Методи і засоби обробки НВЧ сигналів в радіотехнічних системах

7. Дослідження основних властивостей перетворення Фур’є при обробці радіосигналів

Нагадаємо загальні відомості про трансформацію Фур'є неперервного в часі сигналу. Із теорії систем відомо, що за допомогою трансформації Фур'є обмеженої в часі функції  можна визначити спектр  і навпаки через обернену трансформацію Фур'є можна з спектральної функції визначити функцію залежності від часу

|  | (3.1) |
| --- | --- |

|  | (3.2) |
| --- | --- |

|  | (3.3) |
| --- | --- |

Спектральна функція  є комплексною з дійсною та уявною частинами, інакше кажучи, з модулем та фазою. Часто обчислюється лише модуль  залежно від  абота зображується як амплітудний спектр. Якщо, наприклад, функція залежності від часу є характеристикою напруги у вольтах, то розмірність спектральної функції при інтегруванні за часом (секунди) буде . Для прикладу на рис. 3.1 зображено залежність  для струму в резонансному контурі від стадії збудження до згасаючого коливання (в амперах)

Рис.3.1. Досліджувана функція  зі сталою згасання  та частотою

Відповідний амплітудний спектр обчислений із (3.1) (в амперах на герц), з максимумом при  зображений на рис.3.4, а.

|  | (3.4) |
| --- | --- |

Дискретна трансформація Фур'є дискретизованого, обмеженого в часі сигналу.

Перейдемо до обчислення дискретної трансформації  на базі послідовності вибірок спочатку обмеженого в часі сигналу. За основу візьмемо згасаючу функцію   (див. рис.3.1). Вона була виміряна в точках часу , причому індекс  пробігає від 0 до . Через  позначимо період дискретизації (рис.3.2).

Рис.3.2. Дискретизовані функції з Періодом дискретизації кількістю вибірок  сумарним часом вимірювання

У цьому випадку загальний час спостереження (об'єм вибірок) становитиме - кратне від періоду дискретизації

|  | (3.5) |
| --- | --- |

Добуті вибіркові значення функції  відомі тільки для дискретних точок часу  , тобто з неперервної змінної t виникла дискретна . Постає завдання: із дискретних значень амплітуди  визначити відповідну спектральну функцію. Це обчислення називають дискретною трансформацією Фур'є  (ДТФ) (на відміну від трансформації Фур'є неперервного сигналу). Для отримання алгоритму обчислення дискретної трансформації Фур'є необхідно замінити у (3.1)  на :

| через через | (3.6) |
| --- | --- |

для обчислення з дискретними величинами.

Апроксимуємо інтеграл у (3.1) відповідно до (7.33) як суму прямокутників з висотою  та шириною

|  | (3.7) |
| --- | --- |

Множення на величину інтервалу дискретизації не входить в означення ДТФ. Враховуючи кругову функцію, дістанемо алгоритм

|  | (3.8) |
| --- | --- |

Вираз (3.8) не є завершеною формою запису ДТФ, але його все ж можна порівняти з рівнянням (3.1) трансформації Фур'є для неперервних сигналів. Обидва види трансформації мають такі спільні властивості:

а) якщо залежна від часу функція парна, тобто  то спектральна функція також парна та дійсна;

б) якщо залежна від часу функція непарна, тобто  то спектральна функція непарна та уявна;

в) та  (або відповідно та комплексно-спряжені.

Крім того, ДТФ має ще особливості, які будуть розглянуті далі:

г) періодична відносно аргументу  з періодом  та періодична відносно

аргументу  з періодом ;

д) дорівнює за значенням трансформації Фур'є лише після перемноження з інтервалом дискретизації ;

є) обчислюється лише для дискретних значень .

Експоненціальна функція, що описана виразом (3.8), має період 2%: Відповідно до цього:

| . | (3.9) |
| --- | --- |

Рис. 3.3. Залежність між звичайною та дискретною трансформаціями Фур’є  обмеженого по частоті сигналу: а-звичайна трансформація Фур’є; б-обвідна ДТФ з ; в-обвідна ДТФ з

Тобто спектр повторюється періодично, відповідно  чи відповідно з , де  – довільне ціле число, .... У той час, як періодична залежна від часу функція (ряд Фур'є) має дискретний спектр, спектр дискретної функції, одержаної вимірюванням вибірок, періодичний. З періодичності ДТФ можна встановити вимоги щодо частоти вибірок (дискретизації) .

Спектри ДТФ, які повторюються, не повинні перекриватися, щоб не зашкодити один одному (рис.3.3). Це має місце у разі, коли найбільша частота сигналу  не перевищує половини частоти дискретизації:

| , | (3.10) |
| --- | --- |

Ця вимога має назву теореми про вибірки (дискретизації), тобто частота дискретизації повинна бути більшою, ніж подвійне значення максимальної частоти.

Розглянемо пункт д). Якщо, наприклад,  описує графік напруги, то звичайна трансформація Фур'є згідно з (3.1) внаслідок інтегрування по часу вимірюється у вольтах на герц. У рівнянні (3.8) ДТФ інтеграл замінено сумою, а множення на час відсутнє. Тому амплітуда ДТФ має розмірність виміряного значення. Отже, ДТФ (3.7) необхідно домножувати на інтервал дискретизації  для того, щоб вона відповідала за значенням звичайній трансформації Фур'є (3.1)

|  | (3.11) |
| --- | --- |

У пункті e) неперервним аргументом є колова частота , яка може набувати будь-якого значення. Звідси випливає, що  можна обчислювати для будь-якого значення, проте це не відповідає дійсності, оскільки в правій частині рівняння (3.8) маємо лише обмежене число дискретних даних ; тому амплітуди можна обчислити лише для обмеженого числа дискретних частот.

Кожна спектральна лінія складається з однієї дійсної та однієї уявної частини. Отже, із N наявних вибірок можна визначити амплітуди та фази для N/2 дискретних частот, які знаходяться в інтервалі від  до  . Відповідні спектральні лінії повторюються в інтервалі від  до . В області між  та  можна побудувати  ліній для частот

|  | (3.12, а) |
| --- | --- |

|  | (3.12, б) |
| --- | --- |

Де . Якщо в рівнянні (3.8) замінити  на , то дістанемо звичайну форму запису ДТФ

|  | (3.13) |
| --- | --- |

Де .

Дискретні значення частоти розташовані на відстані , або відповідно одне від одного:

|  | (3.14) |
| --- | --- |

Звідси виходить, що селективність, тобто спектральне розв'язання вимірювання, обернено пропорційне часу спостереження . На практиці максимальна частота сигналу визначається граничною частотою антиелізінгового фільтра. Амплітудна характеристика цього фільтра за граничною частотою спадає до нуля не перпендикулярно, а з деяким нахилом. Тому частота дискретизації та гранична частота повинні різнитися більш, ніж вдвоє. Частоту дискретизації вибирають в 5...20 разів більшою, ніж гранична частота сигналу.

Якщо умова теореми щодо вибірки виконується, то спектральна функція внаслідок перекривання не деформується. Ця теорема свідчить про відмінність окремих спектральних ліній. Для такого «спектрального розділення» мірилом служить не частота дискретизації , а сумарний час спостереження

Приклад 3.1. З функції згідно з рис.3.1 протягом 10 с зроблено вибірки через проміжок часу в 0,2 с: період дискретизації; частота дискретизації ; сумарний час спостереження ;кількість вибірок .

Спектральна функція, що обчислюється згідно з (3.10), періодична з . Амплітуди можна обчислити для всіх  дискретних частот . Згідно з (3.14) вони знаходяться одна від одної на відстані . Послідовність вибірок складається з таких значень:

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 1.0576 |
| 2 | 0.4 | 1.7620 |
| 3 | 0.6 | 2.0714 |
| … 47 | … 9.4 | … 0.0014 |
| 48 | 9.6 | 0.0085 |
| 49 | 9.8 | 0.0152 |

Перемноженням ДТФ Фур'є з Т із (3.13) отримаємо:

Модуль :

|  | (3.15) |
| --- | --- |

Для  останнє рівняння має такі числові значення:

Отже, можна визначити амплітуди й для всіх інших значень частоти. Амплітудний спектр, обчислений згідно з (3.15), зображено на рис. 3.4, б. Взагалі із  значень амплітуди незалежними є тільки . Спектри, які повторюються, перекриваються. Очевидно, що частота вибірок занадто низька.

Приклад 3.2. У другому досліді частоту дискретизації було збільшено тільки в два рази: період дискретизації ; частота дискретизації ; сумарний час спостереження; кількість вибірок.

Спектральна функція має колову частоту . Всього можна обчислити амплітуди для  дискретних частот , які знову знаходяться на відстані одна від одної. Амплітудний спектр, який при цьому отримаємо, зображено на рис. 3.4, в. Очевидно, що частота дискретизації достатньо висока, тому перекриття зникають.

Контрольні тестові питання

1. Дати визначення ДПФ, ШПФ, ЗДПФ.

2. Дати порівняльний аналіз властивостей ДПФ і ШПФ.

3. Які основні властивості ДПФ?

4. Який вплив на ДПФ радіосигналу має попереднє перемноження на вагову функцію «вікна»?

5. Як впливають на ДПФ радіосигналу додавання до масиву сигнальних відліків  нульових відліків ?

6. Як впливає на ДПФ радіосигналу довжина його реалізації у часовій області визначення?

7. Навести основні варіанти використання ДПФ, ШПФ, ЗДПФ в радіотехнічних системах.

8. Які основні властивості ДПФ дійсних радіосигналів?

9. Які основні властивості ДПФ комплексних радіосигналів?

10. Як впливає на ДПФ зсув радіосигналу у часі?