Лабораторная работа 2

### НАЛАШТУВАННЯ ТЮНЕРА ДЛЯ СУПУТНИКОВОЇ АНТЕНИ

1. Мета лабораторної роботи

Метою роботи є дослідження та вивчення принципу роботи супутникового тюнеру та методів його налаштування.

2. Загальні відомості.

Налаштування ресивера, підключення.

Перед самостійним налаштуванням будь-якого тюнера переконайтеся, що він підключений до супутникової антени і всіх інших пов'язаних пристроїв. Далі з'єднайте пристрій з телевізором. В останню чергу пристрій потрібно підключити до живлення від мережі 220 В за допомогою розетки.

У кожному такому пристрої є максимум можливих периферійних роз'ємів. Сучасні методи передбачають використання HDMI. А також можна використовувати ськарт, тюльпани, вихід для стандартної антени.

После этого становится доступен интерфейс спутникового тюнера. Войти в него можно с помощью самого тюнера.

Робота з меню.

Зразковий вид меню зводиться до переліку пунктів: «Налаштування», «Антена», «Пошук каналів». Вам необхідно самостійно знайти в конфігурації такі опції, як LNB, DISEqC, «0 / 12V».

Чи є обмін сигналом з правильним супутником?

З'ясуйте, чи добре задані настройки супутникової головки:

для C-Band (LNB, частота 5150).

для кругової головки - кругова LNB 10750.

для лінійної головки - універсальна 9750/10600.

Як правило, така інформація є в примітках інструкції головки супутника. Після цього знайдіть в меню і встановіть DISEqC для потрібного супутника. Вам краще запам'ятати або записати, які виходи відповідають певній антені.

Також поставтесь з увагою до інших налаштувань:

Порт Дисек - має кілька входів, які перемикаються, щоб підключити до них супутникові головки.

Живлення LNB - це технічна назва головки супутника. Воно використовується для управління живленням супутникової головки або пристроїв стандарту дисека.

0 / 12V - використовується для перемикання живлення двох пристроїв (монопідвіс, дисек).

3. Порядок виконання роботи

3.1. Дослідити, як додати канал. Виконайте сканування передавача на потрібному супутнику в ресівері.

3.2. Щоб визначити транспондер, визначте і перегляньте канал мовлення супутника. Перегляньте установки в переліку транспондерів.

3.3. Виконати  установки тюнера:

Зайдіть в список налаштувань: для  Україна.

Виберіть супутники: Амос, Сіріус, Хотбёрд, АБС1.

Якщо список не містить потрібних вам каналів, в інтернет-пошуку введіть:

Лингсат 5e или 4w, 75e, 53e, 40e.

Потрібна вам інформація буде присутня в списку параметрів супутника.

Сканування транспондера виконайте наступним чином:

Дані, які надходять з транспондерів, потрібні для отримання даних з телеканалів. Необхідно сканувати сигнал з транспондерів, щоб список потрібних каналів стало актуальним. Опції транспондера ви можете знайти там, де й меню його вибору. Рядки пошуку на властивостях телеканалів і радіо вказують на спосіб пошуку:

3.4. Вибрати тип каналів.

Вибирають канали на кшталт мовлення, наприклад:

TV Only - тільки телебачення;

або TV and Radio - для ТВ і Радіо.

Спосіб пошуку.

Опції каналів по типу шифрування - наприклад, All - шукати всі канали, в тому числі декодувати або закриті. Або ж Free to Air - тільки не закодовані канали.

Різновид пошуку:

Знайти транспондер.

Мережевий пошук - мережа транспондерів для окремого супутника.

Пошук каналів супутника. Рядок, умови якої залежать від обраного типу підвісу. Тут можна вибрати антену з мотопідвісом або ж супутникову антену. У разі вибору уловлювач з мотопідвісом на основі принципу USALS - ресивер зможе рухати антену, якщо їм присвоєна позиція.

Різновид пошуку:

Знайти транспондер.

Мережевий пошук - мережа транспондерів для окремого супутника.

Пошук каналів супутника. Рядок, умови якої залежать від обраного типу підвісу. Тут можна вибрати антену з мотопідвісом або ж супутникову антену. У разі вибору уловлювач з мотопідвісом на основі принципу USALS - ресивер зможе рухати антену, якщо їм присвоєна позиція.

3.5. Дослідити параметри та характеристики супутникової антени та її підвіски в залежності від параметрів орбіт супутників та необхідного коефіцієнту підсилення приймальної антени. Дослідження виконати за допомогою програми SATV або пакету MathCAD.

3.6. Дослідити якість прийому тюнера супутникового телебачення в залежності від робочої частоти, параметрів орбіти супутника, параметрів антени, параметрів метеорологічних опадів. Дослідження виконати за допомогою програми SATV або пакету MathCAD.

4. Контрольні питання

4.1. Визначити склад та принцип побудови тюнера супутникового телебачення.

4.2. Яким чином вибрати необхідний транспондер супутника у тюнері?

4.3. Яким чином вибрати необхідний тип телевізійного каналу у тюнері?

4.4. Яким чином виконати початкові установки тюнера?