Варіант 3 (Валентин)

- Дайте відповідь на тестові завдання.

| Який стан об’єкту полягає у відповідності всім вимогам НТД? а) справність; б) безвідмовність; в) працездатність; г) всі властивості що перелічені вище; д) інший варіант. Як позначається інтенсивність відновлення? а); б); в); г); д). Що за властивість полягає в здатності зберігати працездатність до настання граничного стану при заданій системі технічного обслуговування та ремонтів? а) безвідмовність; б) ремонтопридатність; в) збережуваність; г) довговічність; д) комплексні показники. При якому законі розподілу інтенсивність відмов є сталою величиною? а) нормальний закон розподілу; б) закон розподілу Вейбула; в) гама-розподіл; г) закон розподілу Релея; д) експоненційний закон. Вкажіть які з перелічених методів розрахунку надійності відносяться до повного розрахунку надійності за раптовими відмовами? а) покаскадні, поелементні; б) графічні; в) коефіцієнтні та з врахуванням реальних навантажень; г) за інтенсивностями відмов; д) за даними експлуатації. | 6. Прилад має показниковий розподіл напрацювання до відмови. Чому дорівнює ймовірність безвідмовної роботи приладу на протязі напрацювання рівного середньому напрацюванню до відмови. а) 0,56; б) 0,37; в) 0,85; г) 0,99; д) 0,27. 7. Як змінюється інтенсивність відмов при експоненційному законі розподілу? По експонентні. Є сталою величиною. Майже як парабола. Свій варіант. 8. Який метод розрахунку мостової схеми є найпростішим? Прямого перебору. Мінімальних шляхів. Мінімальних перетинів. Розкладання відносно особливого елемента. Біноміальний. 9. Яка кількість станів буде в системі з 3 елементів при трьох можливих станах елементу? 3 6 9 18 27 10. Імовірність того, що система буде працездатна в будь-який момент часу це – Коефіцієнт готовності. Коефіцієнт оперативної готовності. Імовірність безвідмовної роботи. Працездатний стан системи. Свій варіант. |
| --- | --- |

Задача. Середнє напрацювання виробу до першої відмови 1260 год. Необхідно визначити кількісні характеристики надійності для 1000 год враховуючи, що параметр форми розподілу рівний 2..