Варіант 4 (Артур)

- Дайте відповідь на тестові завдання.

| Як позначається імовірність відмови? а); б); в); г); д). Що за подія полягає в порушені справного стану при збереженні працездатного стану об’єкту? а) збій; б) відмова; в) дефект; г) ушкодження; д) інший варіант. До яких показників надійності відносять наступні показники: імовірність відновлення та середній час відновлення? а) безвідмовність; б) ремонтопридатність; в) зберігаємість; г) довговічність; д) комплексні показники. До якого типу розподілу відносять наступні графіки функцій розподілу? а) нормальний закон розподілу; б) закон розподілу Вейбула; в) гама-розподіл; г) закон розподілу Релея; д) експоненційний закон. На якому етапі роботи або проектування апаратури необхідно для підвищення надійності цієї ж апаратури використовувати уніфіковані компоненти? а) етап проектування; б) етап виробництва; в) етап експлуатації; г) на всіх трьох етапах; д) інша відповідь. | 6. Прилад має показниковий розподіл напрацювання до відмови. Чому дорівнює ймовірність безвідмовної роботи приладу на протязі напрацювання рівного середньому напрацюванню до відмови. а) 0,56; б) 0,37; в) 0,85; г) 0,99; д) 0,27. 7. Яка кількість станів буде в системі з 3 елементів при трьох можливих станах елементу? 3 6 9 18 27 8. Який з методів не відносять до розрахунку мостової схеми? Прямого перебору. Мінімальних шляхів. Мінімальних перетинів. Розкладання відносно особливого елемента. Біноміальний. 9. Для мостових систем з великою кількістю елементів метод мінімальних перерізів є: А) найточнішим методом розрахунку надійності; Б) нижньою межею значення надійності; В) верхньою межею значення надійності; Г) не використовується для розрахунку мостових схем; Д) свій варіант. 10. Що характеризує коефіцієнт готовності: а) безвідмовність апаратури; б) ремонтопридатність апаратури; в) довговічність та збережуваність апаратури; г) як безвідмовність так і ремонтопридатність; д) варіанти а), б), в) разом. |
| --- | --- |

Задача. Підсилювач системи складається з двох блоків, один з яких містить 6, другий 4 рівнонадійних пристрої, які мають показникове напрацювання до відмови. Визначити яка повинна бути імовірність безвідмовної роботи кожного блоку, щоб необхідна імовірність безвідмовної роботи підсилювача напротязі напрацювання  годин була не менше .