## Slide 1
Супутникові системи спостереження та зв’язку
Предмет: Супутникові інформаційні системи

## Slide 2
На тлі всіх операторів за обсягом космічних угруповань різко виділяються три організації: Intelsat, SES S.A., Eutelsat. В сукупності вони володіють близько 40% космічного флоту. Як прояв тенденцій до укрупнення ринку відзначимо, що половина супутників зв'язку належить 10% операторів.
Розробка і виробництво платформ зосереджено на 14 фірмах:
США: Space Systems / Loral (SS / L), Lockheed Martin (LM), Boeing, Orbital Sciences Corporation OSC);
Європи: EADS Astrium, Thales Alenia Space (TAS);
Росії: АТ «Інформаційні космічні системи» (ІДС), ГКНПЦ ім. М. В. Хрунічева, РКК «Енергія».
Індії: Indian Space Research Organisation (ISRO),
Китаю: China Academy of Space Technology (CAST);
Японії: Mitsubishi Electric (MELCO), NEC;
Ізраїлю: Israel Aerospace Industries (IAI).
Американськими фірмами вироблено 60% встановлених і експлуатованих платформ, європейськими - 25%.
Супутникові системи телекомунікацій (ССТ)
1
Notes: Экономически более эффективны тяжелые КА. При достаточно больших общих затратах на их производство и запуск (до 400 млн. долл.) стоимость одного ствола тяжелого КА ниже, чем у спутников других типов. Например, приведенная стоимость ствола у КА Intelsat 907 (300 млн. долл., 90 стволов) почти в три раза ниже, чем у малого спутника Badr 3 (200 млн. долл., 20 стволов). Помимо этого тяжелый КА имеет более широкие возможности для предоставления услуг в значительно большем объеме. Это поясняет тенденцию к запуску более эффективных в отношении прибыль-цена тяжелых КА.

## Slide 3
Міжнародний консорціум супутникового зв'язку Intelsat
У 1962-му р президентом США Джоном Кеннеді був підписаний документ (Communication Satellite Act), в якому закладалися основи регулювання нової індустрії - супутникового телекомунікації. 20 серпня 1964 роки 11 країн (СРСР в їх число не ввійшов) підписали угоду про створення міжнародної (міждержавної) організації супутникового зв'язку Intelsat (International Telecommunications Satellite organization). Пізніше перетворена в комерційну компанію. Космічна угруповання Intelsat складається з 55 телекомунікаційних супутників. Intelsat - найбільша супутникова компанія в світі.
До середини 2000 року членами Intelsat були 144 країни. Найбільшим акціонером консорціуму є США. Американська кампанія Comsat Corp. володіє 20,4% акцій. Головний офіс розташований в Люксембурзі
2
Перший в світі супутник комерційного зв'язку Early Bird (Intelsat 1). Виведений на ДСО 06.04.1965 р Телекомунікаційне обладнання супутника дозволяло здійснювати двосторонній супутниковий зв'язок по 240 каналам і транслювати дві телевізійні передачі. Маса супутника - 39 кг. Потужність - 40 Вт. Кількість транспондерів - 1.
Через 24 супутника системи Intelsat, розміщених групами над Атлантичним, Індійським і Тихим океанами передається приблизно 2/3 міжнародного телефонного трафіку країн-учасниць і здійснюється майже весь ТВ обмін, частина стовбурів здається в оренду.
Космічний апарат зв'язку Intelsat Americas 8 (Telstar 8, 9). Виведений на ДСО 23.06.2005 р Забезпечує роботу систем голосового і відеозв'язку, а також систем передачі даних. Маса 5,5 т. На супутнику встановлено: 28 ретрансляторів C-діапазону, 36 ретрансляторів Ku-діапазону і 24 ретранслятора Ka-діапазону. Загальна потужність випромінювання його транспондерів в кінці 15-річного терміну експлуатації повинна складати 16 кВт.
10 поколінь
супутників

## Slide 4
Міжнародна організація космічного зв'язку Інтерспутник
МОКС «Інтерсупутник» - міжнародна міжурядова організація з надання послуг супутникового зв'язку. Заснована 15 листопада 1971 року в Москві, в організацію увійшли Радянський Союз і вісім соціалістичних держав: Польща, Чехословаччина, НДР, Угорщина, Румунія, Болгарія, Монголія і Куба. «Інтерсупутник» був створений як відповідь країн Варшавського договору на підставу західної організації Intelsat.
Після розпаду СРСР складу організації змінився. Деякі з пострадянських держав відмовилися від участі, але додалися інші країни. Станом на 2018 рік у організацію входять 26 країн (членів організації «Інтерсупутник»), які представлені національними організаціями зв'язку (учасниками організації «Інтерсупутник»).
3
«Інтерсупутник» працює в області орбітально-частотного ресурсу: Організація має в своєму розпорядженні правами на використання частотних присвоєнь ряду заявлених в МСЕ супутникових мереж, забезпечує їх міжнародно-правовий захист і міжнародну частотну координацію. Така робота була розпочата ще в середині 1990-х, і ставило метою спільне освоєння цього ресурсу з зацікавленими партнерами.
«Інтерсупутник» надає телекомунікаційним операторам і корпоративним користувачам частотно-енергетичний ресурс на 17 геостаціонарних супутниках зв'язку.
Користуючись статусом міжнародної міжурядової організації, «Інтерсупутник» заявив власний орбітально-частотний ресурс в 25 позиціях на геостаціонарній орбіті, який використовується для реалізації спільних з зацікавленими партнерами проектів зі створення нових систем супутникового зв'язку.
У червні 1997 року було створено спільне підприємство «Локхід Мартін Інтерсупутник», в яке в якості партнерів увійшли «Інтерсупутник» і корпорація «Lockheed Martin», оператор однойменних супутників.
Послуги супутникового телефонного зв'язку на основі супутникового ресурсу «Інтерсупутник» надаються компанією «Исател».
Notes: 2017-06-23. Интерспутник обнародовала свои показатели.
Международный оператор спутниколвой связи обнародовал свои показатели. Согласно им:
1. Объем доходов составил $90 млн.
2. В рамках утвержденной повестки дня XLV сессия Совета и Эксплуатационный комитет рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с текущей деятельностью и перспективами развития организации. Делегаты сессии одобрили основные результаты работы ИНТЕРСПУТНИКА и финансовые показатели 2016 года, утвердили отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности организации за указанный период. Значительное внимание было уделено вопросам развития международной системы спутниковой связи ИНТЕРСПУТНИКА, ключевым направлением которого является создание собственного спутникового ресурса на базе новых космических аппаратов и максимально активное освоение орбитально-частотного ресурса организации. Делегатам сессии была представлена информация о ходе реализации совместных спутниковых проектов, а также о перспективах возможной кооперации с новыми партнерами по ранее не освоенным спутниковым сетям.
3. К числу основных проблем в компании назвали колебания курсов валют.
В настоящее время, в рамках долгосрочного сотрудничества с ФГУП «Космическая связь» ИНТЕРСПУТНИК предлагает клиентам услуги на российских спутниках серии «Экспресс». Организация имеет статус официального дистрибьютора спутникового ресурса и услуг европейского спутникового оператора Eutelsat, осуществляет маркетинг и продажу спутниковой емкости систем ABS, Intelsat, SES, Chinasat, «Газпром космические системы», а также сотрудничает с другими региональными и национальными операторами спутниковой связи.
Пользуясь статусом межправительственной организации, ИНТЕРСПУТНИК заявил собственный орбитально-частотный ресурс в ряде позиций на геостационарной орбите, который используется для реализации совместных с заинтересованными партнерами проектов по созданию новых систем спутниковой связи.

## Slide 5
Глобальний супутниковий оператор SES S.A.
Компанія SES заснована в 1986 році під назвою Société Européenne des Satellites. Перший супутник (Astra-1A) був виведений на орбіту в 1988 році.
В даний час SES є оператором супутникового зв'язку і першою компанією, яка забезпечила доставку диференційованих і масштабованих послуг геостаціонарних супутників і супутників на середньої навколоземній орбіті. Компанія має в своєму розпорядженні 55 геостаціонарними супутниками з 1536 діючими транспондерами і 12 супутниками на середньої навколоземній орбіті. SES розробляє допоміжні послуги та комплексні рішення під ключ в чотирьох ключових ринкових вертикалях (передача відео, зв'язок для бізнесу, рухомий зв'язок і зв'язок для держсектора).
SES надає послуги супутникового зв'язку для мовних компаній, контент і інтернет-провайдерів, операторів мобільного та фіксованого зв'язку, а також діловим і урядовим структурам.
4
Телекомунікаційний супутник Астра 1A - перший ШСЗ Люксембургу та серії «Астра». Виведений на ДСО 11.12.1988 р Призначався для ретрансляції радіо- і телепрограм в аналоговому і цифровому форматах європейською компанією SES (штаб-квартира в Люксембурзі). Маса - 1,78 т. Кількість транспондерів - 16. Потужність транспондера - 2,8 КВт. Термін активного існування 12 років.
Телекомунікаційний супутник Астра 5В (HYLAS 2B) - один з останніх супутників серії «Астра». Виведений на ДСО 22.03.2014 р Надає послуги безпосереднього супутникового мовлення (DTH), а також доставку сигналів для операторів кабельного (DTC) та наземного цифрового ТБ (DTT). Маса - 5,72 т. Кількість транспондерів - 40 Ku 3 Ka - діапазону. Потужність транспондера - 2,8 КВт. Термін активного існування 15 років.
Повністю електричний супутник зв'язку SES 15 (перехід з ГПО на ДСО здійснюється ха рахунок ЕРД). Виведений на ДСО 17.05.2017 р Кількість транспондерів (Ku-діапазону) - 16. Маса супутника - 2,3 т.
Термін активного існування 12 років.
Цей супутник повинен продемонструвати підвищене технічна досконалість і зниження вартості виробу за рахунок використання 3D-друку (до складу космічного апарату входить більше 50 надрукованих деталей).

## Slide 6
Угруповання комунікаційних супутників O3b
Оператор системи | SES (O3b Networks)
Зона обслуговування | Зона обслуговування в широтной смузі до 45 град (Граничний кут місця 20 град)
Число ШСЗ (орбіта) | До 16
Параметри орбіти | H= 8063 км, i = 0,
Термін служби ШСЗ | 7,5 - 10 років
Потужність сонячних батарей | 1100 Вт
Вага супутника | 700 кг
Робочий діапазон частот: | Верх: 27,6 – 29,1 ГГц Вниз 17,8 – 19,3 ГГц (Ка - діапазон).
Число променів | 16 променів
Пропускна здатність ИСЗ, | До 16 Гбіт / с на спутник
Затримка сигналу | < 150 мс
Межспутнікових радіолінія: | 
Звязок між супутниками відсутній | 
O3B - перша діюча негеостаціонарних (среднеорбітальних) HTS-система
O3b - космічна угруповання комунікаційних супутників компанії "O3b Networks", для забезпечення високошвидкісного недорогого доступу в інтернет і послуг мобільного зв'язку. Супутники розроблялися на замовлення компанією "Thales Alenia Space".
У квітні 2016 року O3b Networks продала контрольний пакет акцій супутниковому оператору SES (Société Européenne des Satellites, Люксембург).
Головне достоїнство O3b - мала затримка сигналу в порівнянні з геостаціонарними супутниками (за оцінками експертів SES до 20% міжнародного ринку передачі даних для систем урядової, мобільного та корпоративного зв'язку сильно залежить від ступеня затримки сигналу).
SES планує наростити угруповання до глобальної системи O3b mPOWER наступного покоління. У вересні 2017 року компанія уклала контракт з американською корпорацією Boeing на будівництво перших 7 надпотужних супутників цієї системи. Після запуску в 2021-му вони повинні покрити 80% поверхні Землі. Апарати забезпечать близько 10 террабіт загальної пропускної здатності.
У гарантовану зону радиовидимости (ГЗРВ) угруповання (кут місця 20 град) входять 7 станцій сполучення
Порівняння орбіти O3b з орбітою ДСО
• в 4.8 рази ближче до Землі в порівнянні з ДСО (висота орбіти 8,062 км)
• більш низька вартість запуску, кілька супутників на один запуск
• на 13 дБ нижче втрати поширення в порівнянні з ДСО
• поліпшення бюджету радіолінії
• в 20 разів нижче вимоги до потужності в порівнянні з ДСО, грунтуючись на зниженні втрат поширення
• менші за розміром супутники, менше вага сонячних панелей, батарей і т.д.
• Затримка менше 150 мс (туди-назад)
• стають можливими більшу кількість послуг і застосувань
• Використовує стежать земні станції
• Призначені для певних типів фіксованих і всіх рухомих застосувань
• Антени з електронним перенацілює лучем знаходяться в розробці
5

## Slide 7
Оператор супутникового зв'язку Eutelsat (Франція)
Французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat займає перше місце за величиною обороту серед операторів супутникового зв'язку в світі. Найбільшими акціонерами Eutelsat є British Telecom (17,5% акцій), France Telecom (23,1%) і Deutsche Telekom (10,9%).
Російські DTH-оператори ФГУП «Космічний зв'язок», НТВ Плюс і Триколор ТВ використовують супутник Eutelsat 36B. Компанія Eutelsat орендує ємність на супутнику ФГУП «Космічний зв'язок» Експрес-АМУ1 і здійснює її продаж під комерційним найменуванням Eutelsat 36C. Також компанія Eutelsat уклала з ФГУП «Космічний зв'язок» 15-річні договори оренди транспондерів супутників безпосереднього телемовлення "Експрес-АТ1" і "Експрес-АТ2".
6
Компанія Eutelsat, що володіє 39 геостаціонарними супутниками, які забезпечують охоплення двох третин населення земної кулі, є провідним в Європі і третім в світі оператором супутникового зв'язку. Cпутник оператора забезпечують послуги зв'язку для наземних, морських і повітряних абонентів. Вони застосовуються для ретрансляції ТВ-мовлення на індивідуальні антени і головні станції кабельних мереж, для організації супутникового збору новин та обміну телепрограмами. Крім того, супутники Eutelsat забезпечують широке коло послуг фіксованого та рухомого зв'язку, підтримку доставки ТВ-програм, корпоративних мереж зв'язку, широкосмугового доступу для постачальників Інтернет-послуг, а також ринків наземного, морського і авіаційного транспорту.
Супутник зв'язку EUTELSAT 16А. Виведений на ДСО 10.07.2011 г. Маса - 5,4 т. Термін активного існування - 15 років. Кількість транспондерів: 53 Ku, 3 Ka. Потужність - 12 КВт.
Супутник зв'язку EutelSat 172B. Виведений на ДСО 06.01.2017 г. Маса - 3,5 т. Термін активного існування - 15 років. Кількість транспондерів: 36 Ku, 14 С. Потужність - 13 КВт.
Перший супутник компанії Airbus, який не використовує апогейние ДУ на хімічному паливі. Володіє широкими можливостями по реконфігурації.
Супутник зв'язку Eutelsat W1. Виведений на ДСО 06.09.2000 г. Маса - 3,25 т. Термін активного існування - 12 років. Кількість транспондерів: 28 Ku.

## Slide 8
Оператори російських сегментів іноземних систем супутникового зв'язку,
дозволених в Росії
7

## Slide 9
Глобальная система спутниковой связи Iridium (США)
Оператор системы | Iridium Satellite LLC
Зона обслуговування | Глобальна
Число ШСЗ (орбіта) | 66 + 67 резервних
Параметри орбіти | H=781 км, i= 86,4 (резервні супутники – на H=650 км), 6 площин
Срок службы ИСЗ | 7 років
Мощность солнечных батарей | 1430 Вт
Вага супутника | 680 кг
Робочий діапазон частот: | Телефон - супутник (L-діапазон) 1616 - 1626,5 МГц Супутник - наземна станція (К-діапазон) 19,4 - 19,6 ГГц Наземна станція - супутник (К-діапазон) 29,1 - 29,3 ГГц
Кількість променів | 48 променів (6 АФАР по 8 променів)
Пропускнаі здатність ШСЗ, | Швидкість передачі цифрового потоку в L-діапазопе при телефонного зв'язку становить 4800 біт / с, при передачі даних - 2400 біт / с.
Межспутнікових радіолінія: | 
робочий діапазон частот | Ка-діапазон: 23,18 — 23,38 ГГц
Пропускна здатність | 10 Мбіт/с
Ціна системи | 6 млрд. долл.
Супутник Iridium
Система Iridium була введена в експлуатацію 1 листопада 1998 року. Угруповання КА складалася з 66 основних і 6 резервних супутників. Однак через 9 місяців, - 13 серпня 1999 року, - компанія Iridium Communications почала процедуру банкрутства.
Сервіс був знову запущений в 2001 році знову створеної компанією Iridium Satellite LLC, що належала групі приватних інвесторів. Незважаючи на оцінку супутників, обладнання та власності Iridium в 6 млрд. Дол. Інвестори придбали компанію за 25 млн. Дол.
Сигнал, що надійшов з телефонної трубки на найближчий супутник, передається на наземну базову станцію, яка перевіряє право використання послуг системи і знову направляє сигнал на найближчий супутник Iridium.
Сигнал, отриманий від наземної базової станції, по каналах межспутниковой зв'язку передається абоненту, який може знаходитися в будь-якому місці Землі.
Сегмент управління системою включає три основних елементи: чотири вузли телеметрії, стеження і управління (TTAC), розташованими в Арізоні і на Алясці (США), в Йеллонайфе і Іквалуіте (Канада), мережа експлуатаційної підтримки і оперативний центр супутникової мережі (SNOC), розташований в Вірджинії (США), зі шлюзами в Арізоні і на Гаваях.
8

## Slide 10
Глобальна система супутникового зв'язку Iridium NEXT (США)
Оператор системыи | Iridium Satellite LLC
Зона обслуговування | Глобальна
Кількість ШСЗ (орбіта) | 66 + 9 резерв
Параметри орбіти | H=780 км, i= 86,4 , 6 пллощин
Термін служби ШСЗ | 15 років
Потужність сонячних батарей | 2200 Вт
Вага супутника | 860 кг
Робочий діапазон частот: | Телефон - супутник (L-діапазон) 1616 - 1626,5 МГц Наземна станція - супутник (К-діапазон) 29,1 - 29,3 ГГц
Число променів: | 48 променів (6 АФАР по 8 променів)
Пропускна здатність ШСЗ, | До 128 кбіт / с для мобільних терміналів і до 1,5 Мбіт / с для терміналів класу Iridium Pilot marine (L - діапазон); до 8 Мбіт / с для фіксованих / мобільних терміналів (Ka-діапазон)
Межспутнікових радіолінія: | 
робочий діапазон частот | К-діапазон: 23,18 — 23,38 ГГц
пропускна здатність | 10 Мбіт/с
Ціна системи | 2,9 млрд. долл.
Нові послуги:
Гнучке використання пропускної здатності.
Передача голосових даних підвищеної якості.
Послуги супутникового мовлення і мережевого сервісу.
Послуги діапазонів Ka-band.
Приватні мережеві станції сполучення.
Нове покоління супутників повністю сумісний з супутниками першого покоління.
Апарати Iridium NEXT також нестимуть додаткову корисне навантаження для Aireon, Inc., яка отримує дані системи ADS-B (англ. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast - автоматичне залежне спостереження-мовлення, що використовується льотчиками і авіадиспетчерами для управління повітряним рухом) і сервісу FlightAware - для використання авіакомпаніями.
Iridium NEXT збереже існуючу «ячеистую» архітектуру орбітальної групи з 66 взаємопов'язаних низькоорбітальних супутників, забезпечуючи високу якість передачі голосу і даних на всій поверхні планети з покриттям океанів, ліній повітряного сполучення і полярних широт.
У космосі кожен супутник Iridium NEXT взаємопов'язаний з 4-ма іншими (з 2-ма в тій же орбітальній площині і 2-мя в сусідніх площинах), утворюючи при цьому єдину динамічну ретрансляторного мережу з маршрутизацією трафіку між супутниками, яка забезпечує безперервність з'єднання з мережею в будь-якій точці Землі.
Ця унікальна конфігурація без проміжного приземлення сигналу на наземні станції захищає з'єднання, роблячи їх не схильними до таких стихійних лих як урагани, цунамі і землетрусу, від яких завжди в першу чергу страждає наземна інфраструктура.
1 - апаратура AireonSM (глобальне стеження за повітряними судами)
2 - панель сонячної батареї
3 - антена межспутниковой зв'язку (Ka-даіпазон)
4 - антена основного навантаження (L-діапазон)
5 антени фидерного тракту (Ka-діапазон)
9

## Slide 11
Спутниковая система персональной связи Globalstar (США)
Оператор системи | Globalstar, Inc
Зона обслуговування | Квазіглобальна: 80% поверхні Землі (від 70° N до 70° S).
Кількість ШСЗ (орбіта) | 48 + 4 резервних
Параметри орбіти | H= 1414 км, i = 52, 8 площин
Термін служби ШСЗ | 7,5 - 10 лет
Потужність сонячних батарей | 1100 Вт
Вага супутника | 450 кг
Робочий діапазон частот: | Прийом: 1610,0 - 1626,5 МГц (L- діапазон) і 5091,0 - 5250,0 МГц (S-діапазон). Передача: 2483,5 - 2500,0 МГц (S-діапазон) і 6875,95 - 7052,9 МГц (С - діапазон).
Число променів: | 16 променів
Пропускна здатність ШСЗ, | Голосовий зв'язок і малої швидкості Інтернет (9,6 Кб / с).
Затримка сигналу | < 150 мс
Міжспутнікова радіолінія: | 
Зв'язок між супутниками відсутня | 
Проект Globalstar був запущений в 1991 році як спільне підприємство корпорацій Loral і Qualcomm. 24 березня 1994 роки два спонсора оголосили про формування ТОО Globalstar з фінансовою участю восьми інших компаній, в тому числі Alcatel, AirTouch, Deutsche Aerospace, Hyundai і Vodafone. У 2000 р почалася комерційна експлуатація 48 супутників і 4 резервних в Північній Америці, Європі та Бразилії. У лютому 2002 р компанії-оператори подали добровільні клопотання в про банкрутство. Після реструктуризації в 2004 році була утворена фірма Globalstar, Inc. У 2007 Globalstar запустила вісім додаткових запасних супутників першого покоління в космос.
До 2007 р виявилася проблема деградація підсилювача S-діапазону внаслідок проходження супутників через Бразильську магнітну аномалію на висоті орбіти 1414 км
Наземний сегмент включає центр управління наземною мережею (GOCC), центр управління орбітальним сегментом (SOCC), мережа національних і регіональних станцій сполучення. Станції поєднання є найважливішою складовою частиною системи супутникового зв'язку Globalstar. За допомогою них надаються надійні телекомунікаційні послуги зв'язку для абонентів по всій зоні обслуговування.
Станції сполучення здійснюють з'єднання абонентів через супутники зі стаціонарними і стільниковими мережами телефонного зв'язку. Тобто вони є пунктами з'єднання між супутниковою системою зв'язку Globalstar і існуючими наземними мережами. Станції сполучення містять центри комутації з базами даних, забезпечують реєстрацію та доступ абонентів до мережі.
10

## Slide 12
Супутникова система зв'язку Thuraya
Thuraya (від араб. الثريا - Плеяди, вимовляється Турайя) - регіональний оператор супутникового телефонного зв'язку, зареєстрований в Об'єднаних Арабських Еміратах. Надає послуги через авторизованих постачальників. Працює в Європі, Середній Азії, Австралії та Африці. Оператор також надає послуги доступу в Інтернет через супутник під брендом ThurayaDSL.В даний час зона покриття супутникового оператора Thuraya поширюється на всю територію Росії за малими винятками, а також охоплює 156 країн євразійського континенту.
11
Система використовує 3 супутника, що знаходяться на ДСО. Телефонні термінали Турайя відрізняються від інших супутникових телефонів, так як можуть працювати як в супутникової мережі, так і в наземних GSM-900 мережах інших операторів. Турайя уклала роумінгові угоди більш ніж з 200 GSM-операторами.
Космічний апарат Thuraya 3, виготовлений компанією "Боїнг Сателлайт Системз" (BSS) на базі платформи Geo-Mobile. Виведений на ДСО 15.01.2008 г. Маса супутника - 5,25 т. Кількість транспондерів - 2 (L-діапазон). Потужність - 11 КВт. Термін активного існування - 12 років.

## Slide 13
Глобальна супутникова система зв'язку Inmarsat
Компанія INMARSAT (Інмарсат) була створена Міжнародною морською організацією (ІМО) в 1979 році з метою підвищення безпеки в море.
Супутникове угрупування налічує 14 супутників на ДСО. Надані послуги включають в себе як звичайний телефонний зв'язок, так і передачу даних, а також передачу сигналів лиха, сигналів європейської геостаціонарної служби навігаційного покриття EGNOS (англ. European Geostationary Navigation Overlay Service) і аналогічної американської системи WAAS. Послугами зв'язку компанії в 2012 користувався ВМФ РФ, у зв'язку з виходом з ладу власних каналів зв'язку.
12
В даний час основна частина потоку даних обробляється супутниками четвертого і п'ятого поколінь. На території Російської Федерації послуги мережі Inmarsat надає ФГУП «Морсвязьспутнік». ФГУП «Морсвязьспутнік» веде переговори з компанією Инмарсат про надання на території Російської Федерації послуг Инмарсат 5-го покоління GX.
Космічний апарат п'ятого покоління Inmarsat-5F4, виведений на орбіту 15.05.2017 р Супутник створений компанією Boeing Satellite Systems на базі перевіреної платформи 702HP. Маса супутника - 6,07 т. Термін активного існування - 15 років. Кількість транспондерів - 89 (Ка-діапазон). Потужність - 15 КВт.
На базі угруповання з 3-х ідентичних КА п'ятого покоління Inmarsat на ДСО і мережі з 6 наземних станцій Inmarsat створює першу глобальну систему високошвидкісної широкосмугового мобільного супутникового зв'язку Global Xpress (GX).

## Slide 14
Федеральне державне унітарне підприємство «Космічна зв'язок» (ДП КС)
Федеральне державне унітарне підприємство «Космічна зв'язок» (ДП КС) - російський державний оператор супутникового зв'язку, космічні апарати якого забезпечують глобальне покриття. Підприємство входить в десятку найбільших супутникових операторів світу за обсягом орбітально-частотного ресурсу і володіє більш ніж 50-річним досвідом створення та експлуатації супутникових систем зв'язку та мовлення в інтересах державних і комерційних користувачів на території Російської Федерації і більшості країн світу.
У господарському віданні ГПКС знаходиться найбільша в Росії орбітальне угруповання з 11 геостаціонарних супутників, що працюють в С-, Ku-, Ка і L- діапазонах. Зони обслуговування космічних апаратів ГПКС охоплюють всю територію Росії, країни СНД, Європи, Близького Сходу, Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки, Австралії.
Розгалужена наземна інфраструктура ГПКС включає в себе п'ять Телепорт - центрів космічного зв'язку, розташованих на території від Московської області до Хабаровського краю, а також технічний центр «Шаболовка» в Москві.
Космічний апарат Експрес-АМ8 (створений в АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М.Ф. Решетньова на основі платформи Експрес-1000). Виведений на орбіту 14.09.2015 р Призначення - надання телекомунікаційних послуг в Росії, а також країнах Європи, Африки, Південної та Північної Америки, забезпечення президентської і урядової зв'язку.
Маса - 2,163 т. Термін активного існування - 15 років. Потужність - 5,4 КВт. Кількість транспондерів: Ku - 16, C - 24, L - 2.
13

## Slide 15
Багатофункціональна система персонального супутникового зв'язку (МСПСС)
«Гонець-Д1М»
Оператор системи | АТ «Інформаційні супутникові системи імені академіка М. Ф. Решетньова»
Зона обслуговування | АТ «Супутникова система« Гонець »
Кількість ШСЗ (орбіта) | Глобально
Параметри орбіти | 24
Термін служби ШСЗ | H= 1350-1500 км, i = 82,5, 4 площини
Потужність сонячних батарей | 5 років
Вага супутника | 200 Вт
Робочий діапазон частот: | 280 кг
Число променів: | «Космос - Земля» 387 - 390 МГц «Земля - Космос» 312 - 315 МГц
 | 16 променів
Швидкість передачі даних | «Космос - Земля» 9,6; 38,4; 76,8 кбіт / с «Земля - Космос» 2,4; 4,8; 9,6 кбіт / с
Обсяг повідомлення | До 500 Кбайт
Межспутнікових радіолінія: | 
Зв'язок між супутниками відсутня | 
Призначення системи:
1.Обмін повідомленнями в глобальному масштабі
2.Ціркулярная передача повідомлень групам користувачів
3.Передача даних ГЛОНАСС / GPS розташування об'єктів
4.Передача телеметричної інформації з контрольованих об'єктів до центрів моніторингу
15

## Slide 16
Космічні системи ретрансляції
Багатофункціональна космічна система ретрансляції (МКСР) «Луч»
Tracking and Data Relay Satellite - TDRS
(Супутник супроводу об'єктів і передачі даних)
Призначення: інформаційне забезпечення об'єктів РКТ, включаючи МКС, здійснення обміну телевізійними новинами і програмами між телецентрами, проведення телемостів, телеконференцій і репортажів, ретрансляції сигналів СДКМ МГНС ГЛОНАСС, Коспас-Сарсат, платформ даних агентства Росгідромет.
Орбітальне угруповання:
Тип орбіти | Геостаціонарна
Висота орбіти | 35 800 км
Кількість КА в орбітальній угрупованню | 3
Покриття земної кулі | навкологлобальное (до 72˚ С, Ю шир.)
Вага | 1140 кг
Термін активного існування | 10 років
Нахил орбіти | (0÷5)˚
Точність утримання позиції | 0,2˚ по довготі
Потужність системи електроживлення | 2200 Вт
Космічний апарат «Луч-5А»:
Космічний апарат «Луч-5А» створений в АТ «ІСС» ім. академіка М.Ф. Решетнева »на основі негерметичной платформи середнього класу« Експрес-1000 ».
Призначення: організація зв'язку та обміну інформацією між низколетящими об'єктами (супутниками, МКС, повітряними кулями, літаками, в тому числі ударними БПЛА) і наземними станціями.
Орбітальне угруповання: 7 КА типу TDRS
Вага КА | 3454 кг
Термін активного існування КА | 15 років
Висота орбіти КА | 35 800
Кількість КА в системі | 6
Потужність системи електроживлення КА | 3500 Вт
Космічна система TDRS:
Корисне навантаження КА TDRS-М (виведений на ДСО 18.08.2017 р) апарату складається з:
1.Фазірованного масиву антен, які використовуються для зв'язку з іншими КА.
2.Двух 15 футових антен, що надають можливість передачі даних з МКС та інших наукових апаратів.
3.Антенн Ku діапазону.
4.Антенн Ka діапазону (сумісні з Європейськими та Японськими системами ретрансляції), що дозволяють досягати загальної ємності апарату до 800 мегабіт в секунду.
КА TDRS-М створений фірмою Boeing Satellite Systems на базі платформи BSS-601HP
16
Notes: УСЛУГИ системы «Луч»:
Ретрансляция телеметрии с объектов РКТ, связь с МКС
Ретрансляция данных ДЗЗ
Обмен ТВ-контентом между телецентрами
Ретрансляция данных Росгидромет, Коспас-Сарсат, СДКМ ГЛОНАСС
TDRSS - система слежения и ретрансляции данных спутниковой системы, сеть спутников связи (каждый является спутником слежения и ретрансляции данных спутников (TDRS)) и наземных станций, используемых НАСА для космической связи.
TDRSS предназначена для замены существующей сети наземных станций, которые поддержали все пилотируемые полеты НАСА для полетов. Основная цель проекта заключалась в увеличении времени связи с земли с космическими аппаратами и увеличение объема передаваемых данных. Многие спутники слежения и ретрансляции данных были запущены в 1980-х и 1990-х годах. Самое последнее поколение спутников обеспечивает скорость на прием 6 Мбит/с в s-диапазоне и 800 Мбит/с, в Ku - и Ka- диапазонах для использования американскими военными.
Наземного сегмент проекта TDRSS состоит из трех наземных станций, расположенных в White Sands Missile Range -WSMR (США), пульт Guam Remote Ground Terminal - GRGT (США), и сетевой контрольный центр в Goddard Space Flight Center (США). Эти три станции являются "сердцем" сети, обеспечивая управление и контроль. В рамках модернизации системы, которая была завершена, был построен новый терминал на мысе Блоссом, США
Космический сегмент спутниковой системы TDRSS является наиболее динамичной частью системы. Даже с девятью спутниками на орбите, система обеспечивает поддержку с трех основных спутников, а оставшуюся часть использовать в качестве резервных и способна мгновенно подключать на замену или в периоды пиковых нагрузок. Для обеспечения стабильной работы TDRSS достаточно иметь на орбите два основных спутника и один резервный. Рост потребительского спроса на услуги трансляции и запросы военных в получении большего объема информации в более оперативном режиме привели к необходимости увеличения группировки, причем некоторые из спутников задействованы только для распределения нагрузки на перегруженных спутниках и направлениях ретрансляции.
Важной функцией TDRSS является обеспечение ретрансляции данных радиолокационной съемки с разведывательных спутников. К середине 2000-х годов большая часть пропускной способности спутников TDRSS использовалась для нужд Пентагона, который также выставлял требования по модернизации систем. Какие именно модернизации TDRSS проводились под требования военных и разведки - засекречено.
European Data Relay System (EDRS) – европейская система ретрансляции спутниковых данных, которая создается на базе двух геостационарных спутников и наземного сегмента.
Первый спутник европейской системы ретрансляции данных European Data Relay System (EDRS) уже достиг места назначения и в ближайшее время займет свою орбитальную позицию в 7 градусах восточной долготы.
Напомним, что КА «EDRS-A» был запущен 29 января как часть полезной нагрузки КА «Eutelsat-9B» на российской ракете «Протон-М» с космодрома Байконур.
EDRS на текущий момент является самой наиболее амбициозной телекоммуникационной программой Европейского космического агентства (ЕКА), которая основана на государственно-частном партнерстве между ЕКА и «Airbus Defence and Space».
Система EDRS или как еще ее называют «SpaceDataHighway» сделает революцию в спутниковой связи как первая оптическая система связи в Европе, способна ретранслировать (передавать) на наземные станции приема до 50 Тбайт/день данных с беспрецедентной скоростью 1,8 Гбит / с. Это позволит приблизить процесс передачи информации к времени близкому реальному.
Источник: https://mapgroup.com.ua/news/1544-edrs-evropejskaya-sistema-retranslyatsii-sputnikovykh-dannykh

## Slide 17
Наступність КА зв'язку розробки АТ «ІСС» ім. Решетнева
18