## Slide 1: Осадові гірські породи

## Slide 3: Класифікація осадових гірських порід

## Slide 4: Структури осадових порід
За генетичним типом:
- уламкова — в уламкових порід;
- глиниста — у глинистих порід;
- зерниста — у хемогенних порід;
- біогенна — у біогенних порід.
Структури уламкових порід:
- великоуламкова (псефітова) — діаметр часточок понад 2 мм;
- піщана (псамітова) — часточки розміром 2,0 – 0,05 мм;
- пилувата (алевритова) — часточки розміром 0,05 – 0,005 мм;
- глиниста (пелітова) — часточки розміром < 0,005 мм.

## Slide 5: Текстури осадових порід
масивна —зерна мінералів розміщені без певного орієнтування;
шарувата — мінерали видовженої форми, розташовані паралельно (глини);
безладна — часточки розташовані неорієнтовано (піски, псефіти);
смугаста — чергуються смуги різного складу (яшма);
пориста — виникає внаслідок розчинення, вилуження окремих компонентів (вапняки);
концентрична (у сталактитах).

## Slide 6: Мінеральний склад

## Slide 7: Форми залягання

## Slide 8: Класифікація уламкових порід

## Slide 9: Брили, валуни, жорства
Діагностичні ознаки | 
Генезис | уламкова
Колір | сірий, коричневий, червоний
Структура | грубоуламкова
Текстура | масивна, безладна
Мінеральний склад | кварц, слюда, польові шпати
Щільність | 2,5-2,7 т/м³
Форми залягання | пласти, окремості

## Slide 10: Конгломерат, брекчія
Діагностичні ознаки | 
Генезис | уламкові
Колір | коричневий, сірий
Структура | грубоуламкова
Текстура | масивна
Мінеральний склад | кварц, польові шпати, слюда, зчеплені глинистим матеріалом
Щільність | 2,5 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 11: Пісок
Діагностичні ознаки | 
Генезис | уламкова
Колір | сірий, коричневий
Структура | псамітова
Текстура | безладна
Мінеральний склад | кварц, полові шпати, слюди, часто з домішками глинистих мінералів
Щільність | 2,0-2,8 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 12: Пісковик
Діагностичні ознаки | 
Генезис | уламкова
Колір | сірий, коричневий
Структура | псамітова
Текстура | безладна
Мінеральний склад | кварц, полові шпати, слюди, часто з домішками глинистих мінералів
Щільність | 2,0-2,5 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 13: Алеврит
Діагностичні ознаки | 
Генезис | уламкова
Колір | сіруватий, світло-коричневий, світло-жовтий
Структура | пилувата
Текстура | шарувата
Мінеральний склад | кварц, польові шпати, слюда
Щільність | 2,5-2,8 т/м³
Форми залягання | пласти, лінзи

## Slide 14: Глина
Діагностичні ознаки | 
Генезис | уламково-хемогенна
Колір | білий, сірий, коричневий
Структура | пелітова
Текстура | шарувата
Мінеральний склад | каолініт, слюда, кальцит, польові шпати, кварц
Щільність | 2,5 т/м³
Форми залягання | пласти, лінзи

## Slide 15: Боксит
Діагностичні ознаки | 
Генезис | хемогенна
Колір | червоний, бурувато-коричневий
Структура | оолітова
Текстура | масивна
Мінеральний склад | оксиди і гідрооксиди алюмінію, оксиди заліза та різних домішок (глинистих частинок)
Щільність | 1,8-3,2 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 16: Кремінь
Діагностичні ознаки | 
Генезис | хемогенна
Колір | сірий, коричневий, чорний, жовтий
Структура | кристалічна, аморфна
Текстура | масивна, смугаста
Мінеральний склад | кварц, опал, халцедон з домішками глинистого матеріалу
Щільність | 2,6 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 17: Яшма
Діагностичні ознаки | 
Генезис | хемогенна
Колір | червоний, коричневий, сірий, зелений
Структура | кристалічна
Текстура | масивна, смугаста
Мінеральний склад | кварц, халцедон
Щільність | 2,65 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 18: Вапняк
Діагностичні ознаки | 
Генезис | хемогенна або біогенна
Колір | світлий
Структура | зерниста, біогенна
Текстура | масивна, пориста
Мінеральний склад | кальцит
Щільність | 2,7-2,9 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 19: Торф
Діагностичні ознаки | 
Генезис | біогенна
Колір | жовтий, коричневий, чорний
Структура | біогенна
Текстура | пориста
Мінеральний склад | органічні рештки
Щільність | 1,0-1,4 т/м³
Форми залягання | пласти

## Slide 20: Вугілля
Діагностичні ознаки | 
Генезис | біогенна
Колір | коричневий, чорний
Структура | зерниста
Текстура | масивна, шарувата
Мінеральний склад | органічні рештки
Щільність | 1,3-1,5 т/м³
Форми залягання | пласти