## Slide 1: Матеріали з деревних відходів без застосування в'яжучих речовин

## Slide 2: Рейкові плити і щити
Рейкові плити виготовляють розмірами 2200×800×100 мм шляхом пресування відходів деревини і обв'язки їх оцинкованим дротом
Рейкові щити виготовляють довжиною 600-1000 мм, шириною – 40-140 мм, товщиною не менше 45 мм

## Slide 3: Покрівельна дрань (дранка)
покрівельний матеріал у вигляді тонких довгих дошок

## Slide 4: Штукатурна дранка
невеликі вузькі планки, які використовують для обрешітки дерев'яних стін перед тинькуванням

## Slide 5: Гонт
покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, драниць, плашок фігурної форми, які мають поздовжнє з'єднання

## Slide 6: Комишит
Легкий будівельний матеріал у вигляді щитів зі спресованих стебел очерету

## Slide 7: Лігновуглецеві пластики
виготовляють з тирси високотемпературною обробкою прес-маси без введення спеціальних в’яжучих речовин.

## Slide 8: П'єзотермопластики
можуть виготовлятися з тирси двома способами:
без попередньої обробки вихідної сировини;
з гідротермальною обробкою.

## Slide 9: Віброліт
технологічні особливості віброліту полягають у частковому подрібненні тирси та дрібної стружки на вібромлині, перемішуванні тонко розмеленої маси з водою та одержанні шламу.