## Slide 1: Складання проекту спостережної станції

## Slide 2: Склад проекту
Проект спостережної станції повинен включати в себе
план,
геологічні розрізи по профільним лініям реперів
пояснювальну записку.
На плані спостережної станції (1:1000, 1:2000) повинні бути зображені рельєф земної поверхні, пройдені та запроектовані до проходження під час спостережень гірничі виробки, об'єкти, що розташовані в районі спостережної станції та цілики під ними, профільні лінії реперів, що проектуються до закладення.

## Slide 3: План спостережної станції
На плані спостережної станції (1:1000, 1:2000) повинні бути зображені:
рельєф земної поверхні,
пройдені та запроектовані до проходження під час спостережень гірничі виробки,
об'єкти, що розташовані в районі спостережної станції та цілики під ними,
профільні лінії реперів, що проектуються до закладення

## Slide 4: Геологічні розрізи
На геологічних розрізах по профільним лініям реперів вхрест та по простяганню пласта зображують:
репери спостережної станції,
границі наносів,
структурну колонку товщі порід,
пласти,
діючі та запроектовані гірничі виробки,
тектонічні порушення.

## Slide 5: Пояснювальна записка
В пояснювальній записці вказується:
мета спостережень
коротка геологічна характеристика ділянки шахтного поля
розрахунки довжин профільних ліній та реперів,
місця закладання профільних ліній та реперів,
довжини інтервалів між реперами,
конструкція реперів та способи їх закладання,
кількість реперів,
спосіб прив’язки до існуючої геодезичної мережі,
методики спостережень,
характеристика приладів для спостережень
строки спостережень.

## Slide 6: Розміри спостережної станції
Розміри спостережної станції визначаються кількістю профільних ліній та їх довжиною.
Число профільних ліній, розташування їх на місцевості та їх довжина залежать від гірничо-геологічних умов та рельєфу.
Інструкцією по спостереженню за зрушенням рекомендується закладати не менше:
2-х профільних ліній вхрест простягання,
однієї – по простяганню пласта.

## Slide 7: Графічний розрахунок довжини профільної лінії вхрест простягання пласта

## Slide 8: Графічний розрахунок довжини профільної лінії вхрест простягання пласта
Довжину профільних ліній вхрест простягання пласта визначають графічно. Для цього будують розріз вхрест простягання пласта з позначенням границь проектуємої лави.
Від нижньої та верхньої границі проектуємої лави проводять прямі відповідно під кутами та до зустрічі з наносами, а в наносах продовжують їх під кутами зрушення до зустрічі із земною поверхнею.
Точки А і В перетину земної поверхні з побудованими прямими є границями прогнозованої мульди зрушення.
Ділянка АВ визначає «робочу» частину профільної лінії.
На кожній профільній лінії закладають не менше 3х опорних реперів (2 на одному кінці з відстанню 50 м, та 1 на іншому).
Опорні репери повинні знаходитися поза зоною зрушення. В несприятливих умовах допускається закладка двох опорних реперів з однієї сторони профільної лінії.
Величини граничних кутів зрушення та вибираються з «Правил підробки…» або «Довідника по маркшейдерській справі».

## Slide 9: Графічний розрахунок профільної лінії по простяганню пласта