- Price на многопильный комбайн--Old Type

| Unit Price(долл/set) в китае на заводе если заказать до 15,04,2021 | 96000 |
| --- | --- |
| Unit Price(долл/set) в китае на заводе | 106000 |
| Габариты в цеху | 21m x 6m=126m2 |
| Max. количество дисков | 100шт(в зависимости от толщины плит) |
| Диаметр дисков(mm) | Φ980 | Φ1630 |
| Количество диской(mm) | 40 | 40 |
| Вертикальный подьем(mm) | 600 | 1000 |
| Max. габарит блока (mm) | 3000x1300x700 | 3000x1300x1000 |
| Вед мотор | 130kw x1шт | 160kw x1шт |
| Общая мощность(kw) | 160kw+130kw+2.2kwx5+4kw=305kw |
| Средняя продуктивность в день | 800м2 для сляба 2.5mm |
| Объем воды(m3/час) | 40 | 40 |
| Вес(ton) | 36 |
| Цена включает | Три стола |

Особенности: 1. Это оборудование заменяет консольную резку традиционного интегрированного пильного оборудования на независимую работу большого и маленького полотна, что значительно повышает производительность и полностью исключает риск образования Морковки.

2. Поскольку гидравлические цилиндры с обеих сторон шпинделя синхронно и устойчиво поднимаются или опускаются, это демонстрирует стабильную производительность резки и улучшает гладкость / плоскостность камня.

3. Размеры: Д (18 м) * Ш (3,5 м) * В (3,5 м; шпиндель (длина 1,45 м) может быть оснащен 40 маленькими дисками (990 мм) и 40 большими дисками (1650 мм). Мощность двигателя: малый диск (132 кВт) и большой диск (160 кВт).

4. Станок с 3 тележками упрощает резку и значительно увеличивает производительность; обычно требуется всего 45–50 минут, чтобы разрезать кусок блока и обрабатывать около 800-1000 квадратных метров плиты толщиной 2,5 см каждый день.

5. Он имеет гораздо более высокую производительность, чем у косольных станков, снижает потребление энергии, затраты на рабочую силу и стоимость ресурса режущих  сегментов (преодолевает недостатки скалеты не правильная скорость оборотов дисков разного диаметра на одном валу) и улучшает плоскостность (большее количество лезвий приводит к высокому уровню плоскостности – отклонение приблизительно 0,25 мм). Что дает будет экономию в процессе полировки).

6. Не требуется цементный каркасный фундамент.

3. Photos