Лабораторна робота №5-6

“Розробка програми для ознайомлення з принципом роботи аналого-цифрового перетворювача та дослідження принципу роботи швидкого перетворення Фур’є”

## Опис програми

# Дана програма призначена для ознайомлення з принципом роботи аналого-цифрового перетворювача та дослідження принципу роботи швидкого перетворення Фур’є і впливу типу вікна та шуму на кінцевий сигнал. Розроблена в додаток та часткової заміни програмних продуктів “Analog-Digital converter” версії 1.0.0.0 авторства “@Sidorovich” 2006р. та  NUMERI виробництва Rohde&Shvartz (адаптована та перекладена КПІ 1992р). Зворотня сумісність з програмним продуктом NUMERI збережена.

Написання програми проводилась на мові Python з використанням бібліотек:

- numpy

- scipy

- pandas

- ipywidgets

- matplotlib

Програмний продукт був адаптований для використання в хмарному сервісі Google Colaboratory для зручності надавання доступу (для запуску потрібен обліковий запис Google та браузер з доступом до мережі інтернет).

Розробка проводилась для виконання лабораторних робіт Житомирської політехніки на спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка.

Ліцензія: Загальна публічна ліцензія GNU.

Автор: Шевченко Максим (maksym.shevchenko.ua@gmail.com).

Рік розробки: 2023

## Основні діапазони значень

Частота: 1 Гц - 1 ГГц

Амплітуда: 0.1 - 100

Δt (Період дискретизації): 0.1 нС - 1 С

Кількість відліків квантування: 1 -1024

Розрядність АЦП: 0 - 16

Межі квантування: -100 В - 100 В

Апертурна невизначеність: 0.1 нС - 1 С

## Опис функціональних елементів АЦП

- Тип сигналу - вибір вхідного аналогового сигналу, доступно три варіанти гармонічне коливання, лінійно-частотна модуляція (LFM), сума чотирьох косинусоїд (OFDM 4)

- Параметри сигналу - налаштування параметрів вхідного аналогового сигналу, таких як амплітуда, частота, початкова фаза та коефіцієнтів в залежності від вибраного типу сигналу та відображення формули по якій формується коливання.

Гармонічний

OFDM 4

LFM

- Параметри АЦП -  конфігурація роботи аналогово-цифрового перетворювача.

- Графік вхідного сигналу - відображення сформованого вхідного сигналу згідно вибраного типу та параметрів виставлених в п.2. Додатково на графіку зеленим кольором відображаються точки дискретизації.

- Графік квантування - відображення квантування Mid-Thread з накладанням на вхідних сигнал

- Таблиця квантування - активується при натисканні на клавішу “Показати таблицю”. При відображенні доступна кнопка збереження табличних значень в форматі “.xy” для імпорту в NUMERI. Також додатково можна налаштовувати кількість рядків для відображення (по замовчуванню 16), якщо кількість відліків більша ніж вибрана для відображення, інформація розбивається на сторінки.

## Опис функціональних елементів FFT

- Оновлення - функціональна клавіша оновлення всіх графіків та табличних значень FFT. Потрібно натискати кожного разу при зміні параметрів АЦП для отримання актуальних значень.

- Вхідний сигнал - по замовчуванню вхідний сигнал не вибраний для зменшення навантаження при нарахуванні математичної моделі. Для початку роботи з швидким перетворенням Фур’є потрібно переключатися на значення АЦП.

- Тип вікна - для зменшення розтікання спектру при ШПФ застосовують вагові функції (англійський термін – weighting functions), які також називають вікнами (window). В цьому випадку перед розрахунком ШПФ сигнал домножується на вагову функцію  , яка повинна спадати до країв сегменту. В списку можна вибрати основні типи вікон: Прямокутне, Трикутне, Блекмана, Хемінга, Ханна та Гаусове (експоненціально-квадратичне, коефіцієнт ширини вікна 7).

- Шум - при активації чекбоксу до сигналу додається відповідний тип шуму зі встановленим коефіцієнтом у третьому вікні даного пункту.

- Амплітудно частотний спектр - графік АЧ спектру

- Фазово частотний спектр - графік ФЧ спектру

- Таблиця АЧ та ФЧ - значення частотного спектру з можливістю налаштувань фільтрації та кількості елементів відображення

- АФ-діаграма за табл. - полярна діаграма амплітудно-фазового спектра сигналу (за табл. вище). Відображається тільки, якщо на закладці АЦП вибраний тип сигналу OFDM 4

Розроблена програма для дослідження принципів роботи аналого-цифрового перетворювача та дослідження принципу роботи швидкого перетворення Фур’є і впливу типу вікна та шуму на кінцевий сигнал. Даний програмний продукт буде корисний для вивчення цифрового оброблення сигналів.

Завдання

З використанням програми https://colab.research.google.com/drive/1nhhI67eG1PQcG5G2LmAwsjWIuFpBmWlG?authuser=2#scrollTo=z0Uny_Fku6NJ  створеної в модулі Colaboratory notebook від Google провести дослідження:

1. Дослідити в часовій області визначення залежність якості дискретизації та відновлення сигналу шляхом апроксимації за дискретними відліками сигналу від параметрів АЦП. Тип сигналу – sin(x).

2. Дослідити в часовій області визначення залежність якості дискретизації та відновлення сигналу шляхом апроксимації за дискретними відліками сигналу від параметрів АЦП. Тип сигналу – OFDM4.

3. Дослідити в часовій області визначення залежність якості дискретизації та відновлення сигналу шляхом апроксимації за дискретними відліками сигналу від параметрів АЦП. Тип сигналу – LFM (laniary frequency modulation).

4. Дослідити в спектральній області визначення залежність якості дискретизації та відновлення сигналу шляхом апроксимації за дискретними відліками сигналу від параметрів АЦП. Тип сигналу – sin(x).

5. Дослідити в спектральній області визначення залежність якості дискретизації та відновлення сигналу шляхом апроксимації за дискретними відліками сигналу від параметрів АЦП. Тип сигналу – OFDM4.

6. Дослідити в спектральній області визначення залежність якості дискретизації та відновлення сигналу шляхом апроксимації за дискретними відліками сигналу від параметрів АЦП. Тип сигналу – LFM (laniary frequency modulation).