## Slide 1
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра гірничих технологій і будівництва ім. проф. Бакка М.Т.
Видобування природного каменю
Лекція 6

## Slide 2: Видобування природного каменю

## Slide 3: Області використання природного каменю:
облицювання будівель;
влаштування паркових комплексів;
дорожнє і мостове хазяйство;
меморіальне і монументальне будівництво;
внутрішнє оздоблення будівель;
виготовлення скульптур і пам’ятників.

## Slide 4: Основні положення
Декоративність каменю визначається структурою і текстурою породи і ставить у залежність від неї видобуток блоків та їх переробку на продукцію, що впливає на повноту і якість вилучення природного облицьовувального каменю при його добуванні.
Природна тріщинуватість масивів - важлива гірничо-геологічна характеристика залягання облицювальних гірських порід, яка має вирішальний вплив на вибір технології та комплексів устаткування для добування блоків каменю і подальшу їх обробку.

## Slide 5
Площини тріщин окремості: S – поздовжні;
Q – поперечні; L – пологі; D – діагональні

## Slide 6
Блочність
- теоретично можливий вихід з масиву блоків каменю,
що відповідають вимогам промисловості. Дослідженнями визначено, що теоретичний вихід блоків (теоретична блочність) цілком і повністю залежить від природної тріщинуватості і, в першу чергу, від таких показників її, як неортогональність системи тріщин, відстаней між ними, кутів падіння тріщин тощо.

## Slide 7
Сляб — від англійського слова Slab — плита, пластина, великий шматок. Це плита з мармуру, онікса, сланцю, граніту та інших кам'яних порід. Фактично сляб є «напівфабрикат», призначений для подальшої обробки. Він має попит у кам'яних майстернях, які спеціалізуються на виготовленні оздоблювальних матеріалів.

## Slide 9: ВИДОБУТОК БАЗАЛЬТА

## Slide 10: ВИДОБУТОК МАРМУРУ НА КАР'ЄРІ В ІСПАНІЇ

## Slide 11: способів руйнування облицьовувального підготовці його до
Класифікація природного каменю при виймання
https://www.youtube.com/watch?v=_w_07xr7JI8
https://www.youtube.com/watch?v=KbhUAOP79uw
https://www.youtube.com/watch?v=NrtwBO_nyFA
https://www.youtube.com/watch?v=04y4k8bJMns
https://www.youtube.com/watch?v=vUjNUEZoEFA
https://www.youtube.com/watch?v=gapu6x-xVfI

## Slide 12: Схема поділу моноліту на блоки
– торцева положиста
західка;
– положиста панель;
– фронтальна положиста західка;
– фронтальна крута панель;
– блок;
– фронтальна положиста західка;
– моноліт уздовж фронту
уступу;
– торцева крута панель

## Slide 13
Шарова фронтально-положиста технологічна схема видобування гранітних блоків та термоклинового способу
підготовки їх до виймання та розробки
масивів типу 1б, 1в (за М. В. Дегтяренком): 1 – бак для пального;
2 – установка термічного різання;
– шпури для
відокремлення та поділу моноліту;
– установка рядкового буріння;
–товарні блоки;
– кран;
– автосамоскид;
– моноліт;
– гідроклинова установка;
– екскаватор для прибирання околля

## Slide 14: Шарова панельно-положиста технологічна схема видобування гранітних блоків при термовибухоклиновому способі підготовки їх до виймання та розробки масивів типів 1б, 1в: 1 – бак для пального;
– установка для термічного різання;
– щілина, утворена термічним різанням;
– пневмомагістраль,
– установка рядкового буріння;
– шпури для відокремлення та поділу моноліту;
– моноліт, відокремлений від масиву;
– товарні блоки;
– гідро-клинова установка;
– кран вантажопідйомністю не менш, як 25
т;
– автосамоскид;
– бульдозер;
– екскаватор для прибирання околля; 14 – буровий верстат

## Slide 15
БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

## Slide 16
За призначенням інструмент поділяється на:
  Технологічний - інструмент, за допомогою якого безпосередньо відбувається
поглиблення свердловини.
  Допоміжний - для проведення
спускопідіймальних операцій (ключі, елеватори, труботримачі, обсадні колони), а також для підвищення ефективності буріння шляхом гасіння вібрацій і ударів (демпфери, амортизатори, віброгасники).
  Аварійний - слугує для запобігання
(шламоуловлювачі, протиприхоплювальні перехідники та ін.) і ліквідації аварій (ловильний інструмент, фрезери та ін.).
  Спеціальний - використовують для проведення спеціальних робіт у
свердловинах, наприклад: при штучному викривленні стовбура свердловини, при виконанні тампонув.ання та ін
Інструмент, що використовують
при бурінні свердловин, називають буровим.
Набір технологічного
інструменту, з’єднаного у визначеній послідовності, що дає можливість виконувати
зазначені операції, називається
буровим снарядом
БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

## Slide 17: ПОРОДОРУЙНІВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
Схема класифікації породоруйнівного інструменту
Породоруйнівний інструмент – частина бурового снаряда, яка призначена для безпосереднього руйнування гірської
породи в процесі буріння свердловин.
Породоруйнівний інструмент для обертального буріння свердловин можна поділити на дві великі групи:
інструмент для буріння свердловин з відбором керна – коронки
інструмент для буріння без відбору
керна – долота.

## Slide 18: ПОРОДОРУЙНІВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
https://www.youtube.com/watch?v=gW5MCTdIyoU
https://www.youtube.com/watch?v=kpqYU76-xM8

## Slide 19: Бурові роботи при видобуванні блоків
Оконтурювання первинного моноліту за допомогою
стрічок шпурів
Оконтурювання первинного моноліту за допомогою двох взаємно пересічних
свердловин
Оконтурювання шпурами первинного моноліту:
1 – стрічка шпурів тильної грані; 2 – стрічка шпурів торцевої грані;
3 – стрічка шпурів горизонтальної грані
Схема
буріння
свердловин
при
оконтурюванні первинного моноліту:
1 – свердловина на перетині горизонтальної граней;
2 – свердловина на перетині
торцевої граней;
торцевої і
тильної і тильної і
3 – свердловина на перетині горизонтальної граней

## Slide 20
Перфоратори
Класифікація ручних перфораторів
Перфоратори працюють від різних джерел енергії, залежно від цього розрізняють:
пневматичні перфоратори, які працюють від стислого
повітря;
гідравлічні перфоратори – від стислого мастила;
електричні – від електроенергії;
комбіновані.
У перфораторах використовують ударно-обертальне,
ударно-поворотне і обертальне буріння.
Пневматичні перфоратори діляться на легкі (до 18 кг), середні (19–25 кг) і важкі (більше 25 кг).
Марка перфоратора | Характеристики процесу |  | 
 | Діаметр шпуру, мм | Глибина буріння, м, не більше | Коефіцієнт міцності гірських порід за шкалою М. М. Протод’яконова
ТШ36В | 32–40 | 2 | 12
ПП54В, ПП54ВБ | 40–46 | 4 | 14
ПП63В, ПП63ВБ, ПП63С | 40–46 | 5 | 20
Область використання перфораторів

## Slide 21: Технічна характеристика перфораторів
Перфоратори
Показники | Марка перфоратора |  |  |  |  |  |  | 
 | ПП36В | ПП54В | ПП54ВБ | ПП63В | ПП63ВБ | ПП63С | ПП63П | ПП63СВ П
Діаметр бурової коронки, мм | 32–40 | 32–45 | 32–46 | 36–46 | 36–46 | до 46 | до 46 | до 46
Частота ударів за хвилину | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Енергія удару, Дж | 37 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Крутний момент, Нм | 20,0 | 29,4 | 29,4 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 27,5
Довжина перфоратора, мм | 705 | 775 | 850 | 830 | 900 | 750 | 857 | 830
Внутрішній діаметр шланга, мм: повітряного | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0
водяного | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | – | – | –
Маса, кг | 24,0 | 31,5 | 31,3 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0
1. Розшифрування літерних позначень в марках перфораторів: ПП
– перфоратор переносний; В – пилоподавлення водою; Б – бічна
промивка; С – продування; СВП – продування зі зволоженням.
Питома витрата повітря, м3/хв, складає 1,3.
Робочий тиск повітря, МПа, 0,5.
Розмір хвостовика (діаметрдовжина), мм, 25108.

## Slide 22: Перфоратори
Технічні характеристики
гідравлічних перфораторів фірми Tamrock
Характеристика | Марка перфоратора | 
 | НЕ 119 | НЕ 122
Маса, кг | 39 | 39
Довжина, мм | 510 | 510
Максимальний робочий тиск, МПа: удару обертання | 12 12 | 15 14
Максимальний крутний момент, Нм | 80 | 100
Діаметр бурової штанги, мм | 19 | 22
Діаметр шпуру, мм | 22–27 | 26–45

## Slide 23: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1.
Методи
відколювання
миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
Методи статичної дії.
Конструкція зарядів
напрямної дії:
1 – вода; 2 – заряд ВР; 3 – ДШ; 4 – дерев’яна демферувальна прокладка; 5 – повітряне
середовище; 6 – порох; 7 – металева труба
Схема розміщення зарядів ДШ при одночасному висаджуванні в трьох площинах:
– магістральний ДШ,
– відрізки ДШ у шпурах;
– порожній шпур;
– проектний рівень підошви уступу
Вибухові методи переважно застосовують на міцних породах

## Slide 24: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1.
Методи
відколювання
миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
Методи статичної дії.
Конструкція генератора тиску хімічного (ГТХ) "Літокол":
1 – газогенеруюча суміш; 2 – полімерна оболонка;
3 – пускач електричний; 4 – пробка полімерна; 5 – електричні проводи
ГТХ "Літокол" – токсичний прилад, що обумовлено токсичністю компонентів, які входять до його складу. За ступенем шкідливої дії на організм людини згідно з ГОСТ 12.1.007-76 компонент № 1 та компонент № 2 відносяться до 4 класу небезпеки (речовини малошкідливі).

## Slide 25
МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1.
Методи
відколювання
миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
Методи статичної дії.

## Slide 26: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
Методи відколювання миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
Методи статичної дії.
Характеристики | Промислові В М | ГТХ «Літокол»
Швидкість детонації/дефлаграції (в обмеженому просторі) | 3000 – 7000 м/с | 450 м/с
Швидкість детонації/дефлаграції (на відкритому просторі) | 3000 – 6000 м/с | 2 – 3 м/с
Тиск, створений в шпурі | 1200 ГПа | 720 -810 МПа
Порівняння затрат |  | На рівні традиційних промислових ВВМ (порох скельний, ДШ, і тп.)
Зрівняння
технічних характеристик промислових ВМ з характеристиками ГТХ «Літокол»

## Slide 27
МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1.
Методи
відколювання
миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
Методи статичної дії.
Переваги ГТХ "Літокол" над традиційними добування блочного каменю, а саме:
технологіями
відсутність впливу згоряння двокомпонентної суміші в режимі швидкісного горіння на утворення тріщин та мікротріщин як у блоці, який відокремлюється, так і в основному масиві;
пристрій не відноситься до класу небезпеки 1.1 – вибухових матеріалів і потребує значно менших матеріальних витрат, пов'язаних з організацією їх перевезення та зберігання;
під час проведення добувних робіт не виникають технологічні втрати часу та матеріальні витрати, пов'язані з необхідністю зупинки роботи кар'єру, виведення людей та механізмів на безпечну відстань, знеструмлення інженерних мереж, машин та механізмів;
можливість планування роботи, внаслідок самостійного застосування ГТХ "Літокол" видобувниками каменю;
вартість видобувних робіт значно зменшується, а
рентабельність розробки родовища збільшується.

## Slide 28: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1. Методи відколювання миттєвої дії.
2.
Методи силової динамічної дії.
3. Методи статичної дії.
Сталеві клини
Діаметр клинів, мм | Довжина клинів, мм | Рекомендована відстань між шпурами, см | Висота моноліту або блока
22 | 130 | 5–10 | низька
29 | 250 | 10–15 | середня
29 | 450 | 10–15 | висока
34 | 350 | 15–30 | середня
34 | 600 | 15–30 | середня – висока
34 | 750 | 15–30 | висока
а – встановлення сталевого клина в шпур; б – зусилля дії клина на
стінки шпуру; в – розвиток тріщини в шпурі
Параметри клинів фірми Pellegrini

## Slide 29: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1. Методи відколювання миттєвої дії.
2.
Методи силової динамічної дії.
3. Методи статичної дії.
СТАЛЕВІ КЛИНИ

## Slide 30: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1. Методи відколювання миттєвої дії.
2.
Методи силової динамічної дії.
3. Методи статичної дії.
МЕХАНІЗОВАНІ КЛИНИ
Механізовані клини відрізняються від простих тим, що
зусилля на клин створюється не ударом, а будь-яким силовим механічним пристроєм.
ГІДРАВЛІЧНІ КЛИНИ
Схема гідроклина для розколювання каменя:
1 — поршень з штоком; 2 — клин; 3 — пружинячі щічки; 4 — корпус; 5 — напірний шланг; 6 — зливний шланг

## Slide 31: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1. Методи відколювання миттєвої дії.
2.
Методи силової динамічної дії.
3. Методи статичної дії.
ГІДРАВЛІЧНІ КЛИНИ Darda

## Slide 32: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
1. Методи відколювання миттєвої дії.
2.
Методи силової динамічної дії.
3. Методи статичної дії.
ГІДРАВЛІЧНІ КЛИНИ Darda

## Slide 33: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
Методи відколювання миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
3.
Методи статичної
дії.
НРС (невибухово-руйнівні суміші)
Застосовують НРС розбавленими їх водою в співвідношенні 10:3 (тверда фаза : рідина). Суміш, яка має рідку консистенцію, поміщається в шпури, де вона під
дією реакції гідратації твердіє і розширюється,
розвиваючи на стінки шпурів тиск до 40 МПа.
За технології застосування НРС рекомендують
глибину буріння шпурів 0,8–0,9 від висоти блоків;
відстань між шпурами – 15–30 см при діаметрі 30–42 мм;
питома витрата НРС – 4–5 кг/м3 при відокремленні мармурових монолітів та 6–7 кг/м3 при відокремленні гранітних монолітів

## Slide 34: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
Методи відколювання миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
3.
Методи статичної
дії.
НРС (невибухово-руйнівні суміші)
Переваги
НРС:
беззвучність розколювання каменя;
відсутність сейсмічного ефекту, розльоту осколків породи, викиду твердих і газоподібних продуктів.
Недоліки:
- неможливість
використовування НРС при
мінусовій температурі;
- велика тривалість розколювання породи (20…70
год).

## Slide 35: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
Методи відколювання миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
3.
Методи статичної
дії.
НРС (невибухово-руйнівні суміші)

## Slide 36: МЕТОДИ ВІДКОЛЮВАННЯ
Методи відколювання миттєвої дії.
Методи силової динамічної дії.
3.
Методи статичної
дії.
НРС (невибухово-руйнівні суміші)

## Slide 37: МЕТОДИ ЗАВАЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО МОНОЛІТУ
Технічні характеристики подушок, що розширюються:
потужність двигуна – 2,2 кВт; маса двигуна – 30 кг;
робочий тиск води – 3 МПа;
зусилля, що розвивається кожною
подушкою – 3 МН,
товщина подушки – 2 мм; маса подушки – 7–15 кг.
Схема застосування гідравлічних подушок:
1 – пропиляна щілина; 2 – гідравлічний насос; 3 – гідравлічні
подушки
Завалення монолітів здійснюється за допомогою:
гідравлічні або пневматичні подушки;
гідравлічні домкрати;
механічні скребки або ківш гідравлічного екскаватора.
лебідки.

## Slide 38: МЕТОДИ ЗАВАЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО МОНОЛІТУ

## Slide 39: МЕТОДИ ЗАВАЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО МОНОЛІТУ
Загальний вигляд шкребка
Тип скребка | Марка базового навантажувача | Довжина, м | Маса, кг
I | Cat980F/GWA500 | 6–8 | 3500
II | Cat 988 F WA 600 L330C | 8–12 | 5500
III | Cat 990 WA 700 | 8–12 | 6500
IV | Cat 992 D WA 800 | 12–15 | 7500
Технічні характеристики шкребків

## Slide 40: МЕТОДИ ЗАВАЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО МОНОЛІТУ

## Slide 41: МЕТОДИ ЗАВАЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО МОНОЛІТУ

## Slide 42: МЕТОДИ ЗАВАЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО МОНОЛІТУ

## Slide 43: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
КАМЕНЕРІЗНІ МАШИНИ
Каменерізні машини для добування стінових і облицювальних каменів поділяються на машини для відкритих розробок каменю й машини для підземної розробки каменю.
Розрізняють:
за конструкцією різального органу: машини з дисковими пилами, з кільцевими фрезами, з різальними ланцюгами (барами) та алмазно-канатні;
за розташуванням каменерізних машин відносно уступу:
підошвоуступні, що розташовуються на підошві уступу;
надуступні, що розташовуються на покрівлі уступу;
комбіновані, тобто такі, що розташовуються частково на підошві, частково на покрівлі уступу (одна з назв – „уступні“)
Підошвоуступна дискова
каменерізна
машина
Машини поділяють на:
універсальні, які можуть виконувати всі 3 операції –
поперечні, горизонтальні та тилові пропили;
операційні, які виконують лише одну операцію;
агрегати, які поєднують кілька операційних машин, що мають спільне керування і напрям руху.

## Slide 44: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
МАШИНИ З ДИСКОВИМИ ПИЛАМИ
СМ-89А
Область використання розрахована на роботу з низькими уступами.
Призначена для вирізування штучного будівного каменю із вапняків міцністю до 10 Н/мм2, розміром 49×24×18,8 або
39×19×18,8 см.
Машина з дисковими
пилами низькоуступна СМ- 89А (підошвоуступна)
Низькоуступна машина для
видобутку стінового каменю
„PRIMA “

## Slide 45: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
МАШИНИ З ДИСКОВИМИ ПИЛАМИ
Каменерізна пила Pilemaster RS15 на базі
екскаватора

## Slide 46
СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ
ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ

## Slide 47
СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ
ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ

## Slide 48: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
МАШИНИ З ГНУЧКИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Послідовність операцій при виконанні вертикального пропилу баровою пилою без створення траншей
а) – врізування бару; б) – робоча подача машини при виконанні пропилу; в) – кінець ходу машини; г) – розворот бару за
годинниковою стрілкою (змінюється напрям руху ріжучого ланцюга); д) – робоча подача машини у зворотному напрямі і завершення виконання вертикального пропилу
Барові машини випускають італійські та німецькі фірми Fantini, Pellegrini, DazziniMacchine, Officine meccanica Carrone, Korfmann.

## Slide 49: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
Барові машини
італійської фірми Fantini

## Slide 50: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
Барові машини
італійської фірми Fantini

## Slide 51: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
Переваги канатних пил:
простота конструкції;
незначна енерго- і металоємність;
невисокі витрати сировини на пропил;
можливість отримати блоки великого
розміру.
МАШИНА АЛМАЗНО-КАНАТНА КАМЕНЕРІЗНА
Недоліки канатних пил:
складність експлуатації при від’ємних температурах;
різке зниження показників роботи за наявності твердих включень та розколин;
значний об’єм підготовчих робіт.
КАНАТНА ПИЛА – це сталевий трос діаметром 3,5- 6 мм, який звито у нескінчену петлю з трьох жил діаметром 1,2-1,8 мм.

## Slide 52: МАШИНА АЛМАЗНО-КАНАТНА КАМЕНЕРІЗНА
СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
1 – рейковий шлях; 2 – корпус; 3 – колеса; 4 – захисна планка
(захист від канату, який обірвався); 5 – поворотний вузол з робочим (приводним) шківом; 6 – допоміжні напрямні шківи; 7 – алмазний канат.

## Slide 53: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
МАШИНА АЛМАЗНО-КАНАТНА КАМЕНЕРІЗНА
Способи врізання алмазного канату у масив при відокремленні від нього каменю
а – горизонтальне різання; в – вертикальне врізання у горизонтальну поверхню.
– канатне устаткування (електричне або дизельне);
– напрямні шківи;
– алмазний канат;
– стаціонарні напрямні шківи;
– отвори для розташування канату, які пробурили заздалегідь;
– пропил, що його здійснює канат;
– спеціальний набір шківів для здійснення вертикального пропилу, врізання у горизонтальну поверхню

## Slide 54: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
МАШИНА АЛМАЗНО-КАНАТНА КАМЕНЕРІЗНА

## Slide 55: СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИДОБУТКУ
БЛОЧНОГО КАМЕНЮ
Алмазно-канатні машини італійської фірми DazziniMacchine