## Slide 1
МЕТРОЛОГІЯ

## Slide 2
Метрологія - це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності

## Slide 3
Предмет метрології - методи визначення і контролю показни­ків якості, правила, положення та норми, способи досягнення єдності і точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини і одиниці вимірювань

## Slide 4
Об'єкт метрології - засоби вимірювань: міри, вимірювальні прилади, вимірювальні перетворювачі, допоміжні засоби вимірювань, вимірювальні установки та вимірювальні системи, еталони

## Slide 5
Завданнями метрології є:
забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань;
узаконення певних одиниць вимірювань;
проведення регулярної повірки мір та вимірювальних прила­дів, що знаходяться в експлуатації;
випробування нових засобів вимірювання.

## Slide 6
Єдність вимірювань - такий спосіб вимірювань, при якому їх результати, виражені в узаконених одиницях і похибках вимірювань, відомі з заданою вірогідністю

## Slide 7
Фізичні величини визначають експериментальним шляхом, тому вона має похибку вимірювань
фізичної величини
дійсне значення
істинне значення

## Slide 8
Істинне значення - це значення фізичної величини, яке ідеальним чином відображає в якісному і кількісному відношенні відповідну властивість об'єкта. Воно є границею, до якої наближається значення фізичної величини в міру того, як підвищується точність вимірювань

## Slide 9
Дійсне значення - це значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що з певною метою може бути використане замість нього. Це значення змінюється залежно від необхідної точності вимірювань. При технічних вимірюваннях значення фізичної величини, знайдене з допустимою похибкою, приймається за дійсне значення

## Slide 10
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИМІРЮВАНЬ
принцип
метод
похибка
точність
вірність
достовірність

## Slide 11
Принцип вимірювань - фізичне явище або сукупність фізичних явищ, що покладені в основу вимірювань. Наприклад, вимірювання температури з використанням термоелектричного ефекту

## Slide 12
Метод вимірювань - сукупність прийомів використання принципів і засобів вимірювання. Засобами вимірювань є вживані технічні засоби, що мають нормовані метрологічні характеристики

## Slide 13
Похибка вимірювання - це відхилення результату вимірювань від істинного значення вимірюваної величини

## Slide 14
Точність вимірювань характеризується близькістю їх результатів до дійсного значення вимірюваної величини

## Slide 15
Вірність вимірювань - це якість вимірювання, що відображає близькість до нуля систематичних похибок результатів (тобто таких похибок, які залишаються постійними або закономірно змінюються при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини)

## Slide 16
Достовірність вимірювань - це довіра до результатів вимірювання. Вимірювання можуть бути достовірними і недостовірними залежно від того, відомі чи невідомі ймовірні характеристики їх відхилень від дійсних значень відповідних величин. Результати вимірювань, ймовірність яких невідома, не мають ніякої цінності і в деяких випадках можуть служити джерелом дезінформації

## Slide 17
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
міри
вимірювальні прилади
вимірювальні перетворювачі
допоміжні засоби вимірювань
вимірювальні установки
вимірювальні системи
Засоби вимірювань - це технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і які мають нормовані метрологічні характеристики

## Slide 18
Міри - засіб вимірювання, розрахований на відтворення фізичної величини заданого розміру
Однозначна міра відтворює фізичну величину одного розміру, до­вжини і міри маси (гиря)
Багатозначна міра відтворює ряд однойменних величин різного розміру, наприклад, штрихова міра довжини і кутова міра (багатогранна призма)
Набором мір називається спеціально підібраний комплект мір, що використовується не тільки самостійно, але і в різних поєднаннях з метою відтворення ряду однойменних величин різного розміру

## Slide 19
Вимірювальні прилади - це засоби вимірювань, призначені з метою вироблення сигналу вимірюваної інформації у формі, що доступна для безпосереднього сприйняття спостерігачем
Основними ознаками вимірювальних приладів є:
характер показань
призначення приладу
принцип дії приладу
принцип дії вимірювальної системи

## Slide 20
За характером показань
показуючи
аналогові
Від призначення прилади поділяють
універсальні - для вимірювання однакових фізичних величин різних об'єктів
спеціалізовані, що призначені для вимірювання параметрів однотипних виробів (наприклад, розмірів зубчастих коліс) або одного параметра різних виробів (нерівностей, твердості)

## Slide 21
За принципом дії
прямої дії
порівняння
інтегруючі
підсумовуючі
Залежно від принципу дії, який покладено в основу вимірювальної системи
механічні
оптичні
оптико-механічні
пневматичні
електричні

## Slide 22
Вимірювальний перетворювач - це засіб вимірювання, котрий служить для перетворення сигналу вимірювальної інформації у форму, зручну для обробки і збереження, а також передачі на показуючий пристрій
Перетворювачі розділяють на
первинні (ті, що безпосередньо приймають величину, що вимірюється)
ті, що передають, на виході яких величина набуває форму, зручну для реєстрації або передачі на відстань
проміжні, що працюють в поєднанні з первинними і не впливають на зміну роду фізичної величини

## Slide 23
Вимірювальні установки і системи - це сукупність заходів, вимірювань, об'єднаних за функціональною ознакою з допоміжними пристроями, для вимірювання однієї або декількох величин об'єкта вимірювань
Вимірювальне приладдя - це допоміжні засоби вимірювань величин. Вони необхідні для вираховування поправок до результатів вимірювань, якщо вимагається високий ступінь точності

## Slide 24
За метрологічним призначенням засоби вимірювання поділяють на
робочі засоби вимірювань
еталони

## Slide 25
Робочі засоби вимірювань застосовують для визначення параметрів (характеристик) технічних пристроїв технологічних процесів, навколишнього середовища тощо
Робочі засоби можуть бути
лабораторними (для наукових досліджень)
виробничими (для забезпечення контролю заданих характеристик технологічних процесів)
польовими (для літаків, автомобілів, суден тощо)

## Slide 26
Лабораторні засоби вимірювань найточніші і чуттєві, а їх показники характеризуються високою стабільністю
Виробничі мають стійкість до впливу різних факторів виробничого процесу: температури, вологості, вібрації тощо, що може вплинути на достовірність і точність показань приладів
Польові працюють в умовах, що постійно змінюються в широких межах зовнішнього впливу