## Slide 1
Параметри будівельного інструменту та обладнання

## Slide 2
Параметри будівельного інструменту визначають його здатність виконувати певні завдання та впливають на якість і продуктивність роботи. Ось основні параметри, які враховуються при виборі та використанні будівельного інструменту:
1. Розміри та вага:
Довжина: важлива для зручності використання і можливості доступу до важкодоступних місць (наприклад, довжина викрутки).
Вага: впливає на комфорт при тривалому використанні; легкий інструмент зазвичай зручніший, але важчий може бути більш міцним і стійким.
2. Матеріал виготовлення:
Метал: забезпечує міцність і довговічність (наприклад, інструменти зі сталі).
Пластик: використовується для виготовлення ручок або корпусу інструменту, зменшуючи його вагу і підвищуючи зручність.
Гумові накладки: для покращення зчеплення і зменшення вібрацій.

## Slide 3
3. Тип робочої частини:
Форма та тип леза: важливо для ріжучих інструментів (пряме, зубчасте, хвилеподібне).
Тип наконечника: для викруток (плоский, хрестовий, зіркоподібний) або бурів (спіральний, прямих зубів).
4. Твердість та зносостійкість:
Твердість матеріалу: визначає здатність інструменту працювати з твердими матеріалами без деформації або поломки (наприклад, твердість леза або свердла).
Зносостійкість: впливає на термін служби інструменту при постійному використанні.

## Slide 4
5. Ергономіка:
Дизайн ручки: забезпечує зручне захоплення та комфорт під час роботи (прямі, анатомічні, прогумовані ручки).
Балансування: розподіл ваги інструменту для зменшення втоми під час використання.
6. Тип приводу (для електричних інструментів):
Потужність: вимірюється в ватах (Вт) і визначає здатність інструменту виконувати завдання з високою ефективністю (наприклад, потужність дрилі).
Напруга живлення: для електроінструментів (звичайно 220В для мережевих або 18В-24В для акумуляторних інструментів).
Час роботи від акумулятора: важливий параметр для акумуляторних інструментів.

## Slide 5
7. Швидкість роботи:
Частота обертів або ударів: для інструментів типу дрилі, перфоратори, шліфувальні машинки (вимірюється в обертах на хвилину або ударів на хвилину).
Регулювання швидкості: наявність режимів для різних типів матеріалів і завдань.
8. Можливості налаштування:
Глибина свердління або різання: налаштування для контролю точності роботи.
Кут нахилу: для пилок, торцевих пильних верстатів, що дозволяє виконувати косі зрізи.

## Slide 6
9. Безпека:
Захисні елементи: наявність захисних кожухів, блокувальних систем, які запобігають травмам.
Системи захисту від перевантаження: для електроінструментів, що автоматично вимикають пристрій при перевантаженні.
10. Спеціальні характеристики:
Віброізоляція: для інструментів, які створюють значні вібрації, щоб зменшити навантаження на руки користувача.
Пиловидалення: наявність системи для збирання пилу під час роботи, що зменшує забруднення робочого місця.
Світлодіодне підсвічування: для роботи в умовах недостатнього освітлення.

## Slide 7
11. Сумісність з аксесуарами:
Наявність змінних насадок та аксесуарів: важливе для універсальних інструментів (наприклад, для шурупокрутів, перфораторів).
Тип кріплення насадок: стандартизовані або спеціальні системи кріплення (наприклад, SDS для бурів).
12. Економічні параметри:
Вартість інструменту: важливий аспект при виборі, що впливає на бюджет проекту.
Витрати на обслуговування: включають витрати на заміну зношених деталей, витратних матеріалів, та ремонт.

## Slide 8
13. Екологічні та шумові параметри:
Рівень шуму: для електроінструментів, вимірюється в децибелах (дБ); важливий для дотримання норм шумового забруднення.
Викиди шкідливих речовин: для бензинових або дизельних інструментів, важливо для дотримання екологічних стандартів.

## Slide 9
Параметри будівельного обладнання є важливими характеристиками, які визначають його ефективність, продуктивність та придатність для виконання певних завдань. Нижче наведено основні параметри, які зазвичай враховуються при виборі та експлуатації будівельного обладнання:
Продуктивність:
Продуктивність за часом: кількість роботи, яку обладнання може виконати за певний час (наприклад, кубометри ґрунту, які екскаватор може викопати за годину).
Продуктивність за цикл: обсяг матеріалу або кількість операцій, які обладнання виконує за один робочий цикл (наприклад, кількість бетону, що змішується за один цикл у бетонозмішувачі).

## Slide 10
2. Вантажопідйомність:
Максимальна вантажопідйомність: максимальна вага, яку обладнання може підняти або перемістити (наприклад, тоннаж крана).
3. Місткість:
Об'єм ковша: для екскаваторів, бульдозерів, фронтальних навантажувачів, визначає обсяг матеріалу, який може бути захоплений за один раз.
Об'єм барабана: для бетонозмішувачів, що визначає кількість бетонної суміші, яка може бути підготовлена за один цикл.

## Slide 11
4. Глибина роботи:
Максимальна глибина копання: для екскаваторів, визначає, на яку глибину може копати обладнання.
Глибина буріння: для бурових установок, визначає максимальну глибину свердловини.
5. Розмір та габарити:
Довжина, ширина, висота: важливі параметри для транспортування та розміщення обладнання на будівельному майданчику.
Робочий радіус: для кранів, екскаваторів, визначає відстань, на яку може дотягнутися обладнання під час виконання робіт.

## Slide 12
6. Потужність:
Потужність двигуна: вимірюється в кінських силах (к.с.) або кіловатах (кВт) і визначає силу, з якою обладнання може виконувати роботу.
Тип двигуна: бензиновий, дизельний, електричний або гідравлічний, визначає джерело живлення обладнання.
7. Швидкість:
Швидкість руху: для мобільного обладнання, таке як екскаватори, бульдозери, визначає швидкість пересування по будівельному майданчику.
Швидкість робочих операцій: наприклад, швидкість підйому вантажу краном або швидкість обертання барабана бетонозмішувача.

## Slide 13
8. Тиск:
Робочий тиск: для гідравлічного та пневматичного обладнання, визначає тиск рідини або повітря, необхідний для роботи.
9. Маса:
Вага обладнання: впливає на транспортні витрати, стійкість під час роботи, а також на вимоги до ґрунту чи підлоги, на якій воно розміщується.
10. Тип приводу:
Привід колісний чи гусеничний: визначає спосіб пересування обладнання, що впливає на його мобільність і здатність працювати на різних типах ґрунтів.

## Slide 14
11. Коефіцієнт використання:
Коефіцієнт готовності: визначає час, протягом якого обладнання здатне ефективно виконувати роботу без простоїв.
Коефіцієнт завантаження: відсоток часу, протягом якого обладнання використовується у порівнянні з часом простою.
12. Економічні параметри:
Вартість експлуатації: включає витрати на паливо, обслуговування, ремонт і заміну зношених деталей.
Вартість придбання та амортизація: початкова вартість обладнання та його амортизаційний термін.

## Slide 15
13. Безпека та екологічні параметри:
Системи безпеки: наявність систем аварійного відключення, захисту від перевантажень тощо.
Рівень шуму та вібрацій: впливає на умови праці та відповідність екологічним нормам.
Викиди шкідливих речовин: для обладнання з двигунами внутрішнього згоряння, відповідність екологічним стандартам.