## Slide 1: Бурові верстати
Обладнання та інструмент для видобування і обробки природного каменю

## Slide 2: Пневматичний буровий верстат
1
2
3
4
5
6
7
8
Пневматичний перфоратор
Каретка
Щогла
Анкерне кріплення
Пристрій нахилу щогли
Пульт керування
Пневмопроводи
Робочий інструмент
Призначення
Горизонтальні
Вертикальні
Важкі (0,5-1,5 т)
Універсальні
Середні(250-500 кг)
Легкі (100-250 кг)

## Slide 3: Гідравлічний буровий верстат
Дизельний двигун
Гідропривід системи позиціонування, перфоратора та опор
Компресор для подачі стисненого повітря у вибій
Радіокерування (опційно)
Візок на пневмоході або на гусеничному ході
Можливість буріння шпурів під будь-яким кутом нахилу
Основні виробники:
Sandvik, Tamrock

## Slide 4: Гідравлічні бурові верстати

## Slide 5: Верстати для буріння стрічки шпурів

## Slide 6: Глибинний пневмоударник

## Slide 7: Робочий інструмент
Бурова штанга з буровою коронкою
Хвостовик
Штанга
Бурова коронка
Інтегральні
Штанга, хвостовик і коронка – одне ціле
Інтегрально-різьбові
Відсутній хвостовик. Замість нього вн. різьба
Зі з’ємними коронками
Коронки насаджуються на конус штанги
Надставні
Коронки нагвинчуються на штангу

## Slide 8: Робочий інструмент
Інтегральна бурова штанга
Інтегрально-різьбова бурова штанга
Відсутній хвостовик.
Замість нього внутрішня різьба
Бурова штанга зі з’ємними коронками
Надставна бурова штанга

## Slide 9: Штанга
Корпус штанги для буріння шпурів виготовляється шестигранної форми з поздовжнім отвором для подачі стисненого повітря у вибій
Матеріал: високолеговані, конструкційні сталі з вмістом нікелю 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, 25Х2Н4МА 38ХН3МФА.
Корпус штанги для буріння свердловин виготовляється циліндричної форми з поздовжнім отвором для подачі стисненого повітря або бурового розчину у вибій
Матеріал: сталеві безшовні товстостінні труби. Товщина стінки від 3,5 мм

## Slide 10: Штанга
На кінці штанги виконується конус, на який насаджується бурова коронка.
Конус виготовляють з кутами: 12°, 11°, 7°, 4°46’.
Довжина
інтегральних штанг 400 - 9600 мм
інтегрально-різьбових штанг 1910 – 4345 мм
штанг зі з’ємними коронками 610 – 3050 мм
надставних штанг 300 – 4800 мм

## Slide 11: Коронка
Долотчасті
Хрестовидні
Штирьові
Інтегральні
З’ємні
Надставні

## Slide 12: Додаткове обладнання
Заточні верстати
Пиловловлювачі
Компресори