## Slide 1
Детальні маркшейдерські зйомки на кар'єрах
Маркшейдерські зйомки є основою безпечного та ефективного ведення гірничих робіт. Вони забезпечують точні дані для проектування, планування та контролю всіх процесів на кар'єрі.

## Slide 2
Задачі детальних маркшейдерських зйомок
Забезпечення графічними матеріалами
Створення основи для проектування та планування гірничих робіт.
Визначення об'ємів робіт
Розрахунок видобутку корисних копалин та вийняття розкривних порід.
Контроль параметрів
Перевірка дотримання проектних кутів укосів та ширини робочих площадок.
Забезпечення безпеки
Виявлення деформацій та створення безпечних умов праці.

## Slide 3
Об'єкти маркшейдерських зйомок
Уступи кар'єру
Верхня та нижня бровки, що формують профіль кар'єру.
Транспортні шляхи
Автодороги та залізничні колії для переміщення техніки.
Системи водовідведення
Канави та водозбірники для контролю водних потоків.
Гірниче обладнання
Екскаватори, бурові верстати та інша техніка.
Контур корисної копалини
Межі покладу, що розробляється.

## Slide 4
Терміни проведення зйомок
Щомісячні зйомки
Визначення об'ємів видобутку корисних копалин та розкривних порід.
Щоквартальні зйомки
Поповнення планів гірничих робіт актуальними даними.
Піврічні та річні зйомки
Звітність та планування гірничих робіт на наступний період.
Позапланові зйомки
Виконуються за виробничою необхідністю при зсувах чи обвалах.

## Slide 5
Способи маркшейдерських зйомок
Традиційні методи
Ординатна зйомка
Тахеометрична зйомка
Мензульна зйомка
Сучасні технології
Стереофотограмметрична зйомка
Лазерне сканування
GNSS (GPS) зйомка
Інноваційні підходи
Аерофотозйомка з БПЛА
Мобільне лазерне сканування
Інтегровані системи моніторингу

## Slide 6
Ординатна зйомка
Сутність методу
Ординатна зйомка визначає положення точок відносно базисної лінії. Вимірюються перпендикуляри (ординати) до цієї лінії.
Переваги
Простота виконання
Не потребує складного обладнання
Висока точність при малих відстанях
Технологія виконання
Створення базисної лінії між опорними точками
Вимірювання абсцис до проекцій точок
Вимірювання ординат до знімальних точок
Обчислення координат за формулами
Недоліки
Обмежена застосовність
Трудомісткість при великій кількості точок

## Slide 7
Тахеометрична зйомка
Вимірювання кутів
Одночасне визначення горизонтальних та вертикальних кутів.
Вимірювання відстаней
Електронний далекомір визначає відстань до об'єкта.
Визначення координат
Автоматичний розрахунок просторових координат точок.
Збереження даних
Електронна реєстрація всіх вимірювань у пам'яті приладу.

## Slide 8
Обладнання для тахеометричної зйомки
Електронні тахеометри
Забезпечують високу точність вимірювань до 1-2 мм. Мають вбудовану пам'ять та програмне забезпечення.
Тахеометри-автомати
Автоматизують процес наведення та вимірювань. Підвищують продуктивність праці маркшейдера.
Роботизовані тахеометри
Дозволяють працювати одній людині. Керуються дистанційно через контролер.

## Slide 9
Переваги та недоліки тахеометричної зйомки
Переваги
Висока точність (до 1-2 мм)
Одночасне визначення планового та висотного положення
Автоматизація процесу вимірювань
Можливість роботи в безвідбивачному режимі
Швидкість отримання результатів
Недоліки
Необхідність прямої видимості між приладом і точками
Зниження точності з збільшенням відстані
Висока вартість обладнання
Залежність від електроживлення
Необхідність кваліфікованого персоналу

## Slide 10
Мензульна зйомка
Встановлення мензули
Мензула встановлюється на опорній точці з відомими координатами.
Орієнтування планшета
Планшет орієнтується за сторонами світу або відносно опорних напрямків.
Наведення кіпрегеля
Кіпрегель наводиться на знімальні точки для визначення їх положення.
Нанесення точок
Точки наносяться безпосередньо на планшет у визначеному масштабі.

## Slide 11
Стереофотограмметрична зйомка
Фотографування місцевості
Виконується з двох або більше точок для створення стереопар.
Обробка знімків
Використовуються спеціальні прилади або програмне забезпечення.
Побудова цифрової моделі
Створюється тривимірна модель місцевості на основі стереопар.
Створення топографічних планів
Генеруються плани, профілі та інші графічні матеріали.

## Slide 12
Переваги стереофотограмметричної зйомки
Висока продуктивність
Дозволяє швидко знімати великі території кар'єру.
Доступ до складних ділянок
Можливість зйомки важкодоступних та небезпечних зон.
Архівування даних
Знімки зберігаються як первинні дані для повторної обробки.
Тривимірне моделювання
Створення детальних 3D-моделей кар'єру для аналізу.

## Slide 13
Лазерне сканування
Висока точність
Міліметрова точність вимірювань
Щільна хмара точок
Мільйони точок за одне сканування
Швидкість збору даних
Тисячі точок за секунду
Лазерне сканування революціонізувало маркшейдерські зйомки. Технологія дозволяє створювати детальні 3D-моделі кар'єрів з безпрецедентною точністю та швидкістю.

## Slide 14
GNSS (GPS) зйомка
GNSS технології забезпечують високу точність визначення координат. Вони дозволяють працювати без прямої видимості між точками та швидко отримувати результати.

## Slide 15
Аерофотозйомка з використанням БПЛА
Підготовка польоту
Планування маршруту та налаштування параметрів зйомки.
Виконання зйомки
Автоматичний політ та фотографування території кар'єру.
Обробка даних
Створення ортофотопланів та 3D-моделей кар'єру.

## Slide 16
Зйомка профілів відкосів високих уступів
1-2 мм
Точність
Сучасні методи забезпечують міліметрову точність вимірювань.
30-60°
Кути укосів
Типовий діапазон кутів нахилу уступів, що контролюється.
10-15 м
Висота уступів
Середня висота уступів на кар'єрах, що потребує контролю.

## Slide 17
Технології зйомки високих уступів
Тахеометричний метод
Встановлення тахеометра на безпечній відстані
Зйомка характерних точок профілю
Побудова профілю за результатами вимірювань
Лазерне сканування
Встановлення сканера на точці з відомими координатами
Сканування поверхні уступу
Отримання щільної хмари точок
Фотограмметричний метод
Фотографування уступу з різних точок
Обробка знімків спеціальними методами
Побудова 3D-моделі уступу

## Slide 18
Періодичність зйомки високих уступів
Планові зйомки
Щомісячно або щоквартально для контролю стану
Після вибухових робіт
Для оцінки результатів та безпеки
Після опадів
Для виявлення можливих деформацій
При ознаках деформацій
Для оперативного реагування

## Slide 19
Застосування результатів зйомки високих уступів
Контроль проектних параметрів
Оцінка стійкості бортів
Виявлення деформацій
Розробка заходів безпеки
Коригування проектних рішень

## Slide 20
Особливості зйомки високих уступів
Технічні аспекти
Врахування кривизни відкосу
Вибір оптимальної відстані до об'єкта
Необхідність високої точності вимірювань
Безпека робіт
Забезпечення безпеки персоналу
Використання дистанційних методів
Оцінка ризиків перед початком робіт
Практичні виклики
Складність доступу до ділянок
Погодні умови та видимість
Необхідність спеціального обладнання