## Slide 1
Ознайомлення з робочим інтерфейсом QGIS-Quantum GIS
Ласкаво просимо до світу QGIS - потужної геоінформаційної системи з відкритим кодом. Цей курс допоможе вам освоїти інтерфейс програми та розкрити її основні функціональні можливості.
Почнемо наше знайомство з основними елементами робочого середовища, які допоможуть вам ефективно працювати з просторовими даними.

## Slide 2
Що таке QGIS?
Вільне програмне забезпечення
QGIS - це безкоштовна геоінформаційна система з відкритим кодом.
Кросплатформність
Працює на Windows, macOS, Linux та інших платформах.
Активна спільнота
Розробляється міжнародною командою волонтерів та організацій.
Розширюваність
Функціональність легко доповнюється через плагіни та Python-скрипти.

## Slide 3
Запуск QGIS
Знайдіть ярлик програми
На робочому столі або в меню "Пуск" знайдіть іконку QGIS.
Запустіть програму
Подвійний клік активує запуск QGIS.
Дочекайтеся завантаження
З'явиться стартове вікно з логотипом та панель завантаження.
Вітальне вікно
Після завантаження ви побачите інтерфейс програми.

## Slide 4
Головне вікно програми
Головне меню
Містить доступ до всіх функцій програми: Проект, Правка, Вигляд, Шар тощо.
Панелі інструментів
Швидкий доступ до основних функцій через кнопки з іконками.
Панелі та вікна
Браузер, шари, компонувальник карт та інші інструменти керування.
Вікно карти
Центральна частина інтерфейсу для відображення та редагування просторових даних.

## Slide 5
Панель інструментів
Вибір об'єктів
Інструменти для виділення та вибору об'єктів на карті.
Навігація
Масштабування, панорамування та інші функції переміщення.
Вимірювання
Інструменти для вимірювання відстаней, площ та кутів.
Редагування
Створення та зміна векторних об'єктів.

## Slide 6
Панель "Браузер"
Доступ до даних
Браузер дозволяє переглядати та відкривати просторові дані з різних джерел.
Підключення до баз даних
Доступ до PostgreSQL, SpatiaLite, GeoPackage та інших форматів.
Мережеві сервіси
Підключення до WMS, WFS, WCS та інших веб-сервісів.
Вкладки історії
Швидкий доступ до нещодавно використаних файлів та ресурсів.

## Slide 7
Панель "Шари"
Управління шарами
Додавання, видалення та організація шарів на карті.
Видимість
Вмикання та вимикання відображення шарів.
Фільтрація
Групування та фільтрація шарів за різними критеріями.
Стилізація
Швидкий доступ до налаштувань відображення шарів.

## Slide 8
Додавання шару до проекту
Натисніть кнопку "Додати шар"
Знайдіть на панелі інструментів або в меню "Шар".
Виберіть тип даних
Векторний, растровий, текстовий чи інший формат.
Знайдіть файл даних
Виберіть потрібний файл через діалогове вікно.
Підтвердіть вибір
Натисніть "Відкрити", щоб додати шар до проекту.

## Slide 9
Типи даних у QGIS
Векторні дані
Точки, лінії та полігони, що представляють дискретні об'єкти.
Формати: SHP, GeoJSON, KML
Використання: будівлі, дороги, адміністративні межі
Растрові дані
Зображення з просторовою прив'язкою, розділені на пікселі.
Формати: GeoTIFF, JPEG, PNG
Використання: аерофотознімки, ЦМР, супутникові знімки
Табличні дані
Непросторові дані, які можна пов'язати з просторовими об'єктами.
Формати: CSV, XLS, DBF
Використання: статистика, атрибутивні дані

## Slide 10
Навігація по карті
Збільшення
Наближення до деталей карти: колесо миші вперед або кнопка "Збільшити".
Зменшення
Віддалення для огляду більшої території: колесо миші назад або кнопка "Зменшити".
Панорамування
Переміщення по карті: клацніть і перетягніть або використовуйте інструмент "Пересунути карту".
Перехід до координат
Введіть точні координати для швидкого переміщення.

## Slide 11
Таблиця атрибутів
Опція
Функціональність
Комбінація клавіш
Фільтрація
Пошук та вибір об'єктів за значеннями атрибутів
Ctrl+F
Редагування
Зміна атрибутивних даних
Ctrl+E
Сортування
Впорядкування записів за стовпцями
Клік на заголовку
Вибір полів
Настроювання видимості стовпців
Правий клік

## Slide 12
Стилізація шарів
Покращене візуальне оформлення
Додайте остаточні штрихи для презентаційної якості.
Тематичне картографування
Відображення даних за атрибутами та значеннями.
Базова символізація
Зміна кольорів, розмірів та форм об'єктів.

## Slide 13
Типи символізації
Єдиний символ
Всі об'єкти шару відображаються однаково.
Категоризований
Різні символи для різних категорій атрибутів.
Градуйований
Відображення числових даних з використанням кольорових градієнтів.
Теплова карта
Візуалізація щільності точкових даних.
На основі правил
Застосування символізації за складними умовами.

## Slide 14
Створення нових шарів
Створення нового шару
Відкрийте меню "Шар" → "Створити шар" → "Новий векторний шар".
Налаштування параметрів
Виберіть тип геометрії та систему координат.
Додавання атрибутів
Визначте поля даних для зберігання інформації про об'єкти.
Збереження шару
Виберіть розташування та формат для збереження нового шару.

## Slide 15
Редагування векторних даних
Активуйте режим редагування
Натисніть кнопку "Переключити редагування" на панелі інструментів.
Створіть нові об'єкти
Використовуйте інструменти додавання точок, ліній або полігонів.
Змініть існуючі об'єкти
Переміщуйте вершини, додавайте та видаляйте їх.
Збережіть зміни
Натисніть "Зберегти правки шару" для фіксації змін.

## Slide 16
Системи координат
Географічні (градуси)
Координати в градусах (широта/довгота), описують положення на земному еліпсоїді.
Проекційні (метричні)
Координати в метрах, результат проектування сферичної поверхні на площину.
Локальні/Національні
Системи координат, оптимізовані для окремих регіонів або країн.

## Slide 17
Налаштування системи координат проекту
4326
WGS 84
Стандартна географічна система координат, використовується у GPS.
3857
Web Mercator
Проекція для веб-карт Google Maps, OSM.
5643
УСК-2000
Українська система координат, офіційна для територіального планування.

## Slide 18
Компоновка карт

## Slide 19
Створення макету карти
Додавання карти
Вставте основне вікно карти з проекту на макет.
Легенда
Додайте пояснення умовних позначень для покращення читабельності.
Масштабна лінійка
Вставте інструмент для визначення відстаней на карті.
Стрілка півночі
Укажіть орієнтацію карти відносно сторін світу.

## Slide 20
Експорт готових карт
Зображення
PNG - для веб та презентацій
TIFF - для високоякісного друку
JPEG - для компактних файлів
Документи
PDF - універсальний формат
SVG - для подальшого редагування
PostScript - для професійного друку
Інші формати
HTML - інтерактивні веб-карти
GeoPackage - для збереження даних
DXF - для САПР-систем

## Slide 21
Плагіни в QGIS
Аналіз
Векторні операції
Растрова обробка
Бази даних
Веб-сервіси
Картографія

## Slide 22
Популярні плагіни QGIS
QuickMapServices
Надає доступ до базових карт та супутникових знімків з різних джерел.
Google Maps
Bing Maps
OpenStreetMap
Processing Toolbox
Інструменти геообробки для аналізу та маніпуляції просторовими даними.
Буферизація
Перетин
Растрові обчислення
QGIS2Web
Експорт карт у вигляді інтерактивних веб-сторінок.
OpenLayers
Leaflet
MapBox

## Slide 23
Просторовий аналіз у QGIS
Буферизація
Створення зон впливу навколо об'єктів на заданій відстані.
Перетин
Знаходження спільних областей між різними шарами.
Розрахунок відстані
Визначення найближчих об'єктів та відстаней між точками.

## Slide 24
Підтримка та ресурси
Офіційна документація
Детальні посібники на сайті qgis.org українською та англійською мовами.
Форуми та спільноти
Активні обговорення на GIS-Lab, Stack Exchange та інших платформах.
Навчальні матеріали
Відеоуроки, підручники та онлайн-курси для різних рівнів підготовки.
Технічна підтримка
Комерційна підтримка від сертифікованих партнерів та розробників.

## Slide 25
Практичні завдання
Перевірте свої знання, виконавши самостійні завдання. Спробуйте створити