## Slide 1
Водяний режим річок. Фактори річкового стоку. Гідрологія водосховищ
Лекція. Мета лекції: вивчення видів коливання водності річок, засвоєння основних фаз водного режиму, отримання навичок побудови гідрографу річок, засвоєння кількісних характеристик річкового стоку, ознайомлення із гідрологічним режимом водосховищ.

## Slide 2
План лекції
1
Види коливання водності річок. Фази водного режиму
Вивчення закономірних змін стоку, швидкості течії, рівнів води та похилів водяної поверхні в часі та вздовж ріки
2
Типовий гідрограф річок
Аналіз графіку змінювання витрат води під час року
3
Річковий стік. Фактори та кількісні характеристики
Розгляд процесу стікання води в річних системах і характеристик кількості води
4
Водосховища, їх призначення, типи, характеристики
Вивчення гідрологічного режиму водосховищ та їх значення в народному господарстві

## Slide 3
Види коливання водності річок
Сторічні коливання
Зумовлені сторічними змінами кліматичних умов та зволоження суші з періодом в сотні і тисячі років
Багаторічні коливання
Коливання з періодичністю в десятки років
Синхронні коливання стоку
Виникають у випадках, коли водність різних річок змінюється одночасно в одному і тому ж напрямі (південь Європейської частини колишнього Союзу: Дон, Волга, Кубань)
Сезонні коливання водності
Сезонні зміни складових водного балансу
Короткочасні коливання водності
Коливання, які зумовлені природними або метеорологічними факторами

## Slide 4
Фази водного режиму
Водопілля
Фаза водного режиму, яка щорічно повторюється в даних кліматичних умовах за один і той же сезон і характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом рівню води
Паводки
Фаза водного режиму, яка багатократно повторюється в різні сезони року та характеризується інтенсивним, короткочасним збільшенням витрат та рівнів води
Межень
Фаза водного режиму, яка щорічно повторюється в один і той же сезон, та характеризується малою водністю, тривалим низьким рівнем та виникає внаслідок зменшення живлення ріки

## Slide 5
Водопілля та паводки
Водопілля
Фаза водного режиму, яка щорічно повторюється в даних кліматичних умовах за один і той же сезон і характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом рівню води (під дією талих снігових та дощових вод).
За походженням може бути сніговим, снігово-дощовим або дощовим
Тривалість від декількох днів на малих річках, до 4-5 місяців на великих
За час весняного водопілля річки проносять біля 50% річного об'єму стоку в північних районах і 90-100% річного стоку – в південних
Паводки
Фаза водного режиму, яка багатократно повторюється в різні сезони року та характеризується інтенсивним, короткочасним збільшенням витрат та рівнів води.
За часом настання паводки можуть бути зимовими, літніми та протягом усього року
Поділяють на місцеві (якщо їх сформували дощі, які випали в даному регіоні) та транзитні або верхові
Швидкість руху паводкової хвилі на гірських річках до 4 м/с і більше, рівнинних – 1,0...1,5 м/с

## Slide 6
Типовий гідрограф річок
Гідрограф ріки – це графік змінювання витрат води (у м³/с) під час року. Одночасно з витратами змінюються швидкість течії та рівень води - висота поверхні води в даному створі ріки.
Типовий гідрограф - це найбільш загальні риси внутрірічного розподілу витрат води у річці. Типовий гідрограф будується за гідрографом за декілька років, із позначенням межі можливих коливань витрат води.
Снігове живлення
Повторює хід гідрографу в період водопілля
Дощове живлення
Формує паводки на гідрографі
Підземне живлення
На середніх і малих річках межа підземного живлення проходить по прямій, що з'єднує початок і кінець водопілля

## Slide 7
Класифікація річок за внутрішньо-річним режимом стоку води
Річки з весняним водопіллям
5 типів: казахстанський, східноєвропейський, західносибірський, східноєвропейський, алтайський
Річки з водопіллям в теплий період року
2 типи: далекосхідний, тян-шанський
Річки з паводочним режимом
3 типи: причорноморський, кримський, північнокавказький

## Slide 8
Річковий стік та його складові
Стік води
Процес стікання води в річних системах і характеристика кількості води, яка стікає
Стік наносів
Процес переміщення наносів в річних системах і характеристика кількості наносів
Стік розчинених речовин
Процес переносу в річних системах розчинених речовин та характеристика їх кількості
Стік тепла
Процес переносу разом з річними водами тепла і його кількісна характеристика

## Slide 9
Кількісні характеристики річкового стоку
Витрата води [Q]
Об'єм води, який протікає через поперечний перетин за одиницю часу (Q, м³/с)
Об'єм стоку води [W]
Об'єм води, який проходить через поперечний перетин за будь-який інтервал часу
Шар стоку [h]
Кількість води, яка стікає з водозбору за будь-який інтервал часу, що дорівнює товщині шару, рівномірно розподіленого на площі водозбору
Модуль стоку води [M]
Кількість води, яка стікає з одиниці площі водозбору за одиницю часу
Коефіцієнт стоку [K]
Відношення об'єму (шару стоку) до кількості атмосферних осадів

## Slide 10
Формули для розрахунку характеристик річкового стоку
Середньодобова витрата
Q = (1/n) ∑ Qi
Об'єм стоку води
W = Q · Δt
Шар стоку
h = W · 10⁻³ / F
Модуль стоку води
M = Q · 10⁻³ / F
Коефіцієнт стоку
k = h / x

## Slide 11
Водосховища та їх призначення
Водосховище - це штучна водойма, що створена для накопичення та послідуючого використання води і регулювання стоку. Одне з перших водосховищ з греблею Садд-ель-Кафала утворене в Єгипті у 2950-2750 р.р. до н.е.
Гідроенергетика
Виробництво електроенергії на гідроелектростанціях
Транспорт
Покращення судноплавних умов на річках
Водопостачання
Забезпечення населення та промисловості водою
Зрошення
Забезпечення водою сільськогосподарських угідь
Рибне господарство
Створення умов для розведення риби

## Slide 12
Типи водосховищ
Долинні водосховища
Мають ложе, що являється частиною річної долини (відрізняються наявністю ухилу дна і зростанням глибини в напрямку від верхньої частини до греблі)
Улоговинні водосховища
Підперті (зарегульовані) озера та водосховища, розташовані в ізольованих низинах, відгороджених затоках, лиманах
Наливні водосховища
Водосховища, в які вода подається із розташованого поблизу водотока

## Slide 13
Класифікація водосховищ за географічним положенням
Гірські
Вузькі та глибокі, відрізняються підвищенням рівню до 300 м і більше внаслідок улаштування греблі
Передгірські
Мають висоту напору 50-100 м
Рівнинні
Мають напір не більш 30 м
Приморські
Мають невеликий напір в декілька метрів

## Slide 14
Основні елементи водосховища
Форсований підпертий рівень (ФПР)
Гранично допустимий рівень води у водосховищі під час водопілля
Нормальний підпертий рівень (НПР)
Рівень, до якого наповнюється водосховище в нормальних умовах експлуатації
Рівень мертвого об'єму (РМО)
Гранично можливий низький рівень води у водосховищі
Корисний об'єм (КО)
Об'єм водосховища, який знаходиться між РМО та НПР і використовується для регулювання стоку

## Slide 15
Гідрологічний режим водосховищ
Водний баланс є найхарактернішим показником, що визначає гідрологічний режим водосховища.
Характерна особливість водного балансу водосховищ - перевага притоку річних вод в період наповнення та перевага стоку води у витратній частині рівняння водного балансу.
Рівняння водного балансу
X + Yпр + Yскд + Zконд + Wпр = Yст + Yвздб + Zвип + Wст ± ΔU
де X - осади; Yпр - надходження води з поверхні; Yскд - скид стічної води; Zконд - конденсація водяного пару; Wпр – підземний притік; Yст - поверхневий стік; Yвздб - водозабір для господарських потреб; Zвип – випаровування; Wст - підземний відтік; ΔU - зміни рівню води.
Особливості водного балансу
На долю осадів припадає приблизно 2-3%, на долю випаровування - не більш 10% витрат води.
Коливання рівню води відбувається внаслідок штучного регулюємого процесу наповнення або спрацювання водосховища. Значення коливання рівню по сезонам складає 5-7 м, на гірських водосховищах - 50-80 м.

## Slide 16
Течії та хвилювання у водосховищах
Течії
Течії у водосховищах відрізняються складною структурою. У водосховищах з великою площею поверхні спостерігаються вітрові течії.
Швидкість течії залежить від багатьох факторів, включаючи форму водосховища, його глибину, вітровий режим та інтенсивність водообміну.
Хвилювання
Хвилювання залежить від розміру водосховищ. Висота хвиль досягає 2-3 м.
Важливими наслідками вітрових хвилювань є вертикальне переміщення води, що впливає на температурний режим та перемішування водних мас.
Хвилювання також відіграє значну роль у руйнуванні берегів водосховищ.

## Slide 17
Замулення водосховищ та переробка берегів
Процес замулення
Якщо процес відкладання у водосховищі наносів являється рівномірним, період замулення мертвого об'єму τзм можна знайти за формулою: τзм = VМО / WR (1 - σ)
де VМО - мертвий об'єм водосховища, м³; WR - середній річний стік наносів, м³; σ - доля стоку наносів, що проходять транзитом.
Переробка берегів
Береги водосховищ за своєю еволюцією поділяють на три групи: абразивні, які зазнають постійного руйнування, стабільні, які не руйнуються та акумулятивні, які нарощуються при перевідкладенні наносів.
На рівнинних річках (Волга, Дніпро, Дон) абразивними є 40-50% берегів.
Інтенсивність руйнування
Найбільш інтенсивно руйнуються береги, що складені льосовидними грунтами, береги у степовій, напівпустельній та пустельній зонах.
За перші 10 років існування водосховища берег може відступити на 200 м і більше.

## Slide 18
Вплив водосховищ на водний режим річок
6000 км³
Збільшення об'єму води суші
Спорудження водосховищ сприяло збільшенню об'єму води суші приблизно на 6 тис.км³
5x
Уповільнення водообміну
Водообмін у гідрографічній мережі річних басейнів уповільнився приблизно у 5 разів
7-11x
Уповільнення водообміну Дніпра
Водообмін Дніпра уповільнився у 7-11 разів

## Slide 19
Значення водосховищ для народного господарства
Водосховища в більшості випадків використовують комплексно. Вони дають можливість вирішувати питання гідроенергетики, транспорту, зрошення, обводнення, осушення, водопостачання, рибного господарства.
На дніпровських електростанціях у середній за водністю рік виробляється біля 10 млрд. кВт/год електроенергії. Завдяки водосховищам дніпровською водою зрошується понад 1,3 млн.га земель. Всього на різні потреби безповоротно забирається близько 10км³ води щорічно.

## Slide 20
Питання для самоперевірки
Як утворюються озера?
Що таке денівеляція?
Які типи водосховищ вам відомі?
Яке значення мають водосховища для народного господарства?
5
Як впливає спорудження водосховищ на навколишнє середовище?
Чим відрізняються водопілля від паводків?
Якими русловими діючими силами забезпечується поздовжня рівновага потоку?
Як виникає поперечна циркуляція у місті згинання річного потоку?
Як змінюється швидкість течії в залежності від глибини потоку?
За якими кількісними характеристиками можна оцінити річний стік?