## Slide 1
ЛЕКЦІЯ № 6
Планування відбору проб
і забезпечення якості даних
Від цілі обстеження до даних, придатних для управлінського рішення
ВИЗНАЧЕННЯ
Планування пробовідбору — обґрунтований вибір місць, часу, глибини, кількості й типу проб та процедур контролю їхньої якості.
Мета
Системно пов’язати концептуальну модель ділянки, дизайн відбору, лабораторний аналіз і рішення щодо ремедіації.
Notes: Мета лекції: сформувати системне розуміння принципів планування відбору проб на забруднених і воєнно порушених територіях, вибору просторового дизайну обстеження та організації контролю якості даних. Особлива увага приділяється зв’язку між цілями обстеження, концептуальною моделлю ділянки, розташуванням точок відбору, типами проб, лабораторними методами та рішеннями щодо ремедіації й відновлення території.

## Slide 2
02
Пробовідбір перетворює ділянку на дані для рішення
01
Виявити
наявність і концентрації забруднювачів
02
Окреслити
горизонтальні та вертикальні межі
03
Пояснити
міграцію і ризик для рецепторів
04
Перевірити
потребу й ефективність ремедіації
05
Підтвердити
можливість подальшого використання
ПРОБОВІДБІР
Процес вилучення частини природного або техногенного матеріалу для визначення його складу, властивостей і рівня забруднення.
ПЛАН ВІДБОРУ ПРОБ
Документована система рішень щодо мети, місць, часу, глибини, кількості, типу та руху проб, включно з контролем якості.
Ключове обмеження
Лабораторія характеризує передану пробу. Репрезентативність території визначає планування.
Повоєнне відновлення забруднених територій
02
Notes: Відбір проб є ключовим етапом екологічного обстеження. За результатами аналізу визначають наявність і концентрації речовин, просторові межі та вертикальний розподіл, напрям міграції, небезпеку для населення й екосистем, потребу в ремедіації та ефективність очищення. Навіть точний лабораторний аналіз не дає правильного висновку, якщо пробу відібрано в невідповідному місці, на неправильній глибині або з порушенням процедури.

## Slide 3
03
Послідовність планування пробовідбору
Кожний етап уточнює наступний і зменшує ризик хибного рішення
01
Мета
02
КМД
03
Гіпотеза
04
Об’єкт
05
Дизайн
06
Точки та глибини
07
Показники
08
QA/QC
09
Аналіз
10
Рішення
ДИЗАЙН ПРОБОВІДБОРУ
Просторова й часова схема розташування проб, що дає змогу перевірити гіпотезу з потрібним рівнем доказовості.
12 контрольних питань
Рішення • межі • джерела • речовини • середовища • міграція • рецептори • дизайн • глибини • лабораторія • контрольні проби • безпека
Повоєнне відновлення забруднених територій
03
Notes: Перед польовими роботами встановлюють: яке рішення підтримують результати; яку територію досліджують; очікувані джерела і речовини; компоненти довкілля; шляхи міграції; рецептори; просторовий дизайн; глибини й періоди; лабораторні вимоги; контрольні проби; безпекові обмеження. Послідовність: мета — концептуальна модель — гіпотеза — об’єкт — дизайн — точки і глибини — показники — QA/QC — лабораторія — інтерпретація — рішення.

## Slide 4
04
Ціль обстеження визначає всю програму відбору
ЦІЛЬ ОБСТЕЖЕННЯ
Конкретний результат, потрібний для рішення щодо безпеки, моніторингу, очищення, відновлення або використання території.
Слабке формулювання
«Відібрати проби ґрунту та визначити забруднення»
Не визначає джерело, шар, рецептора або рішення.
Робоче формулювання
Визначити межі забруднення верхнього шару ґрунту нафтопродуктами навколо пошкодженого резервуара
щоб обґрунтувати площу вилучення або очищення ґрунту.
ДЕ?
навколо резервуара
ЩО?
нафтопродукти
ДЛЯ КОГО?
люди й екосистеми
НАВІЩО?
межі та спосіб очищення
Повоєнне відновлення забруднених територій
04
Notes: Ціль формулюють до визначення кількості та розташування точок. Треба зазначити, де досліджується забруднення, яке джерело перевіряється, які речовини очікуються, для якого рецептора оцінюється ризик і яке рішення залежить від результату. Приклад: визначити межі забруднення верхнього шару ґрунту нафтопродуктами навколо пошкодженого резервуара для обґрунтування площі вилучення або очищення.

## Slide 5
05
П’ять цілей обстеження потребують різних даних
01
Скринінг
Підтвердити наявність
Пріоритетні зони та перелік речовин
02
Межі
Окреслити поширення
Площа, глибина, перехід до чистого
03
Ризик
Оцінити контакт
Люди, біота, вода, харчові ланцюги
04
Ремедіація
Спроєктувати очищення
Обсяг, властивості ґрунту, технологія
05
Контроль і моніторинг
Підтвердити результат
Критерії завершення та зміни в часі
СКРИНІНГОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Первинна перевірка, що підтверджує або спростовує наявність забруднення та визначає потребу в детальному дослідженні.
МОНІТОРИНГ
Повторювані спостереження, які показують зміну стану території та стабільність результату в часі.
Повоєнне відновлення забруднених територій
05
Notes: Основні види цілей: скринінгове обстеження; визначення горизонтальних і вертикальних меж; оцінювання ризику для населення, працівників, дітей, рослин, ґрунтової біоти, вод і харчових ланцюгів; проєктування ремедіації з визначенням площі, обсягу, властивостей ґрунту і характеристик відходів; контроль після очищення; моніторинг змін у часі. Контроль після очищення бажано відокремлювати від виробничого контролю оператора або забезпечувати незалежну перевірку.

## Slide 6
06
Генеральна сукупність і вибірка
Межі висновку визначає те, що фактично представлено у вибірці
ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ
Увесь обсяг ґрунту, води, відходів або іншого матеріалу, щодо якого планують зробити висновок.
ВИБІРКА
Сукупність фактично відібраних проб, за результатами яких характеризують генеральну сукупність.
ЩО МОЖЕ БУТИ СУКУПНІСТЮ
верхній шар ділянки
пляма розливу
орний горизонт
насипний шар
донні відклади
партія вилученого ґрунту
тимчасовий склад
ВИБІРКА ЗАДАЄ МЕЖІ ВИСНОВКУ
досліджувана зона
● відібрано ○ не представлено
Висновок охоплює лише:
• визначену територію
• задану глибину
• період відбору
• досліджену матрицю
НЕПРАВОМІРНЕ ПОШИРЕННЯ
Три поверхневі проби не характеризують автоматично всю промислову територію, глибокі горизонти, підземні води, суміжне поле або інший сезон.
Повоєнне відновлення забруднених територій
06
Notes: Генеральна сукупність може охоплювати верхній шар ґрунту ділянки, пляму розливу, орний горизонт, насипний шар, донні відклади, партію вилученого ґрунту або матеріал тимчасового складування. Вибірка складається з фактично відібраних проб. Висновок стосується лише представлених території, глибини, матриці та періоду. Три проби верхнього шару не можна автоматично поширити на всю промислову територію, глибокі горизонти, підземні води, суміжне поле, напрям стоку або інший сезон.

## Slide 7
07
Репрезентативність виникає з дизайну, а не з кількості проб
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ
Ступінь, у якому відібрані проби відображають властивості території або матеріалу відповідно до поставленої мети.
01
Модель і межі
• концептуальна модель
• межі дослідження
• розмір осередку
02
Простір і час
• дизайн та кількість
• глибина відбору
• сезонність
03
Якість виконання
• польові процедури
• охоплення різних зон
• документування відхилень
БІЛЬШЕ ПРОБ ≠ КРАЩА ВИБІРКА
Репрезентативність втрачається, якщо всі точки лежать лише біля дороги, в доступному куті, на одній відстані від джерела або поза напрямком міграції.
Повоєнне відновлення забруднених територій
07
Notes: Репрезентативність залежить від правильності концептуальної моделі, меж, просторового дизайну, кількості й глибини проб, сезонності, неоднорідності ґрунту, розміру осередку, якості процедур, охоплення зон та документування відхилень. Велика кількість проб не гарантує репрезентативності, якщо всі вони відібрані лише біля дороги, в доступній частині, одному куті, на однаковій відстані від джерела, з нерозмежованих глибин або поза напрямком міграції.

## Slide 8
08
Концептуальна модель визначає, де і що відбирати
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОБОВІДБОРУ
Логічний ланцюг від джерела до рецептора, кожну ланку якого перевіряють відповідними пробами й вимірюваннями.
01
Джерело
резервуар
02
Забруднювач
дизель
03
Середовище
ґрунт
04
Перенесення
інфільтрація
05
Контакт
підземна вода
06
Рецептор
колодязь
ДАНІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЛАНЦЮГА
поверхневі проби біля джерела
проби з кількох глибин
точки між резервуаром і колодязем
фонова точка
проби підземної води
рівень і напрям руху вод
Одна поверхнева проба біля резервуара не підтверджує і не спростовує весь шлях міграції.
Повоєнне відновлення забруднених територій
08
Notes: Базова схема: джерело, забруднювач, середовище, механізм перенесення, точка контакту, рецептор. Приклад: пошкоджений резервуар, дизельне паливо, верхній шар ґрунту, інфільтрація, підземні води, приватний колодязь. Для перевірки потрібні поверхневі та глибинні проби, точки між джерелом і рецептором, фонові точки, проби підземної води, визначення рівня й напрямку руху вод.

## Slide 9
09
Сітковий дизайн рівномірно покриває територію
СІТКОВИЙ, АБО СИСТЕМАТИЧНИЙ, ДИЗАЙН
Розміщення точок відбору через однакові просторові інтервали у вузлах регулярної сітки.
ПРИКЛАД РЕГУЛЯРНОЇ СІТКИ
малий осередок між вузлами
Типи сітки: квадратна • прямокутна • трикутна • зміщена • вкладена • адаптивна
ПЕРЕВАГИ
• рівномірне покриття
• просте картування
• аналіз розподілу
• повторний моніторинг
• ізолінії забруднення
ОБМЕЖЕННЯ
Малий осередок може залишитися між вузлами. Сітка слабша біля локального джерела, за складного рельєфу, обмеженого доступу або спрямованої міграції.
КРОК СІТКИ
площа · розмір осередку · неоднорідність · точність · бюджет · безпечність · майбутнє використання
Повоєнне відновлення забруднених територій
09
Notes: Сітка може бути квадратною, прямокутною, трикутною, зміщеною, вкладеною або адаптивною. Переваги: рівномірне покриття, просте картування, просторовий аналіз, виявлення великих осередків, повторний моніторинг, побудова ізоліній. Обмеження: якщо крок більший за осередок, забруднення може залишитися невиявленим. Сітка менш ефективна біля локального джерела, на складному рельєфі, за обмеженого доступу, різних типів використання та спрямованої міграції.

## Slide 10
10
Цільовий дизайн перевіряє конкретне джерело
ЦІЛЬОВИЙ ДИЗАЙН
Розміщення точок там, де забруднення найімовірніше за концептуальною моделлю, візуальними ознаками або історією використання.
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ТОЧОК
резервуар
склад
випуск
напрям поверхневого стоку
1
2
3
4
5
6
7
Приклади: резервуари · розливи · вирви · трубопроводи · трансформатори · склади · випуски
ПЕРЕВАГИ
Висока ймовірність підтвердити джерело, швидко виявити небезпечні концентрації та ефективно використати ресурси.
ОБМЕЖЕННЯ
Цільова вибірка не характеризує середню концентрацію всієї території та не забезпечує статистичної репрезентативності.
КОРЕКТНИЙ ВИСНОВОК
«У дослідженій зоні біля резервуара виявлено забруднення»
Повоєнне відновлення забруднених територій
10
Notes: Цільові точки розташовують біля резервуарів, місць розливів, вирв, трубопроводів, складів, у зоні осідання пилу, нижче за стоком, біля трансформаторів, уламків і випусків каналізації. Переваги: висока ймовірність підтвердити джерело, ефективне використання ресурсів, швидке виявлення небезпечних концентрацій, відповідність гіпотезі. Обмеження: цільова вибірка не є статистично репрезентативною для всієї території.

## Slide 11
11
Випадковий дизайн підтримує статистичне узагальнення
ВИПАДКОВИЙ ДИЗАЙН
Вибір точок за процедурою, що забезпечує кожній просторовій одиниці відому або однакову ймовірність потрапити до вибірки.
ВИПАДКОВІ ТОЧКИ
Процедура формує координати до виїзду
ПЕРЕВАГИ
• менша суб’єктивність
• оцінка середнього
• дисперсія
• довірчі інтервали
• перевірка критеріїв
ОБМЕЖЕННЯ
Точки можуть групуватися, потрапляти в недоступні місця або пропускати локальне джерело. Без зонування важливі ділянки можуть бути представлені слабко.
ВИПАДКОВІСТЬ ≠ ДОВІЛЬНІСТЬ
Метод генерації та правила заміни точок фіксують у плані.
Повоєнне відновлення забруднених територій
11
Notes: Види випадкового дизайну: простий випадковий, систематичний з випадковою початковою точкою, стратифікований випадковий, кластерний, адаптивний. Переваги: зменшення суб’єктивності, статистичне узагальнення, оцінювання середніх, дисперсії та довірчих інтервалів, перевірка критеріїв. Недоліки: групування точок, недоступні місця, пропуск локальних джерел, слабке представлення важливих зон без попереднього зонування.

## Slide 12
12
Стратифікований дизайн враховує неоднорідність території
СТРАТИФІКОВАНИЙ ДИЗАЙН
Поділ території на відносно однорідні частини з окремим плануванням відбору в кожній частині.
ПРИКЛАД СТРАТИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЛЯНКИ
1
Склад ПММ
2
Зона пожежі
3
Металобрухт
4
Дренажна канава
5
Адміністративна зона
6
Суміжне поле
7
Фонова територія
КРИТЕРІЇ СТРАТ
джерело
землекористування
тип ґрунту
рельєф і стік
рівень забруднення
сценарій контакту
доступність
період формування
РИЗИК ПОМИЛКИ
Хибні межі страт спричиняють змішування процесів, втрату локальних осередків, некоректне усереднення та неправильний розподіл проб.
ПЕРЕВАГА
Окремі висновки для різних зон і більше точок у пріоритетних місцях
Повоєнне відновлення забруднених територій
12
Notes: Страти виділяють за джерелом, землекористуванням, ґрунтом, рельєфом, стоком, пошкодженням, очікуваним забрудненням, сценарієм контакту, доступністю або періодом формування. Стратифікація не змішує різні процеси, дає окремі висновки, ефективніше розподіляє проби й дозволяє різні схеми в межах одного об’єкта. Помилкове виділення страт призводить до змішування процесів, втрати осередків, некоректного усереднення та неправильного розподілу проб.

## Slide 13
13
Комбінований дизайн перевіряє кілька гіпотез одночасно
КОМБІНОВАНИЙ ДИЗАЙН
Поєднання кількох схем відбору для перевірки різних гіпотез і досягнення кількох цілей обстеження.
01
СІТКА
загальне покриття
02
ЦІЛЬОВІ
біля резервуарів
03
ТРАНСЕКТА
вздовж канави
04
ВИПАДКОВІ
у межах поля
05
ФОН
поза впливом
Кожна група точок має власне призначення, правило аналізу та межі висновку.
Цільові та випадкові точки не об’єднують механічно в одну статистичну сукупність.
Повоєнне відновлення забруднених територій
13
Notes: На практиці поєднують сітку для загального покриття, цільові точки біля резервуарів, трансекту вздовж дренажної канави, випадкові точки в однорідному полі та фонові точки поза впливом. Для кожної групи точок окремо зазначають призначення. Цільові та випадкові точки не слід механічно об’єднувати в одну статистичну сукупність.

## Slide 14
14
Фонові точки відокремлюють вплив об’єкта від природного стану
ФОНОВА ТОЧКА
Точка відбору на порівнюваній території, яка не зазнала впливу досліджуваного джерела.
ФОН ДОПОМАГАЄ РОЗМЕЖУВАТИ
1
природний вміст
2
довоєнне навантаження
3
воєнне забруднення
4
геохімічну особливість
5
вплив об’єкта
ПОРІВНЮВАНІСТЬ ДІЛЯНОК
тип ґрунту
гранулометричний склад
рельєф
рослинний покрив
землекористування
глибина відбору
геологічні умови
НЕПРИДАТНИЙ ФОН
нижче за стоком · за напрямком перенесення · біля дороги · поряд з іншим джерелом · на іншому типі ґрунту
Повоєнне відновлення забруднених територій
14
Notes: Фон потрібний для розмежування природного вмісту, довоєнного техногенного навантаження, додаткового воєнного забруднення, регіональних геохімічних особливостей і впливу об’єкта. Фонова ділянка має бути подібною за ґрунтом, гранулометрією, рельєфом, рослинністю, землекористуванням, глибиною і геологією. Її не розташовують нижче за стоком, у напрямку перенесення, біля дороги, іншого джерела, в зоні затоплення або на іншому ґрунті без обґрунтування. Для неоднорідної території однієї точки може бути мало.

## Slide 15
15
Функція контрольної точки має бути визначена в плані
КОНТРОЛЬНА ТОЧКА
Точка з чітко встановленою функцією порівняння, моніторингу або перевірки результату робіт.
01
Поза впливом
порівняння з забрудненою зоною
02
Вище за течією
стан до надходження забруднення
03
Нижче за течією
наслідки забрудненого стоку
04
Моніторингова
повторний відбір у різні періоди
05
Після ремедіації
перевірка критеріїв завершення
Одна назва «контрольна точка» без опису функції створює неоднозначність під час інтерпретації.
Повоєнне відновлення забруднених територій
15
Notes: Контрольна точка може означати точку поза впливом, вище за течією, нижче за течією, постійну моніторингову точку або точку контролю після ремедіації. У плані потрібно чітко зазначити функцію кожної точки.

## Slide 16
16
Точкова проба зберігає просторову інформацію
ТОЧКОВА ПРОБА
Проба, відібрана з одного місця, у конкретний час і з визначеного інтервалу глибини.
ОДНЕ МІСЦЕ, ОДИН ІНТЕРВАЛ
0–10 см
10–30 см
30–50 см
окрема проба з вибраного інтервалу
ЗАСТОСУВАННЯ
локальний максимум
конкретне джерело
вертикальний профіль
межі осередку
леткі речовини
контроль очищення
ОБМЕЖЕННЯ
Окрема проба не характеризує всю ділянку. На неоднорідній території результати швидко змінюються, тому потрібна більша кількість точок.
ПЕРЕВАГА
Виявляє локальні концентрації та підтримує картографування
Повоєнне відновлення забруднених територій
16
Notes: Точкові проби застосовують для локального максимуму, конкретного джерела, вертикального профілю, меж осередку, порівняння точок, неоднорідної території, летких речовин та контролю очищення. Переваги: просторове положення, локальні концентрації, картографування, зв’язок із джерелом. Недоліки: окрема проба не представляє всю ділянку, концентрації змінюються на малій відстані, потрібна більша кількість точок.

## Slide 17
17
Складена проба показує середній стан однорідної зони
СКЛАДЕНА, АБО ОБ’ЄДНАНА, ПРОБА
Проба, утворена змішуванням кількох точкових проб з однорідної території, відібраних за однаковою процедурою.
КІЛЬКА ТОЧОК ФОРМУЮТЬ ОДНУ ПРОБУ
1
2
3
4
5
СКЛАДЕНА ПРОБА
поле · газон · орний шар · однорідна страта · партія матеріалу
ПЕРЕВАГИ
• менший вплив мінливості
• менше аналізів
• середня концентрація
• економія ресурсів
ЩО МОЖЕ ПРИХОВАТИ
локальний максимум
окрему пляму
різницю між фоном і джерелом
вертикальний градієнт
забруднену частину ділянки
НЕ ОБ’ЄДНУЮТЬ
різні горизонти · страти · фон і джерело · різне походження · різні сценарії та безпекові статуси
Повоєнне відновлення забруднених територій
17
Notes: Складену пробу використовують для усередненого стану поля, газону, однорідної рекультивованої території, партії сипучого матеріалу, орного шару або однорідної страти. Переваги: зменшення локальної мінливості, менше лабораторних аналізів, середня концентрація, економія ресурсів. Обмеження: приховує локальний максимум, окрему пляму, різницю між джерелом і фоном, вертикальний градієнт і забруднення частини ділянки. Не об’єднують різні горизонти, страти, фонову та забруднену зони, матеріали різного походження, різні сценарії використання, леткі речовини без обґрунтування або проби з різним безпековим статусом.

## Slide 18
18
Глибина відбору має відповідати механізму забруднення
ГЛИБИНА ВІДБОРУ
Визначений вертикальний інтервал середовища, з якого вилучають пробу для перевірки конкретного профілю забруднення або сценарію контакту.
ЧИННИКИ ВИБОРУ
механізм надходження
рухливість речовини
тип і профіль ґрунту
плановане використання
сценарій контакту
метод аналізу
СИТУАЦІЯ
ОБҐРУНТУВАННЯ ГЛИБИНИ
Пил або сажа
поверхневий шар
Город або орний ґрунт
фактична глибина обробітку
Розлив пального
кілька інтервалів для профілю
Насипний матеріал
насип і природний ґрунт окремо
Після вилучення
дно та стінки виїмки
Фонова проба
та сама глибина, що й основна
Змішування горизонтів може штучно знизити концентрацію та приховати забруднений шар.
Повоєнне відновлення забруднених територій
18
Notes: Глибину обирають за механізмом надходження, рухливістю речовини, типом і профілем ґрунту, планованим використанням, сценарієм контакту та методом аналізу. Для пилу досліджують поверхню, для орного ґрунту враховують глибину обробітку, для пального використовують кілька інтервалів, насип відокремлюють від природного ґрунту, після вилучення контролюють дно і стінки, фон відбирають на відповідній глибині.

## Slide 19
19
Кількість проб формується з кількох компонентів
КІЛЬКІСТЬ ПРОБ
Обґрунтована кількість польових і лабораторних одиниць, потрібна для досягнення мети з визначеною точністю та контролем якості.
Nзаг
=
основні
+
глибини
+
фонові
+
дублікати
+
холості
+
повторні
ЩО ВИЗНАЧАЄ КІЛЬКІСТЬ
площа і кількість страт · неоднорідність · розмір осередку · кількість глибин · статистичний висновок · точність · забруднювачі · бюджет · безпечність
ОДНА ТОЧКА → КІЛЬКА ПРОБ
Різні глибини, контейнери, способи консервації, окремі визначення летких речовин або дублікати.
Універсального числа немає: кількість обґрунтовують метою, моделлю ділянки та потрібною доказовістю.
Повоєнне відновлення забруднених територій
19
Notes: Кількість проб визначають площею, кількістю страт, неоднорідністю, розміром осередку, кількістю глибин, типом статистичного висновку, точністю, забруднювачами, бюджетом, безпечністю та потребою в контрольних пробах. Загальна кількість охоплює основні проби, додаткові глибини, фонові, дублікати, холості та повторні проби. Одна точка може формувати кілька лабораторних проб через різні глибини, контейнери, консервацію, леткі речовини або дублікати.

## Slide 20
20
QA організовує систему, QC перевіряє результат
QA — ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
Організаційна система планування, процедур, відповідальності й документування, спрямована на отримання даних потрібної якості.
QC — КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Конкретні технічні операції та контрольні проби для перевірки точності, відтворюваності, чистоти й надійності результатів.
ПИТАННЯ QA
Як організувати систему робіт?
Планування · процедури · ролі · документація
ПИТАННЯ QC
Як перевірити окремі операції?
Дублікати · холості проби · калібрування · перевірки
Якість даних виникає тоді, коли QA і QC працюють разом на всіх етапах.
Повоєнне відновлення забруднених територій
20
Notes: QA відповідає на питання, як має бути організована система робіт. QC відповідає на питання, як перевірити правильність окремих операцій. QA охоплює планування, процедури, відповідальність і документування. QC охоплює технічні перевірки та контрольні проби для оцінювання точності, відтворюваності, чистоти і надійності.

## Slide 21
21
Елементи QA і QC охоплюють увесь цикл даних
СИСТЕМА QA/QC
Узгоджений набір організаційних і технічних заходів, що робить польові та лабораторні дані перевірюваними й придатними для рішення.
QA | ОРГАНІЗАЦІЯ
затверджений план
стандартні процедури
навчання персоналу
перевірка обладнання
відповідальні особи
лабораторні вимоги
польові форми
кодування і зміни
аудит та архів даних
QC | ПЕРЕВІРКА
польові дублікати
холості проби
лабораторні дублікати
контрольні стандарти
калібрування
температура
повнота форм
пломби
межі виявлення
аналіз відхилень
QA попереджає помилки системи. QC виявляє відхилення у виконаних операціях.
Повоєнне відновлення забруднених територій
21
Notes: Елементи QA: затверджений план, стандартні операційні процедури, навчання персоналу, перевірка обладнання, відповідальні особи, лабораторні вимоги, польова документація, кодування, управління змінами, аудит і зберігання первинних даних. Елементи QC: польові й лабораторні дублікати, холості проби, контрольні стандарти, калібрування, температура, повнота форм, пломби, межі виявлення та аналіз відхилень.

## Slide 22
22
Дублікати показують, де виникає варіабельність
ПОЛЬОВИЙ ДУБЛІКАТ
Повторна проба з того самого місця або матеріалу, відібрана за аналогічною процедурою.
ЛАБОРАТОРНИЙ ДУБЛІКАТ
Повторний аналіз матеріалу однієї проби, виконаний у лабораторії.
СЛІПИЙ ДУБЛІКАТ
Повторна проба з окремим кодом, який не розкриває лабораторії її статус.
ЩО ОЦІНЮЄ ПОЛЬОВИЙ
природну мінливість
пробовідбір
підготовку
транспортування
лабораторний аналіз
ЩО ОЦІНЮЄ ЛАБОРАТОРНИЙ
відтворюваність підготовки
стабільність методу
аналітичну варіабельність
НАВІЩО СЛІПИЙ КОД
Лабораторія не знає, що аналізує повтор. Це зменшує вплив очікувань і забезпечує незалежнішу перевірку відтворюваності.
Польовий дублікат охоплює весь процес. Лабораторний ізолює аналітичний етап.
Повоєнне відновлення забруднених територій
22
Notes: Польовий дублікат оцінює сукупну варіабельність природного середовища, пробовідбору, підготовки, транспортування і лабораторного аналізу. Лабораторний дублікат переважно оцінює відтворюваність підготовки, стабільність методу та аналітичну варіабельність. Сліпий дублікат має окремий код, тому лабораторія не знає, що проба повторна, і перевірка стає незалежнішою.

## Slide 23
23
Холості проби виявляють забруднення, внесене процедурою
ХОЛОСТА ПРОБА
Контрольна проба, яка не повинна містити цільового забруднювача і використовується для виявлення забруднення, внесеного процедурою.
01
Обладнання
чистота інструментів після деконтамінації
02
Транспортна
транспорт, спільне зберігання, пари й тара
03
Польова
вплив повітря та умов безпосередньо на ділянці
04
Реагенту
чистота води, розчинника або реагенту
СИГНАЛ ПЕРЕХРЕСНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Виявлення цільової речовини в холостій пробі потребує аналізу причин до інтерпретації основних результатів.
Повоєнне відновлення забруднених територій
23
Notes: Холоста проба обладнання перевіряє чистоту інструментів. Транспортна холоста проба перевіряє забруднення під час транспортування, спільного зберігання, контакту з парами й відкривання тари та особливо важлива для летких речовин. Польову холосту пробу готують на ділянці для оцінювання впливу польового середовища. Холоста проба реагенту перевіряє чистоту води, розчинника або іншого реагенту.

## Slide 24
24
Ланцюг збереження відтворює повну історію проби
ЛАНЦЮГ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОБИ, CHAIN OF CUSTODY
Документована послідовність відбору, володіння, передавання, транспортування, зберігання та аналізу проби.
1
Відбір
2
Пломбування
3
Передавання
4
Транспорт
5
Приймання
6
Аналіз
ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ
✓ код і об’єкт
✓ місце та координати
✓ дата, час, глибина
✓ тип і контейнери
✓ аналіз і консервація
✓ температура та пломби
✓ виконавець
✓ передав / прийняв
✓ стан упаковки
✓ відхилення
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ідентичність проби
доказовість і простежуваність
контроль відповідальності
хронологію та виявлення порушень
Порушення ланцюга послаблює доказову цінність, навіть якщо результат придатний для орієнтовного аналізу.
Повоєнне відновлення забруднених територій
24
Notes: Форма chain of custody містить унікальний код, об’єкт, місце і координати, дату та час, глибину, тип проби, контейнери, аналіз, консервацію, температуру, пломби, виконавця, факт і час передавання, осіб, стан упаковки та відхилення. Ланцюг забезпечує ідентичність, доказовість, простежуваність, відповідальність, хронологію і виявлення порушень.

## Slide 25
25
Маркування пов’язує контейнер з усіма документами
МАРКУВАННЯ ПРОБИ
Нанесення унікального коду й мінімальних ідентифікаційних даних на етикетку одразу після відбору.
ЕТИКЕТКА ПРОБИ
SOIL-06-025
ҐРУНТ
Дата: 30.09.2026 Час: 10:35
Точка: P-12 Глибина: 0–10 см
Виконавець: О.А. Контроль: основна
ПРАВИЛА КОДУ
не повторюється
не змінюється
не залежить від пам’яті
не має неоднозначних символів
не розкриває результат
ОДИН КОД УСЮДИ
контейнер
польовий журнал
карта
chain of custody
лабораторний протокол
база даних
Невідповідність коду між документами розриває простежуваність проби.
Повоєнне відновлення забруднених територій
25
Notes: Етикетку заповнюють одразу після відбору. Вона містить унікальний код, дату, час, точку, глибину, ініціали та тип контролю. Код не повторюють, не змінюють, не залишають на пам’ять виконавця, уникають неоднозначних символів і не кодують результат аналізу. Той самий код використовують на контейнері, у журналі, карті, chain of custody, лабораторному протоколі та базі даних.

## Slide 26
26
LOD показує присутність, LOQ підтримує кількісний висновок
LOD — МЕЖА ВИЯВЛЕННЯ
Найменша кількість або концентрація речовини, яку метод надійно відрізняє від аналітичного фону.
LOQ — МЕЖА КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
Найменша концентрація, яку метод визначає з прийнятною точністю та відтворюваністю.
КОНЦЕНТРАЦІЯ
LOD
LOQ
нижче LOD
не виявлено методом
між LOD і LOQ
виявлено, але невизначено
вище LOQ
кількісний результат
ПРАКТИЧНЕ ПРАВИЛО
LOQ методу має бути нижчою за критерій, з яким порівнюють результат.
ПРИКЛАД
Критерій 1 мг/кг, LOQ 5 мг/кг. Метод не підтвердить досягнення критерію.
«Не виявлено» означає: нижче чутливості конкретного методу, а не абсолютну відсутність.
Повоєнне відновлення забруднених територій
26
Notes: LOD підтверджує присутність, але не завжди дає точну концентрацію. LOQ більша за LOD і забезпечує кількісний результат із прийнятною точністю. Нижче LOD речовину не виявлено на рівні чутливості, між LOD і LOQ її виявлено з підвищеною невизначеністю, вище LOQ отримано кількісний результат. LOQ має бути нижчою за критерій.

## Slide 27
27
Якість даних має кілька незалежних характеристик
1
Правильність
Близькість до істинного або опорного значення
2
Прецизійність
Близькість повторних результатів між собою
3
Відтворюваність
Узгодженість повторів у змінених умовах
4
Повнота даних
Частка запланованих придатних результатів
ЯКІСТЬ ДАНИХ
Відповідність даних поставленій меті за правильністю, прецизійністю, відтворюваністю, повнотою та репрезентативністю.
МОЖЛИВІ СУПЕРЕЧНОСТІ
• повтори близькі, але систематично зміщені
• середнє правильне, але результати нестабільні
• дані повні, але вибірка нерепрезентативна
• аналіз якісний, але місце відбору не підтримує рішення
Жоден показник окремо не гарантує придатності даних для рішення.
Повоєнне відновлення забруднених територій
27
Notes: Правильність характеризує близькість до істинного або опорного значення. Прецизійність характеризує близькість повторів. Відтворюваність показує узгодженість у змінених умовах. Повнота даних є часткою запланованих результатів, які отримали та визнали придатними. Дані можуть бути прецизійними, але зміщеними, правильними в середньому, але нестабільними, повними, але нерепрезентативними, або аналітично якісними, але непридатними через неправильний відбір.

## Slide 28
28
Зберігання і транспорт мають відповідати аналітичному методу
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ПРОБИ
Встановлені вимоги до тари, консервації, температури та часу, що зберігають склад проби до аналізу.
УЗГОДИТИ З ЛАБОРАТОРІЄЮ
вид і матеріал контейнера
маса або об’єм
ступінь заповнення
консервація
температура
час до аналізу
окремий контейнер
правила для летких речовин
порядок приймання
РИЗИКИ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ
випаровування
окиснення
біологічна трансформація
сорбція на стінках
розкладання
зміна вологості
перехресне забруднення
Універсального контейнера для всіх аналізів не існує.
Повоєнне відновлення забруднених територій
28
Notes: До виїзду з лабораторією погоджують контейнер і матеріал тари, масу або об’єм, заповнення, консервацію, температуру, час до аналізу, окремі контейнери, правила для летких речовин та приймання проб. Неправильне зберігання спричиняє випаровування, окиснення, біологічну трансформацію, сорбцію, розкладання, зміну вологості або перехресне забруднення.

## Slide 29
29
Деконтамінація запобігає перенесенню між точками
ДЕКОНТАМІНАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
Очищення інструментів від залишків попередньої проби для запобігання перенесенню забруднювачів між точками.
1
Залишки ґрунту
2
Миття
3
Ополіскування
4
Фінальне очищення
5
Захищене зберігання
6
Зміна рукавичок
7
Промивні води
ПОСЛІДОВНІСТЬ РУХУ
Якщо безпека дозволяє: від очікувано чистіших точок до більш забруднених.
Матеріал інструментів і спосіб очищення добирають окремо для кожної аналітичної групи.
Повоєнне відновлення забруднених територій
29
Notes: Загальна послідовність: видалити залишки ґрунту, вимити відповідним засобом, ополоснути, виконати завершальне очищення за цільовим аналізом, захищено зберігати чисте обладнання, змінити рукавички, належно поводитися з промивними водами. Якщо дозволяє безпека, рухаються від очікувано чистіших точок до більш забруднених. Для аналітичних груп потрібні різні матеріали й процедури.

## Slide 30
30
Безпечна логістика визначає допустимий маршрут робіт
БЕЗПЕЧНА ЛОГІСТИКА ПРОБОВІДБОРУ
Організація руху персоналу, обладнання та проб з урахуванням мінної, хімічної, пожежної, механічної, біологічної й радіаційної небезпеки.
СХЕМА РОБОЧОЇ ДІЛЯНКИ
ТРАНСПОРТ
чиста зона
ПАКУВАННЯ
і передавання
ДЕКОНТАМІНАЦІЯ
брудна → чиста
перевірений маршрут до погоджених точок
ПЛАН МІСТИТЬ
межі й зони · маршрути · основні та резервні точки · транспорт · пакування · деконтамінацію · збір · евакуацію · зв’язок · STOP-критерії
БЕЗ ПОГОДЖЕННЯ ЗАБОРОНЕНО
копати · забивати кілки · ставити сітку · рухати уламки · входити у вирви · сходити з перевіреного маршруту
Науково бажана точка не має пріоритету над підтвердженою безпекою доступу.
Повоєнне відновлення забруднених територій
30
Notes: План включає дозволені межі, перевірені маршрути, основні й резервні точки, зони доступу, транспорт, чисту і забруднену зони, деконтамінацію, пакування, точку збору, евакуацію, зв’язок, критерії припинення та передавання проб. Без погодження не допускаються копання, кілки, установлення сітки, переміщення уламків, вхід у вирви або рух неперевіреною траєкторією.

## Slide 31
31
Резервна точка зберігає інформаційне призначення проби
РЕЗЕРВНА ТОЧКА
Заздалегідь визначене безпечне місце заміни, яке перевіряє ту саму гіпотезу й належить до тієї самої страти.
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ЗАМІНИ
A
B
планова точка
резервна точка
та сама страта · гіпотеза · ґрунт · шлях міграції · підтверджений доступ
ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗАМІНИ
планова координата
фактична координата
причина зміни
відстань зміщення
хто погодив
вплив на репрезентативність
Точку не зміщують довільно лише тому, що інше місце зручніше.
Повоєнне відновлення забруднених територій
31
Notes: Резервна точка належить до тієї самої страти, перевіряє ту саму гіпотезу, має подібний ґрунт, розташована на відповідному шляху міграції, має підтверджений доступ і не змінює призначення проби. Під час заміни фіксують планову й фактичну координати, причину, відстань, погодження та вплив на репрезентативність.

## Slide 32
32
Польова документація відокремлює факт від припущення
ПОЛЬОВИЙ ЖУРНАЛ
Первинний запис умов, процедур і спостережень під час відбору, що забезпечує простежуваність кожної проби.
МІНІМАЛЬНИЙ ЗАПИС
код, дата, час
координати і GPS
глибина і тип проби
опис, колір, вологість
запах як ознака
уламки та вимірювання
погода й обладнання
номер фото
відхилення
підпис
НЕЙТРАЛЬНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ
ПЕРЕДЧАСНО
«Ґрунт забруднений дизельним паливом»
КОРЕКТНО
«На поверхні є темна масляниста пляма із запахом нафтопродуктів. Склад потребує лабораторного підтвердження»
Факт → спостереження → ознака → припущення → лабораторно підтверджений висновок
Повоєнне відновлення забруднених територій
32
Notes: Журнал містить код, дату й час, координати й точність GPS, глибину, тип проби, опис ґрунту, колір, вологість, запах як непряму ознаку, уламки, вимірювання, погоду, обладнання, номер фотографії, відхилення та підпис. Треба розмежовувати факт, спостереження, ознаку, припущення і лабораторно підтверджений висновок.

## Slide 33
33
Типові помилки змінюють значення результату
ПОМИЛКА ПЛАНУВАННЯ
Рішення або відхилення, що порушує зв’язок між метою, дизайном, пробою та управлінським висновком.
01
Однакова сітка
не враховує джерело й міграцію
02
Лише видимі плями
не визначають загальні межі
03
Немає фону
не відокремити попередній стан
04
Неправильний фон
непорівнювані умови
05
Змішані горизонти
прихований вертикальний профіль
06
Змішані страти
хибне усереднення
07
Ігнорування LOQ
метод не бачить критерій
08
Немає QC
невідома відтворюваність
09
Заміна без запису
втрата простежуваності
10
Небезпечний вхід
неприпустимий ризик
Жодна інформаційна потреба не виправдовує порушення вимог безпеки.
Повоєнне відновлення забруднених територій
33
Notes: Типові помилки: однакова сітка для всіх територій, відбір лише у плямах, відсутність або неправильний фон, змішування горизонтів і страт, ігнорування меж виявлення, відсутність дублікатів і холостих проб, заміна точки без документації та вхід у небезпечну зону заради точки.

## Slide 34
34
Кейс ремонтної бази потребує комбінованого дизайну
СИТУАЦІЙНИЙ КЕЙС
Навчальна модель ділянки, у якій дизайн відбору формують за кількома джерелами, шляхами міграції, рецепторами та обмеженнями доступу.
1
Резервуар
цільові точки
кілька глибин
нафтопродукти
2
Зона пожежі
сітка з ущільненням
поверхневі проби
метали й продукти горіння
3
Дренажна канава
трансекта
ґрунт і відклади
до та після надходження
4
Городи
стратифікований орний шар
ближче й далі від канави
харчовий сценарій
5
Фон
кілька порівнюваних точок
поза стоком і впливом
QA/QC
дублікати · холоста обладнання · маркування · температура · chain of custody
ПРОГАЛИНА ДАНИХ
Центр не досліджують до підтвердження безпеки.
Мета: джерела → стік → городи → рішення щодо обмеження використання
Повоєнне відновлення забруднених територій
34
Notes: Пошкоджено резервуар, склад фарб, трансформаторну підстанцію та водовідведення. Пожежний стік рухався до канави й городів. Центральна частина недоступна через мінну небезпеку. Дизайн: цільові глибинні точки біля резервуара, систематичні поверхневі точки в зоні пожежі, трансекта канавою, стратифіковане дослідження городів, кілька фонових точок. QA/QC: дублікати, холоста обладнання, маркування, температура, chain of custody. Недоступну зону фіксують як прогалину.

## Slide 35
35
Структура плану охоплює рішення, методи й безпеку
ПЛАН ВІДБОРУ ПРОБ
Документ, що пов’язує мету обстеження, концептуальну модель, дизайн, процедури QA/QC, логістику та критерії інтерпретації.
1–6
ОСНОВА
ділянка · мета · питання · КМД · гіпотези · межі
7–12
ДИЗАЙН
сукупність · страти · схема · точки · глибини · типи проб
13–18
АНАЛІЗ І ЯКІСТЬ
показники · контейнери · лабораторія · QA/QC · коди · chain of custody
19–22
БЕЗПЕКА Й ЛОГІСТИКА
заходи · рух · деконтамінація · управління змінами
23–24
РІШЕННЯ Й АРХІВ
критерії інтерпретації · зберігання даних
24 елементи утворюють єдиний доказовий маршрут від гіпотези до рішення.
Повоєнне відновлення забруднених територій
35
Notes: Рекомендований план містить 24 позиції: ідентифікацію ділянки, мету, питання рішення, КМД, гіпотези, межі, генеральну сукупність, страти, дизайн, точки і резерви, глибини, типи проб, показники, контейнери, лабораторні вимоги, QA/QC, маркування, chain of custody, безпеку, логістику, деконтамінацію, управління змінами, критерії інтерпретації та зберігання даних.

## Slide 36
36
План відбору перетворює гіпотезу на доказове рішення
ОБҐРУНТОВАНИЙ ПЛАН ПРОБОВІДБОРУ
Система узгоджених рішень, у якій мета, дизайн, якість даних і безпека разом забезпечують придатний для управління результат.
01
Ціль
що вирішуємо
02
КМД
що перевіряємо
03
Дизайн
де відбираємо
04
QA/QC
як довіряємо
05
Безпека
за яких умов
06
Рішення
що робимо далі
КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ
• дизайн випливає з моделі ділянки • фон має бути порівнюваним • точкові й складені проби відповідають різним цілям
• LOQ має бути нижчою за критерій • дублікати й холості проби перевіряють якість • chain of custody зберігає доказовість
На воєнно порушеній території науковий дизайн завжди підпорядковується вимогам безпеки.
Повоєнне відновлення забруднених територій
36
Notes: Підсумки: план починається з цілі та питання рішення; точки випливають із КМД; сітковий, цільовий, випадковий і стратифікований дизайни мають різні функції; складні об’єкти потребують комбінування; фон має бути порівнюваним; точкова і складена проби відповідають різним цілям; не змішують горизонти й страти; QA охоплює систему, QC перевіряє операції; дублікати оцінюють відтворюваність, холості проби виявляють внесене забруднення; LOQ нижча за критерій; chain of custody забезпечує доказовість; безпека має пріоритет.