## Slide 1
ЛЕКЦІЯ № 7
Моніторинг і картографування
забруднених територій
Польові сенсори, лабораторні методи, ДЗЗ, БПЛА, ГІС і карти невизначеності
МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕНОЇ ТЕРИТОРІЇ
Систематичне отримання й аналіз даних про джерела, концентрації, міграцію, рецепторів та ефективність відновлення.
Мета
Поєднати спостереження, просторові дані й картографування для обґрунтованих рішень щодо відновлення.
Notes: Мета лекції: сформувати системне розуміння принципів організації моніторингу забруднених і воєнно порушених територій, методів одержання просторових даних та побудови карт забруднення. Особлива увага приділяється поєднанню польових сенсорів, лабораторних досліджень, дистанційного зондування, БПЛА та ГІС.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 2
02
Екологічний моніторинг підтримує рішення
Від постановки мети до перегляду програми
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
Система регулярних спостережень, вимірювань, оцінювання і прогнозування стану довкілля для виявлення змін та підтримки управлінських рішень.
01
Мета і показники
02
Мережа і періодичність
03
Польові та лабораторні дані
04
Просторова прив’язка
05
Контроль якості
06
Аналіз і картографування
07
Інтерпретація та рішення
ОБ’ЄКТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ґрунти • поверхневі й підземні води • донні відклади • повітря • біота • відходи • пил • захисні бар’єри
Головний принцип
Моніторинг перевіряє гіпотези й показує, яке рішення потрібно ухвалити.
Повоєнне відновлення забруднених територій
02
Notes: Моніторинг включає визначення мети, вибір показників, формування мережі, установлення періодичності, польові вимірювання, лабораторний аналіз, дистанційні дані, просторову прив’язку, контроль якості, геопросторове опрацювання, картографування, інтерпретацію, передавання інформації та перегляд програми. Об’єктами можуть бути ґрунти, води, донні відклади, повітря, рослинність, біота, відходи, техногенні насипи, пил, стічні води, забруднені матеріали, бар’єри й системи очищення.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 3
03
Моніторинг супроводжує весь цикл відновлення
ЦИКЛ МОНІТОРИНГУ
Послідовність спостережень до, під час і після відновлювальних робіт, яка дозволяє порівнювати стан території та контролювати залишкові ризики.
01
Вихідний
Початковий стан
масштаби, фон, довоєнний і воєнний вплив
02
Оперативний
Небезпечна зміна
пожежа, витік, стік, пил, радіаційна аномалія
03
Під час робіт
Контроль впливу
повітря, вода, відходи, бар’єри, безпека
04
Післяпроєктний
Стабільність результату
залишкова міграція, покриття, рослинність, обмеження
Порівняння в часі
Базовий стан задає точку відліку, а післяпроєктні спостереження підтверджують, чи зберігається досягнутий результат.
Повоєнне відновлення забруднених територій
03
Notes: Вихідний моніторинг визначає початковий стан до активних робіт. Оперативний моніторинг швидко виявляє небезпечні зміни під час пожежі, витоку, прориву дамби, пошкодження трубопроводу, зміни якості води або поширення пилу. Під час робіт контролюють вторинне забруднення, відкачану воду, повітря, стік, бар’єри, рух ґрунту, відходи та безпеку. Післяпроєктний моніторинг підтверджує стабільність результату і контролює залишкові ризики.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 4
04
Якісний моніторинг спирається на п’ять принципів
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ МОНІТОРИНГУ
Здатність мережі спостережень адекватно відображати просторові й часові особливості досліджуваного об’єкта.
01
Орієнтація на рішення
Кожна точка й показник відповідають на конкретне питання
Чи рухається шлейф до колодязя?
02
Репрезентативність
Мережа охоплює важливі зони, глибини, сезони й рецепторів
Щільність, точність координат, тривалість
03
Порівнюваність
Різні цикли використовують узгоджені умови та методи
Координати, глибина, одиниці, LOD
04
Простежуваність
Можна відтворити походження кожного результату
Хто, де, коли, яким приладом і методом
05
Адаптивність
Мережу коригують після нових даних або зміни умов
Нове джерело, більший шлейф, недоступна точка
Повоєнне відновлення забруднених територій
04
Notes: Орієнтація на рішення вимагає, щоб кожний показник і точка відповідали на конкретне питання. Репрезентативність залежить від концептуальної моделі, розташування пунктів, щільності мережі, періодичності, типу проб, координат, сезонності й неоднорідності. Порівнюваність забезпечують однакові координати, глибини, методи, одиниці та умови. Простежуваність дозволяє відтворити походження результату. Адаптивний моніторинг коригують, коли змінюються межі шлейфу, джерела, напрям потоку, доступність або інформаційна цінність показників.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 5
05
Надійний висновок потребує кількох джерел даних
БАГАТОДЖЕРЕЛЬНІ ДАНІ
Інформація, отримана різними методами, приладами, організаціями та в різний час, яку об’єднують для комплексного опису території.
01
Польові
сенсори, прилади, автоматичні станції
02
Лабораторні
проби, контрольні аналізи, QA/QC
03
Дистанційні
супутники, БПЛА, геофізика
04
Просторові
кадастр, рельєф, архівні карти
05
Контекстні
погода, гідрологія, підприємства, свідчення
ЗІСТАВЛЕННЯ
Незалежні масиви підтверджують або спростовують один одного, уточнюють просторову картину та показують прогалини даних.
Окреме джерело рідко дає повний опис території.
Повоєнне відновлення забруднених територій
05
Notes: Комплексна система поєднує польові сенсори, ручні прилади, автоматичні станції, лабораторні результати, супутникові зображення, матеріали БПЛА, геофізику, метеорологічні та гідрологічні спостереження, кадастрові дані, цифрові моделі рельєфу, архівні карти, дані підприємств, попередні обстеження, свідчення населення та відомості про воєнні події. Надійний висновок формують через зіставлення кількох незалежних масивів.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 6
06
Польові сенсори дають швидкий просторовий сигнал
ПОЛЬОВИЙ СЕНСОР
Технічний засіб, який безпосередньо на місці дослідження перетворює фізичну або хімічну характеристику середовища на вимірюваний сигнал.
ВОДА
Температура, pH, EC, ORP, розчинений кисень, каламутність, рівень
ручний прилад | зонд | плавуча платформа
ҐРУНТ
Вологість, температура, EC, pH, ORP, ущільнення, окремі елементи
портативний аналізатор | стаціонарний датчик
ГАЗИ
O₂, CO, H₂S, CH₄, ЛОС, токсичні та вибухонебезпечні концентрації
переносний газоаналізатор | автоматична станція
РАДІАЦІЯ
Потужність дози, поверхневе забруднення, α, β, γ, просторові аномалії
радіометр | транспортна платформа | БПЛА
Режими роботи: ручний • переносний • стаціонарний • свердловинний • мобільний • мережевий
Повоєнне відновлення забруднених територій
06
Notes: Польові сенсори можуть працювати вручну, у складі переносного приладу, як стаціонарні станції, у свердловині, на плавучій платформі, транспортному засобі, БПЛА або в мережі передавання даних. Сенсори води визначають температуру, pH, електропровідність, окисно-відновний потенціал, розчинений кисень, каламутність, солоність і рівень. Сенсори ґрунту контролюють вологість, температуру, EC, pH, ORP, ущільнення та окремі елементи. Газоаналізатори контролюють O₂, CO, H₂S, CH₄, ЛОС і вибухонебезпечні концентрації. Радіометричні прилади вимірюють потужність дози, поверхневе забруднення та просторові аномалії.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 7
07
Польові сенсори поєднують швидкість з обмеженою доказовістю
СКРИНІНГ
Швидке попереднє обстеження, яке виявляє аномалії, визначає пріоритетні точки й показує, де потрібне лабораторне підтвердження.
ПЕРЕВАГИ
ОБМЕЖЕННЯ
✓
результат безпосередньо на місці
✓
швидке оперативне реагування
✓
велика кількість вимірювань
✓
просторові аномалії й часові зміни
✓
точніший вибір лабораторних проб
✓
автоматичне передавання даних
!
нижча селективність
!
вплив температури й вологості
!
дрейф і перехресна чутливість
!
обмежений діапазон та межа виявлення
!
забруднення чутливого елемента
!
залежність від калібрування
!
нестабільність у складних матрицях
!
обмежена юридична доказовість
Висновок
Польові дані орієнтують і попереджають. Лабораторія підтверджує склад і концентрацію.
Повоєнне відновлення забруднених територій
07
Notes: Переваги польових сенсорів: швидке отримання результату, оперативне реагування, велика кількість вимірювань, виявлення просторових аномалій, спостереження за змінами, зменшення кількості лабораторних аналізів, вибір пріоритетних точок і автоматичне передавання. Обмеження: нижча селективність, вплив температури й вологості, дрейф, перехресна чутливість, обмежений діапазон, забруднення сенсора, недостатня межа виявлення, залежність від калібрування, нестабільність у складних матрицях і обмежена юридична доказовість. Польові вимірювання не завжди замінюють лабораторний аналіз.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 8
08
Калібрування підтверджує придатність польового приладу
КАЛІБРУВАННЯ
Установлення співвідношення між показанням приладу та відомим значенням стандарту.
ПОЛЬОВА ПЕРЕВІРКА
Контроль правильності роботи приладу перед, під час або після серії вимірювань.
ЖУРНАЛ ПРИЛАДУ
✓
модель і серійний номер
✓
дата калібрування
✓
еталон або стандартний розчин
✓
термін придатності стандарту
✓
результат і допустиме відхилення
✓
стан батареї та очищення
✓
виконавець
✓
відмови й нестандартні ситуації
РЕЗУЛЬТАТ ПОТРЕБУЄ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
!
прилад не пройшов перевірку
!
калібрування нестабільне
!
значення поза робочим діапазоном
!
сенсор пошкоджено
!
умови перевищують технічні межі
!
немає часу або координат
Логіка контролю
Стандарт → калібрування → польова перевірка → вимірювання → завершальна перевірка → статус даних
Повоєнне відновлення забруднених територій
08
Notes: Калібрування встановлює співвідношення між показанням приладу і відомим значенням стандарту. Польова перевірка контролює правильність роботи перед, під час або після серії вимірювань. Для кожного приладу фіксують модель, серійний номер, дату, стандарт, термін його придатності, результат перевірки, допустиме відхилення, батарею, очищення, виконавця й нестандартні ситуації. Дані потребують застереження, якщо прилад не пройшов перевірку, калібрування нестабільне, значення поза діапазоном, сенсор пошкоджений, умови перевищують технічні обмеження або не зафіксовано час і координати.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 9
09
Лабораторні методи підтверджують склад і концентрацію
ЛАБОРАТОРНИЙ МЕТОД
Стандартизована аналітична процедура визначення складу або властивостей проби в контрольованих умовах.
01
Спектрометричні
метали, металоїди, неорганічні сполуки, радіонукліди
кількісне визначення елементів
02
Хроматографічні
нафтопродукти, ЛОС, пестициди, ПАВ, ПХБ, розчинники
поділ та ідентифікація сумішей
03
Хімічні й фізико-хімічні
pH, EC, вологість, органічна речовина, ХСК, БСК, N і P
властивості матриці та загальні показники
04
Біологічні
біотестування, мікробіологія, токсичність, біоіндикатори
реакція організмів і угруповань
Роль лабораторії: точне визначення • ідентифікація • низькі концентрації • критерії • документування шкоди • контроль очищення
Повоєнне відновлення забруднених територій
09
Notes: Лабораторний аналіз застосовують для точного кількісного визначення, ідентифікації речовин, підтвердження польових результатів, визначення низьких концентрацій, аналізу складних сумішей, оцінювання відповідності критеріям, документування екологічної шкоди та контролю очищення. Основні групи: спектрометричні, хроматографічні, хімічні й фізико-хімічні, біологічні методи.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 10
10
Лабораторний результат оцінюють разом з його якістю
ПРИДАТНІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ДАНИХ
Відповідність результату меті дослідження за методом, матрицею, чутливістю, точністю та документованим контролем якості.
01
ЛАБОРАТОРІЯ
компетентність
сфера застосування методу
02
МЕТОД І МАТРИЦЯ
тип досліджуваної матриці
LOD і LOQ
03
МЕТРОЛОГІЯ
точність і правильність
прецизійність
невизначеність вимірювання
04
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
внутрішній контроль
стандартні зразки
05
ЗБЕРЕЖЕННЯ
строки зберігання
умови транспортування
Ключове запитання
Чи може цей метод надійно підтвердити критерій, з яким порівнюють результат?
Повоєнне відновлення забруднених територій
10
Notes: Для лабораторних даних перевіряють компетентність лабораторії, сферу методу, тип матриці, межу виявлення, межу кількісного визначення, точність, правильність, прецизійність, невизначеність, внутрішній контроль, стандартні зразки та строки зберігання проб.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 11
11
Польові й лабораторні методи працюють як одна система
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАНЬ
Поєднання швидких польових спостережень із лабораторним підтвердженням для просторово детального та доказового висновку.
Характеристика
Польові сенсори
Лабораторний аналіз
Швидкість
висока
нижча
Кількість
велика
обмежена ресурсами
Просторова деталізація
висока
залежить від кількості проб
Чутливість
часто обмежена
зазвичай вища
Селективність
може бути нижчою
вища за належного методу
Умови
реальне середовище
контрольовані
Призначення
скринінг і контроль
підтвердження й кількісна оцінка
Доказовість
залежить від методу
вища за належного QA/QC
РАЦІОНАЛЬНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
1
Польове картування
2
Аномальні зони
3
Цільовий відбір
4
Лабораторне підтвердження
5
Просторова модель
6
Повторна перевірка
Повоєнне відновлення забруднених територій
11
Notes: Польові сенсори забезпечують високу швидкість, велику кількість вимірювань і просторову деталізацію, але часто мають нижчу чутливість і селективність. Лабораторія працює повільніше й аналізує меншу кількість проб, проте забезпечує кращу чутливість, селективність і доказовість. Раціональна схема: польове картування, виявлення аномалій, цільовий відбір, лабораторне підтвердження, просторова модель і повторна польова перевірка.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 12
12
Дистанційне зондування Землі
ДЗЗ
Отримання інформації про поверхню Землі без безпосереднього контакту шляхом реєстрації відбитого або випроміненого електромагнітного сигналу.
Оптичні
руйнування, плями, затоплення
Мультиспектральні
рослинність, вологість, покрив
Гіперспектральні
матеріали, мінерали, поверхневі ознаки
Теплові
пожежі, тління, температурні аномалії
Радіолокаційні
затоплення, вологість, деформації, хмарність
Джерела: супутники • літаки • БПЛА • наземні дистанційні системи
Notes: Дистанційне зондування Землі отримує інформацію без прямого контакту. Джерелами є супутники, пілотовані апарати, БПЛА та наземні дистанційні системи. Оптичні дані показують руйнування, вирви, зміни покриву, пожежі й затоплення. Мультиспектральні дані оцінюють рослинність, вологість і порушення покриву. Гіперспектральні дані розрізняють матеріали, мінерали й окремі типи поверхневого забруднення, але потребують наземної перевірки. Теплові дані виявляють пожежі, тління і температурні аномалії. Радіолокаційні дані працюють за хмарності й допомагають оцінювати затоплення, вологість і деформації.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 13
13
Чотири види роздільності визначають придатність даних
РОЗДІЛЬНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ДАНИХ
Здатність системи розрізняти просторові об’єкти, спектральні діапазони, часові зміни або невеликі відмінності інтенсивності сигналу.
01
ПРОСТОРОВА
Мінімальний розмір об’єкта
вирви, розливи, канали, резервуари, межі робіт
02
СПЕКТРАЛЬНА
Вузькість діапазонів сигналу
розпізнавання матеріалів і станів поверхні
03
ЧАСОВА
Частота повторного знімання
дата події, пожежа, затоплення, сезонність, відновлення
04
РАДІОМЕТРИЧНА
Малі відмінності інтенсивності
тонкі зміни відбитого або випроміненого сигналу
Вища роздільність дає більше деталей, але збільшує обсяг даних, вимоги до оброблення та вартість.
Повоєнне відновлення забруднених територій
13
Notes: Просторова роздільність визначає мінімальний розмір об’єкта. Висока просторова деталізація потрібна для малих вирв, локальних розливів, вузьких каналів, резервуарів і точних меж робіт. Спектральна роздільність визначає здатність сенсора розрізняти вузькі діапазони. Часова роздільність визначає частоту повторного знімання. Радіометрична роздільність показує здатність розрізняти невеликі відмінності інтенсивності сигналу.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 14
14
Дистанційна ознака потребує наземного підтвердження
ПОТЕНЦІЙНА АНОМАЛІЯ
Візуальна, спектральна або теплова відмінність, яка може вказувати на порушення, але ще не підтверджує хімічний склад, концентрацію чи безпечність.
ДЗЗ НЕ ЗАВЖДИ ВИЗНАЧАЄ
!
хімічний склад плями
!
концентрацію речовини
!
глибину забруднення
!
стан підземних вод
!
речовину під покриттям
!
юридично значущу межу
!
мінну безпечність
ОДНА ТЕМНА ПЛЯМА МОЖЕ МАТИ РІЗНІ ПОЯСНЕННЯ
Нафтопродукт
Вода
Тінь
Свіжий ґрунт
Зола
Волога рослинність
Інший матеріал
Коректний висновок
На знімку виявлено потенційну аномалію. Її природу перевіряють польовими спостереженнями та лабораторним аналізом.
Повоєнне відновлення забруднених територій
14
Notes: ДЗЗ не завжди визначає хімічний склад, концентрацію, глибину забруднення, стан підземних вод, речовину під покриттям, юридично значущу межу або безпечність щодо вибухонебезпечних предметів. Темна пляма може бути нафтопродуктом, водою, тінню, свіжим ґрунтом, золою, вологою рослинністю або іншим матеріалом. Тому її описують як потенційну аномалію до польового й лабораторного підтвердження.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 15
15
БПЛА деталізують територію та створюють картографічну основу
БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ
Літальний апарат без пілота на борту, який керується дистанційно або виконує політ за попередньо визначеною програмою.
ОРТОФОТОПЛАН
Геометрично виправлене аерофотозображення без основних спотворень рельєфу, нахилу камери й умов знімання.
КОРИСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
1
RGB-камера
2
мультиспектральна камера
3
тепловізор
4
гіперспектральний сенсор
5
лазерний сканер
6
газовий сенсор
7
радіометричне обладнання
ПРОДУКТИ Й ЗАВДАННЯ
Ортофотоплан
точки, площі, межі, документація
Цифрова модель поверхні
будівлі, рослинність, об’єкти
Цифрова модель рельєфу
ухили, пониження, напрямки стоку
Повторні зйомки
руйнування, затоплення, рослинність, відходи
Недоступні зони
дистанційне спостереження без входу
Рельєф пояснює міграцію
Ухили, пониження, ерозійні шляхи й зони накопичення води допомагають прогнозувати переміщення забрудненого матеріалу.
Повоєнне відновлення забруднених територій
15
Notes: БПЛА можуть нести RGB-, мультиспектральні, теплові, гіперспектральні, лазерні, газові й радіометричні сенсори. Їх використовують для ортофотопланів, цифрових моделей поверхні, картографування вирв, фіксації руйнувань, оцінювання пожежі, визначення стоку, затоплення, стану рослинності, відходів, недоступних зон, контролю робіт і порівняння в часі. Ортофотоплан є геометрично виправленим зображенням. Цифрова модель поверхні включає будівлі й рослинність, а модель рельєфу намагається показати висоти без надземних об’єктів.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 16
16
Безпечне використання БПЛА починається з дозволу
БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ БПЛА
Система правових, організаційних, технічних та інформаційних обмежень, які визначають допустимість польоту, знімання і використання матеріалів.
01
ПРАВО І ДОПУСК
• правові обмеження польотів
• воєнний стан
• заборонені й контрольовані зони
• погодження з уповноваженими органами
02
БЕЗПЕКА ПОЛЬОТУ
• критична інфраструктура
• безпека персоналу
• радіоелектронні перешкоди
• метеорологічні умови
03
ЯКІСТЬ ДАНИХ
• тривалість польоту
• точність позиціонування
• наземні опорні точки
04
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
• чутлива інформація
• персональні дані
• обмежений доступ до матеріалів
БПЛА не використовують без належного дозволу. Матеріали зйомки можуть містити інформацію з обмеженим доступом.
Повоєнне відновлення забруднених територій
16
Notes: Під час використання БПЛА враховують правові обмеження польотів, режим воєнного стану, заборонені й контрольовані зони, близькість критичної інфраструктури, погодження, чутливу інформацію, безпеку персоналу, радіоелектронні перешкоди, погоду, тривалість польоту, точність позиціонування, якість наземних опорних точок та захист персональних даних.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 17
17
ГІС об’єднує спостереження в єдину просторову систему
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
Програмно-інформаційна система для збирання, зберігання, опрацювання, аналізу, візуалізації та поширення даних, пов’язаних із певним місцем.
ГІС
просторове об’єднання й аналіз
1
Проби й лабораторія
2
Джерела й межі
3
Води, дороги, рельєф
4
Землекористування й населення
5
Супутники та БПЛА
6
Інтерполяція й невизначеність
ПРОСТОРОВІ ДАНІ
Дані про місцеположення, форму й просторові зв’язки об’єктів.
Повоєнне відновлення забруднених територій
17
Notes: ГІС поєднує точки пробовідбору, лабораторні результати, межі ділянки, джерела, водні об’єкти, дороги, рельєф, ґрунти, землекористування, населені пункти, охоронні території, супутникові зображення, БПЛА, зони доступу, інтерполяцію та невизначеність. Просторові дані містять інформацію про місцеположення, форму і зв’язки. Векторні дані подають об’єкти як точки, лінії й полігони. Растрові дані представляють територію як регулярну сітку комірок.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 18
18
Система координат визначає правильне положення кожного шару
СИСТЕМА КООРДИНАТ
Математично визначений спосіб опису положення об’єкта на земній поверхні.
ПРАВИЛЬНЕ НАКЛАДАННЯ
точки, межі й маршрути збігаються
ПОМИЛКИ СПРИЧИНЯЮТЬ
!
зміщення точок
!
неправильне накладання шарів
!
хибні відстані
!
неправильні площі
!
помилкову належність проби
!
неправильний маршрут
Для кожного шару: система координат • одиниці • джерело • точність • дата • метод • відповідальний
Координата без зазначення системи координат є неповною інформацією.
Повоєнне відновлення забруднених територій
18
Notes: Помилки системи координат спричиняють зміщення точок, неправильне накладання, хибні відстані й площі, помилкове віднесення проби до ділянки та неправильний маршрут. Для кожного шару фіксують систему координат, одиниці, джерело, точність, дату, спосіб отримання і відповідального.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 19
19
База геоданих пов’язує ділянку, пробу й результат
БАЗА ГЕОДАНИХ
Організована система зберігання просторових об’єктів, їхніх атрибутів, зв’язків, правил і метаданих.
ДІЛЯНКА
SITE01
ТОЧКА
GW03
ПРОБА
20261015
РЕЗУЛЬТАТ
01
Унікальний ідентифікатор
SITE01–GW03–20261015–01
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
унікальність записів
єдину систему координат
зв’язок проби й аналізу
історію та версії
перевірку значень
права доступу й резервування
Основні таблиці
ділянки • джерела • точки • виїзди • проби • польові вимірювання • лабораторні результати • методи • контроль • документи • версії карт
Повоєнне відновлення забруднених територій
19
Notes: База геоданих забезпечує унікальність записів, єдину систему координат, зв’язок точки з пробою та лабораторним результатом, історію змін, контроль версій, допустимі значення, права доступу, резервне копіювання й експорт. Основні таблиці: ділянки, джерела, точки, виїзди, проби, вимірювання, лабораторні результати, показники, методи, контрольні проби, інциденти, фотографії, документи, обмеження, моніторинг і версії карт. Унікальний ідентифікатор незмінно пов’язує всі документи.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 20
20
Атрибутивні дані пояснюють властивості просторового об’єкта
АТРИБУТИВНІ ДАНІ
Непросторова інформація, яка описує властивості географічного об’єкта.
ЗАПИС ТОЧКИ ПРОБОВІДБОРУ
Ідентифікація
код точки • координати • точність GPS
Час і геометрія
дата • час • глибина
Проба
тип • середовище • контрольна проба
Результат
показник • концентрація • одиниця
Метод
метод • LOD • LOQ • лабораторія
Якість
статус валідації • примітка • автор
НЕПРИПУСТИМО ЗБЕРІГАТИ КОНЦЕНТРАЦІЮ БЕЗ
!
одиниці
!
матриці
!
методу
!
дати
!
LOQ
!
статусу якості
Повоєнне відновлення забруднених територій
20
Notes: Атрибутами точки можуть бути код, координати, точність GPS, дата, час, глибина, тип проби, середовище, показник, концентрація, одиниця, метод, LOD, LOQ, лабораторія, статус валідації, тип контрольної проби, примітка й автор. Концентрацію не зберігають без одиниць, матриці, методу, дати, LOQ і статусу якості.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 21
21
Метадані зберігають контекст і придатність набору даних
МЕТАДАНІ
Структурована інформація про походження, зміст, якість, просторове покриття, час створення, формат і обмеження використання набору даних.
1
ХТО?
автор або організація
2
КОЛИ?
дата створення й актуальність
3
НАВІЩО?
мета створення набору
4
ДЕ?
територіальне покриття
5
ЯК?
метод, точність, система координат
6
З ЯКИМИ УМОВАМИ?
обмеження, доступ, формат, версія
Без метаданих навіть точний набір з часом може стати непридатним.
Повоєнне відновлення забруднених територій
21
Notes: Метадані пояснюють, хто створив набір, коли, для якої мети, яку територію він охоплює, у якій системі координат, яким методом отримано дані, яка точність, які обмеження, хто має доступ і яка версія актуальна.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 22
22
Гармонізація робить багатоджерельні дані сумісними
БАГАТОДЖЕРЕЛЬНІ ДАНІ
Інформація, отримана різними методами, приладами, організаціями, у різний час і з різною просторовою деталізацією.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ДАНИХ
Приведення наборів до узгоджених форматів, одиниць, класифікаторів, систем координат і правил опису.
РІЗНІ ДЖЕРЕЛА
pH у полі
метали в лабораторії
супутниковий індекс
ортофотоплан БПЛА
модель рельєфу
архівна карта
кадастрові межі
свідчення жителів
УЗГОДЖЕННЯ
1
назви полів
2
координати
3
одиниці
4
формати дат
5
коди точок
6
дублікати
7
статус якості
8
журнал змін
Правило версій
Первинні значення зберігають. Виправлення записують окремою документованою версією разом із причиною, автором і датою зміни.
Повоєнне відновлення забруднених територій
22
Notes: Проблеми інтеграції: різні координатні системи, одиниці, формати, точність, дати, масштаби, дублювання, назви показників, межі виявлення, відсутні метадані, суперечливі значення й неоднакові критерії якості. Гармонізація включає назви полів, перетворення координат, одиниці, дати, коди, дублікати, документування, статус якості, збереження первинних значень і журнал змін.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 23
23
Контроль якості перевіряє геометрію, атрибути й логіку
ТОПОЛОГІЯ
Система правил, що описує просторові відношення між об’єктами.
ЛОГІЧНА ПЕРЕВІРКА
Контроль узгодженості значень, дат, одиниць, категорій і зв’язків між записами.
ТОПОЛОГІЧНІ ПРАВИЛА
✓
полігони не самоперетинаються
✓
суміжні межі не мають прогалин
✓
точки поза ділянкою мають пояснення
✓
маршрут проходить дозволеною зоною
✓
річкова точка збігається з водним об’єктом
ЛОГІЧНІ ПРАВИЛА
✓
глибина не є від’ємною
✓
аналіз не передує відбору
✓
результат нижче LOQ має статус
✓
одиниці відповідають матриці
✓
фон не належить зоні джерела без пояснення
✓
тип проби відповідає методу
✓
картографована точка має координати
Контролюють також точність координат, повноту атрибутів, унікальність кодів, категорії, лабораторні зв’язки й актуальність версії.
Повоєнне відновлення забруднених територій
23
Notes: Контроль охоплює точність координат, систему координат, топологію, повноту атрибутів, унікальність кодів, допустимість значень, одиниці, дати, зв’язок із лабораторним протоколом, категорії, логічну узгодженість та актуальність версії. Топологічні правила контролюють самоперетини, прогалини, положення точок, маршрутів і річкових пунктів. Логічні перевірки контролюють глибину, послідовність дат, статус нижче LOQ, відповідність одиниць матриці, функцію фону, тип проби та наявність координат.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 24
24
Просторовий аналіз виявляє зв’язки між об’єктами
ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ
Сукупність методів дослідження розташування, відстаней, напрямків, сусідства, накладання і просторової мінливості об’єктів.
1
Буфери
зони близькості
2
Накладання
перетин тематичних шарів
3
Відстані
близькість джерел і рецепторів
4
Водозбір і стік
напрям міграції водою
5
Рельєф і профілі
ухили, пониження, бар’єри
6
Щільність і кластери
просторові осередки
7
Інтерполяція
прогноз між точками
8
Часовий аналіз
зміни між циклами
9
Багатокритеріальний аналіз
поєднання факторів
БУФЕРНА ЗОНА
Територія на встановленій відстані навколо точки, лінії або полігона. Вона показує близькість, але не є автоматичною межею забруднення.
Повоєнне відновлення забруднених територій
24
Notes: Просторовий аналіз охоплює буферний аналіз, накладання шарів, відстані, водозбори, моделювання стоку, рельєф, профілі, щільність, кластери, інтерполяцію, часовий аналіз і багатокритеріальне оцінювання. Буферну зону застосовують для попереднього виділення зони впливу, аналізу близькості житла й колодязів, контролю водоохоронної території та планування додаткових точок.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 25
25
Інтерполяція прогнозує значення між виміряними точками
ПРОСТОРОВА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ
Оцінювання значень показника у невиміряних місцях на підставі відомих точок і припущень про просторову структуру.
ПЕРЕД ПОБУДОВОЮ ПОВЕРХНІ
✓
кількість і розташування точок
✓
просторова залежність
✓
однорідність сукупності
✓
координати та викиди
✓
межі, рельєф і бар’єри
✓
напрям міграції
✓
глибина та період
НЕ ОБ’ЄДНУЮТЬ В ОДНУ ПОВЕРХНЮ
!
різні горизонти ґрунту
!
різні водоносні горизонти
!
різні сезони без обґрунтування
!
фон і цільові точки різної функції
!
несумісні одиниці або методи
Інтерпольована поверхня є прогнозом, а не прямим спостереженням.
Повоєнне відновлення забруднених територій
25
Notes: Перед інтерполяцією перевіряють достатність і рівномірність точок, просторову залежність, однорідність, координати, викиди, межі, розподіл, рельєф, бар’єри, спрямованість міграції та відмінності між глибинами й періодами. Не об’єднують різні горизонти ґрунту або води, сезони без обґрунтування, фонові й цільові точки різної функції, різні одиниці та несумісні методи.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 26
26
IDW надає більшу вагу найближчим вимірюванням
МЕТОД ОБЕРНЕНИХ ЗВАЖЕНИХ ВІДСТАНЕЙ — IDW
Детермінований метод, у якому прогнозне значення є зваженим середнім навколишніх вимірювань, а ближчі точки мають більшу вагу.
ПРИНЦИП
18
12
7
5
?
Ближча точка сильніше впливає на прогноз
ПЕРЕВАГИ
ОБМЕЖЕННЯ
✓
простий і швидкий
✓
зрозумілий принцип
✓
проходить через виміряні точки
✓
зручний для первинної візуалізації
!
не дає статистичної похибки
!
залежить від щільності точок
!
може створювати концентричні плями
!
не враховує бар’єри й напрям міграції
!
чутливий до ваги та числа сусідів
Повоєнне відновлення забруднених територій
26
Notes: IDW визначає прогноз як зважене середнє навколишніх вимірювань. Переваги: простота, швидкість, зрозумілий принцип, проходження через виміряні точки та придатність для первинної візуалізації. Обмеження: відсутність статистичної оцінки невизначеності, залежність від щільності точок, концентричні структури, неврахування бар’єрів і спрямованої міграції, залежність від параметра ваги та кількості сусідів.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 27
27
Кригінг моделює просторову залежність і похибку прогнозу
КРИГІНГ
Геостатистичний метод інтерполяції, який використовує модель просторової автокореляції для прогнозу значень і розрахунку похибки.
ПРОСТОРОВА АВТОКОРЕЛЯЦІЯ
Залежність між подібністю значень і відстанню між точками.
ВАРІОГРАМА
Функція, яка описує зміну відмінностей між значеннями зі збільшенням відстані.
ПАРАМЕТРИ ВАРІОГРАМИ
Самородок
локальна мінливість або похибка
Поріг
рівень стабілізації варіограми
Радіус
межа просторової кореляції
Анізотропія
напрямна залежність
ПЕРЕВАГИ
ураховує просторову структуру
створює карту похибки
може врахувати тренд і анізотропію
ОБМЕЖЕННЯ
!
потрібна достатня кількість точок
!
результат чутливий до варіограми
!
потрібна кваліфікована інтерпретація
!
просторова структура має бути підтверджена
!
припущення можуть створити хибну точність
Повоєнне відновлення забруднених територій
27
Notes: Кригінг використовує просторову автокореляцію. Варіограма описує, як змінюється відмінність між значеннями зі збільшенням відстані. Її параметри: ефект самородка, поріг, радіус кореляції та напрямна залежність. Переваги кригінгу: використання просторової структури, статистичне оцінювання, карта похибки, тренд, анізотропія й оцінка невизначеності. Обмеження: потреба в достатній кількості точок, чутливість до моделі варіограми, складність інтерпретації та залежність від припущень.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 28
28
Метод інтерполяції обирають за властивостями даних
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ
Підходи до оцінювання невідомих значень, які відрізняються припущеннями про гладкість, сусідство або зв’язок із додатковими змінними.
1
Сплайни
Гладка поверхня через точки
Доцільність: Плавно змінні показники
Ризик: Можливі нереалістичні максимуми й мінімуми
2
Природний сусід
Найближчі точки та їх геометрія
Доцільність: Локальна оцінка без різких припущень
Ризик: Залежить від розміщення точок
3
Полігони Тіссена
Зона найближчої точки
Доцільність: Чітка просторова відповідальність
Ризик: Не створює плавної поверхні
4
Регресійні моделі
Зв’язок із додатковими факторами
Доцільність: Рельєф, відстань, ґрунт, NDVI, стік
Ризик: Потрібне підтвердження моделі
Критерій вибору: властивості даних і питання рішення, а не зовнішня привабливість карти.
Повоєнне відновлення забруднених територій
28
Notes: Сплайн-інтерполяція формує гладку поверхню, але може створювати нереалістичні екстремуми. Метод природного сусіда використовує найближчі точки й геометрію їх розташування. Полігони Тіссена або Вороного показують зони найближчої точки. Регресійні моделі можуть ураховувати висоту, ухил, відстань до джерела, тип ґрунту, землекористування, індекс рослинності й напрям стоку.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 29
29
Валідація показує, наскільки модель відтворює невідомі значення
ВАЛІДАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ
Перевірка того, наскільки добре інтерполяційна модель відтворює значення у точках, які не використовувалися для її побудови.
ПЕРЕХРЕСНА ПЕРЕВІРКА
Послідовне виключення окремих точок, прогнозування в їхньому місці та порівняння прогнозу з фактичним результатом.
1
Виключити точку
2
Побудувати прогноз
3
Порівняти з фактом
4
Повторити для всіх точок
ОЦІНЮЮТЬ
зміщення • абсолютну помилку • локальні помилки • стабільність • чутливість до окремих точок
Валідація не виправляє нерепрезентативну мережу, пропущений осередок, змішування шарів або хибну концептуальну модель.
Повоєнне відновлення забруднених територій
29
Notes: Перехресна перевірка послідовно виключає точки, прогнозує значення в їхньому місці та порівнює прогноз із фактичним результатом. Оцінюють систематичне зміщення, середню абсолютну помилку, великі локальні помилки, стабільність і чутливість. Навіть добра перевірка не усуває нерепрезентативний дизайн, недостатню кількість точок, пропущений осередок, змішування шарів або хибну концептуальну модель.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 30
30
Карта концентрацій розділяє вимірювання і прогноз
КАРТА КОНЦЕНТРАЦІЙ
Картографічне відображення виміряних або прогнозних рівнів забруднювача для визначеної території, глибини, матриці та періоду.
ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ
1
виміряні точки
2
прогнозна поверхня
3
межі інтерполяції
4
зони без даних і недоступні зони
5
фон, джерела та рецептори
6
одиниці, дата, шар і період
СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ
нормативні рівні
критерії ризику
квантилі
рівні інтервали
природні розриви
експертні класи
Межі класів суттєво змінюють візуальне сприйняття забруднення, тому їх пояснюють у легенді та звіті.
Повоєнне відновлення забруднених територій
30
Notes: На карті розрізняють виміряні точки, прогнозовану поверхню, межі інтерполяції, зони без даних, недоступні території, фонові точки, джерела, рецепторів, одиниці й дату. Значення класифікують за нормативами, ризиком, квантилями, рівними інтервалами, природними розривами або експертними класами. Вибір меж класів впливає на вигляд карти й повинен бути пояснений.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 31
31
Карта перевищень пов’язує просторові дані з критерієм
КАРТА ПЕРЕВИЩЕНЬ
Карта, яка показує території, де виміряні або прогнозні значення перевищують визначений критерій.
МОЖЛИВИЙ КРИТЕРІЙ
1
норматив
2
фонове значення
3
рівень ризику
4
критерій очищення
5
контрольне значення
6
договірна умова
7
стан до ремедіації
ПАСПОРТ КРИТЕРІЮ
ДЖЕРЕЛО
нормативний документ або погоджена умова
СФЕРА
матриця та сценарій землекористування
ВИМІРЮВАННЯ
одиниці, LOQ і невизначеність
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
правило класифікації перевищення
Перевищення має сенс лише тоді, коли критерій придатний для конкретної матриці та сценарію.
Повоєнне відновлення забруднених територій
31
Notes: Критерієм карти перевищень може бути норматив, фон, рівень ризику, критерій очищення, контрольне значення, договірна умова або показник до ремедіації. Для критерію зазначають джерело, сферу застосування, матрицю, сценарій землекористування, одиниці, правило роботи з результатами нижче LOQ та невизначеність вимірювань.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 32
32
Карта невизначеності показує, де прогнозу можна довіряти
КАРТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Просторове відображення рівня впевненості, похибки прогнозу або достатності даних у різних частинах території.
МОЖЕ ПОКАЗУВАТИ
✓
стандартну помилку прогнозу
✓
щільність точок
✓
відстань до вимірювання
✓
ймовірність перевищення
✓
якість вихідних даних
✓
недоступні зони й екстраполяцію
ОДНАКОВИЙ ПРОГНОЗ, РІЗНА ВПЕВНЕНІСТЬ
ВИСОКА
кілька близьких точок
без фізичних бар’єрів
НИЗЬКА
далеко від точок
або за бар’єром
Карта концентрацій без карти невизначеності може створити хибне відчуття точності.
Повоєнне відновлення забруднених територій
32
Notes: Карта невизначеності може показувати стандартну помилку прогнозу, щільність точок, відстань до найближчого вимірювання, ймовірність перевищення, рівень довіри, якість даних, недоступні зони, суперечливі джерела та ділянки екстраполяції. Дві ділянки з однаковою прогнозною концентрацією можуть мати різну впевненість залежно від близькості точок і фізичних бар’єрів.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 33
33
Невизначеність має просторові, часові й методичні джерела
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ
Обмеження впевненості у висновку, спричинене браком даних, природною мінливістю, похибками вимірювання, модельними припущеннями або невідомим сценарієм.
1
ПРОСТОРОВА
мало точок, нерівномірна мережа, координати, недоступні зони
2
ЧАСОВА
різні дати, сезонність, опади, паводки, активність джерела
3
АНАЛІТИЧНА
похибка методу, LOD, LOQ, матриця, стабільність проби
4
МОДЕЛЬНА
метод інтерполяції, параметри, варіограма, бар’єри, КМД
5
СЦЕНАРНА
майбутнє використання, доступ, тривалість контакту, клімат
Практичний висновок
Невизначеність описують, картографують і враховують під час вибору додаткових точок, обмежень та управлінського рішення.
Повоєнне відновлення забруднених територій
33
Notes: Просторова невизначеність виникає через недостатню кількість точок, нерівномірну мережу, невідомі межі, координати, недоступність і малий осередок. Часова пов’язана з датами, сезонністю, опадами, паводками, активністю джерела, землекористуванням і роботами. Аналітична включає похибку, LOD, LOQ, матричні ефекти, стабільність і підготовку проби. Модельна залежить від методу, параметрів, варіограми, однорідності, бар’єрів і концептуальної моделі. Сценарна пов’язана з майбутнім землекористуванням, доступом, контактом, кліматом, забудовою та поведінкою рецепторів.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 34
34
Невизначеність має бути видимою на карті
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Картографічні прийоми, які показують межі знань, рівень довіри, похибку прогнозу та ділянки з недостатніми даними.
1
Карта похибки
окремий просторовий шар
2
Прозорість
нижча впевненість показана слабшим кольором
3
Штрихування
зони обмеженої достовірності
4
Контур без даних
межа невиміряної території
5
Недоступна зона
окремий умовний знак
6
Недостатньо інформації
спеціальний клас легенди
7
Інтервал довіри
діапазон можливих значень
8
Ймовірність перевищення
ризик переходу через критерій
9
Щільність спостережень
покриття вимірюваннями
Територію без достатніх даних не зафарбовують так, ніби її стан достовірно встановлено.
Повоєнне відновлення забруднених територій
34
Notes: Невизначеність можна показувати окремою картою похибки, прозорістю, штрихуванням, контуром зони без даних, позначенням недоступної території, класом недостатньої інформації, інтервалами довіри, ймовірністю перевищення та картою щільності спостережень.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 35
35
Екстраполяція розширює прогноз за межі спостережень
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ
Оцінювання значень поза просторовими або часовими межами наявних спостережень.
ЗОНА СПОСТЕРЕЖЕНЬ
виміряні точки
РИЗИК НАДМІРНОГО ВИСНОВКУ
!
точки лише біля джерела
!
немає даних за межею ділянки
!
водозбір не враховано
!
напрям підземного потоку невідомий
!
частина території недоступна
!
лише один сезон спостережень
!
джерело або ландшафт змінилися
Карта повинна чітко відокремлювати прогноз поза мережею від території, підтвердженої спостереженнями.
Повоєнне відновлення забруднених територій
35
Notes: Екстраполяція особливо ризикована, якщо точки розташовані лише біля джерела, немає даних поза ділянкою, не враховано водозбір, невідомий напрям підземного потоку, частина території недоступна, вимірювання виконано лише в один сезон або змінилися джерело чи ландшафт.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 36
36
Часовий ряд показує напрям і характер змін
ЧАСОВИЙ РЯД
Послідовність результатів, отриманих для одного показника або об’єкта у різні моменти часу.
1
Тенденція
стійке зростання або зниження
2
Сезонність
повторювані коливання
3
Імпульс
короткий різкий вплив
4
Затримка міграції
реакція після певного часу
5
Ефект ремедіації
зміна після втручання
6
Повторне забруднення
нове зростання після спаду
7
Стабілізація
зменшення амплітуди змін
8
Відновлення
довгострокове наближення до цілі
УМОВИ ПОРІВНЯННЯ КАРТ
одна система координат
порівнювані методи
однакові одиниці
узгоджені класи
незмінні межі аналізу
показані зміни мережі
пояснені пропущені точки
Повоєнне відновлення забруднених територій
36
Notes: Аналіз часових рядів визначає тенденцію, сезонність, імпульсний вплив, затримку міграції, ефект ремедіації, повторне забруднення, стабілізацію й довгострокове відновлення. Для порівняння карт забезпечують однакову систему координат, порівнювані методи, одиниці, класи й межі, показують зміни мережі та пояснюють пропущені точки.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 37
37
Дистанційні дані показують просторові зміни між датами
ВИЯВЛЕННЯ ЗМІН
Визначення просторових відмінностей між зображеннями або моделями, отриманими в різні дати.
МОЖНА ОЦІНИТИ
площу руйнування
розширення затоплення
появу вирв
втрату рослинності
накопичення відходів
зміну берегової лінії
нові дороги
відновлення рослинності
переміщення матеріалів
ПЕРЕД ПОРІВНЯННЯМ
Сезон
стан рослинності
Освітлення
тіні та контраст
Кут знімання
геометричні відмінності
Хмарність
видимість поверхні
Роздільність
мінімальний об’єкт
Геоприв’язка
зміщення зображень
Вологість
природні коливання
Фенологія
стадія розвитку рослин
Зміна на зображенні потребує перевірки: її може спричинити подія, сезон або різниця умов знімання.
Повоєнне відновлення забруднених територій
37
Notes: За дистанційними даними оцінюють руйнування, затоплення, вирви, втрату рослинності, відходи, берегову лінію, нові дороги, відновлення покриву й переміщення матеріалів. Враховують сезон, освітлення, кут знімання, хмарність, роздільність, зміщення, стан рослинності та природну вологість.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 38
38
NDVI допомагає оцінювати стан рослинності
NDVI — НОРМАЛІЗОВАНИЙ РІЗНИЦЕВИЙ ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ІНДЕКС
Спектральний показник активності рослинності, розрахований за відмінністю відбиття у червоному та ближньому інфрачервоному діапазонах.
ЗАСТОСУВАННЯ
✓
виявлення пошкоджень
✓
оцінювання відновлення
✓
спостереження за стресом
✓
порівняння ділянок
✓
вибір точок наземної перевірки
НИЗЬКИЙ NDVI МОЖЕ СПРИЧИНИТИ
посуха
пожежа
механічне пошкодження
затоплення
скошування
зміна культури
сезонність
ущільнення ґрунту
Низьке значення індексу вказує на зміну стану рослинності, але не доводить хімічне забруднення.
Повоєнне відновлення забруднених територій
38
Notes: Індекси рослинності допомагають виявляти пошкодження, оцінювати відновлення, спостерігати за стресом, порівнювати ділянки й визначати пріоритети наземної перевірки. Низький NDVI може бути наслідком посухи, пожежі, механічного пошкодження, затоплення, скошування, зміни культури, сезонності або ущільнення ґрунту.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 39
39
Багатокритеріальне картографування визначає пріоритетні зони
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ
Метод інтеграції кількох просторових критеріїв для визначення пріоритетних зон за прозорими правилами та вагами.
КРИТЕРІЇ
концентрація
токсичність
населення
водозабір
напрям стоку
проникність ґрунту
охоронний статус
доступність
мінна небезпека
міграція
невизначеність
МОЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
01
терміновість обстеження
02
екологічний ризик
03
пріоритети ремедіації
04
придатність технологій
05
потреба в даних
Ваги критеріїв
Обґрунтовують, документують і перевіряють на чутливість результату.
Карта пріоритетів об’єднує критерії для рішення. Вона не є картою фактичної концентрації.
Повоєнне відновлення забруднених територій
39
Notes: Критеріями можуть бути концентрація, токсичність, близькість до населення або водозабору, напрям стоку, проникність ґрунту, охоронний статус, доступність, мінна небезпека, ймовірність міграції та невизначеність. Результатом може бути карта терміновості, ризику, пріоритетів ремедіації, придатності технологій або потреби в даних. Ваги обґрунтовують і документують.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 40
40
Якість багатоджерельних даних контролюють на п’яти рівнях
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БАГАТОДЖЕРЕЛЬНИХ ДАНИХ
Послідовна перевірка походження, технічної цілісності, аналітичної придатності, просторової коректності та змістової правдоподібності даних.
1
ДЖЕРЕЛО
автор, установа, метод, дата, мета, повнота, первинність
2
ТЕХНІЧНИЙ
формат, координати, одиниці, поля, таблиці, записи, дублікати
3
АНАЛІТИЧНИЙ
діапазони, викиди, прапорці, LOD, LOQ, QC, перерахунки
4
ПРОСТОРОВИЙ
координати, положення, топологія, страта, маршрут, доступ
5
ЕКСПЕРТНИЙ
логіка, КМД, фізична правдоподібність, узгодженість, рішення
Кожний рівень відповідає на своє питання: звідки дані, чи цілі вони, чи надійний результат, чи правильне місце та чи має висновок фізичний сенс.
Повоєнне відновлення забруднених територій
40
Notes: Контроль джерела перевіряє автора, установу, метод, дату, мету, повноту й первинність. Технічний контроль охоплює формат, координати, одиниці, поля, структуру, пошкодження й дублікати. Аналітичний контроль перевіряє діапазони, викиди, лабораторні прапорці, LOD, LOQ, контрольні проби та перерахунки. Просторовий контроль перевіряє координати, положення, топологію, страту, маршрут і доступ. Експертний контроль оцінює логіку, концептуальну модель, фізичну правдоподібність, узгодженість і придатність для рішення.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 41
41
Статус якості визначає допустимий спосіб використання даних
РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО ДАНИХ
Задокументований статус, який показує ступінь перевірки запису, наявні обмеження та придатність для конкретного рішення.
1
ПІДТВЕРДЖЕНІ
повний контроль
остаточний аналіз
2
УМОВНО ПРИДАТНІ
є пояснені обмеження
аналіз із застереженням
3
ОРІЄНТОВНІ
скринінговий рівень
пошук аномалій
4
НЕПРИДАТНІ
критичне порушення
не використовують у рішенні
5
НЕПЕРЕВІРЕНІ
контроль не завершено
очікують валідації
ПЕРЕД ВІДХИЛЕННЯМ НЕЗВИЧНОГО РЕЗУЛЬТАТУ
координати
код проби
одиниці
лабораторні прапорці
умови відбору
можливий локальний осередок
Статус якості зберігають у базі разом із результатом. Незручне значення не видаляють без перевірки й документованого рішення.
Повоєнне відновлення забруднених територій
41
Notes: Записам присвоюють статус: підтверджені, умовно придатні, орієнтовні, непридатні або неперевірені. Перед вилученням незвичного результату перевіряють координати, код проби, одиниці, лабораторні прапорці, умови відбору та можливість реального локального осередку.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 42
42
Результати нижче межі визначення потребують узгодженого правила
ЦЕНЗУРОВАНІ АНАЛІТИЧНІ ДАНІ
Результати, для яких точне числове значення обмежене чутливістю методу, калібрувальним діапазоном або рішенням лабораторії.
1
НИЖЧЕ LOD
речовину не відрізнено від фону
2
МІЖ LOD І LOQ
виявлено, кількість невизначена
3
ВИЩЕ LOQ
кількісний результат
4
ПОЗА ДІАПАЗОНОМ
потрібне розведення або повтор
5
ВІДХИЛЕНО
лабораторія не прийняла результат
ЗАМІНА НА НУЛЬ МОЖЕ СПОТВОРИТИ
середні значення
тренди
карти та інтерполяцію
статистичні висновки
ПРАВИЛО ОПРАЦЮВАННЯ
визначають до побудови карти
застосовують однаково
описують у метаданих
зберігають первинний статус
Повоєнне відновлення забруднених територій
42
Notes: Результати можуть бути нижче LOD, між LOD і LOQ, вище LOQ, поза калібрувальним діапазоном або відхилені лабораторією. Заміна всіх значень нижче LOD на нуль може спотворити середні, тренди, карти, інтерполяцію та статистику. Правило визначають до картографування й описують у метаданих.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 43
43
Аномальне значення спочатку перевіряють, а не видаляють
ВИКИД
Значення, яке істотно відрізняється від більшості спостережень і потребує перевірки походження та правдоподібності.
МОЖЛИВІ ПОЯСНЕННЯ
помилка вимірювання
неправильне кодування
забруднення проби
локальний максимум
невідоме джерело
реальна особливість території
ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ
Помилка
чи реальний локальний осередок?
ПЕРЕД ВИЛУЧЕННЯМ
1
первинний документ
2
одиниці
3
координати
4
контрольні проби
5
лабораторний протокол
6
місцеві умови
7
повторний відбір
8
документоване рішення
Повоєнне відновлення забруднених територій
43
Notes: Викид може бути помилкою, неправильним кодуванням, наслідком забруднення проби, локальним максимумом, ознакою невідомого джерела або реальною особливістю території. Перед вилученням перевіряють первинний документ, одиниці, координати, контрольні проби, лабораторний протокол, місцеві умови, розглядають повторний відбір і документують рішення.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 44
44
Картографічне оформлення забезпечує однозначне читання карти
КАРТОГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Система назви, легенди, масштабу, координатних відомостей, джерел і застережень, яка дозволяє правильно інтерпретувати карту.
1
Назва
територія, період, показник, матриця
2
Вимірювання
одиниця та підписані межі класів
3
Орієнтація
масштаб і напрямок півночі
4
Географія
система координат і межі інтерполяції
5
Походження
джерела, дата, автор або організація
6
Докази
виміряні точки, зони без даних, застереження
КОРЕКТНА НАЗВА
Прогнозний просторовий розподіл концентрації нафтопродуктів у шарі ґрунту 0–10 см за результатами обстеження у вересні 2026 року
КОЛЬОРОВА ШКАЛА
послідовна для концентрацій
двобічна для відхилень від фону
доступна для порушень кольоросприйняття
Повоєнне відновлення забруднених територій
44
Notes: Карта повинна містити назву, територію і період, показник, матрицю, одиницю, легенду, масштаб, північ, систему координат, джерела, дату, автора, межі інтерполяції, виміряні точки, зони без даних і застереження. Кольори мають відповідати типу показника, бути доступними, мати підписані межі та не драматизувати результат.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 45
45
Карта підтримує лише те рішення, для якого її створено
КАРТА ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ДОКУМЕНТ
Картографічний продукт із визначеною метою, масштабом доказовості, межами застосування та відповідальністю за використання.
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
1
вимірювання чи прогноз?
2
чи достатньо точок?
3
який період?
4
чи порівнювані точки?
5
чи пройдено контроль якості?
6
де межі моделі?
7
яка невизначеність?
8
чи є недоступні зони?
9
чи придатна для обсягів робіт?
10
чи потрібна додаткова перевірка?
СКРИНІНГОВА КАРТА МОЖЕ БУТИ НЕДОСТАТНЬОЮ ДЛЯ
точної межі вилучення ґрунту
оцінювання вартості ремедіації
підтвердження завершення очищення
юридичного визначення площі шкоди
Мета створення карти визначає межі її управлінського використання.
Повоєнне відновлення забруднених територій
45
Notes: Перед використанням карти з’ясовують, чи показує вона вимірювання або прогноз, достатність точок, період, порівнюваність, контроль якості, межі моделі, невизначеність, недоступні зони, придатність для обсягів робіт і потребу в перевірці. Скринінгова карта не завжди придатна для точної межі вилучення, вартості ремедіації, підтвердження очищення або юридичної площі шкоди.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 46
46
Вебкарти й інформаційні панелі показують актуальний стан
ВЕБКАРТА
Інтерактивна карта, доступна через мережевий інтерфейс.
ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ
Інтерфейс, що поєднує карту, показники, графіки, фільтри та повідомлення.
ФУНКЦІЇ
✓
актуальний стан
✓
фільтрування за датою
✓
порівняння показників
✓
динаміка в часі
✓
контроль виконання робіт
✓
інформування громади
✓
підтримка реагування
ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1
права доступу
2
відповідальний за оновлення
3
періодичність
4
правила публікації
5
захист персональних даних
6
чутлива інформація
7
архівування версій
Інтерактивність підвищує корисність даних лише за контрольованого оновлення, доступу та версій.
Повоєнне відновлення забруднених територій
46
Notes: Вебкарти й панелі забезпечують актуальний стан, фільтрування, порівняння, динаміку, контроль робіт, інформування й реагування. Потрібно встановити права доступу, відповідального, періодичність, правила публікації, захист персональних даних, обмеження щодо чутливої інформації та архівування версій.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 47
47
Відкритість даних поєднують із захистом чутливої інформації
ЧУТЛИВІ ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ
Просторова інформація, оприлюднення якої може створити безпековий, правовий, приватний або операційний ризик.
ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ СТОСУВАТИСЯ
військових об’єктів
критичної інфраструктури
координат небезпечних предметів
приватних свердловин
персональних даних
місць небезпечних відходів
службових маршрутів
доказів провадження
незавершених протимінних робіт
БЕЗПЕЧНА ПУБЛІКАЦІЯ
✓
просторове узагальнення
✓
приховування координат
✓
агрегування показників
✓
обмеження масштабу
✓
публічна і службова версії
✓
контрольований доступ
Прозорість не вимагає безумовного оприлюднення всіх первинних координат.
Повоєнне відновлення забруднених територій
47
Notes: Обмеження можуть стосуватися військових об’єктів, критичної інфраструктури, координат небезпечних предметів, приватних свердловин, персональних даних, небезпечних відходів, маршрутів, доказів і протимінних робіт. Для публікації застосовують узагальнення, приховування координат, агрегування, обмеження масштабу, поділ версій і контрольований доступ.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 48
48
Безпечний маршрут має пріоритет над запланованою координатою
БЕЗПЕЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ
Організація просторової фіксації без виходу за дозволені межі, перевірені маршрути та професійну компетенцію польової групи.
КООРДИНАТА НЕ ВИПРАВДОВУЄ
схід із перевіреного маршруту
вхід у вирву
переміщення уламків
установлення кілків без погодження
наближення до підозрілих предметів
вхід у нестійкі споруди
роботу без зв’язку
вхід у замкнений простір
ЯКЩО ТОЧКА НЕДОСТУПНА
1
зупинити роботу
2
визначити причину
3
використати погоджену резервну точку
4
записати планову й фактичну координати
5
оцінити вплив зміни
6
позначити прогалину даних
7
оновити карту доступу
Недоступну точку замінюють лише за погодженою процедурою, а зміну та її вплив на репрезентативність документують.
Повоєнне відновлення забруднених територій
48
Notes: Польові координати не повинні змушувати групу сходити з маршруту, входити у вирви, переміщувати уламки, ставити кілки без погодження, наближатися до підозрілих предметів, входити в нестійкі споруди або замкнені простори чи працювати без зв’язку. Для недоступної точки зупиняють роботу, визначають причину, використовують погоджений резерв, документують координати, оцінюють вплив, позначають прогалину й оновлюють карту доступу.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 49
49
Типові помилки створюють переконливу, але недостовірну карту
КАРТОГРАФІЧНА ПОМИЛКА
Рішення щодо даних, моделі або оформлення, яке спотворює просторовий висновок чи приховує межі його надійності.
1
Без КМД
карта не перевіряє гіпотезу
2
Замало точок
поверхня не має достатнього обґрунтування
3
Прогноз як факт
між точками значення оцінено
4
Ігнорування недоступних зон
немає даних, а не забруднення
5
Змішані глибини
штучна поверхня
6
Змішані сезони
часову зміну приймають за просторову
7
Різні одиниці
значення непорівнювані
8
Точки не показані
джерело прогнозу невидиме
9
Без карти невизначеності
надійність здається однаковою
10
Автовидалення викидів
можна втратити локальний осередок
11
Надмірна довіра до ДЗЗ
ознака не підтверджує склад
12
Невизначена версія
використовують неактуальні дані
Програмне забезпечення може побудувати карту навіть тоді, коли дані не підтримують надійний просторовий висновок.
Повоєнне відновлення забруднених територій
49
Notes: Типові помилки: відсутність концептуальної моделі, замало точок, прогноз як факт, ігнорування недоступних зон, змішування глибин і сезонів, різні одиниці, відсутність точок і карти невизначеності, автоматичне видалення викидів, надмірна довіра до супутникової ознаки та невизначена версія карти.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 50
50
Кейс нафтобази поєднує джерела, мережу та карти
СИТУАЦІЙНИЙ КЕЙС
Навчальна модель реальної проблеми, у якій дані різного походження використовують для перевірки шляхів міграції та планування наступного циклу.
1
ВИХІДНА СИТУАЦІЯ
резервуари й пожежа
маслянисті плями
канава та мала річка
приватні колодязі
недоступний центр
неповні архіви
2
ДЖЕРЕЛА ДАНИХ
супутники до і після події
ортофотоплан доступної зони
модель рельєфу
поле й лабораторія
свердловини та колодязі
погода, свідчення, доступ
3
МЕРЕЖА
точки біля резервуарів
трансекта вздовж канави
річка вище й нижче
точки біля водозабору
свердловини до колодязів
фон, резерви, повтор після опадів
4
КАРТОГРАФІЧНІ ПРОДУКТИ
джерела й шляхи
доступ і фактичні точки
польові й лабораторні дані
прогноз і перевищення
невизначеність і прогалини
пріоритети наступного циклу
Повний шлях міграції підтверджує узгоджена послідовність високих концентрацій від резервуарів через канаву й потік до свердловин або рецептора.
Повоєнне відновлення забруднених територій
50
Notes: На зруйнованій нафтобазі є пошкоджені резервуари, сліди пожежі, плями, канава, річка, колодязі, недоступна зона й неповні архіви. Дані охоплюють супутники, ортофото, рельєф, поле, лабораторію, водні пункти, погоду, свідчення й доступ. Мережа включає джерела, канаву, річку, водозабір, свердловини, фон, резерви та повтор після опадів. Створюють карти джерел, доступу, точок, показників, концентрацій, прогнозу, перевищень, невизначеності, прогалин і пріоритетів. Недоступний центр позначають як зону високої невизначеності.
Джерело: матеріали, надані користувачем.

## Slide 51
51
Моніторинг перетворює дані на перевірене просторове рішення
АДАПТИВНИЙ МОНІТОРИНГ
Система спостережень, яку оновлюють після кожного циклу даних відповідно до нових джерел, шляхів міграції, ризиків і прогалин.
1
Рішення
Моніторинг перевіряє конкретні гіпотези КМД.
2
Вимірювання
Польові сенсори потребують калібрування й лабораторного підтвердження.
3
Проба
Лабораторна точність не виправляє нерепрезентативний відбір.
4
ДЗЗ і БПЛА
Показують зміни й недоступні об’єкти, але не завжди хімічний склад.
5
ГІС і база
Об’єднують джерела та забезпечують коди, метадані й версії.
6
Інтерполяція
Прогнозує між точками, але не замінює вимірювань.
7
Карта
Показує точки, межі моделі, одиниці, період і джерела.
8
Невизначеність
Визначає, де потрібні додаткові дані.
9
Гармонізація
Узгоджує координати, одиниці, час і критерії якості.
10
Безпека
Інформаційна потреба не виправдовує вхід у небезпечну зону.
11
Адаптація
Мережу переглядають після кожного циклу спостережень.
12
Результат
Доказовість поєднує вимірювання, якість, карту й контекст.
Надійне рішення виникає тоді, коли методи, дані, просторовий аналіз, невизначеність і безпека працюють як єдина система.
Повоєнне відновлення забруднених територій
51
Notes: Підсумок лекції: моніторинг є системою підтримки рішень і ґрунтується на концептуальній моделі. Польові сенсори потребують контролю, лабораторія залежить від репрезентативності, ДЗЗ і БПЛА мають обмеження, ГІС і база забезпечують інтеграцію й простежуваність. Інтерполяція є прогнозом, карти мають показувати межі й точки, карта невизначеності визначає потребу в даних. Дані гармонізують, безпека має пріоритет, а систему оновлюють після кожного циклу.
Джерело: матеріали, надані користувачем.