## Slide 1
Використання Python в Інформаційно-вимірювальних системах

## Slide 2
План лекції
1
Визначення поняття інформаційно-вимірювальна система
Глибоке занурення у фундаментальні аспекти ІВС та їхню еволюцію.
2
Призначення, особливості та проблеми, які вирішує ІВС
Аналіз ключових функцій, переваг та викликів, що стоять перед ІВС.
3
Python в ІВС
Дослідження потенціалу та практичного застосування Python для розробки та оптимізації ІВС.

## Slide 3
Визначення поняття інформаційно-вимірювальна система
Основним напрямом розвитку вимірювань в автоматизованому виробництві є перехід до машинного контролю на основі адаптивних моделей і застосування більш складних систем керування в інформаційно-вимірювальних системах (ІВС).
Сучасні інформаційні технології, що підтримують вимірювальні процеси, відзначаються використанням спеціалізованих процедур обробки вимірювальної інформації.
Отримання даних про досліджуваний об’єкт від первинних вимірювальних перетворювачів, які безпосередньо взаємодіють з об’єктом;
Первинна обробка інформації з необхідною точністю та достовірністю;
Зіставлення отриманих сигналів вимірювальної інформації з прийнятими одиницями виміру;
Визначення та оцінювання невизначеності вимірюваних величин.

## Slide 4
Еволюція та можливості ІВС
Завдяки використанню сучасних апаратних та програмних засобів інформаційні вимірювальні технології отримали додаткові можливості. Основними напрямами їх розвитку є розширення діапазону вимірюваних параметрів та забезпечення високої точності й достовірності результатів у динамічно змінних умовах навколишнього середовища.
Виклики сучасних вимірювань
Розв’язання цих завдань потребує ускладнення структури вимірювальних засобів (ВЗ), створення комплексів взаємопов’язаних пристроїв та технічних рішень, необхідних для їх ефективного функціонування.
Сучасні об’єкти дослідження характеризуються великою кількістю параметрів, що швидко змінюються у часі, що додатково ускладнює процес вимірювань.
Комплексний підхід
Для отримання повної інформації про об’єкт часто необхідний комплексний підхід, коли значення шуканої величини визначається через функціональні залежності між безпосередньо виміряними та розрахунковими параметрами.
Подібні завдання ефективно розв’язуються за допомогою інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), які сьогодні знайшли широке застосування.

## Slide 5
Вимірювальна система (ВС): Структура та Функції
Вимірювальна система (ВС) — це сукупність функціонально об’єднаних вимірювальних процесів і приладів, що забезпечують їх реалізацію.
Компоненти ВС
Первинні вимірювальні перетворювачі (ПВП)
Аналого-цифрові (АЦП) та цифро-аналогові (ЦАП) перетворювачі
Канали передавання даних
Електронно-обчислювальні машини (ЕОМ)
Периферійні пристрої
Призначення
Така структура дозволяє виконувати визначення властивостей об’єкта вимірювань і відображати їх у вигляді сигналів вимірювальної інформації.

## Slide 6
Класифікація вимірювальних систем
За функціональним призначенням
Вимірювальні інформаційні
Вимірювальні контролюючі
Вимірювальні керуючі системи
Та інші
Гнучкі вимірювальні системи (ГВС)
Якщо вимірювальна система здатна перебудовуватись відповідно до зміни вимірювального завдання, її називають гнучкою вимірювальною системою (ГВС).

## Slide 7
Інформаційно-вимірювальна система (ІВС) за стандартом
Будь-яка інформаційна система (ІС) може слугувати базою для побудови складнішої структури — інформаційно-вимірювальної системи (ІВС).
Відповідно до стандарту, інформаційно-вимірювальна система (ІВС) — це сукупність функціонально інтегрованих вимірювальних, обчислювальних та інших допоміжних технічних засобів, призначених для отримання вимірюваної інформації, її перетворення та обробки, з метою подання результатів оператору у зручній формі для подальшого аналізу та прийняття рішень.
ІВС виконує такі функції: вимірювальну (класифікація, розпізнавання, контроль), інформаційну, логічну, діагностичну тощо.
Варто підкреслити, що ІС і ІВС розглядаються як різновид вимірювальних засобів (ВЗ). Для ефективної роботи складних ІВС необхідно розподіляти вимірювальні канали, формуючи з них окремі підсистеми.

## Slide 8
Виклики інтеграції та масштабування ІВС
Окремі компоненти ІВС можуть виготовлятися різними виробниками, мати відмінну комплектацію та технічну документацію, у якій визначаються метрологічні вимоги.
Труднощі випробувань
Це може створювати труднощі під час випробувань для затвердження типу ІВС.
Ускладнення масштабування
Також ускладнювати масштабування системи або заміну її елементів залежно від поставлених завдань.
Особливо це актуально у випадку використання ІВС як завершеного виробу безпосередньо на об’єкті вимірювань.

## Slide 9
Дві підгрупи інформаційно-вимірювальних систем
1
Перша група: Чітко узгоджені функції
У таких системах основною є вимірювальна функція, тоді як інформаційні функції, що забезпечують відображення результатів вимірювань, виконують допоміжну роль.
2
Друга група: ІВС у широкому сенсі
Вони дозволяють реалізовувати не лише вимірювальні функції, а й додаткові контролюючі, інформаційні та керуючі функції, забезпечуючи більш комплексну роботу системи.

## Slide 10
Інформаційно-вимірювальні системи (ІВС)
Основні ознаки інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) включають: область застосування, спосіб комплектування, структуру, типи вхідних сигналів, види вимірювань, режим роботи та функціональні властивості компонентів.

## Slide 11
Області Застосування ІВС
Для наукових досліджень
ІВС використовуються для збору та аналізу даних у різних наукових галузях.
Для випробувань і контролю складних виробів
Забезпечення точності та надійності при тестуванні продукції.
Для управління технологічними процесами
Автоматизація та оптимізація виробничих процесів.

## Slide 12
Способи Комплектування ІВС
Агрегатні ІВС
Неагрегатні ІВС
зазвичай мають універсальне ядро, на основі якого з допомогою різних датчиків можна створювати системи для різного призначення.
складаються з компонентів, спеціально розроблених для конкретних систем.

## Slide 13
Структурні Ознаки ІВС
Системи паралельно-послідовної структури
З циклічно комутованим інформаційним каналом та багатьма давачами.
Системи паралельної структури
З одночасно працюючими каналами, вихідні сигнали яких перетворюються єдиним функціональним перетворювачем і обробляються в одному обчислювальному пристрої.

## Slide 14
Типи Вхідних Сигналів та Режими Роботи
Вхідні Сигнали
Безперервні
Дискретні
Детерміновані
Випадкові
Режими Роботи
Визначаються співвідношенням швидкості зміни сигналів і інерційних властивостей системи:
Статичний режим — інерційні властивості не впливають на вимір;
Динамічний режим — інерційні властивості системи впливають на результат вимірювання.

## Slide 15
Компоненти ІВС
Компонент ІВС — це технічний пристрій, що виконує одну з функцій процесу вимірювань та перетворення інформації. Компоненти поділяють на:
Вимірювальні
Сполучні
Обчислювальні
Інформаційні

## Slide 16
Вимірювальний Компонент
Вимірювальний компонент — засіб для безпосередніх вимірювань: прилади, перетворювачі, міри, вимірювальні комутатори.
З точки зору інформаційної теорії вимірювань, процес вимірювання, що виконується будь-яким вимірювальним приладом (включно з діями оператора), складається з послідовних перетворень інформації про вимірювану величину до того моменту, поки вона не буде представлена у вигляді, необхідному для отримання результату.

## Slide 17
Компонент Зв'язку та Обчислювальний Компонент
Компонент зв’язку ІВС
Це технічний пристрій або елемент навколишнього середовища, призначений для передачі сигналів, що містять інформацію про вимірювані величини, від одного компонента ІВС до іншого з мінімальними спотвореннями.
Обчислювальний компонент ІВС
Цифровий обчислювальний пристрій або його частина, разом із програмним забезпеченням виконує обробку результатів спостережень для отримання числового або кодового представлення результатів вимірювань.
Обчислювальні компоненти поділяють на:
Аналогово-обчислювальні — аналогові пристрої, вихідний сигнал яких залежить від двох або більше сигналів;
Цифрові обчислювальні — цифрові пристрої, вихідний сигнал яких є функцією двох або більше вхідних сигналів.

## Slide 18
Інформаційний Компонент
Інформаційний компонент ІВС — технічний засіб, призначений для отримання, зберігання, перетворення та передачі інформації.
Таким чином, вимірювальна система можна розглядати як канал прийому та передачі інформації, а вимірювальний компонент ІВС є різновидом інформаційного компонента.

## Slide 19
Коректність ІВС
Будь-яка інформаційно-вимірювальна система (ІВС) повинна бути метрологічно коректною та відповідати вимогам єдності вимірювань згідно із державними та міжнародними стандартами (ISO, OIML тощо).
Виділення ІВС як окремого різновиду вимірювальних систем обумовлено їхніми особливостями, які визначають специфіку метрологічного забезпечення (МЗ).

## Slide 20
Актуальні завдання та проблеми метрологічного забезпечення інтелектуальних вимірювальних систем (ІВС)
Ключові аспекти метрологічного забезпечення сучасних інтелектуальних вимірювальних систем, виклики, що постають перед ними, та нові підходи до їх опису та оцінки.

## Slide 21
Актуальні завдання МЗ ІВС
Регламентація метрологічних характеристик (МХ)
Вимірювальних комплексів.
Експериментальне визначення та контроль МХ
Прогнозування та оцінка невизначеності вимірювань
Згідно з нормативними документами.
Оцінка точності програм обробки даних

## Slide 22
Нові підходи до опису властивостей сучасних ІВС
Сучасні ІВС, особливо в складі автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), вимагають нових підходів до опису їх властивостей:
Традиційні прилади з нормованими МХ
Для самостійного використання непридатні для комплексних ІВС.
МХ повинні визначатися для сукупності компонентів
Включаючи обчислювальні пристрої.
Інтелектуалізація ІВС
Використання мікропроцесорів і ЕОМ, обробка даних on-line підвищує роль метрології алгоритмів і програм.

## Slide 23
Основні проблеми ІВС
1. Багатофункціональність
Одночасне вимірювання багатьох величин, побудова узагальнених оцінок та обчислення комплексних параметрів.
2. Наявність ЕОМ
Потреба оцінки якості алгоритмів обробки даних.
3. Багатоканальність
Необхідність зменшення взаємного впливу каналів.
4. Нерозривний зв’язок з об’єктом
Складність метрологічного обслуговування без переміщення системи до еталона.
5. Складність опису об’єктів
Труднощі врахування впливу об’єктів на точність при обмеженій апріорній інформації.
6. Агрегатна структура
Дослідження ІВС як цілісного засобу можливо тільки на об’єкті.

## Slide 24
Основні проблеми МЗ ІВС:
7. Розподіленість компонентів
Необхідність враховувати різні умови експлуатації.
8. Зміна складу ІВС в процесі експлуатації
Ускладнює регламентацію вимог на момент випуску.
9. Динамічні режими вимірювання
Потрібно враховувати динамічні властивості системи та їх узгодження з об’єктом.

## Slide 25
Проблеми Метрологічного Забезпечення ІВС
Комплексний огляд фундаментальних, прикладних та організаційно-правових викликів

## Slide 26
Фундаментальні Проблеми
Регламентація методів оцінки
Регламентацію методів оцінки метрологічних характеристик ІВС протягом усього їх життєвого циклу.
Розробка методик для комплексного дослідження
Розробку методик для комплексного дослідження метрологічних характеристик ІВС, що охоплюють первинні випробування, повірку та калібрування на об’єкті. Це дозволяє оптимізувати процедури та підвищити достовірність оцінки характеристик ІВС.
Забезпечення метрологічних критеріїв
Забезпечення метрологічних критеріїв та оптимальних показників точності і достовірності вимірювальних компонентів ІВС, що дає змогу здійснювати синтез систем відповідно до заданих норм.
Прикладні Проблеми
1
Розробка, стандартизація та апробація
Розробку, стандартизацію та апробацію автоматизованих методів проведення випробувань, поточного контролю та калібрування ІВС.
2
Використання засобів із програмним керуванням
Використання засобів із програмним керуванням у процедурах випробувань метрологічних характеристик ІВС.

## Slide 27
1
Розробка, впровадження та стандартизація алгоритмів
Розробку, впровадження та стандартизацію алгоритмів програмно керованих засобів для обраних процедур повірки ІВС.
2
Оснащення лабораторій
Оснащення лабораторій державної та галузевої метрологічної служби відповідними засобами повірки ІВС.
Організаційно-Правові Проблеми
Розробка спеціалізованої нормативної документації
Розробку спеціалізованої нормативної документації, яка регламентує метрологічне забезпечення ІВС.
Координація робіт
Координацію робіт з метрологічного забезпечення ІВС як на етапах розробки та проектування, так і під час їх експлуатації.

## Slide 28
Основи Python в ІВС

## Slide 29
Colab