## Slide 1
ВАНТАЖІ
Вантажі поділяються на
штучні
насипні
До штучних (одиничних) вантажів належать
машини
кріпильний ліс
вантажі в ящиках і контейнерах
люди, які вимагають забезпечення зручностей і безпеки
До насипних (масових) вантажів відносять руду, вугілля, породу, закладні матеріали тощо.
Основний вантажопотік на гірничих підприємствах складають насипні вантажі.

## Slide 2
Одиничні вантажі характеризуються:
габаритами (найбільшими розмірами)
формою
масою
особливими властивостями - вибухо-, пожежонебезпечністю тощо.
Насипні вантажі характеризуються:
кускуватістю
щільністю
кутом природного укосу

## Slide 3
Кускуватість сортованого вантажу характеризують середнім (характерним) розміром
За величиною характерного розміру вантажі поділяють на
крупнокусковаті (d ≥ 160 мм)
середньокусковаті (d = 60 - 160 мм)
дрібнокусковаті (d = 10 - 60 мм)
зернисті (d = 0,5 - 10 мм)
пилоподібні (d < 0,5 мм)

## Slide 4
Щільність у цілику рц, т/м3, - це маса 1 м3 монолітної породи.
Щільність у насипці р, т/м3, - це маса 1 м3 насипного (розпушеного) вантажу
Кут природного укосу - це кут нахилу поверхні вантажу, що насипаний на нерухомій площині, до горизонту. Такий же кут для матеріалу, переміщуваного транспортною установкою, називають кутом укосу в русі. Він завжди менше кута природного укосу і залежить не тільки від властивостей вантажу, але і від типу транспортних засобів. Звичайно в розрахунках його значення приймають удвічі менше кута при­родного укосу.

## Slide 5
Вантаж | Щільність у насипу, т/м3 | Кут природного укосу, градуси
Антрацит дрібнокусковий, сухий | 0,80-0,95 | 45
Вугілля кам’яне дрібнокускове, сухе | 0,65-0,80 | 30-45
Вугілля буре | 0,87-1,00 | 27-30
Кокс середньокусковий | 0,48-0,53 | 35-50
Торф кусковий, сухий | 0,33-0,50 | 32-45
Руда залізна дрібно- і середньокускова | 2,1-3,0 | 30-50
Агломерат залізної руди | 1,0-2,0 | 45
Руда марганцева | 1,25-1,28 | 40
Вапняк дрібнокусковий | 1,2 | 40-45
Вуглиста глина | 1,2-1.3 | 27-30
Глина мергелиста, зеленувато-сіра; ясно-сіра; темно-сіра; яскраво-зелена | 1,5 | 32-35
Глина червоно-бура, щільна | 1,6 | 32-35
Глина сіра | 1,9 | 38-40
Суглинки лесоподібні - пухкі, темно-бурі, ущільнені | 1,6 | 35
Пісок вуглистий | 1,7-1,8 | 38-40
Пісок ясно-сірий і сірий середньозернистий (вологий) | 1,9 | 30
Сланці вапняні і піщанисті | 1,9-2,0 | 40-45
Скельні породи | 1,8-2,3 | 40-45

## Slide 6
Коефіцієнт розпушення кроз
для м'яких порід (земля, глина) дорівнює 1,1 - 1,3
для скельних порід середньої міцності (вугілля, сланець) - 1,4 - 1,6
для дуже міцних скельних порід - 1,5 - 1,8
Міцність гірських порід звичайно оцінюють коефіцієнтом міцності по шкалі проф. М.М.Протодьяконова

## Slide 7
Складовими ланками підземного транспорта є:
а) підземний транспорт, що розділяється у свою чергу на дільничний (з очисних і підготовчих вибоїв, по мережі дільничних виробок), магістральний (від дільничних виробок до шахтних стволів) і шахтний підйом (транспорт по стволу);
б) транспорт на поверхні - у надшахтних будівлях, на породних відвалах, у збагачувальних і сортувальних установках, на навантажувальних і прийомних комплексах і складах, між елементами комплексу поверхні;
в) зовнішній транспорт - транспорт від шахти до споживачів.
На збагачувальних фабриках складовими ланками є:
а) приймальні пристрої, що служать для приймання сировини, яка доставляється зовнішнім транспортом;
б) внутрішньофабричний транспорт (цеховий і міжцеховий);
в) навантажувальні пристрої засобів зовнішнього транспорту і склади готового продукту;
г) зовнішній транспорт.
На кар'єрах основним вантажопотоком є вантажопотік розкривних порід і копалин, допоміжним - вантажопотік людей, матеріалів, устаткування. Складові ланки кар'єрного транспорту:
а) внутрішньокар'єрний транспорт - транспорт від розкривних і добувних екскаваторів до підніжжя похилих виїзних траншей;
б) підіймальний (траншейний) - транспорт із кар’єру на поверхню;
в) транспорт на поверхні кар’єру;
г) зовнішній транспорт.

## Slide 8
Умови роботи засобів транспорту
На гірничих підприємствах транспортні засоби, що працюють у дуже тяжких умовах, повинні мати підвищену надійність, зносостійкість, високу ремонтопридатність, пристосованість до автоматизованого керування.
Особливі умови підземного транспорту: обмеженість робочого простору; необхідність перемонтажу чи пересування транспортного устаткування за переміщенням фронту гірничих робіт; виникнення раптових перевантажень, значно перевищуючих номінальні навантаження; робота у вибухонебезпечній шахтній атмосфері; абразивність матеріалу, що транспортується; вологість середовища і хімічна активність шахтних вод; похиле положення деяких машин.
Особливі умови кар'єрного транспорту: великі вантажопотоки, що вимагають застосування дуже могутнього і важкого устаткування; експлуатація в різних кліматичних умовах; необхідність пересування транспортного устаткування, а також пунктів навантаження і розвантаження слідом за переміщенням фронту гірничих робіт.
Особливі умови транспорту на фабриках: великі вантажопотоки; стаціонарна установка технологічного і транспортного устаткування і взаємозалежність його роботи; тяжкі й у ряді випадків особливо тяжкі умови експлуатації; запиленість і нерідко вибухонебезпечність середовища.

## Slide 9
Транспортні засоби підрозділяються за такими ознаками:
за призначенням - власне транспортні засоби і допоміжне транспортне обладнання;
за характером роботи в часі - безперервної дії, коли вантаж прибуває до місця призначення безперервним потоком, і періодичної дії, коли вантаж прибуває через порівняно значні інтервали часу. Типовим представником першої групи є конвеєрний транспорт, а другої - локомотивний чи автомобільний транспорт;
за способом переміщення вантажів - ковзанням (по ґрунті, жолобу і тощо); на вантажонесучих органах (стрічки, ковші тощо.), щодо яких вантаж нерухомий; у судинах (вагонетки, автомобілі і тощо); у середовищі (вода, повітря);
за конструктивною ознакою можна виділити значну кількість груп транспортних засобів. Основне устаткування: конвеєри (скребкові, стрічкові, пластинчасті, гвинтові, вібраційні, ковшові тощо.), пневматичні і гідравлічні установки, підвісні канатні дороги, скреперні установки, установки для відкатки канатом по рейкових шляхах, локомотивний транспорт, автомобільний транспорт, транспорт самохідними вагонетками. Допоміжне устаткування: перевантажувачі, живильники, бункерні затвори, перекидачі, компен­сатори висоти, штовхані, шляхові пристрої для зупинки і регулювання ходу вагонеток тощо.
До транспортних машин часто відносять також шахтні навантажувальні і закладні машини.

## Slide 10
Критерії оцінки засобів транспорту
До основних функціональних критеріїв, якими оцінюється транспортний засіб, належать:
продуктивність
граничні характеристики траси (довжина транспортування, кут нахилу до горизонту, радіус кривизни в плані й у профілі)
надійність
економічність
переподрібнювання вантажів при транспортуванні
безпека

## Slide 11
Надійність - властивість (здатність) машини виконувати функції в часі без відмов, (збереження працездатності в часі). Для характеристики цієї властивості єдиного критерію немає. Часто надійність засобів транспорту характеризується такими критеріями:
безвідмовність - вимірюють частотою (інтенсивністю) відмов за годину
середній час напрацювання на одну відмову, год,
час напрацювання (безвідмовної роботи) між відмовами.
частота відмов послідовного ланцюга машин
готовність характеризується коефіцієнтом готовності
ремонтопридатність характеризується ітдн - середньою тривалістю відновлення (час ліквідації поломок) та коефіцієнтом ремонтопридатності

## Slide 12
Економічність під час експлуатації оцінюють експлуатаційними витратами. Їх можна визначати в абсолютних чи у відносних величинах. Абсолютна величина витрат оцінюється річними експлуатаційними витратами чи вартістю машино-зміни. Відносні витрати оцінюються собівартістю транспортування, тобто вартістю транспортування 1 т вантажу.