## Slide 1
СТРІЧКОВІ КОНВЕЄРИ

## Slide 2
Принцип дії - переміщення вантажу на стрічці, щодо якої вантаж нерухомий

## Slide 3
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОНВЕЄРА
стрічка
роликоопори верхньої гілки
опорна конструкція
привідна станція
роликоопори нижньої гілки
натяжна станція
завантажувальний пристрій

## Slide 4
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ
за призначенням
за видом вантажів
за видом несучої гілки
за розташуванням холостої гілки
за формою поперечного перерізу несучої гілки
за типом траси конвеєра

## Slide 5
за призначенням
на поверхні шахт
збагачувальних фабриках
підземні
для відкритих робіт
спеціальні

## Slide 6
за видом вантажів
для звичайних сипучих вантажів
для скельних грудкуватих вантажів

## Slide 7
за видом несучої гілки
з верхньою несучою гілкою
підземні стрічкові конвеєри з нижньою несучою гілкою
із двома несучими гілками

## Slide 8
за розташуванням холостої гілки
з нормальним розташуванням
(коли холоста гілка спирається на ролики брудною стороною)
з перевернутим розташуванням
(коли холоста гілка перевертається на обох кінцях конвеєра і спирається на ролики чистою стороною)

## Slide 9
за формою поперечного перерізу несучої гілки
із плоскою стрічкою
з жолобчастою стрічкою

## Slide 10
за типом траси конвеєра
прямолінійні
криволінійні в профілі
криволінійні в плані

## Slide 11
Кут нахилу конвеєра обмежується силами тертя між стрічкою і вантажем, що транспортується
при гладких стрічках він складає 18 - 22°
при спеціальних підвищується на 5 - 15°
Максимальна довжина конвеєра залежить від міцності матеріалу, з якого виготовлена стрічка
для горизонтальних конвеєрів до 3 - 5 км (тросова стрічка)
довжина похилих конвеєрів у 3 - 5 разів менше горизонтальних
Продуктивність
підземних конвеєрів до 1000 т/год
кар'єрних - до 20000 т/год
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ

## Slide 12
Переваги:
можливе транспортування практично всіх насипних вантажів, за винятком дуже липких
висока продуктивність
можливість транспортування як по горизонталі, так і під кутом нагору чи вниз
невелика енергоємність при повному завантаженні
довжина в одному агрегаті
можливість автоматизації
Недоліки:
неможливість транспортування при кутах нахилу більш 18 - 22°
малий термін служби роликів і стрічки і висока їхня вартість
залежність роботи від кліматичних умов (для конвеєрів відкритих розробок) необхідність попереднього дроблення крупногрудкуватого матеріалу

## Slide 13
за типом траси конвеєра