## Slide 1
ШАХТНІ ВАГОНЕТКИ

## Slide 2
Вагонетки класифікують за такими ознаками:
за призначенням
за конструкцією кузова і способом розвантаження
за місткістю кузова
щодо кута нахилу, де застосовуються пасажирські вагонетки

## Slide 3
за призначенням
вантажні (для вугілля, для руди);
пасажирські (людські);
для матеріалів;
спеціальні (пожежні тощо)

## Slide 5
за конструкцією кузова і способом розвантаження
із глухим кузовом, що розвантажуються перекиданням

## Slide 6
із шарнірно закріпленим на рамі кузовом і відкидним бортом, що розвантажуються нахилом кузова
Вагонетка з відкидним
бортом ВБ 2,5

## Slide 7
з кузовом, що має відкидні днища, що розвантажуються через дно
Вагонетки шахтні ВГ і ВДК
Технічні характеристики:
- ширина вагонетки залежить від ширини шляхів (600, 750, 900 мм);
- ємність від 0,8 м³ до 3,3 м³;
- вантажопідємність від 1,5 тони до 6 тон;
- вага від 560 кг до 1640 кг.

## Slide 8
із глухим перекидним кузовом, що розвантажуються перекиданням кузова

## Slide 9
за місткістю кузова
малої (до 1,25 м3)
середньої (від 1,25 до 2,8м3)
великої місткості (більше 2,8 м3)

## Slide 10
щодо кута нахилу, де застосовуються пасажирські вагонетки
для горизонтальних виробок
для похилих виробок

## Slide 11
Основні елементи вантажної вагонетки:
кузов
рама
колісні пари, тобто вісь із двома вільно обертовими на ній на підшипниках кочення колесами
підвагонний упор
буфер
зчіпка

## Slide 12
Основні параметри вагонетки:
місткість
тара
вантажопідйомність (маса корисного вантажу)
коефіцієнт тари
коефіцієнти стійкості
питомий опір рухові
ширина колії

## Slide 13
Вагонетки з глухим неперекидним кузовом - тип ВГ
Вагонетки з відкидним бортом - тип ВБ
Вагонетки з відкидними днищами - тип ВД
 |  |  | Основні розміри, мм |  |  |  |  |  | 
Тип вагонетки | Міс­ткість, м3 | Колія, мм | Довжи­на по бу­ферах | Ширина ку­зова | Висота головок рейок | Діаметр колеса | Жорстка база | Висота осі зчіпки | Коеф. тари, не більше
ВГ | 0,7 | 600 | 1250 | 850 | 1220 | 300 | 500 | 290 | 0,28
 | Ю | 600 | 1500 | 850 | 1300 | 300 | 500 | 320 | 0,45
 | ІД | 550 | 1800 | 850 | 1300 | 300 | 550 | 320 | 0,45
 | 1,2 | 600;750 | 1850 | 1000 | 1300 | 350 | 600 | 320 | 0,26
 | 1,3 | 600 | 2000 | 880 | 1300 | 300 | 550 | 320 | 0,45
 | 1,4 | 600 | 2400 | 850 | 1230 | 300 | 650 | 320 | 0,45
 | 1,6 | 600 | 2700 | 850 | 1200 | 300 | 800 | 320 | 0,45
 | 2,0 | 750; 900 | 3070 | 1250 | 1200 | 400 | 1000 | 335 | 0,40
 | 2,2 | 600; 750 | 2950 | 1200 | 1300 | 400 | 1000 | 365 | 0,40
 | 2,5 | 900 | 2975 | 1240 | 1300 | 350 | 800 | 320 | 0,40
 | 3,3 | 900 | 3625 | 1320 | 1300 | 350 | 1100 | 320 | 0,40
 | 4,0 | 900 | 3850 | 1320 | 1500 | 350 | 1300 | 320 | 0,40
 | 4,5 | 750; 900 | 3950 | 1350 | 1550 | 400 | 1250 | 335 | 0,35
 | 9,0 | 750;900 | 7850 | 1350 | 1550 | 400 | 4000 | 335 | 0,40
 | 10,0 | 750; 900 | 7300 | 1800 | 1600 | 400 | 4000 | 365 | 0,40
 | 1,6 | 600,750 | 2550 | 1300 | 1300 | 400 | 900 | 365 | 0,45
ВБ | 2,5 | 600;750 | 3150 | 1350 | 1400 | 400 | 1000 | 365 | 0,42
 | 4,0 | 750 | 4590 | 1350 | 1550 | 400 | 1250 | 365 | 0,42
 | 3,3 | 900 | 3575 | 1350 | 1400 | 350 | 1100 | 365 | 0,52
ВД | 5,6 | 900 | 4900 | 1350 | 1550 | 400 | 1500 | 365 | 0,45
 | 8,0 | 900 | 6300 | 1500 | 1550 | 450 | 1950 | 365 | 0,45
Характеристики
шахтних
вагонеток

## Slide 14
ВАГОНИ ЗАГАЛЬНОСІТЬОВІ І ДЛЯ КАР'ЄРНОГО ТРАНСПОРТУ

## Slide 15
Вагони класифікують за такими ознаками:
за конструкцією кузова
за способом розвантаження
за способом пересування
за шириною колії

## Slide 16
за конструкцією кузова вантажних вагонів
криті вагони
відкриті вагони (піввагони)
платформи

## Slide 17
за способом розвантаження піввагонів
гондоли, що розвантажуються через люки в днищі або перекиданням у вагоноперекидачах

## Slide 18
Хопери, що відрізняються похилими стійками кузова і розвантажуються через люки

## Slide 19
Думпкари, що мають перекидний кузов

## Slide 21
за способом пересування
переміщувані локомотивом
такі, що мають власні двигуни (моторні вагони)

## Slide 22
за колією
широкою (1524 мм)
вузькою колією (750,900, 1000 мм)

## Slide 23
Вагон має такі основні елементи:
ходову частину, до якої належать:
колісні пари
букси
ресори
візки
рама і кузов
ударно-тягові прилади
гальмові пристрої

## Slide 25
Основними параметрами вагонів є:
вантажопідйомність
ємність кузова
коефіцієнт тари
кількість осей
навантаження на вісь
колія
габарити