## Slide 1: БУРОВІ ВЕРСТАТИ

## Slide 2
Досвід використання бурових верстатів на вітчизняних та закордонних підприємствах

## Slide 3
Самохідний буровий верстат «Урал-64» ударно-обертальної дії з занурювальним пневматичним молотком і автоматичним механізмом обертання.
Перші вітчизняні бурові верстати, які почали використовувати у гірничій справі

## Slide 4
Буровий верстат СБШ -250

## Slide 5
Самохідна бурова установка Atlas Copco ROC L7

## Slide 6
Самохідна бурова установка «Буран-1»

## Slide 7
Найпопулярніші бурові верстати за кордоном :
Atlas Copco
Tamrock-Driltech
Ingersoll-Rand
Sandvik

## Slide 8
В Україні на гірничих підприємствах найширше використовують такі види бурових верстатів:
5СБШ-160/200
СБУ-125
ROC L8
«Atlas Copco»

## Slide 9
Chart: Технічна характеристика
| Продуктивність м/г | Діаметр свердловини макс, мм | Глибина буріння, м | Частоти обертання об/хв | Швидкість переміщення, км/год
5 СБШ | 41 | 200 | 64 | 120 | 1.5
СБУ-125 | 30 | 125 | 50 | 77 | 2
Atlas Copco | 57 | 220 | 54 | 80 | 3.4

## Slide 10
Kaishan Ky125
YGL-130Q
Henr 90A
В Азії у гірничій галузі найбільш популярними у використанні є:

## Slide 11
Chart: Технічна характеристика
| Продуктивність м/г | Діаметр свердловини макс., мм | Глибина буріння, м | Частоти обертання об/хв | Швидкість переміщення, км/год
Henr 90A | 57 | 190 | 110 | 90 | 3.5
Kaishan Ky125 | 48 | 115 | 65 | 67 | 3.7
YGL-130Q | 77 | 250 | 200 | 158 | 2.8

## Slide 12
В Європі найпоширенішими на підприємствах на даний момент такі види:
Sandvik DP1100i
Tamrock Pantera 900
Atlas Copco ROC F9-CR

## Slide 13
Chart: Технічна характеристика
| Продуктивність м/г | Діаметр свердловини макс., мм | Глибина буріння, м | Частоти обертання об/хв | Швидкість переміщення, км/год
Tamrock Pantera | 45 | 190 | 60 | 65 | 4.2
Sandvik DP 1100i | 50 | 140 | 55 | 77 | 3.9
Atlas Copco Roc F9 | 60 | 203 | 54 | 80 | 3.5

## Slide 14
Beretta T55
Sandvik DR580
CATERPILLAR 329DL
В Південній та Північній Америці популярними в гірництві стали саме такі машини:

## Slide 15
Chart: Технічна характеристика
| Продуктивність м/г | Діаметр свердловини макс., мм | Глибина буріння, м | Частоти обертання об/хв | Швидкість переміщення, км/год
Beretta T55 | 69 | 160 | 90 | 80 | 2.5
Sandvik DR580 | 58 | 150 | 55 | 77 | 3.8
CATERPILLAR 329 DL | 66 | 200 | 75 | 65 | 2.7

## Slide 16
Roc L8 “Atlas Copco”
5СБШ-160/200
VS

## Slide 17
Порівняльна характеристика провідних бурових верстатів вітчизняного та закордонного виробництва
Показники | Бурове обладнання | 
 | 5СБШ-160/200 | ROC L8 «Atlas Copco»
Продуктивність, м/год | 18,5-41 | 30–60
Міцність порід (f) | 6-18 | 16–20
Встановлена потужність, кВт | 415 | 317
Діапазон буріння (гор./верт.), град | 0–30 | 0–90
Швидкість переміщення, км/год | 1,5 | 3,4
Глибина буріння, м | 64 | 54
Діаметр бурових свердловин, мм | 60/200 | 85–203
Маса, т | 62 | 16,8
Робочий орган, тип | Шарошкове долото | Пневмоударник заглибний Copco-44/54/64
Зусилля подачі, кН | 240 | 40

## Slide 18
Проаналізувавши характеристики вітчизняних виробників бурових верстатів та закордонних, я побачив суттєві відмінності.
Переваги закордонних над вітчизняними:
Висока надійність та продуктивність;
Ресурсоємні та енергоємні;
Умови роботи і обслуговування бурових верстатів кращі;
Економічно доцільніші;
Мобільні та маневрені;
Завдають меншої шкоди довкіллю;
В даний час парк бурових верстатів вітчизняного виробництва морально і фізично застарів. Тому, існує гостра необхідність у швидкому відновленні ресурс верстатного парку, причому підходи до вирішення питань проектування нової бурової техніки повинні бути докорінно змінені. Потрібно йти не шляхом копіювання закордонних моделей, а освоювати принципово нові напрямки.
ВИСНОВОК

## Slide 19
Дякую за увагу