## Slide 1: Визначення елементів залягання і параметрів покладу. Площинні форми залягання. Визначення елементів залягання пласта.

## Slide 2: Поняття про форми залягання
Залягання гірських порід — це положення геологічних тіл у земній корі відносно сторін світу та горизонту.
Типи форм залягання:
Первинні: Утворилися під час формування породи (наприклад, горизонтальне нашарування осадових порід).
Вторинні (Порушені): Результат тектонічних рухів (складчасті та розривні порушення).
Площинні форми характеризуються тим, що покрівля та підошва пласта є приблизно паралельними площинами.

## Slide 3: Горизонтальне залягання (Площинна форма)
Це залягання, при якому поверхні напластування розташовані горизонтально або з незначним нахилом (до 1 градуса)
  Характерні ознаки:
Властиве для недислокованих осадових товщ.
На геологічній карті границі шарів проходять паралельно горизонталям рельєфу (ізогіпсам).
У свердловинах потужність пласта дорівнює його істинній потужності.
Більш молоді породи завжди залягають на більш давніх.

## Slide 4: Похиле (моноклінальне) залягання
Це форма залягання, при якій шари порід нахилені в один бік під певним кутом до горизонту.
Особливості:
Є найпростішим видом тектонічних порушень.
Утворює крила складок або флексури.
На карті границі шарів перетинають горизонталі рельєфу.
Для опису просторового положення похилого пласта використовують елементи залягання.

## Slide 5: Елементи залягання пласта
Для точного визначення положення похилого шару в просторі використовують три основні параметри:
Лінія простягання: Лінія перетину поверхні пласта з горизонтальною площиною.
Лінія падіння: Лінія на поверхні пласта, перпендикулярна до лінії простягання і спрямована в бік найбільшого нахилу.
Кут падіння (а): Кут між поверхнею пласта та горизонтальною площиною (вимірюється у вертикальній площині).

## Slide 6: Азимутальні характеристики
Геометричне орієнтування здійснюється за допомогою кутових величин:
Азимут простягання: Кут між напрямком на Північ і лінією простягання (може бути два значення, що відрізняються на 180 градусів)
Азимут падіння: Кут між напрямком на Північ і проекцією лінії падіння на горизонтальну площину.
Важливо: Азимут падіння завжди відрізняється від азимута простягання на 90 градусів.

## Slide 7: Параметри покладу: Потужність
Потужність — це найкоротша відстань між покрівлею та підошвою пласта.
Види потужності:
Істинна (m): Довжина перпендикуляра між покрівлею та підошвою.
Вертикальна (mv): Відстань по вертикалі (важливо при бурінні вертикальних свердловин).
Горизонтальна (mg): Відстань по горизонталі (на геологічних планах).
Формула зв'язку: m = mv *cos(a)
*де a— кут падіння пласта.

## Slide 8: Інструментарій: Гірничий компас
Для вимірювання елементів залягання в польових умовах використовують гірничий компас.
Відмінності від звичайного компаса:
Лімб розмічено проти годинникової стрілки (для зручності прямих замірів азимутів).
Наявність клінометра (виска) для вимірювання кутів нахилу.
Прямокутна основа пластини для прикладання до площин гірських порід.

## Slide 9: Алгоритм вимірювання елементів залягання
Послідовність дій:
Простягання: Прикласти довге ребро компаса до лінії простягання. Бульбашка рівня — посередині. Зняти відлік за північним кінцем стрілки.
Падіння: Прикласти коротке ребро компаса за лінією падіння (Північ компаса дивиться в бік падіння). Зняти відлік за північним кінцем.
Кут падіння: Поставити компас вертикально на ребро по лінії падіння. Зняти показник клінометра (виска).

## Slide 10: Визначення елементів залягання за буровим керном
Керн має нанесену мітку (лінію), що фіксує його положення відносно Півночі в момент відбору.
Вимірюються кути: a (кут між віссю керна і шаруватістю) та ꞵ (кут обертання).
Результат: Дозволяє визначити повні елементи залягання (і кут, і азимути).