## Slide 1
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В ТЕХНІЦІ
міри
вимірювальні прилади
вимірювальні перетворювачі
допоміжні засоби вимірювань
вимірювальні установки
вимірювальні системи
Засоби вимірювань - це технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і які мають нормовані метрологічні характеристики

## Slide 2
Міри - засіб вимірювання, розрахований на відтворення фізичної величини заданого розміру
Однозначна міра відтворює фізичну величину одного розміру, до­вжини і міри маси (гиря)
Багатозначна міра відтворює ряд однойменних величин різного розміру, наприклад, штрихова міра довжини і кутова міра (багатогранна призма)
Набором мір називається спеціально підібраний комплект мір, що використовується не тільки самостійно, але і в різних поєднаннях з метою відтворення ряду однойменних величин різного розміру

## Slide 3
Вимірювальні прилади - це засоби вимірювань, призначені з метою вироблення сигналу вимірюваної інформації у формі, що доступна для безпосереднього сприйняття спостерігачем
Основними ознаками вимірювальних приладів є:
характер показань
призначення приладу
принцип дії приладу
принцип дії вимірювальної системи

## Slide 4
За характером показань
показуючи
аналогові
Від призначення прилади поділяють
універсальні - для вимірювання однакових фізичних величин різних об'єктів
спеціалізовані, що призначені для вимірювання параметрів однотипних виробів (наприклад, розмірів зубчастих коліс) або одного параметра різних виробів (нерівностей, твердості)

## Slide 5
За принципом дії
прямої дії
порівняння
інтегруючі
підсумовуючі
Залежно від принципу дії, який покладено в основу вимірювальної системи
механічні
оптичні
оптико-механічні
пневматичні
електричні

## Slide 6
Вимірювальний перетворювач - це засіб вимірювань, котрий служить для перетворення сигналу вимірювальної інформації у форму, зручну для обробки і збереження, а також передачі на показуючий пристрій
Перетворювачі розділяють на
первинні (ті, що безпосередньо приймають величину, що вимірюється)
ті, що передають, на виході яких величина набуває форму, зручну для реєстрації або передачі на відстань
проміжні, що працюють в поєднанні з первинними і не впливають на зміну роду фізичної величини

## Slide 7
Вимірювальні установки і системи - це сукупність заходів, вимірювань, об'єднаних за функціональною ознакою з допоміжними пристроями, для вимірювання однієї або декількох величин об'єкта вимірювань
Вимірювальне приладдя - це допоміжні засоби вимірювань величин. Вони необхідні для вираховування поправок до результатів вимірювань, якщо вимагається високий ступінь точності

## Slide 8
За метрологічним призначенням засоби вимірювання поділяють на
робочі засоби вимірювань
еталони

## Slide 9
Робочі засоби вимірювань застосовують для визначення параметрів (характеристик) технічних пристроїв технологічних процесів, навколишнього середовища тощо
Робочі засоби можуть бути
лабораторними (для наукових досліджень)
виробничими (для забезпечення і контролю заданих характеристик технологічних процесів)
польовими (для літаків, автомобілів, суден тощо)

## Slide 10
Лабораторні засоби вимірювань найточніші і чуттєві, а їх показники характеризуються високою стабільністю
Виробничі мають стійкість до впливу різних факторів виробничого процесу: температури, вологості, вібрації, і т.д., що може вплинути на достовірність і точність показань приладів
Польові працюють в умовах, що постійно змінюються в широких межах зовнішнього впливу