## Slide 1
Маркшейдерські роботи на кар'єрах
Маркшейдерські роботи на кар'єрах представляють собою комплекс геодезичних робіт, що забезпечують ефективне та безпечне проведення відкритих гірничих робіт. Специфіка цих робіт обумовлена динамічністю об'єктів, великими площами та значними об'ємами робіт.
Постійні зміни рельєфу кар'єрів вимагають регулярного оновлення маркшейдерської документації для точного відображення поточного стану гірничих виробок. Ці зйомки є фундаментальними для визначення просторового положення всіх елементів кар'єру та забезпечення раціонального використання надр.

## Slide 2
Загальні відомості про маркшейдерські зйомки
Комплексний підхід
Маркшейдерські зйомки на кар'єрах – це комплекс геодезичних робіт, що виконуються для забезпечення відкритих гірничих робіт
Динамічність об'єктів
Специфіка зйомок обумовлена динамічністю об'єктів, великими площами та об'ємами робіт
Регулярне оновлення
Постійні зміни рельєфу вимагають регулярного оновлення маркшейдерської документації
Різноманітність методів
Використовуються наземні, аерофотограмметричні та супутникові методи зйомок

## Slide 3
Завдання маркшейдерської служби
Створення мереж
Створення та розвиток опорних і знімальних маркшейдерських мереж для забезпечення точності всіх вимірювань
Зйомка та контроль
Зйомка ситуації та рельєфу кар'єра, контроль за положенням гірничих виробок відповідно до проектних рішень
Спостереження за деформаціями
Регулярні спостереження за деформаціями бортів кар'єрів та відвалів для забезпечення безпеки робіт
Облік та документація
Облік об'ємів видобутку корисних копалин та розкривних порід, складання та поповнення маркшейдерської графічної документації

## Slide 4
Види маркшейдерських робіт
Періодичні зйомки
Поповнювальні зйомки (щомісячні, щоквартальні)
Генеральні зйомки (раз на рік)
Контрольні зйомки (за необхідності)
За призначенням
Зйомки для визначення обсягів робіт
Зйомки для контролю положення виробок
Зйомки для спостереження за деформаціями
Організаційна структура
Головний маркшейдер кар'єра
Дільничні маркшейдери
Маркшейдерські бригади
Технологія виконання
Підготовчий етап (збір даних, підготовка обладнання)
Польові роботи (виконання вимірювань)
Камеральні роботи (обробка даних, складання документації)

## Slide 5
Техніка безпеки при маркшейдерських зйомках
Підготовчі заходи
Узгодження робіт з керівництвом кар'єра
Отримання наряд-допуску на виконання робіт
Проведення інструктажів з техніки безпеки
Засоби захисту
Використання захисних касок
Носіння спеціального одягу та взуття
Застосування додаткових засобів захисту за потреби
Особливі заходи безпеки
На нестійких бортах та уступах
Поблизу працюючого гірничого обладнання
В зоні можливого обвалення
В районі проведення буровибухових робіт
Дистанційні методи
Застосування дистанційних методів зйомки для небезпечних ділянок
Використання безпілотних літальних апаратів
Лазерне сканування з безпечної відстані

## Slide 6
Опорні планові маркшейдерські мережі
Супутникові мережі
GNSS-спостереження
Лінійно-кутові мережі
Геодезичні засічки
Полігонометрія
Різних класів та розрядів
Тріангуляція
Різних класів та розрядів
Планові маркшейдерські мережі є основою для всіх видів зйомок на кар'єрах. Вони забезпечують єдину систему координат для визначення положення всіх об'єктів. Вимоги до точності таких мереж високі: відносна похибка вимірювання ліній становить 1:5000 - 1:10000, а кутові вимірювання виконуються з похибкою 5-10 секунд.

## Slide 7
Висотні маркшейдерські мережі
Державне нівелювання
Нівелювання різних класів точності, що забезпечує єдину систему висот для всього кар'єру та прилеглих територій
Тригонометричне нівелювання
Визначення перевищень за допомогою вимірювання вертикальних кутів та похилих відстаней між пунктами
Спеціальні висотні мережі
Створюються безпосередньо на території кар'єру для забезпечення висотної основи при виконанні маркшейдерських робіт
Висотні мережі на кар'єрах мають особливе значення для контролю за дотриманням проектних відміток уступів, берм та дна кар'єру. Вони також використовуються для спостереження за осіданням поверхні та деформаціями бортів. Точність визначення висот зазвичай становить 5-10 мм на 1 км ходу.

## Slide 8
Закріплення пунктів маркшейдерських мереж
Центри різних типів
Для закріплення пунктів опорних мереж використовуються спеціальні центри різних типів з урахуванням терміну їх служби та умов експлуатації. Вони забезпечують стабільність положення пунктів протягом тривалого часу.
Стовпи та пірамідки
Для забезпечення видимості між пунктами встановлюються спеціальні знаки у вигляді стовпів, пірамідок або металевих труб. Вони також захищають центри від пошкодження та полегшують пошук пунктів на місцевості.
Репери різних конструкцій
Для закріплення пунктів висотних мереж використовуються репери різних конструкцій. Вони можуть бути стінними, ґрунтовими або скельними, залежно від умов місцевості та вимог до стабільності.

## Slide 9
Тріангуляція як спосіб розвитку опорних мереж
Вибір пунктів
Розвиток від пунктів Державної геодезичної мережі
Побудова схеми
Схеми побудови трикутників та геодезичних чотирикутників
Вимірювання
Визначення кутів та базисних сторін
Обробка результатів
Математична обробка результатів вимірювань
Тріангуляція є класичним методом створення опорних геодезичних мереж на кар'єрах. Вона базується на побудові мережі трикутників, у яких вимірюються всі кути та деякі базисні сторони. Перевагами цього методу є висока точність, можливість контролю вимірювань та економія при роботі на великих територіях.

## Slide 10
Полігонометрія на кар'єрах
1
Проектування ходів
Розробка схеми полігонометричних ходів з урахуванням рельєфу та особливостей кар'єра
2
Закріплення пунктів
Встановлення постійних або тимчасових знаків для закріплення пунктів полігонометрії
3
Вимірювання кутів
Виконання кутових вимірювань з високою точністю за допомогою теодолітів або тахеометрів
4
Вимірювання довжин
Визначення довжин сторін за допомогою електронних далекомірів або інших засобів
5
Обчислення координат
Математична обробка результатів вимірювань та визначення координат пунктів
Полігонометрія є одним з основних методів створення опорних мереж на кар'єрах, особливо в умовах обмеженої видимості. Вона передбачає прокладання ходів, що складаються з послідовно з'єднаних ліній, у яких вимірюються всі кути та довжини сторін.

## Slide 11
Супутникові методи створення опорних мереж
1-2 см
Точність визначення координат
У статичному режимі при тривалих спостереженнях
5-10 км
Відстань між базовою і рухомою станціями
Оптимальна відстань для RTK-режиму
30-60 хв
Тривалість сеансу спостережень
Для опорних пунктів у статичному режимі
4+
Мінімальна кількість супутників
Необхідна для якісних вимірювань
Супутникові методи створення опорних мереж на кар'єрах набувають все більшого поширення завдяки високій точності, оперативності та можливості роботи в будь-яких погодних умовах. Вони базуються на використанні глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), таких як GPS, ГЛОНАСС, Galileo та інші.

## Slide 12
Геодезичні засічки та комбіновані методи
Геодезичні засічки
Геодезичні засічки є ефективним методом визначення координат окремих пунктів у випадках, коли неможливо або недоцільно застосовувати інші методи. На кар'єрах найчастіше використовуються:
Пряма та обернена кутові засічки
Лінійна засічка
Лінійно-кутова засічка
Ці методи особливо корисні в умовах обмеженої видимості або складного рельєфу кар'єру.
Комбіновані методи
Для створення оптимальних опорних мереж на кар'єрах часто застосовуються комбіновані методи, що поєднують переваги різних способів:
Поєднання супутникових та наземних вимірювань
Комбінація тріангуляції та полігонометрії
Використання лінійно-кутових мереж з елементами засічок
Такий підхід дозволяє оптимізувати конфігурацію мережі з урахуванням конкретних умов кар'єру та забезпечити необхідну точність при мінімальних затратах.