## Slide 1
Процес зрушення гірських порід і земної поверхні залежить від наступних основних факторів: фізико – механічних якостей гірських порід; геологічних і гідрологічних умов залягання родовищ; наявності скидань, тріщин, площин шаруватості, кліважу, тектонічних порушень; кута падіння порід і покладу; потужності покладу; глибини розробки; системи розробки; швидкості посування гірничих робіт; зрушеності порід раніше проведеними гірничими роботами; рельєфу земної поверхні; розмірів очисної виробки.

## Slide 2: ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ЯКОСТІ
Фізико – механічні якості гірських порід визначають форму виявлення процесу зрушення. Із механічних якостей гірських порід на процесі зрушення відбивається їх опір стисканню, розтяганню, зрізу і згину. Встановлено, що міцні породи – граніти, кварцити, порфірити, пісковики, вапняки і інші – володіють найбільшим опором стисканню і згину. Під впливом гірничих розробок ці породи звичайно обрушуються. Пластичні породи - глини, глинисті і піщані сланці – піддаються деформаціям без розриву суцільності, внаслідок чого процес зрушення відбувається в вигляді плавного прогину. Сипкі породи – піски – сприяють розвитку процесу течії, а отже, утворенню провалів. Механічні якості гірських порід суттєво відбиваються на величині кутів зрушення і розривів. Чим міцніше породи, тим більше за абсолютним значенням кути зрушення і розривів.

## Slide 3: ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТОВЩІ
Геологічна будова товщі (літологічний склад, послідовність і потужність нашарувань) і обводненість її в значній мірі обумовлюють основні сторони процесу зрушення. Наявність в геологічній будові товщі родовища нашарувань із міцних порід сприяє розвитку процесу обрушення, нашарування із пластичних порід – розвитку згину.

## Slide 4: ТЕКТОНІЧНІ ПОРУШЕННЯ
Тектонічні порушення, тріщинуватість часто являються направляючими площинами зрушення порід. Уздовж цих площин породи ослабляються і переміщуються, а це іноді приводить до викривлення дійсних величин кутів зрушення. Наявність тріщинуватості порід, площин спайності, кліважу не дає підстав розглядати товщу гірських порід як суцільне однорідне пружне середовище.

## Slide 5: ВПЛИВ КУТА ПАДІННЯ
Вплив кута падіння порід і покладу відбивається на багатьох параметрах процесу зрушення гірських порід і земної поверхні. Від кута падіння покладу залежить величина граничних кутів, кутів зрушення та кутів розривів. При пологому заляганні порід звичайно переважає прогин їх, при крутому – обрушення з зсувом по нашаруванню. В першому випадку на поверхні землі в мульді зрушення розвиваються більші за величиною осідання і менші горизонтальні переміщення, в другому випадку горизонтальні зрушення в 1,5 – 2 рази перевищують вертикальні осідання.

## Slide 6: ПОТУЖНІСТЬ ПОКЛАДУ
Потужність покладу являється одним із головних факторів, що впливають на процес зрушення. Чим більше потужність покладу, що виймається, тим інтенсивніше розвивається процес зрушення гірських порід. Величина деформацій в мульді зрушення знаходиться в прямій залежності від потужності покладу, що виймається.

## Slide 7: ГЛИБИНА РОЗРОБКИ
З збільшенням глибини розробки конфігурація мульди зрушення становиться настільки плавною, що виявити її на поверхні можна тільки інструментально. При інших рівних умовах з збільшенням глибини розробки величина деформацій швидко зменшується, а тривалість процесу зрушення зростає.

## Slide 8: СИСТЕМА РОЗРОБКИ
Система розробки складається, як відомо, з прийнятого способу підготовки родовища до видобутку, розмірів очисної виїмки і ціликів, що залишаються, способу управління покрівлею. Всі ці елементи системи розробки суттєво відбиваються на розвитку процесу зрушення.
Суцільна система розробки в сполученні з великими розмірами очисної виїмки сприяє проявленню зрушення порід у вигляді плавного прогину. Стовпова система розробки сприяє розвитку процесу обрушення. При цьому осідання поверхні часто відбувається нерівномірно і супроводжується тріщинами. Камерна система при значних розмірах міжкамерних ціликів може затримати розвиток процесу зрушення. При незначних розмірах міжкамерні цілики руйнуються, що приводить до розвитку процесу обрушення з утворенням воронок провалів.

## Slide 9: ШВИДКІСТЬ ПРОСУВАННЯ ОЧИСНИХ ВИБОЇВ
Замічено, що рівномірне посування вибоїв сприяє рівномірному осіданню поверхні, і навпаки. При зупинках вибою плавність процесу зрушення порід іноді порушується до такого ступеня, що породи розламуються над вибоєм і тріщини, які утворюються, доходять до поверхні землі. Рівномірне швидке посування очисних вибоїв сприяє плавному прогину підроблених ділянок поверхні і швидкому посуванню краю мульди зрушення під підроблюваними об’єктами, якщо останні попадають на дно мульди.

## Slide 10: ЗРУШЕНІСТЬ ТОВЩІ ПОРІД
Зрушеність товщі порід раніше проведеними гірничими роботами суттєво відображується на ході процесу зрушення при повторних її підробках. В цих випадках процес зрушення активізується, тобто параметри, які характеризують процес зрушення, відрізняються від параметрів при первинній підробці. Так, величина осідання виявляється більшою, кут зрушення – меншим за абсолютним значенням, деформації в мульді зрушення розвиваються більше.

## Slide 11: РЕЛЬЄФ ПОВЕРХНІ
Вплив рельєфу поверхні на процес зрушення гірських порід відбивається при розробці крутих схилів, особливо гір і пагорбів. В цих випадках на крутих схилах виникають так звані заколи, тобто різко виражені глибокі тріщини. Заколи відокремлюють нижню частину схилу від верхньої, причому нижня частина може одержати значні зміщення.

## Slide 12
Всі перелічені вище фактори, в якійсь мірі впливаючи на розвиток процесу зрушення гірських порід і утворення мульди зрушення, одночасно впливають на об’єкти, що попали в зону зрушення. Слід при цьому виділяти фактори сприятливі і несприятливі для результатів підробки об’єктів.