## Slide 1: Способи розрахунку зрушень і деформацій

## Slide 2: АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ
Аналітичні методи ґрунтуються на вирішенні диференціальних рівнянь теорії пружності та пружнопластичності. Об’єктом моделювання є однорідне або шарувате середовище з визначеними фізико-механічними властивостями.
1. Метод впливу одиничної виробки (П.І. Федоров)
Основна ідея: Площа виробки розбивається на малі елементи, кожен з яких викликає осідання на поверхні за відомою функцією. Сумарне осідання — інтеграл впливу по всій площі.
2. Метод Лемба (Lamb, 1904)
Суть: Розрахунок переміщень у напівнескінченному пружному тілі під дією точкового або розподіленого навантаження.
✅Переваги:
Фізично обґрунтовані;
Висока точність для однорідних середовищ.
❌ Недоліки:
Складні обчислення (особливо подвійні інтеграли);
Погано враховують реальні неоднорідності ґрунтів.

## Slide 3: Графоаналітичні методи
Методи, що поєднують графічні побудови та аналітичні формули. Основна ідея — побудова ізоліній (ліній однакового зрушення, осідання, кривизни) на основі емпіричних або аналітичних моделей.
1. Метод концентрованих мас (Альтен):
Масив моделюється у вигляді системи мас, зв’язаних пружними зв’язками, де вплив виробки імітується прикладенням сил до вузлів.
2. Метод впливових функцій (Федорова)
Метод ґрунтується на принципі суперпозиції, за яким зрушення (осідання) в будь-якій точці поверхні є результатом впливу всіх елементів виробленого простору, кожен з яких впливає на цю точку з певною інтенсивністю, що описується впливовою функцією.
✅ Переваги:
Простота та зручність побудови кривих осідання та зрушень;
Не потребує складної геологічної інформації.
❌ Недоліки:
Обмеженість у застосуванні до складних гірничо-геологічних умов.

## Slide 4: Емпіричні методи
Базуються на узагальненні даних польових вимірювань (інклінометри, репери, GPS). Створено багато формул для прогнозу деформацій, що застосовуються залежно від типу родовища та схеми розробки.
Метод С.М. Аліна:
Метод С.М. Аліна (іноді називається "теорія зони зрушень") базується на узагальненні результатів більше ніж 300 натурних спостережень за деформаціями земної поверхні при веденні підземних гірничих робіт. Він використовує емпіричні формули та діаграми впливу, залежно від глибини виробки, типу порід і схеми підробки.
✅ Переваги:
Дуже прості у використанні;
Потребують мінімум вхідних даних.
❌ Недоліки:
Застосовні лише в умовах, подібних до досліджуваних;
Не враховують напружено-деформований стан.

## Slide 5: Числові (механіко-математичні) методи
Використовуються в складних умовах, коли потрібне врахування тривимірної геометрії, напружень, гірничого тиску, властивостей порід. Використовують методи чисельного інтегрування рівнянь механіки.
1. Метод скінченних елементів (FEM)
Простір поділяється на елементи (трикутники/тетраедри);
Програми:
PLAXIS, ABAQUS, ANSYS, MIDAS GTS NX
2. Метод скінченних різниць (FDM)
Заміна похідних на кінцеві різниці.
Програми:
FLAC3D, UDEC, 3DEC
3. Метод дискретних елементів (DEM)
Ідеально підходить для масивів, що мають тріщини;
Моделює поведінку кожного блоку окремо (розриви, зсуви).
Програми:
PFC, UDEC, 3DEC
✅ Переваги:
Висока точність;
Можливість врахування реальних умов (гідрогеологія, реологія, нееластичність, тріщинуватість).
❌ Недоліки:
Велика кількість вхідних даних;
Необхідність професійної підготовки користувача.

## Slide 6: Висновок