## Slide 1
Тема 2: Просторові дані та організація проєкту
Вхідні дані, їх структура та коректність імпорту

## Slide 2
Просторові дані є "фундаментом" будь-якої гірничо-геологічної моделі. Вони дозволяють:
Забезпечити геометричну точність проєктних рішень.
Створювати багатошарові інтегровані моделі родовищ.
Виконувати точні розрахунки об'ємів та запасів.
Мінімізувати ризики при веденні гірничих робіт.
Роль просторових даних у проєктуванні

## Slide 3
Геодезичні
Дані про поверхню: топографічна зйомка, цифрові моделі рельєфу (DTM), аерофотозйомка.
Маркшейдерські
Дані про гірничі виробки: контури кар'єрів, підземні горизонти, фактичні зйомки виїмки.
Геологічні
Дані розвідки: координати гирла свердловин, інклінометрія, опис керна, аналізи проб.
Основні види просторових даних

## Slide 4
Первинні дані
Вихідні матеріали вимірювань та спостережень:
Похідні дані
Результат обробки та інтерпретації:
•
Координати точок (X, Y, Z)
•
Результати лабораторних опробовувань
•
Сирі файли приладів (тахеометри, сканери)
•
Каркасні моделі рудних тіл
•
Блочні моделі запасів
•
Проєктні контури та траси
Первинні та похідні дані

## Slide 5
Системи координат у гірництві
Масштаб 1:1 та геодезична точність як стандарт Micromine

## Slide 6
UTM
WGS84 / СК-42
Важливість трансформації
В гірництві часто використовуються локальні системи ("Mine Grid") для зручності роботи в межах родовища. Micromine дозволяє:
Трансформувати координати між системами.
Використовувати афінні перетворення.
Зберігати геодезичну прив'язку об'єктів.
Локальні та державні системи
Notes: Universal Transverse Mercator (UTM або укр. Система координат універсальної поперечної проєкції Меркатора) проєкція, яка використовує двовимірну Декартову систему координат, щоб задати координати місця розташування на поверхні Землі. Подібно до традиційного методу із використанням широти і довготи, має горизонтальне представлення позиції, оскільки вона задає координати на поверхні землі не залежно від вертикальної позиції.
СК-42 — система координат на базі референц-еліпсоїда Красовського 1940 року, створена в Радянському Союзі в 1942 році і надає параметри, пов'язані з геоцентричною декартовою системою координат ПЗ-90. Система координат СК-42 послужила основою для розробки системи координат СК-63, яка була створена і використовувалася переважно для цивільних і промислових цілей.
СК-2000 (англ. UCS-2000) — Державна геодезична референцна система координат України, яку використовують для виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт.

## Slide 7
Організація .mmproject
Проєкт Micromine — це не один файл, а директорія, що містить:
Таблиці: БД, Стрінги (.DAT/.STR), Каркаси, DTM.
Макроси: Підпрограми або записані послідовності операцій
Набори форм: Збережені параметри введення даних Vizex.
Бінарні файли: Зображення, grid-файли
Структура проєкту Micromine

## Slide 8
Іменування: Використання префіксів для типів даних (напр., GEOL_, SURV_).
Vizex Layers: Групування шарів за функціональним призначенням у менеджері шарів.
Data Forms: Використання форм замість постійного налаштування параметрів відображення.
Контроль версій: Регулярне архівування та створення резервних копій важливих етапів.
Логіка організації файлів і шарів

## Slide 9
Імпорт DXF (CAD)
DXF — найбільш вживаний формат для обміну даними з AutoCAD.
Перетворення 3D-поліліній у стрінги Micromine.
Перетворення 3D-граней у каркаси (Wireframes).
Автоматичне збереження назв шарів як атрибутів.

## Slide 10
Формат | Тип даних | Особливість
CSV / Excel | Таблиці, Свердловини | Потребує чіткого визначення типів полів (Число/Текст).
LandXML | Поверхні, Траси | Зберігає складну топологію без втрати точності.
ASCII | Хмари точок | Висока швидкість завантаження великих масивів даних.
Імпорт CSV, Excel та LandXML

## Slide 11
Візуальний контроль
Перевірка об'єктів у 3D-вікні: чи немає "точок-викидів" або зміщень.
Діапазони значень
Аналіз мінімумів та максимумів (напр., чи не перевищує вміст 100%).
Логічні перевірки
Відсутність дублікатів координат та перетинів інтервалів у свердловинах.
Перевірка коректності даних

## Slide 12
Роздільники: Кома замість крапки в десяткових числах.
Кодування: Проблеми з кирилицею в текстових полях.
Одиниці виміру: Плутанина між метрами, міліметрами або футами.
Порожні поля: Некоректна обробка "Null" значень як нулів.
Типові помилки імпорту

## Slide 13
Підсумки
Правильна організація даних на старті — це 50% успіху проєкту. Завжди перевіряйте координати та структуру файлів перед моделюванням.