## Slide 1
Тема 3: Побудова цифрової геометрії
Основи створення 2D та 3D геометричних моделей гірничих об'єктів у сучасному цифровому середовищі.

## Slide 2
Цифрова геометрія є скелетом, на який накладаються геологічні та технологічні дані. Вона забезпечує:
Візуалізацію просторового положення об'єктів.
Точність вимірювань та розрахунків.
Взаємодію між маркшейдерською зйомкою та проєктними даними.
ГЕОМЕТРІЯ ЯК ОСНОВА МОДЕЛІ

## Slide 3
БПЛА та LiDAR
Хмари точок високої щільності для створення детальних поверхонь рельєфу та уступів.
Маркшейдерія
Традиційна тахеометрична зйомка брівок гірничих виробок.
Архівні плани
Оцифровані топографічні карти та плани гірничих робіт аерофотознімки.
ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ DTM

## Slide 4
Тріангуляція (TIN)
Створення нерегулярної сітки трикутників на основі точок та структурних ліній (брівок). Кожен трикутник описує площину поверхні.
Структурні лінії
Використання ліній брівок та підошов як обмежень, що запобігають перетину трикутників через різкі перепади висот.
ПОБУДОВА DTM КАР’ЄРУ

## Slide 5
КОНТУРИ УСТУПІВ І БОРТІВ
Геометричні параметри уступу визначають стійкість борту кар'єру та безпеку робіт:
Цифрова модель дозволяє контролювати відхилення фактичного положення брівки від проєктного.
Кут укосу уступу.
Ширина запобіжної берми.
Висота уступу відповідно до проєкту.

## Slide 6
Специфіка геометрії відвалів
Моделювання відвалів потребує врахування кута природного укосу насипних вантажів. Процес включає:
Генерацію ярусів відсипки.
Розрахунок ємності відвалу.
Моніторинг динаміки формування за даними зйомок.
ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ ВІДВАЛІВ

## Slide 7
Самоперетини: Виявлення та усунення петель у полілініях, що роблять побудову поверхні неможливою.
Дублікати точок: Видалення точок з ідентичними координатами, що спричиняють помилки в тріангуляції.
Розриви: Перевірка замкнутості контурів уступів та рудних тіл для створення 3D-тіл.
Перетини ліній: Контроль перетину структурних ліній різних рівнів.
КОНТРОЛЬ ТОПОЛОГІЇ КОНТУРІВ

## Slide 8
Основний формат представлення рельєфу в гірничому ПЗ. На відміну від Grid-моделей, TIN точніше описує круті схили та вертикальні стінки уступів, оскільки щільність точок адаптується до складності рельєфу.
ФОРМУВАННЯ 3D-ПОВЕРХОНЬ

## Slide 9
Для розрахунку об'ємів та блочного моделювання поверхні повинні бути замкнуті у 3D-тіла (Solids/Wireframes):
Об'єднання верхньої та нижньої поверхонь.
Валідація на відсутність "дірок" у сітці.
Визначення орієнтації нормалей граней.
СТВОРЕННЯ ЗАМКНУТИХ 3D-ТІЛ

## Slide 10
Метод розрахунку | Призначення | Точність
Метод перетинів (Cross-sections) | Традиційний маркшейдерський контроль | Залежить від кроку розрізів
Поверхня до поверхні (DTM to DTM) | Розрахунок об'ємів виїмки/насипу | Максимальна (геометрична)
Блочне моделювання (Block Model) | Оцінка запасів з якісними показниками | Залежить від розміру блоку
ПЕРЕВІРКА КОРЕКТНОСТІ ОБ’ЄМІВ

## Slide 11
План (Plan view)
Горизонтальна проєкція об'єктів на задану відмітку або топографічну поверхню.
Розріз (Cross-section)
Вертикальний перетин моделі по заданій лінії для аналізу глибинної будови.
ПОБУДОВА ПЛАНІВ ТА РОЗРІЗІВ

## Slide 12
"Гострі" трикутники: Елементи з надто малим кутом, що виникають при невдалій тріангуляції.
Артефакти зйомки: Точки, що випадають із загального масиву через помилки GPS або LiDAR (шуми).
Невідповідність контурів: Розходження між плановим та висотним положенням брівок сусідніх ділянок.
Виправлення: Використання інструментів згладжування та фільтрації точок.
АНАЛІЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОМИЛОК

## Slide 13
Підсумки теми
Побудова точної цифрової геометрії — це запорука успішного подальшого моделювання та планування гірничих робіт.
Дякую за увагу! Питання?