## Slide 1
ПРОЄКТУВАННЯ КАР’ЄРІВ ТА ПАРАМЕТРІВ ВГР

## Slide 2
Комплексний підхід
Кар’єр не є простою виїмкою; це динамічна система, що інтегрує геологічні, технологічні та економічні параметри для безпечного видобутку.
Ключові фактори
Ефективність проєктування залежить від точності блочної моделі, вибору обладнання та оптимізації транспортних схем.
КАР’ЄР ЯК ІНЖЕНЕРНА СИСТЕМА

## Slide 3
Блочна модель — це дискретне математичне представлення родовища у вигляді регулярної 3D-сітки паралелепіпедів (блоків).
Параметризація: Кожен блок містить унікальні атрибути: вміст компоненту (Grade), щільність, літологію та геомеханічні властивості.
Основа для розрахунків: Саме на базі блочної моделі працюють алгоритми оптимізації кар'єрів (Лерч-Гроссман).
Оцінка ресурсів: Використання методів інтерполяції (кригінг, метод обернених відстаней) для заповнення значень між свердловинами.
БЛОЧНА МОДЕЛЬ РОДОВИЩА

## Slide 4
Борт кар’єру — бокова поверхня, що обмежує випрацюваний простір.
Транспортні берми — майданчики для розміщення з’їздів.
Дно кар’єру — нижній майданчик найнижчого уступу.
Уступи — частини товщі порід, що відпрацьовуються самостійно.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КАР’ЄРУ

## Slide 5
Робочі уступи
Знаходяться у стадії відпрацювання. Мають робочі майданчики для розміщення бурового та виймально-вантажного обладнання.
Неробочі уступи
Ті, що досягли граничного контуру кар’єру. На них формуються берми для забезпечення стійкості бортів.
УСТУПИ: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТИПИ

## Slide 6
Функціональне значення
Берми безпеки призначені для уловлювання шматків породи, що осипаються з вищерозміщених уступів.
Ширина зазвичай не менше 1/3 висоти уступу.
Використовуються для пересування допоміжної техніки.
Слугують демпфером при локальних зсувах.
БЕРМИ БЕЗПЕКИ

## Slide 7
НОРМАТИВИ КУТІВ УКОСУ
ПРОФІЛЬ СТІЙКОСТІ
М'ЯКІ ТА ПУХКІ
35° — 45°
НАПІВСКЕЛЬНІ
50° — 65°
МІЦНІ СКЕЛЬНІ
75° — 80°+

## Slide 8
Тип обладнання | Висота уступу (м) | Кут укосу (град) | Особливості
Механічна лопата (ЕКГ) | 10 — 15 | 70° — 80° | Залежить від висоти черпання
Драглайн | 15 — 30 | 45° — 60° | Для безтранспортних схем
Фронтальний навантажувач | 5 — 10 | 60° — 70° | Для гнучких схем видобутку
Гідравлічний екскаватор | 12 — 18 | 75° — 85° | Висока селективність
ВИСОТА УСТУПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНІКИ

## Slide 9
ФОРМУВАННЯ КОНТУРІВ
Оптимізація у Micromine
Контури кар’єру визначаються за допомогою алгоритму Лерча-Гроссмана для пошуку економічно вигідної межі видобутку.
Врахування ціни металу.
Граничний коефіцієнт розкриву.
Гірничотехнічні обмеження.

## Slide 10
АЛГОРИТМ ЛЕРЧА-ГРОССМАНА
Метод 3D-графів: Визначає оптимальні межі кар'єру, що забезпечують максимальний сумарний прибуток при дотриманні кутів укосу бортів.
Q - маса, G - вміст, R - вилучення, P - ціна, C - витрати
Блочна модель: Родовище розбивається на блоки, кожному з яких присвоюється економічна цінність.
Залежності: Виїмка цільового блоку "A" вимагає видалення блоків розкриву над ним.
Теорія графів: Пошук максимального закритого підграфа (Maximum Closure Problem).

## Slide 11
ВКЛАДЕНІ КОНТУРИ (NESTED PITS)
Revenue Factor (RF)
Зміна ціни металу в алгоритмі створює серію контурів — від найменших (найбагатших) до граничних (Ultimate Pit).
Черговість виїмки
Внутрішні контури вказують на зони з найвищою рентабельністю, допомагаючи визначити черги (phases) відпрацювання.
NPV Оптимізація
Аналіз контурів дозволяє знайти баланс між терміном життя рудника та максимальною чисту теперішню вартість проєкту.

## Slide 12
Ефективність
Розміщення породи у випрацюваному просторі кар’єру для мінімізації відстані транспортування.
Екологія
Зменшення площі відчуження земель під зовнішні відвали та полегшення рекультивації.
Економія
Зниження собівартості 1 тонни руди за рахунок скорочення циклу самоскидів.
ВНУТРІШНІ ВІДВАЛИ
Внутрішні відвали дозволяють суттєво знизити OPEX та площу відчуження земель.

## Slide 13
ЗОВНІШНІ ВІДВАЛИ ТА ЛОГІСТИКА
Вибір майданчика
Розміщення на безрудних площах для уникнення консервації запасів.
Рекультивація
Проєктування ярусів з урахуванням подальшого озеленення.
Транспортне плече
Оптимізація маршрутів для мінімізації витрат на перевезення.

## Slide 14
ГЕОМЕХАНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ
Коефіцієнт запасу (FS): зазвичай 1.2 — 1.5.
Гідрогеологія: тиск води знижує сили тертя в масиві.
Сейсміка: вплив вибухових робіт на цілісність бортів.

## Slide 15
Огородження: Встановлення запобіжних валів висотою не менше 1/2 діаметра колеса найбільшого самоскида.
Ухили: Максимальний поздовжній ухил автомобільних транспортних з'їздів не повинен перевищувати 80-100‰ (8-10%).
Освітлення: Обов'язкове освітлення робочих місць, з'їздів та відвалів у нічний час.
Пилопридушення: Зрошення технологічних доріг для забезпечення видимості і якості повітря.
ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

## Slide 16
ТИПОВІ ПОМИЛКИ
Геометричні
Надто круті кути без аналізу тріщинуватості; завузькі берми для роботи техніки.
Технологічні
Невідповідність параметрів уступу кінематиці обладнання; ігнорування систем водовідливу.

## Slide 17
Питання?
Підсумок: Параметри кар'єру — це баланс між прибутком та стійкістю гірничих виробок.
Дякуємо за увагу! Проєктуйте з розумом і урахуванням безпеки.