## Slide 1
ПРОЄКТУВАННЯ БВР
Тема 5: Інтеграція буро-вибухових робіт у цифрову модель гірничих робіт

## Slide 2
ФУНДАМЕНТ ПРОДУКТИВНОСТІ
Буро-вибухові роботи (БВР) є першою ланкою в технологічному ланцюзі видобутку. Якість підготовки гірничої маси безпосередньо впливає на:
Концепція Mine-to-Mill
Оптимізація енергії вибуху для мінімізації витрат на подрібнення на фабриці.
Продуктивність екскаваторного парку
Швидкість та вартість транспортування
Ефективність роботи дробильно-сортувального комплексу
Загальну собівартість кінцевої продукції
РОЛЬ БВР У ЦИКЛІ ВГР

## Slide 3
ЦИФРОВИЙ КОНТУР БЛОКУ
Блок під підрив — це геометрично визначена частина уступу, яка готується до одночасного вибуху. В сучасних ГІС-системах блок проєктується як 3D-об'єкт:
Точна прив'язка до блочної моделі родовища
Розрахунок об'єму та якісного складу руди
Автоматичне формування бурових завдань
БЛОК ПІД ПІДРИВ

## Slide 4
Категорія породи | Діаметр коронки, мм | Тип бурового верстата | Питома витрата ВР, кг/м³
I-II (Легкі) | 115 - 160 | Ударно-обертальний | 0.35 - 0.50
III-IV (Середні) | 160 - 215 | Обертальний (шарошковий) | 0.55 - 0.85
V (Важкі/Міцні) | 215 - 250+ | Обертальний (важкий) | 0.90 - 1.20
ПАРАМЕТРИ БУРІННЯ

## Slide 5
/
115
ММ (МІНІМАЛЬНИЙ)
250
ММ (ТИПОВИЙ)
Вибір діаметра залежить від:
• Висоти уступу (6м - 15м+) • Вимог до подрібнення • Параметрів екскавації
ДІАМЕТР СВЕРДЛОВИН

## Slide 6
ПЕРЕБУР (SUB-DRILL)
Розраховується як (10-15%) × W (ЛНС), де W — лінія найменшого опору.
Необхідний для гарантованого опрацювання підошви уступу та виключення "порогів".
ГЛИБИНА БУРІННЯ ТА ПЕРЕБУР
Chart: Глибина свердловини
| 0 м | 5 м | 10 м | 15 м
Ряд 1 | 0 | 0.7 | 1.25 | 1.5

## Slide 7
КВАДРАТНА
Відстань між свердловинами дорівнює відстані між рядами (a = b). Класична схема.
ШАХОВА
Найбільш ефективна для рівномірного подрібнення масиву та керування енергією.
ПРЯМОКУТНА
Використовується при специфічних напрямках тріщинуватості масиву (a > b).
СІТКА СВЕРДЛОВИН

## Slide 8
КОРОТКОСПОВІЛЬНЕНЕ ПІДРИВАННЯ
Використання мілісекундних уповільнень дозволяє:
Формувати вектор руху гірничої маси
Знижувати сейсмічне навантаження
Покращувати кучність розвалу (V-подібні схеми)
СХЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

## Slide 9
ГЕОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Фактичний контур блоку після вибуху фіксується маркшейдерською службою та інтегрується в цифрову модель (Digital Twin) кар'єру.
Це дозволяє точно розраховувати залишки гірничої маси та планувати наступні цикли видобутку.
КОНТУРИ БВР-БЛОКІВ

## Slide 10
ТРІЩИНУВАТІСТЬ
Напрямок систем тріщин визначає вихід негабариту та стійкість бортів.
ОБВОДНЕНІСТЬ
Вимагає використання спеціальних водостійких (емульсійних) вибухових речовин.
МІЦНІСТЬ
Коефіцієнт тривкості за Протодьяконовим прямо впливає на питому витрату ВР.
ВРАХУВАННЯ ГЕОЛОГІЇ

## Slide 11
75% - Кондиційна фракція: Оптимальний розмір для навантаження.
15% - Відсів/Пил: Надмірне подрібнення енергією вибуху.
10% - Негабарит: Потребує додаткового руйнування.
ВПЛИВ БВР НА ПОДРІБНЕННЯ

## Slide 12
ПРОЄКТУВАННЯ
Розрахунок у ГІС та видача бурового паспорта.
БУРІННЯ
Реалізація сітки свердловин у натурі.
ВИБУХ
Заряджання та ініціювання блоку.
ОБЛІК
Оновлення цифрової моделі поверхні кар'єру.
ІНТЕГРАЦІЯ З ПЛАНОМ РОБІТ

## Slide 13
ВАЖЛИВО!
Будь-які роботи з ВР дозволяються лише персоналу зі спеціальним допуском.
Захисна зона: Розрахунок радіуса розльоту осколків та ударної хвилі (200-800 м).
Сейсмічний контроль: Моніторинг вібрацій для захисту капітальних споруд.
Газовий захист: Контроль концентрації продуктів детонації після вибуху.
БЕЗПЕКА БВР

## Slide 14
ПІДСУМКИ
БВР — це керований процес підготовки сировини, а не просто руйнування масиву.
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ