## Slide 1
ТЕМА 6. ПРОЄКТУВАННЯ АВТОДОРІГ І КОМУНІКАЦІЙ
Мета: опанувати методику трасування транспортних комунікацій у 3D просторі

## Slide 2
Транспорт — основна ланка технологічного процесу видобутку.
Витрати на транспортування становлять 50-65% від собівартості видобутку корисної копалини.
Довжина комунікацій в глибоких кар'єрах може сягати десятків кілометрів.
Якість доріг прямо впливає на продуктивність самоскидів та знос шин.
РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В КАР’ЄРІ

## Slide 3
ПОСТІЙНІ
Сполучають кар'єр з пунктами розвантаження. Термін служби понад 3-5 років. Мають капітальне покриття.
ТИМЧАСОВІ
Розташовані на робочих уступах та відвалах. Переносяться відповідно до просування фронту робіт.
З’ЄДНУВАЛЬНІ
В’їзні та розрізні траншеї, що забезпечують перехід транспорту між горизонтами кар'єру.
КЛАСИФІКАЦІЯ КАР'ЄРНИХ ДОРІГ

## Slide 4
Параметр | Значення для тех. доріг | Одиниці виміру
Максимальний ухил (керівний) | 70 — 100 | проміле (‰)
Ширина проїзної частини (2 смуги) | 12 — 25 | метри (м)
Мінімальний радіус повороту | 15 — 30 | метри (м)
Висота захисного валу | 0.5 — 1.0 від діам. колеса | метри (м)
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ПАРАМЕТРИ

## Slide 5
80‰
Оптимальний ухил
РОЗРАХУНОК УХИЛУ:
Де H — відмітки горизонтів, L — довжина траси. Перевищення ухилу понад 100‰ веде до критичного зносу двигуна та гальмівної системи.
ПОЗДОВЖНІ УХИЛИ ТА ГРАДІЄНТИ

## Slide 6
Мінімальний радіус: Визначається габаритами найбільшого самоскида (напр. CAT 789 або BelAZ).
Розширення на поворотах: Для забезпечення безпечного роз'їзду на кривих ширину полотна збільшують на 2-5 метрів.
Віражі: Поперечний ухил на поворотах (30-50‰) для компенсації відцентрової сили.
Прямі вставки: Між кривими зворотного напрямку обов'язково проєктується пряма ділянка довжиною не менше 20-30 м.
РАДІУСИ ПОВОРОТІВ ТА СЕРПАНТИНИ

## Slide 7
Ширина полотна (W) залежить від габаритної ширини машини (b):
Обов'язкове врахування узбіч, водовідвідних канав та запобіжних валів.
Односмуговий рух: W = 2.0b + запас
Двосмуговий рух: W = 3.5b + запас
ШИРИНА ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ

## Slide 8
ТРАСУВАННЯ ДОРІГ У 3D
Сучасне проєктування базується на створенні цифрової моделі поверхні (DTM). Це дозволяє:
Автоматично контролювати ухил у будь-якій точці траси.
Оптимізувати обсяги земляних робіт (баланс виїмка/насип).
Візуалізувати "мертві зони" видимості для водіїв.
Інтегрувати дорогу безпосередньо в модель бортів кар'єру.

## Slide 9
Траса повинна мінімально порушувати стійкість бортів.
Берми безпеки: Використовуються для підвищення безпеки руху
Стикування з’їздів з робочими майданчиками має відбуватися під кутом, що забезпечує огляд.
Врахування "призм обрушення" при проєктуванні постійних з'їздів.
УВ’ЯЗКА З УСТУПАМИ КАР'ЄРУ

## Slide 10
ДИНАМІКА ТА ФРОНТ РОБІТ
Трасування доріг — це безперервний процес, що слідує за вийманням гірничої маси.
Короткі транспортні плечі для екскаваторів.
Гнучкість мережі: можливість швидкого перенаправлення потоків.
Тимчасові переїзди через комунікації (кабелі, трубопроводи).

## Slide 11
ДВОСТОРОННІЙ РУХ
Класична схема для широких магістральних з'їздів. Вимагає чіткої розмітки та валів-розділювачів.
КІЛЬЦЕВІ РОЗВ'ЯЗКИ
Застосовуються на перехрестях основних потоків для мінімізації зупинок транспорту.
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ
Використання GPS-моніторингу для керування швидкістю та черговістю навантаження.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

## Slide 12
Захисні вали: Обов'язкова наявність на зовнішній стороні доріг.
Освітлення: Робота в нічну зміну вимагає стаціонарних або мобільних щогл.
Знаки: Спеціалізовані знаки збільшеного розміру з світловідбивачами.
Пилопридушення: Полив доріг для забезпечення видимості.
БЕЗПЕКА ТА СИГНАЛІЗАЦІЯ

## Slide 13
НЕДОСТАТНІЙ ВОДОВІДВІД
Призводить до розмиву полотна та утворення колій, що зупиняє рух після дощу.
"СЛІПІ" ПОВОРОТИ
Ігнорування радіусів видимості в 3D моделі створює аварійні ділянки.
ЗАВИЩЕНІ УХИЛИ
Намагання скоротити трасу веде до перегріву техніки та підвищення витрати палива на 30%+.
ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРОЄКТУВАННЯ

## Slide 14
ЗАПИТАННЯ?
Підсумок: 3D трасування дозволяє створити безпечну та економічно ефективну транспортну мережу кар'єру.