## Slide 1
ТЕМА 7. ПРОЄКТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК

## Slide 2
Сучасне проєктування рудників неможливе без створення Digital Twin (цифрового двійника) шахтного поля.
•
Візуалізація складних просторових взаємозв'язків.
•
Точне визначення координат у системі XYZ.
•
Автоматизований розрахунок об'ємів виймання породи.
•
Інтеграція з геологічними даними рудних тіл.
ПІДЗЕМНІ РОБОТИ У ЦИФРОВІЙ МОДЕЛІ

## Slide 3
ГОРИЗОНТАЛЬНІ
Штреки, квершлаги, орти. Призначені для транспортування та вентиляції.
ВЕРТИКАЛЬНІ
Стволи, шурфи, гезенки. Забезпечують доступ до горизонтів та видачу руди.
КАМЕРНІ
Виробки великого перерізу для розміщення обладнання або видобутку.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК

## Slide 4
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОРІЄНТАЦІЯ
Горизонтальна виробка, що проводиться за простяганням рудного тіла. Штреки є основою для підготовки виймальних дільниць та забезпечують основний вантажопотік горизонту.
У 3D моделі штрек трасується з урахуванням необхідного ухилу для водовідливу (зазвичай 0.003–0.005).
ШТРЕК: ГОЛОВНА АРТЕРІЯ ГОРИЗОНТУ

## Slide 5
ГЕОМЕТРІЯ КВЕРШЛАГУ
Проводиться впоперек простягання рудного тіла (вхрест простяганню). Це найкоротший шлях від ствола до покладу.
РОЛЬ У 3D МЕРЕЖІ
Служить для сполучення ствола з рудними штреками. У цифровій моделі квершлаг є ключовим вузлом, де перетинаються транспортні та вентиляційні потоки.
КВЕРШЛАГ: РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА

## Slide 6
СТВОЛ: ДОСТУП ДО НАДР
Вертикальна або похила виробка, що має безпосередній вихід на поверхню.
Проєктування ствола вимагає найвищої точності геодезичної прив'язки.
•
Спускання та підіймання людей.
•
Видача видобутої руди та породи.
•
Подача свіжого повітря (вентиляція).
•
Прокладання енергетичних комунікацій.

## Slide 7
Виробки з великою площею поперечного перерізу та відносно малою довжиною.
ТИПИ КАМЕР:
•
Навколоствольні двори.
•
Камери водовідливу та підстанції.
•
Склади вибухових матеріалів.
•
Дільничні дробильні комплекси.
ПІДЗЕМНІ КАМЕРИ ТА СПЕЦОБ’ЄКТИ

## Slide 8
ТРАСУВАННЯ ВИРОБОК У 3D
Це процес визначення положення осі виробки у просторі. При трасуванні враховуються гірничо-геологічні умови, радіуси повороту транспортного обладнання та мінімізація довжини шляху.

## Slide 9
КОНТУРНИЙ КОНТРОЛЬ
Виробки мають бути розташовані так, щоб забезпечити максимальне вилучення руди при мінімальному розубожуванні породою.
ЕТАПНІСТЬ РОЗРОБКИ
Проєктування виробок узгоджується з графіком очисних робіт, щоб забезпечити стабільність всього блоку.
УВ’ЯЗКА З РУДНИМИ ТІЛАМИ

## Slide 10
8-40м
Охоронний радіус
ОХОРОННІ ЦІЛИКИ
Це ділянки масиву, які залишають недоторканими для захисту капітальних виробок (наприклад, стволів) від руйнівного впливу очисних робіт.
У 3D моделі цілики візуалізуються як заборонені зони для проєктування очисних камер.
КОНТРОЛЬ ВІДСТАНЕЙ ТА ЦІЛИКИ

## Slide 11
Кріплення: Вибір типу кріплення залежить від геомеханічного стану масиву (RMR, Q-system).
Моніторинг: Контроль напружень навколо виробок у реальному часі.
Вентиляція: Створення замкнених контурів для провітрювання робочих місць.
БЕЗПЕКА ТА СТІЙКІСТЬ МАСИВУ

## Slide 12
*Аналіз проводиться за допомогою інструментів автоматичного пошуку колізій у 3D ПЗ.
Тип конфлікту | Опис (Clash Detection) | Метод вирішення
Перетин виробок | Дві виробки проходять через одну точку простору. | Зміна відмітки або траси.
Малий цілик | Відстань між паралельними виробками менша за норму. | Розведення виробок у плані.
Конфлікт з рудою | Виробка проходить через багату рудну зону. | Винесення у пусті породи.
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ КОНФЛІКТІВ

## Slide 13
ЗАПИТАННЯ?
Проєктування підземних виробок у 3D — це мистецтво балансу між технічною можливістю, економічною доцільністю та безпекою життєдіяльності.