## Slide 1
Оптимізація та варіантне проєктування
Тема 9. Методологія інженерного вибору та техніко-економічного обґрунтування гірничих проєктів

## Slide 2
Це метод інженерного пошуку, що полягає у розробці декількох альтернативних технічних рішень (варіантів) для одного об'єкта з метою їх порівняльного аналізу.
Генерація альтернатив
Створення різних сценаріїв розкриття, систем розробки та схем транспортування на основі 3D-моделі.
Параметрична оцінка
Розрахунок техніко-економічних показників (NPV, собівартість, капітальні витрати) для кожного варіанту.
Вибір оптимуму
Порівняння варіантів за критеріями ефективності та вибір сценарію з найкращим балансом ризиків та прибутку.
КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

## Slide 3
Технічний аспект
Рішення, що забезпечує максимальну безпеку гірничих робіт, стабільність бортів кар'єру та ефективне використання потужностей гірничо-транспортного обладнання.
Економічний аспект
Досягнення мінімальної собівартості видобутку 1 тони руди при заданих обсягах виробництва та забезпеченні цільового рівня прибутковості інвестицій.
Поняття оптимального рішення

## Slide 4
Процес розробки декількох конкурентних сценаріїв розвитку гірничих робіт, що відрізняються за технічними рішеннями та термінами реалізації.
•
Генерація альтернативних схем розкриття.
•
Порівняння напрямків просування фронту.
•
Вибір оптимального комплексу техніки.
Методика варіантного проєктування

## Slide 5
Собівартість
Витрати на видобуток та переробку корисної копалини.
Безпека
Мінімізація ризиків обвалів та виробничого травматизму.
NPV
Чиста приведена вартість проєкту за весь термін експлуатації.
Ключові критерії оцінки

## Slide 6
Показник | Варіант А (Базовий) | Варіант Б (Оптимізов.) | Варіант В (Максимал.)
Річний видобуток, млн т | 4.5 | 5.2 | 6.0
Собівартість, $/т | 12.4 | 11.2 | 13.1
NPV, млн $ | 145 | 182 | 168
Термін окупності, роки | 4.2 | 3.5 | 4.8
Порівняння технологічних схем

## Slide 7
Геометрія та стійкість
Висота та кут укосу уступу прямо впливають на обсяг розкривних робіт. Оптимізація кутів бортів кар'єру навіть на 1-2 градуси може заощадити мільйони доларів на транспортуванні порожньої породи, не порушуючи при цьому коефіцієнт стійкості масиву.
Вплив параметрів уступів

## Slide 8
Оптимізація транспорту
Транспортні шляхи
Геометрія доріг та їх ухили визначають швидкість руху самоскидів та витрату палива. Використання 3D-моделювання дозволяє знайти найкоротші траси з оптимальними градієнтами, що знижує знос техніки та операційні витрати.

## Slide 9
Якість підготовки масиву
Параметри буровибухових робіт (сітка свердловин, питома витрата ВР) визначають якість дроблення. Якісна підготовка знижує навантаження на екскаватори та дробильні комплекси.
*Де E - сумарна енергоефективність, C - витрати на буріння та транспорт.
Вплив БВР на ефективність

## Slide 10
Пропорційне підвищення ККД обладнання при переході на автоматизовані та комбіновані схеми транспортування.
Аналіз технологічної ефективності

## Slide 11
Транспортна складова залишається домінуючою статтею витрат, що підтверджує пріоритетність її оптимізації.
Економічні показники ТЕО

## Slide 12
Фінансове моделювання та аналіз чутливості проєкту.
Цифрові двійники для імітаційного моделювання процесів.
Оцінка екологічного впливу та ризиків проєкту.
Інструменти проєктного аналізу

## Slide 13
Варіантність: Єдиний шлях до знаходження істинного оптимуму - це розробка та порівняння альтернатив.
Комплексний підхід: Оптимізація одного параметру (напр. БВР) не має сенсу без врахування впливу на суміжні процеси.
Цифровізація: Сучасне ПЗ дозволяє проводити багатоваріантні розрахунки в реальному часі.
Кінцевий вибір: Базується на балансі між технічною надійністю та максимізацією NPV.
Підсумки та вибір рішення

## Slide 14
Запитання?
Варіантне планування — основа техніко-економічного обґрунтування.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!