## Slide 1: Лекція №3
Техногенні небезпеки

## Slide 2: План лекції
4.1. Техногенні небезпеки та їх уражаючи фактори.
4.2. Промислові аварії, катастрофи, основні причини їх виникнення та наслідки.
4.3. Гідродинамічні аварії.
4.4. Пожежі, вибухи.
4.5. Небезпечні для людини фактори пожежі.
4.7. Класифікація об’єктів за їх пожежо- та вибухонебезпекою
4.8. Класифікація небезпечних хімічних речовин.
4.9. Характеристика НХР згідно зі ступенем їх дії на організм людини.
4.10. Класифікація суб’єктів господарювання і АТО за хімічною небезпекою.

## Slide 3
Уражуючі фактори – це такі чинники життєвого середовища, які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків.
Залежно від наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм людини вони поділяються на шкідливі та небезпечні.

## Slide 4
По характеру прояву техногенні небезпеки поділяють на:
– механічні;
– енергетичні;
– хімічні.
Механічні небезпеки створюють:
– всі об'єкти, які мають кінетичну енергію (падають, рухаються, обертаються);
– джерела механічних небезпек, які не мають кінетичної енергії (колючі, ріжучі, гострі предмети, слизькі місця та ін.);
– шум, ультразвук, інфразвук, вібрації.

## Slide 5
Шум - це звукові коливання різної фізичної природи, що характеризуються випадковою зміною амплітуди, частоти та ін.
Він негативно впливає на центральну
нервову систему, може призвести до руйнування слухового апарату, до травмування
Прийнятні рівні шуму:
– для сну і відпочинку - 30-40 Дб
– при розумовій роботі - 45-55 Дб;
– при виробничих процесах - 50-70 Дб.

## Slide 6
Ультразвук –пружні хвилі, які людина не чує вухом, частоти яких перевищують 20 кГц.
Застосовується в практиці фізичних, фізико-хімічних та біологічних досліджень, а також в техніці для цілей дефектоскопії, навігації, підводного зв'язку, для прискорення деяких хіміко-технологічних процесів, отримання емульсій, сушіння, очищення, зварювання та інших процесів у медицини - для діагностики та лікування.
Шкідливо впливає на ЦНС, на параметри кровоносної системи, знижує слухову чутливість та ін.
Допустимий рівень ультразвукового тиску не повинен перевищувати 110 Дб.

## Slide 7
Інфразвук – нечутні людським вухом пружні хвилі низької частоти (менше 16 Гц).
При великих амплітудах інфразвук відчувається як біль у вусі. Виникає при землетрусах, підводних і підземних вибухах, під час штормів та ураганів, від хвиль цунамі та ін. Через слабке поглинання він поширюється на великі відстані і може бути передвісником бур, ураганів, цунамі.
Діє на людину імпульсивно, призводячи до руйнування та травмування людей.

## Slide 8
Вібрація – механічні коливання в техніці, машинах, механізмах, конструкціях.
Розрізняють такі види вібрації:
– корисну – порушується навмисно вібраторами (робочими органами вібраційних
машин) та використовується в будівництві, машинобудуванні, медицини тощо;
– шкідливу – яка виникає при русі транспортних засобів, роботі двигунів, турбін, тощо та може призвести до порушення режимів роботи і навіть руйнування.
Для захисту від шкідливої вібрації застосовують віброізоляцію.

## Slide 9
Енергетичні небезпеки
До них відносяться: вибухи, пожежі, іонізуючі випромінювання, електромагнітні поля та ін.
Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймисті та вибухонебезпечних речовин і матеріалів – це вибухи та пожежі

## Slide 10
Вибух – це процес, майже миттєвого перетворення одного виду енергії в інший (інші). Вибухи бувають: хімічні, ядерні, електромагнітні та механічні.
Хімічний вибух – це вибух, в основі якого лежать хімічні перетворення на атомному та молекулярному рівні (в результаті хімічної взаємодії між хімічними компонентами виділяється теплова енергія, яка не встигає розсіюватися в навколишньому середовищі і, акумулюючись в замкнутому обсязі, призводить до вибуху).
Бувають: тепловими та детонаційними.
Ядерний вибух – це вибух при виділенні внутрішньої енергії при розпаді важких ядер урану-235, 233, 238, плутонію-239 та ін.

## Slide 11
Основними видами небезпек при ядерних та термоядерних вибухах є вражаючі фактори, що призводять до:
– масової загибелі людей, тварин і рослин;
– руйнування, затоплення, пожеж;
– забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами.
Механічний вибух – це процес перетворення кінетичної енергії (або енергії тиску) в інші види енергії. Приклад механічного вибуху – Тунгуський метеорит 30.06 1908 р. Елементами небезпеки при таких вибухах є жертви людей, загибель тваринного і рослинного світу на великих територіях.

## Slide 12
Пожежа – це неконтрольоване горіння об'єктів, житлових будинків, лісових та торф’яних масивів та інших матеріальних цінностей.
Факторами небезпек для людини є:
– токсична дія продуктів горіння (СО, СО2, СП, Н і ін.);
– тепловий вплив, що приводить до опіків різного ступеня;
– знищення матеріальних цінностей.
Іонізуюче випромінювання – це потік α (альфа-випромінювання), β (бетавипромінювання), γ (гама-випромінювання) частинок, що відбувається при радіоактивних розпадах ядер важких металів.
Електромагнітне поле – це особлива форма матерії, яка виникає в результаті виробничої діяльності людей.

## Slide 13
Хімічні небезпеки.
До них відносяться сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), бойові отруйні речовини, отрутохімікати, їх елементи і небезпечні параметри. В організм можуть проникати через дихальний тракт, шкіру, слизисті, шлунково-кишковий тракт. Викликають токсичний вплив на організм.
За характером впливу на людину вони поділяються на групи:
– загальнотоксичні – отруюють весь організм (СО, ртуть, свинець);
– дратівливі – вражаючі органи дихання і слизові оболонки (хлор, аміак, фосген);
– сенсибілізуючі – викликають алергічні реакції (лаки, фарби, формальдегіди, нітросполуки);
– канцерогенні – викликають онкологічні захворювання (оксид хлору, нікель, азбест);
– мутагенні - що викликають зміну спадковості (уран, марганець, свинець).

## Slide 14
Вражаючим фактором хімічних небезпек є їх токсична дія на організм людини. Для характеристики токсичності вводяться наступні показники:
Гранична концентрація (ГК) – це така концентрація хімічно небезпечних речовин у повітрі (г/м3 ), при якій з’являються перші ознаки ураження.
Працездатність не втрачається. Межа переносності – це мінімальна концентрація хімічних речовин, яку людина може витримати без сталої поразки (г/м3 ).
Токсодоза (Д) враховує фактор часу при токсичній дії:
Д = Сt
де С – концентрація СДОР (г/м3 ); t – час (хв.).
Гранично допустима концентрація (ГДК). Це така концентрація шкідливих хімічних речовин у робочій зоні об'єкта, яка не викликає професійних захворювань.
Вражаюча концентрація (ВК) – це така концентрація отруйних речовин, при якій уражаються окремі органи.
Смертельна концентрація (СК) – це така концентрація отруйних речовин, яка призводить до смертельного результату.

## Slide 15
ПРОМИСЛОВІ АВАРІЇ, КАТАСТРОФИ, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ
Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю.
Аварії поділяють на дві категорії:
– до І категорії належать аварії, внаслідок яких: загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб; стався викид отруйних, радіоактивних, небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства; збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів; зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників підприємства чи населення;
– до II категорії належать аварії, внаслідок яких: загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб; зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я працівників цеху, ділянки (враховуються цех, ділянка з чисельністю працівників 100 осіб і більше).

## Slide 16
Види аварій:
– гідродінамічні аварії;
– пожежі та вибухи;
– аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин (аміаку, хлору, сірчаної та азотної кислот, чадного газу, сірчаного газу та інших речовин);
– аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище;
– аварії на транспорті та ін. Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф.

## Slide 17
Катастрофа – це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування.
Збитки від аварій бувають прямої і непрямої дії.
До збитків прямої дії належать:
– пошкодження й руйнування жилих і виробничих будинків, залізниць та автомобільних доріг, ліній електромереж і зв'язку, меліоративних систем та інші;
– загибель худоби та врожаю сільськогосподарських культур, знищення і порча сировини, палива, продуктів харчування, кормів, добрив та інші;
– витрати на евакуацію населення і матеріальних цінностей в безпечні місця;
– виведення з користування родючого шару ґрунтів, водних ресурсів.

## Slide 18
До збитків непрямої дії належать:
– затрати на придбання і доставку в потерпілі райони продуктів харчування, будівельних матеріалів, кормів для худоби;
– скорочення вироблення продукції та уповільнення темпів розвитку народного господарства; – погіршення умов життя населення;
– неможливість раціонального використання території;
– збільшення амортизаційних витрат на утримання будинків в нормальному стані, в разі їх можливого подальшого використання.

## Slide 19
ГІДРОДИНАМІЧНІ АВАРІЇ
Гідротехнічні споруди – це інженерні споруди для використання водних ресурсів або для боротьби з руйнівною дією води.
Гідротехнічні споруди створюються з метою:
– використання кінетичної енергії води (ГЕС);
– меліорації;
– захисту прибережних територій від повеней (дамби);
– для водопостачання міст і зрошення полів;
– регулювання рівня води під час паводків; – забезпечення діяльності морських і річкових портів (канали, шлюзи).

## Slide 20
По призначенню гідротехнічні споруди підрозділяють на:
– водопідбірні споруди (греблі, загати, дамби);
– водопровідні споруди (канали, трубопроводи, тунелі); – водозабірні спорудження призначені для забору води із джерела живлення (ріки, озера) з метою використання її для потреб гідроенергетики, водопостачання або зрошення полів;
– водозбрасуючі споруди призначені для скидання зайвої (паводкової) води з водоймищ, а також для пропуску води в нижній б'єф будинку гідроелектростанцій (ГЕС);
Б'єф – це частина водойми: верхній б'єф розташований за течією вище греблі (шлюзу); нижній б'єф – нижче водонапірної споруди.
– спеціальні споруди призначені для підйому або опускання судів з одного рівня води на іншій (шлюзи, суднопідіймачі й ін.).

## Slide 21
Гідродинамічна аварія – це надзвичайна подія, пов'язана з виходом з ладу (руйнуванням) гідротехнічної споруди або її частини, і некерованим переміщенням великих мас води, що несуть затоплення великих територій, що створює загрозу для життя і здоров'я людей та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, завдає шкоди довкіллю, загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.
До основних потенційно небезпечних гідротехнічних споруд відносяться: греблі, водозабірні та водозбірні споруди (шлюзи).

## Slide 22
Зона катастрофічного затоплення – зона затоплення, на якій сталися масові втрати людей, сільськогосподарських тварин і рослин, значно пошкоджені чи знищені матеріальні цінності, насамперед комунікації, будівлі та споруди.
Виділяють чотири зони катастрофічного затоплення:
Перша зона – безпосередньо примикає до гідроспоруди і має 6-12км. від неї; висота хвилі може становити тут кількох метрів, характерний бурхливий потік води зі швидкістю течії 30 км/год і більше, час проходження хвилі 30 хв.
Друга зона – зона швидкої течії 15-20 км/год, протяжність цієї зони – 15-25км, час проходження хвилі 50-60 хв.
Третя зона – зона середньої течії 10-15 км/год, протяжність до 30-50км, час проходження хвилі 2-3 год.
Четверта зона – зона слабкої течії (розливу), швидкість течії тут може становити 6-10 км/год, протяжність зони залежно від рельєфу місцевості може становити 35-70км.

## Slide 23
Попереджувальні заходи:
– якщо Ви проживаєте на прилеглій до гідровузла території, уточніть, чи потрапляє вона в зону впливу хвилі прориву і можливого катастрофічного затоплення;
– дізнатися, чи розташовані поблизу місця Вашого проживання височини, і які найкоротші шляхи руху до них;
– вивчіть самі та ознайомте членів сім'ї з правилами поведінки при впливі хвилі прориву і затопленні місцевості, з порядком загальної та приватної евакуації;
– заздалегідь уточніть місце збору евакуйованих, складіть перелік документів та майна, що вивозяться при евакуації;
– запам'ятайте місця знаходження човнів, плотів, інших плавзасобів та підручних матеріалів для їх виготовлення.

## Slide 24
При підтопленні Вашого будинку:
– вимкніть його електропостачання;
– подайте сигнал про знаходження в будинку (квартирі) людей шляхом вивішування з вікна днем прапора з яскравою тканини, а вночі – ліхтаря;
– для отримання інформації використовуйте радіоприймач з автономним живленням; – найбільш цінне майно перемістіть на верхні поверхи й горища;
– організуйте облік продуктів харчування та питної води, їх захист від дії води і економне витрачання; – готуючись до можливої евакуації по воді, візьміть документи, предмети першої необхідності, одяг і взуття з водовідштовхувальними властивостями, підручні рятувальні засоби (надувні матраци, подушки).

## Slide 25
Як діяти після гідродинамічній аварії:
– перед тим, як увійти до будівлі, переконайтеся у відсутності значних ушкоджень перекриття і стін;
– провітріть приміщення для видалення газів, що накопичилися;
– не використовуйте джерела відкритого вогню до повного провітрювання приміщення та перевірки справності системи газопостачання;
– перевірте справність електропроводки, труб газопостачання, водопроводу й каналізації; користуватися ними дозволяється тільки після висновку фахівців про справність і придатність до роботи;
– просушіть приміщення, відкривши всі двері і вікна;
– приберіть бруд з підлоги і стін, відкачайте воду з підвалів;
– не вживайте харчові продукти, які перебували в контакті з водою.

## Slide 26
Основними заходами щодо запобігання та мінімізації наслідків гідродинамічних аварій є:
– контроль за дотриманням встановленого режиму експлуатації;
– удосконалення інструментального обстеження основної частини механічного обладнання гідродинамічних споруд на основі комп’ютеризованих діагностичних систем;
– систематична реконструкція та переоснащення основного обладнання гідродинамічних споруд з урахуванням сучасних технологій;
– систематичні ремонтно-відновлювані роботи; – проведення регулярних експертиз стосовно безпеки гідродинамічних споруд;
– розроблення запобіжних заходів щодо покращання стану споруд; – удосконалення підготовки працівників та фахівців до дій у разі загрози та виникнення аварій на гідродинамічних спорудах.

## Slide 27
Техногенна пожежа – неконтрольоване горіння, що розповсюджується з часом у просторі.
Для виникнення пожежі необхідні 3 складові:
– горюча речовина;
– окисник;
– джерело запалювання.
Причини виникнення техногенних пожеж у відсотках за даними офіційної статистики, які базуються на проведених у США дослідженнях 25 тисяч пожеж та вибухів:
– несправність електрообладнання — 23%;
– куріння в неналежному місці — 18%;
– перегрів внаслідок тертя в несправних вузлах машин — 10%;
– перегрів пальних матеріалів — 8%;
– контакти з пальними поверхнями через несправність котлів, печей, димоходів — 7%;
– контакти з полум'ям, запалення від полум'я горілки — 7%;
– запалення від пальних часток (іскри) від установок та устаткування для спалювання — 5%;
– самозапалювання пальних матеріалів — 4%;
– запалювання матеріалів при різці та зварюванні металу — 4%.

## Slide 28
За походженням розрізняють форми горіння:
– спалах – швидке загорання горючої суміші без утворення стиснених газів, яке не переходить у горіння;
– займання – горіння, яке виникає під впливом джерела загорання;
– спалахування – займання, що супроводжується появою полум’я;
– самозаймання – горіння, яке починається без впливу окремого джерела запалювання;
– тління – горіння без випромінювання світла;
– самоспалахування – самозаймання, що супроводжується утворенням полум’я.

## Slide 29
Залежно від агрегатного стану і особливостей горіння різних горючих речовин всі пожежі розподіляються на п’ять класів:
– А – горіння твердих матеріалів;
– В – горіння рідин;
– С – горіння газів;
– D – горіння металів;
– Е – горіння електроустановок під напругою.
Класи А, В та D у свою чергу діляться на підгрупи:
– А1 – супроводжується тлінням;
– А2 – без тління;
– В1 – що розчинився у воді;
– В2 – що не розчинився у воді;
– D1 – метали легкі;
– D2 – лужні;
– D3 – металовмісні сполуки.

## Slide 30
Основні небезпечні фактори пожежі:
– вогонь;
– підвищена температура середовища;
– дим, недостатність кисню;
– токсичні продукти згорання;
Вторинні прояви небезпечних факторів пожежі:
– руйнування будівельних конструкцій, вибухи;
– витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі;
– паніка.