## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 4
ПРОТОТИПУВАННЯ ТА ВАЛІДАЦІЯ
Від концепції до працюючого прототипу

## Slide 2
Що ми розглянемо
1
Рівні прототипів: від proof-of-concept до pre-production
2
Швидке прототипування: інструменти та сервіси
3
Testing стратегії: functional, environmental, reliability
4
User testing для hardware продуктів
5
Практика: Plan тестування для вашого проекту

## Slide 3
Рівні прототипів
Кожен рівень має свою мету та вимоги
Proof of Concept
Чи можливо технічно?
Breadboard, duct tape, ugly
Дні-тижні | $100-1K
Looks-Like
Як виглядатиме?
Form factor, матеріали, естетика
1-2 місяці | $1-10K
Works-Like
Як працюватиме?
Functional, може бути некрасивий
2-4 місяці | $5-20K
Pre-Production
Можемо виробляти?
Як фінальний продукт
4-6 місяців | $20-100K
💡 Не намагайтесь зробити все в одному прототипі!

## Slide 4
Інструменти швидкого прототипування
Сучасні технології прискорюють ітерації
PCB Prototyping
JLCPCB, PCBWay, OSH Park
24-48 годин
$5-50 за board
3D Printing
Власний принтер, Shapeways, Xometry
Години-дні
$10-500 за деталь
CNC Machining
Protolabs, 3D Hubs, місцеві майстерні
3-7 днів
$100-2K за деталь
Laser Cutting
Ponoko, місцеві fab labs
1-3 дні
$20-200
PCB Assembly
JLCPCB SMT, MacroFab
3-7 днів
$50-500 за board
🎯 Швидкість + доступність = більше ітерацій = кращий продукт

## Slide 5
Стратегія тестування
Три типи критично важливих тестів
⚙️
Functional Testing
Чи працює як задумано?
• Базові функції
• Edge cases
• Інтеграційні тести
• Performance metrics
🌡️
Environmental Testing
Чи витримає умови використання?
• Температура (-20°C до +60°C)
• Вологість (0-95%)
• Вібрації
• Drop tests
🔄
Reliability Testing
Чи працюватиме довго?
• Life cycle testing
• Stress testing
• MTBF оцінка
• Component aging

## Slide 6
Environmental Testing: Детально
Чому продукти виходять з ладу в реальних умовах
Temperature Cycling
Компоненти розширюються/стискаються → пайка тріскається
Як: -40°C → +85°C, 100+ циклів
IEC 60068-2-14
Humidity Testing
Вологість → корозія, short circuits
Як: 85°C / 85% humidity, 168-1000 годин
IEC 60068-2-78
Vibration Testing
Транспортування, використання → механічні відмови
Як: 10-55Hz, 1.5mm amplitude, 3 осі
IEC 60068-2-6
Drop Testing
Падіння → тріщини корпуса, пошкодження компонентів
Як: 1.5m drop на бетон, 6 орієнтацій
IEC 60068-2-31
💡 Почніть тестувати рано — краще знайти проблеми зараз, ніж після виробництва!

## Slide 7
Compliance та Safety Testing
Обов'язкові для продажу на ринках
ЄС - CE
$10-50K
• EMC (електромагнітна сумісність)
• Safety (електрична безпека)
• RoHS (обмеження шкідливих речовин)
США - FCC
$10-40K
• Радіочастотні емісії
• Electromagnetic interference
• Safety (UL, ETL)
Глобально - RoHS/REACH
$5-20K
• Матеріальний аналіз
• Токсичні речовини
• Пакування та відходи
⚠️ Плануйте compliance testing на етапі DVT — запобігає затримкам запуску

## Slide 8
User Testing для Hardware
Hardware додає унікальні виклики vs software
Що тестувати з користувачами:
• Форм-фактор: розмір, вага, форма
• Ергономіка: зручність, доступність кнопок
• Інтуїтивність: чи розуміють як користуватись?
• Візуальний дизайн: кольори, матеріали
• Packaging: чи зручно розпаковувати?
• Setup процес: чи легко налаштувати?
Як тестувати:
✓ In-person sessions (10-15 users)
✓ Спостереження без підказок
✓ Think-aloud protocol
✓ Task-based scenarios
✓ Short questionnaire після
✓ Iterative: test → fix → test
❗ Hardware unboxing — перші враження критичні, їх неможливо змінити OTA

## Slide 9
Beta Testing програма
Розгортання у реальних користувачів перед масовим виробництвом
Alpha (Internal)
5-10 units
Хто: Команда, друзі, сім'я
Фокус: Критичні баги, основна функціональність
Closed Beta
50-100 units
Хто: Відібрані early adopters, NDA
Фокус: Реальне використання, edge cases, feedback
Open Beta
500-1000 units
Хто: Публічна програма, pre-orders
Фокус: Scale testing, support issues, PR
Що збирати від beta users:
Logs • Crash reports • Usage patterns • Feature requests • Bug reports • Satisfaction scores

## Slide 10
ПРАКТИЧНА ВПРАВА
Створіть план тестування
Для вашого командного проекту:
1. Визначте 5 критичних функцій для тестування
2. Для кожної функції:
• Який тип тесту (functional/environmental/reliability)?
• Як тестуватимете?
• Які acceptance criteria?
3. Який compliance testing потрібен?
4. User testing: скільки users, що тестувати?
Час: 20 хвилин | Презентація: 3 хв/команда

## Slide 11
Поширені помилки в тестуванні
❌ Тестування тільки happy path
✓ Тестуйте edge cases, error handling, extreme conditions
❌ Тестування тільки в лабораторії
✓ Польові тести в реальних умовах критичні
❌ Починати тестування занадто пізно
✓ Test early, test often — кожен прототип
❌ Ігнорувати intermittent issues
✓ Навіть рідкісні баги можуть бути critical
❌ Недостатня документація тестів
✓ Test protocols, results, issues — все документувати
❌ Не залучати різних користувачів
✓ Різні демографії, use cases, skill levels

## Slide 12
Ключові висновки Лекції 4
1. Різні рівні прототипів для різних цілей — не робіть все одразу
2. Швидке прототипування дозволяє більше ітерацій = кращий продукт
3. Тестування має бути systematic: functional, environmental, reliability
4. Compliance testing — плануйте рано, це 2-3 місяці процесу
5. User testing для hardware критичний — перші враження неможливо змінити
6. Beta програма дає реальний feedback перед масовим виробництвом

## Slide 13
Домашнє завдання
📝 Завершити Testing Plan для вашого проекту
📚 Читання до наступного тижня:
• Design for Manufacturing (DFM) principles
• Матеріали та виробничі процеси
🚀 Початок роботи над Milestone 2:
• Detailed design вашого продукту
• Prototyping plan
• DFM/DFA analysis (почати збирати інфо)
Наступна лекція: Design for Manufacturing (DFM)