## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 5
DESIGN FOR MANUFACTURING
Від прототипу до масового виробництва

## Slide 2
Що ми розглянемо
1
Принципи DFM: що робить дизайн виробничим
2
Manufacturing processes: injection molding, CNC, PCB assembly
3
Material selection та trade-offs
4
Tolerancing та виробничі можливості
5
Cost modeling: NRE, tooling, unit economics

## Slide 3
Принципи Design for Manufacturing
Золоті правила виробничого дизайну
1. Мінімізуйте кількість деталей
Чому: Кожна деталь = вартість + час + потенційна відмова
→ Об'єднуйте функції, інтегруйте компоненти
2. Стандартизуйте компоненти
Чому: Стандартні = дешевше, швидша доставка, легше заміна
→ Використовуйте off-the-shelf де можливо
3. Проектуйте для процесу
Чому: Кожен процес має обмеження та можливості
→ Знайте можливості вашого CM перед дизайном
4. Симетрія та модульність
Чому: Спрощує збірку, зменшує помилки
→ Однакові деталі, взаємозамінні модулі
5. Реалістичні допуски
Чому: Жорсткі допуски = дорого, довго, низький yield
→ ±0.1мм OK, ±0.01мм тільки якщо критично

## Slide 4
Injection Molding: Ключовий процес
90% пластикових корпусів виробляються так
Процес:
1. Розплавлений пластик впорскується в форму під тиском
2. Охолодження ~30-60 секунд
3. Форма відкривається, деталь виштовхується
4. Повторити — 1000+ раз на день
DFM правила:
✓ Рівномірна товщина стінок (2-4мм типово)
✓ Draft angles (1-3°) для легкого виштовхування
✗ Уникайте підрізів (потребують складніших форм)
✓ Заокруглені кути (мінімум R0.5мм)
✗ Надто тонкі стінки (<1мм) або товсті (>6мм)
✓ Ребра жорсткості замість товстих стінок
💰 Tooling (форма): $10-150K залежно від складності | Cycle time: 30-90 сек/деталь

## Slide 5
PCB Assembly: SMT та Through-Hole
SMT (Surface Mount)
Through-Hole
• Компоненти на поверхні плати
• Automated pick-and-place
• Висока щільність компонентів
• Швидше, дешевше
• Typical: резистори, чіпи, IC
• Min розмір: 0402 (1×0.5мм)
• Ніжки через отвори в платі
• Manual або wave soldering
• Міцніше механічно
• Повільніше, дорожче
• Typical: роз'єми, великі компоненти
• Використовується рідше
🎯 DFM: Максимізуйте SMT, мінімізуйте through-hole де можливо

## Slide 6
Вибір матеріалів: Trade-offs
Кожен матеріал має свої переваги та обмеження
ABS пластик
✓ Дешевий, ударостійкий, легко фарбується
✗ Низька термостійкість (~80°C), не UV-стійкий
Побутова електроніка, іграшки
Polycarbonate (PC)
✓ Прозорий, високоміцний, термостійкий (130°C)
✗ Дорожчий ніж ABS, легко подряпати
Захисні кейси, лінзи, дисплеї
Aluminum (CNC)
✓ Міцний, преміум вигляд, теплорозсіювання
✗ Дорогий machining, важчий за пластик
Ноутбуки, смартфони, heat sinks
TPU (гума)
✓ Гнучкий, м'який, grip
✗ Складний molding, може залипати
Захисні бампери, рукоятки

## Slide 7
Tolerancing: Скільки це коштує?
Жорсткіші допуски = дорожче виробництво
Допуск | Процес | Відносна вартість | Типовий yield
±0.5mm
Injection molding стандарт
1x
99%+
±0.2mm
Якісний molding
1.2x
95-98%
±0.1mm
Precision molding
1.5x
90-95%
±0.05mm
CNC machining потрібен
3-5x
85-90%
±0.01mm
Precision machining
10x+
<80%
💡 Правило: Використовуйте найслабші допуски, які забезпечують функціональність

## Slide 8
Cost Modeling: Розуміння economics
NRE (Non-Recurring Engineering) + Unit costs
NRE Costs (одноразові):
• Tooling (injection molds): $20-200K
• Certifications (CE, FCC): $15-50K
• Engineering time: $50-200K
• Pilot production setup: $10-50K
• Testing equipment: $20-100K
Unit Costs (кожна одиниця):
• BOM (компоненти): 40-60% unit cost
• Assembly/labor: 15-25%
• Testing/QC: 5-10%
• Packaging: 5-8%
• Logistics: 3-5%
Приклад: IoT sensor @ $50 retail
NRE: $150K | Unit cost: $18 | Target: 10,000 units рік 1
→ Break-even: $150K NRE / ($50 - $18) = 4,688 units
→ Year 1 profit: (10K × $32) - $150K = $170K

## Slide 9
Volume Economics: Scale matters
Unit cost падає зі збільшенням обсягу
Volume | Unit Cost | Tooling | Lead Time
100 units
$45
3D print
1 тиждень
1,000
$28
Soft tooling
4 тижні
10,000
$20
Production tooling
8 тижнів
100,000
$15
Optimized automation
6 місяців
1,000,000+
$12
Dedicated lines
12+ місяців
📊 40% cost reduction від 1K → 100K units

## Slide 10
DFM Review Checklist
Використовуйте перед фіналізацією дизайну
Деталі
☐ Мінімальна кількість деталей?
☐ Стандартні компоненти де можливо?
☐ Симетричний дизайн?
Матеріали
☐ Підходящий матеріал для use case?
☐ Доступність та ціна?
☐ Альтернативи розглянуті?
Допуски
☐ Реалістичні для процесу?
☐ Тільки критичні dimension жорсткі?
☐ Documented чітко?
Процес
☐ Можливості CM перевірені?
☐ Draft angles для molding?
☐ Підрізи уникнуті?
Збірка
☐ Легко зібрати?
☐ Помилки складно зробити?
☐ Час збірки мінімізований?
Вартість
☐ Unit cost в target?
☐ NRE affordable?
☐ Volume economics працюють?

## Slide 11
Кейс: Apple iPhone — DFM Excellence
Чому Apple продукти виглядають та відчуваються преміум
1. Unibody aluminum machining — CNC з цільного блоку металу
2. Tight tolerances (±0.05mm) для premium feel та fit
3. Custom tooling investment — мільйони $ в оснастку
4. Vertical integration — контроль всього ланцюга
5. Obsessive material selection — анодування, покриття
6. Years of design refinement — не просто перший прототип
💰 Trade-off: Висока якість = висока вартість виробництва

## Slide 12
Ключові висновки Лекції 5
1
DFM — це думати про виробництво з першого дня дизайну
2
Кожен manufacturing process має свої правила та обмеження
3
Material selection = trade-offs між cost, performance, aesthetics
4
Tolerancing безпосередньо впливає на вартість та yield
5
Unit economics залежать від volume — плануйте scale з початку
6
DFM review перед tooling запобігає дорогим помилкам

## Slide 13
Наступна лекція
DESIGN FOR ASSEMBLY (DFA)
BOM Management • Supply Chain • EVT/DVT/PVT
Підготуйте preliminary BOM для вашого проекту!