## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 6
DESIGN FOR ASSEMBLY
ТА SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
BOM • Постачальники • EVT/DVT/PVT

## Slide 2
Що ми розглянемо
1
Принципи Design for Assembly (DFA)
2
BOM Management: структура та best practices
3
Supply chain: вибір та управління постачальниками
4
Component sourcing та lifecycle management
5
EVT → DVT → PVT: gates до виробництва

## Slide 3
Design for Assembly (DFA)
Зменшити час та складність збірки
1. Мінімізуйте кількість кроків збірки
Замість 10 гвинтів → 2 snap-fits
→ Час збірки: 5 хв → 30 сек
2. Самовирівнювання деталей
Направляючі пази, конусні з'єднання
→ Менше помилок, швидша збірка
3. Односторонній доступ
Всі компоненти з однієї сторони плати
→ Не треба перевертати продукт
4. Уникайте спеціальних інструментів
Стандартні гвинти замість Torx T6
→ Швидша збірка, менша вартість
5. Модульна архітектура
Під-збірки можна тестувати окремо
→ Паралельна робота, легше debug

## Slide 4
Assembly Time Analysis
Кожна секунда коштує грошей при масштабі
Крок збірки
До DFA
Після DFA
Покращення
Взяти PCB з tray
3 сек
3 сек
—
4× гвинти в корпус
45 сек
—
Eliminated
2× snap-fit замки
—
8 сек
New
Підключити battery
10 сек
5 сек
Connector покращено
Закрити корпус
8 сек
3 sек
Snap-fit
Візуальна перевірка
5 сек
5 сек
—
TOTAL
71 сек
24 сек
66% reduction!

## Slide 5
Bill of Materials (BOM) Structure
Серце вашого продукту — має бути ідеально організованим
Типова структура BOM:
Level 0: Final Product
Level 1: Main PCB Assembly
Level 2: PCB (bare board)
Level 2: MCU, sensors, passives
Level 2: Connectors
Level 1: Enclosure Assembly
Level 2: Top case
Level 2: Bottom case
Level 2: Fasteners, gaskets
Level 1: Battery Assembly
Level 1: Packaging
Обов'язкові поля в BOM:
• Part Number (ваш internal)
• MPN (Manufacturer Part Number)
• Description
• Manufacturer
• Quantity per unit
• Approved suppliers (2-3)
• Unit cost (at volume)
• Lead time
• Lifecycle status
• Replacement/Alternative parts
🎯 BOM — це living document, оновлюйте з кожною ревізією дизайну

## Slide 6
Component Sourcing Strategy
Як і де купувати компоненти
Authorized Distributors
Mouser, Digikey, Arrow, Avnet
✓ Genuine parts, warranty, small MOQ
✗ Дорожче ніж factory direct
Use: Prototypes, low volume (<1K)
Factory Direct
Безпосередньо від виробника
✓ Найнижча ціна, priority support
✗ High MOQ (10K+), довгі lead times
Use: High volume (100K+)
Contract Manufacturer
CM купує для вас
✓ Leverage їх volume, less logistics
✗ Mark-up 5-15%, less control
Use: Medium volume (1K-100K)
Brokers (обережно!)
Independent brokers
✓ Можуть знайти rare/EOL parts
✗ Ризик counterfeit, no warranty
Use: Last resort, shortage situations

## Slide 7
Component Lifecycle Management
Компоненти можуть стати unavailable
Status | Impact | Risk | Action
Active
✓ Production
Low
Monitor lead times
NRND (Not Recommended for New Design)
⚠️ Still available
Medium
Plan replacement ASAP
EOL (End of Life)
❌ Last buy announced
High
Last time buy OR redesign
Obsolete
❌ No longer available
Critical
Redesign required
💡 Check lifecycle status quarterly — краще знати завчасно!

## Slide 8
EVT → DVT → PVT: Validation Gates
Три критичні етапи перед масовим виробництвом
EVT
Engineering Validation Test
10-50 units | Чи працює дизайн?
Tests: Functional testing, первинні environmental tests
→ Підтверджений дизайн, список issues для fix
DVT
Design Validation Test
100-500 units | Фінальний дизайн готовий?
Tests: Full environmental, reliability, compliance pre-testing
→ Design freeze, готовність до tooling
PVT
Production Validation Test
1,000-5,000 units | Процес виробництва працює?
Tests: Pilot run, yield verification, QC processes
→ Production-ready, go/no-go для mass production
⚠️ Не пропускайте жоден gate — кожен запобігає costly mistakes пізніше

## Slide 9
Supply Chain Risks та Mitigation
Що може піти не так і як підготуватись
Component Shortage
Не можете виробляти → втрата revenue
• Dual sourcing (2+ suppliers)
• Safety stock (3-6 months)
• Alternative components in design
Supplier Bankruptcy
Втрата джерела, затримка виробництва
• Vet financial stability
• Diversify suppliers
• Escrow agreements для tooling
Quality Issues
Дефектні units, warranty claims, recalls
• Incoming QC inspection
• Regular supplier audits
• Clear quality agreements
Logistics Disruptions
Затримки доставки (COVID, Suez Canal)
• Multiple shipping routes
• Local warehousing
• Flexible lead times
🎯 Resilient supply chain = competitive advantage

## Slide 10
Кейс: Tesla Model 3 Production Hell
Що пішло не так з DFA та supply chain
1. Over-automation
Надто складна автоматизована збірка — постійні breakdowns
→ "Humans are underrated" — Elon Musk, 2018
2. Battery production bottleneck
Panasonic не міг постачати достатньо cells
→ Vertical integration: Tesla побудувала Gigafactory
3. Quality issues
Поспіх призвів до paint defects, panel gaps
→ Don't sacrifice quality для speed
4. Supply chain complexity
1000+ suppliers, single points of failure
→ Simplify, dual-source critical components
📊 Результат: Target 5,000 cars/week → досягли тільки через 6 місяців затримки

## Slide 11
Ключові висновки Лекції 6
1. DFA зменшує час та складність збірки → lower costs
2. BOM — це серце продукту, має бути structured та maintained
3. Component sourcing стратегія залежить від volume
4. Lifecycle management критичний — компоненти можуть зникнути
5. EVT → DVT → PVT gates запобігають costly mistakes
6. Resilient supply chain = dual sourcing + safety stock

## Slide 12
Домашнє завдання
📝 Milestone 2: Detailed Design + BOM (дедлайн: тиждень 7)
• Complete BOM для вашого проекту
• Sourcing strategy для топ-10 компонентів
• DFM/DFA analysis документ
📚 Читання до наступної лекції:
• Manufacturing processes deep dive
• Quality control та testing
🚀 Почати думати про pilot production plan
Наступна лекція: Manufacturing та Scaling