## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 7
MANUFACTURING ТА
QUALITY CONTROL
Вибір CM • Yield Management • QC Processes

## Slide 2
Що ми розглянемо
1
Вибір Contract Manufacturer (CM): критерії та процес
2
Pilot production: перший production run
3
Quality Control: системи та процеси
4
Yield management та continuous improvement
5
Кейс: DJI — вертикальна інтеграція у Shenzhen

## Slide 3
Вибір Contract Manufacturer
8 критеріїв для оцінки CM
1. Виробнича потужність
• Поточний vs max capacity?
• Чи зможуть scale з вами?
• Які інші клієнти?
2. Технічні можливості
• SMT, through-hole, box build?
• Automated testing?
• Які процеси in-house?
3. Системи якості
• ISO 9001 certified?
• QC processes?
• Defect rates?
4. Фінансова стабільність
• Чи виживуть 2-3 роки?
• Payment terms?
• Insurance?
5. Локація та logistics
• Відстань від вас?
• Shipping costs та times?
• Import/export expertise?
6. Комунікація
• Англійською?
• Responsiveness?
• Project management tools?
7. NRE та pricing
• Setup fees?
• Unit costs competitive?
• Volume discounts?
8. References
• Можете поговорити з 3+ клієнтами?
• Успішні проекти similar complexity?

## Slide 4
Due Diligence Process
Як properly перевірити CM перед partnership
1. RFQ (Request for Quote)
Надіслати: BOM, CAD files, volume forecast, timeline
→ Quote з unit costs, NRE, lead times
2. Factory Visit
Відвідати особисто (CRITICAL!)
→ Побачити: equipment, organization, cleanliness, workers
3. Sample Build
Замовити 10-50 units як test
→ Оцінити: quality, communication, timeline adherence
4. Reference Checks
Поговорити з 3+ поточними клієнтами
→ Питати про: quality, responsiveness, issues
5. Financial Review
Перевірити: bank references, D&B report
→ Confirm фінансова стабільність
⚠️ Never skip factory visit — фото можуть бути fake!

## Slide 5
Pilot Production Run
Перший production run — критичний learning момент
Pre-Pilot
—
• Transfer design files до CM
• Review BOM та sourcing
• Setup виробничого процесу
• Create test fixtures
First Article
1-5 units
• Build перша одиниця з CM
• Full inspection кожної деталі
• Validate assembly process
• Sign-off для продовження
Pilot Run
100-1000
• Повний production process
• QC testing кожної одиниці
• Track defects та issues
• Measure cycle times
Post-Pilot
—
• Root cause analysis дефектів
• Process improvements
• Update documentation
• Go/no-go для mass production

## Slide 6
Quality Control System
Три рівні QC: Incoming → In-Process → Final
1. Incoming QC
• Components від suppliers
• Sample testing (AQL)
• Visual inspection
• Verify spec compliance
• Reject/Return defects
Goal: Catch bad parts before assembly
2. In-Process QC
• During assembly
• First article inspection
• Statistical sampling
• Process checks
• Real-time monitoring
Goal: Catch issues early in assembly
3. Final QC
• Completed units
• 100% functional test
• Visual inspection
• Cosmetic check
• Packaging verification
Goal: Only perfect units ship

## Slide 7
AQL Sampling: Statistical Quality Control
Acceptable Quality Level — скільки перевіряти?
Lot Size | Critical (0%) | Major (2.5%) | Minor (4.0%)
100
100%
32
13
500
100%
80
32
1,000
200
125
50
5,000
315
200
80
10,000
500
315
125
Critical = safety/function | Major = performance | Minor = cosmetic
💡 100% inspection critical defects, statistical для інших

## Slide 8
Yield Management
Yield = (Good Units / Total Units) × 100%
First Pilot (100 units)
75%
Assembly errors, component defects, process bugs
→ Root cause analysis, process fixes, training
Second Run (500 units)
88%
Reduced errors, some process variability
→ Process standardization, better fixtures
Production (1,000+ units)
95%
Mostly random defects, occasional batches
→ Continuous improvement, SPC monitoring
Mature Production
98%+
Very low defect rate, stable process
→ Maintain standards, incremental improvements
🎯 Target: 95%+ yield для profitable production

## Slide 9
Root Cause Analysis дефектів
Systematic підхід до вирішення проблем якості
Приклад: 5 Whys Technique
Problem:
10% units fail functional test
Why 1?
WiFi module не підключається
Why 2?
Antenna connector не properly soldered
Why 3?
Solder paste insufficient на pads
Why 4?
Stencil apertures занадто малі
Why 5?
Design використав generic template, не optimized
→ ROOT CAUSE: Stencil design issue
→ SOLUTION: Redesign stencil з wider apertures для antenna pads
💡 Не зупиняйтесь на першому "why" — dig deeper!

## Slide 10
Кейс: DJI — Shenzhen Ecosystem
Як DJI домінує через вертикальну інтеграцію
1. In-house Manufacturing
Повний контроль якості та швидкості
→ Власні фабрики у Shenzhen — 100K+ drones/місяць
2. Component Sourcing
Leverage Shenzhen ecosystem
→ Sensors, motors, chips — все в радіусі 50км
3. Rapid Iteration
New models кожні 6-12 місяців
→ Phantom 1 → 2 → 3 → 4 за 4 роки
4. Quality Control
Жорсткі стандарти на кожному етапі
→ 100% functional testing, environmental chambers
5. Vertical Integration
Від R&D до customer support
→ Software, hardware, apps, cloud — все in-house
📊 Result: 70%+ global drone market share

## Slide 11
Ключові висновки Лекції 7
1. CM selection — critical decision: due diligence обов'язкова
2. Pilot production — навчальний досвід перед scale
3. QC на трьох рівнях: Incoming → In-Process → Final
4. Yield management — continuous improvement від 75% → 98%
5. Root cause analysis — dig deep з 5 Whys
6. Vertical integration дає competitive advantage (DJI приклад)

## Slide 12
Наступна лекція
SCALING PRODUCTION
1K → 10K → 100K units | Automation | Continuous Improvement
Підготуйте: Production Plan для вашого проекту