## Slide 1
ЛЕКЦІЯ 8
SCALING PRODUCTION
Від 1,000 до 100,000+ units

## Slide 2
Що ми розглянемо
1
Scaling challenges: 1K → 10K → 100K+ units
2
Automation: коли і як автоматизувати
3
Process optimization та lean manufacturing
4
Managing growth: hiring, training, systems
5
Кейс: Tesla Model 3 Production Ramp

## Slide 3
Етапи Scaling Production
Pilot
100-1,000
Manual або semi-auto
5-10 осіб
Process stabilization, yield improvement
Low Volume
1K-10K
Semi-automated lines
20-50 осіб
Component supply, quality consistency
Medium Volume
10K-100K
Automated + manual touch
50-200 осіб
Automation ROI, process documentation
High Volume
100K+
Highly automated
200+ осіб
Supply chain complexity, quality at scale
⚡ Кожен етап має унікальні виклики — не можна просто "scale up"

## Slide 4
Коли автоматизувати?
ROI аналіз для automation decisions
✓ Volume достатній?
>10,000 units/рік мінімум
→ Automation setup дорогий ($50-500K)
✓ Process стабільний?
Yield >95%, мінімум змін
→ Автоматизувати нестабільний процес = марно
✓ ROI прийнятний?
Payback <18 місяців
→ Швидкі зміни в hardware — довгий ROI ризиковий
✓ Skill доступний?
Можете наняти automation engineers
→ Підтримка automation потребує expertise
💡 Start з selective automation — критичні bottlenecks спочатку

## Slide 5
ROI Розрахунок: Automated PCB Testing
Manual Testing
Automated Testing
• Time: 5 min/unit
• Labor: $20/година
• Cost/unit: $1.67
• Throughput: 12 units/година
• Human error: 2-3%
• Scalability: Linear з workers
• Time: 30 sec/unit
• Machine: $80K investment
• Cost/unit: $0.15 (amortized)
• Throughput: 120 units/година
• Error: <0.1%
• Scalability: High
Break-even: $80K / ($1.67 - $0.15) = 52,632 units (payback ~6 місяців @ 10K/місяць)

## Slide 6
Lean Manufacturing Principles
Eliminate waste, maximize value
1. Transportation
Переміщення матеріалів між цехами
✓ Optimize layout, зменшити відстані
2. Inventory
Excess WIP (work in progress) на лінії
✓ Just-in-time delivery, smaller batches
3. Motion
Оператор тягнеться за інструментами
✓ Ergonomic workstations, tool proximity
4. Waiting
Line зупинена через компоненти
✓ Buffer stock critical parts, balance line
5. Overproduction
Робити більше ніж потрібно
✓ Produce to demand, не "just in case"
6. Over-processing
Надмірна якість перевірка
✓ Optimize QC processes, remove redundancy
7. Defects
Rework та scrap
✓ Root cause analysis, process improvement

## Slide 7
Continuous Improvement (Kaizen)
Small incremental changes → big results over time
PLAN
DO
CHECK
ACT
→ PLAN: Identify bottleneck (soldering takes 2 min)
→ DO: Test new solder tip (reduces to 1.5 min)
→ CHECK: Measure across 100 units (confirmed!)
→ ACT: Standardize new tip на всіх лініях
🎯 1% improvement щодня = 37× краще за рік

## Slide 8
Managing Growth: People та Systems
Hiring at Scale
Потрібно 50+ операторів за 2 місяці
• Partner з recruitment agencies
• Clear job descriptions
• Fast onboarding process
Training Consistency
Кожен тренер по-різному навчає
• Standardized training materials
• Video tutorials
• Certification process
Quality Maintenance
Більше людей = більше variability
• Clear work instructions (SOPs)
• Regular audits
• Incentive programs для якості
Communication Breakdown
Info не доходить до всіх
• Daily huddles
• Visual management boards
• Digital tools (Slack, etc)

## Slide 9
Кейс: Tesla Model 3 Production Ramp
Lessons від "Production Hell" до 5,000 cars/week
1. Over-automation = bad
Excessive robotics caused constant breakdowns
→ Simplified automation, added human workers
2. Tent production line
Built temporary assembly під намет (sprung structure)
→ Faster than building permanent facility
3. Vertical integration
Battery production bottleneck
→ Gigafactory — own battery supply
4. Elon sleeping на заводі
Leadership presence critical при crisis
→ Hands-on problem solving, fast decisions
5. Iterative improvements
1,000 → 2,000 → 3,000 → 5,000/week
→ Small steps, continuous learning
📊 Result: From 0 → 5,000/week in 6 months (target met June 2018)

## Slide 10
Scaling Readiness Checklist
Готові до scale? Перевірте ці пункти
Product
☐ Design frozen (no major changes expected)
☐ Yield стабільний >95%
☐ Cost model validated
Process
☐ SOPs documented для всіх кроків
☐ QC processes working
☐ Bottlenecks identified
Supply Chain
☐ Component availability confirmed
☐ Dual sourcing для critical parts
☐ Inventory план ready
Manufacturing
☐ CM capacity confirmed
☐ Automation план (if needed)
☐ Tooling готове
Team
☐ Hiring plan in place
☐ Training materials ready
☐ Management structure clear
Financial
☐ Capital для scale secured
☐ Cash flow модель working
☐ Unit economics profitable

## Slide 11
Ключові висновки Лекції 8
1. Scaling — це не просто "більше того ж", кожен етап унікальний
2. Automation тільки коли: volume high, process stable, ROI good
3. Lean manufacturing — eliminate waste, continuous improvement
4. Team scaling критичний — hiring, training, systems
5. Learn від Tesla: iterate, simplify, stay hands-on
6. Checklist: product, process, supply chain, team, finance

## Slide 12
Наступні тижні
Тиждень 9: Compliance, IP, та Business Models
Тижні 10-11: Funding та Go-to-Market
Тиждень 12: Final Project Presentations
Milestone 3: Production Plan та Scaling Strategy
Дедлайн: Тиждень 11