## Slide 1: Архітектура комп’ютера
Лекція 1
Лектор:
доцент кафедри КБ та ЗІ, к.т.н., доцент Шелуха Олексій

## Slide 2: Зміст лекції
Представлення структури дисципліни
Системи числення
Арифметичні операції з двійковими числами

## Slide 3: Структура дисципліни
Структура комп’ютера. Архітектура x86/IA-32 та х86-64
Системи числення та представлення даних у пам’яті комп’ютера
Основи мови Assembler. Команди обміну даними
Програмування на мові Assembler. Використання математичного співпроцесора

## Slide 4: Комп’ютерні та периферійні пристрої

## Slide 5: Структура фон-нейманівської архітектури
Основними компонентами цієї архітектури є:
1. Процесор – виконує обчислення та керує всією системою.
2. Пам’ять – зберігає програми й дані.
3. Пристрої введення/виведення – забезпечують обмін інформацією між комп’ютером і зовнішнім середовищем.
4. Системна шина – передає дані між цими компонентами.

## Slide 6: Порівняння фон-нейманівської та гарвардської архітектур.

## Slide 7: Системи числення
Система числення – це сукупність правил запису та оперування числами. Вона визначає, яким чином числа представляються та інтерпретуються в письмовій або цифровій формі.
Системи числення бувають позиційними та непозиційними.
Непозиційні СЧ - значення цифри не залежить від її місця у числі.
Позиційні СЧ - значення цифри залежить від її позиції у записі числа.
Єгипетська СЧ (близько 3000 р. до н. е.):
  1– вертикальна риска
  10 – підкова або дуга
  100 – спіраль, моток мотузки
  1000 – лотос
  10000 – вказівний палець
  100000 – пуголовок (або жаба)
  1000000 – людина з піднятими руками
Головний недолік непозиційних систем – їхня складність у виконанні арифметичних операцій. Додавання, віднімання, множення та ділення в таких системах було громіздким і незручним.

## Slide 8: Системи числення
Позиційна система числення – це спосіб запису чисел, у якому значення цифри визначається не лише її самим значенням, а й позицією в числі. Кожна позиція відповідає певному ступеню основи системи числення.
Основа системи числення – кількість різних цифр або символів, які можуть бути використані для запису одного розряду числа. Так у десятковій системі (основа 10) дозволеними є цифри від 0 до 9. Виведемо загальну формулу позиційного числа. Число у позиційній системі числення з основою b (наприклад, b=10 для десяткової системи) можна записати так:
де: – цифра на позиції (розряді) ;
– основа системи числення; степінь i може бути як додатнім числом (для цілої частини), так і від’ємним (для дробової частини).

## Slide 9: Десяткова система числення (decimal)
Використовує десять арабських цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
N-розрядне десяткове число може представляти одну з 10N цифрових комбінацій: 0, 1, 2, 3, … 10N − 1. Це називається діапазоном N-розрядного числа. Десяткове число, що складається з трьох цифр (розрядів), наприклад, становить одну з 103=1000 можливих цифрових комбінацій в діапазоні від 0 до 999.
Розглянемо десяткове число 974210 :

## Slide 10: Двійкова система числення (binary)
Одиночний біт (BInary digit - BIT) може набувати одне з двох значень, 0 або 1.
У двійковому числі «вага» кожної позиції збільшується (так само, як і в десятковому – справа наліво) наступним чином: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 і т.д.
Розглянемо двійкове число 101102 :

## Slide 11
1-бітні двійкові числа | 2-бітові двійкові числа | 3-бітові двійкові числа | 4-бітові двійкові числа | Десяткові еквіваленти
0 | 00 | 000 | 0000 | 0
1 | 01 | 001 | 0001 | 1
 | 10 | 010 | 0010 | 2
 | 11 | 011 | 0011 | 3
 |  | 100 | 0100 | 4
 |  | 101 | 0101 | 5
 |  | 110 | 0110 | 6
 |  | 111 | 0111 | 7
 |  |  | 1000 | 8
 |  |  | 1001 | 9
 |  |  | 1010 | 10
 |  |  | 1011 | 11
 |  |  | 1100 | 12
 |  |  | 1101 | 13
 |  |  | 1110 | 14
 |  |  | 1111 | 15
Ступінь 2х | Кількість біт (знаків) | Діапазон значень (min ÷ max)
20 | 1 (x) | 2 (0 ÷ 1)
21 | 2 (xx) | 4 (0 ÷ 3)
22 | 3 (xxx) | 8 (0 ÷ 7)
23 | 4 (xxxx) | 16 (0 ÷ 15)
24 | 5 (x xxxx) | 32 (0 ÷ 31)
25 | 6 (xx xxxx) | 64 (0 ÷ 63)
26 | 7 (xxx xxxx) | 128 (0 ÷ 127)
27 | 8 (xxxx xxxx) | 256 (0 ÷ 255)
28 | 9 (x xxxx xxxx) | 512 (0 ÷ 511)
29 | 10 (xx xxxx xxxx) | 1 024 (0 ÷ 1023)
210 | 11 (xxx xxxx xxxx) | 2 048 (0 ÷ 2047)
211 | 12 (xxxx xxxx xxxx) | 4 096 (0 ÷ 4095)
212 | 13 (x xxxx xxxx xxxx) | 8 192 (0 ÷ 8191)
213 | 14 (xx xxxx xxxx xxxx) | 16 384 (0 ÷ 16383)
214 | 15 (xxx xxxx xxxx xxxx) | 32 768 (0 ÷ 32767)
215 | 16 (xxxx xxxx xxxx xxxx) | 65 536 (0 ÷ 65535)
216 | 17 (x xxxx xxxx xxxx xxxx) | 131 072 (0 ÷ 131071)

## Slide 12: Вісімкова система числення (octal)
Для запису вісімкових чисел використовуються цифри від 0 до 7.
У вісімковому числі «вага» кожної позиції змінюється так: 1, 8, 82 (або 64), 83 (або 512), 84 (або 4096) і т.д.
Кожна вісімкова цифра прямо відповідає 3-розрядному двійковому числу. 38 = 0112, 58 = 1012, 78 = 1112 та 18 = 0012, так що 35718 = 011 101 111 0012
Розглянемо вісімкове число 35718 :

## Slide 13
Вісімкові цифри | Десяткові еквіваленти | Двійковий еквівалент
0 | 0 | 000
1 | 1 | 001
2 | 2 | 010
3 | 3 | 011
4 | 4 | 100
5 | 5 | 101
6 | 6 | 110
7 | 7 | 111
10 | 8 | 001 000
11 | 9 | 001 001
12 | 10 | 001 010
13 | 11 | 001 011
14 | 12 | 001 100
15 | 13 | 001 101
16 | 14 | 001 110
17 | 15 | 001 111

## Slide 14: Шістнадцяткова система числення (hexadecimal)
Для запису шістнадцяткових чисел використовуються цифри від 0 до 9 та літери від A до F.
У шістнадцятковому числі «вага» кожної позиції змінюється так: 1, 16, 162 (або 256), 163 (або 4096) і т.д.
Кожна шістнадцяткова цифра прямо відповідає 4-розрядному двійковому числу. 216 = 00102, Е16 = 11102 та D16 = 11012, так що 2ED16 = 0010 1110 11012
Розглянемо шістнадцяткове число 2ED16 :

## Slide 15
Шістнадцяткові цифри | Десяткові еквіваленти | Двійковий еквівалент
0 | 0 | 0000
1 | 1 | 0001
2 | 2 | 0010
3 | 3 | 0011
4 | 4 | 0100
5 | 5 | 0101
6 | 6 | 0110
7 | 7 | 0111
8 | 8 | 1000
9 | 9 | 1001
A | 10 | 1010
B | 11 | 1011
C | 12 | 1100
D | 13 | 1101
E | 14 | 1110
F | 15 | 1111

## Slide 16: Байти, напівбайти, слова тощо
Група із восьми бітів називається байт (byte). Байт представляє 28 = 256 цифрових комбінацій.
Група із чотирьох бітів (половина байта) називається напівбайт (nibble). Напівбайт представляє 24 = 16 цифрових комбінацій.
1024 байти = 1 кілобайт (КБ), 1024 біти = 1 кілобіт (Кб або Кбіт)

## Slide 17: Переведення між системами числення
Переведення десяткового числа в інші системи числення виконується методом послідовного цілочисельного ділення на основу потрібної системи числення з виділенням остачі (в програмуванні для виділення остачі часто використовується знак %), доки результат не буде дорівнювати нулю, і в подальшому записі остачі від ділення у зворотному порядку.
Приклад 1а. Переведення десяткового числа в двійкове:
  , остача 1 – записуємо в наймолодший, 0 (нульовий) розряд.
  , остача 0 – записуємо в 1 розряд;
  , остача 0 – записуємо в 2 розряд;
  , остача 1 – записуємо в 3 розряд;
  , остача 0 – записуємо в 4 розряд;
  , остача 1 – записуємо в 5 розряд;
  , остача 1 – записуємо в 6 розряд;
  , остача 1 – записуємо в 7 розряд;
  , остача 1 – записуємо в 8 розряд;
  , остача 1 – записуємо в 9 розряд;
  , остача 1 – результат 0 – ділення завершено, записуємо в старший, 10 розряд.
Результат (записуємо остачі у зворотному порядку): 111111010012.

## Slide 18: Переведення між системами числення
Приклад 2а. Переведення десяткового числа в вісімкове:
, остача 1 – записуємо в 0 (молодший) розряд;
, остача 5 – записуємо в 1 розряд;
, остача 7 – записуємо в 2 розряд;
, остача 3 – записуємо в 3 (старший) розряд.
Результат: 37518
Приклад 3а. Переведення десяткового числа в шістнадцяткове:
, остача 9 – записуємо в 0 (молодший) розряд;
, остача 14 – записуємо відповідне десятковому 14 значення Е в 1 розряд;
, остача 7 – записуємо в 2 (старший) розряд.
Результат: 7Е916.

## Slide 19: Переведення між системами числення
Переведення інших систем числення в десяткову виконується методом розкладання числа на розряди, множення значення в розряді на відповідну степінь основи з подальшою сумою отриманих значень. Для наочності розглянемо обернені до попередніх приклади.
Приклад 1б. Переведення двійкового числа 111111010012в десяткове відбувається наступним чином:
Визначаємо розряди зліва на право, які використовуємо як степені двійки.
Перемножуємо значення на степінь і додаємо:
Приклад 1в. Для двійкових чисел з невеликою кількістю нулів може використовуватись метод віднімання. Для цього береться розряд на один старше найбільш значущого біта мінус одиниця і від цього числа віднімаються лише ті розряди, у яких у вихідному числі стоїть нуль. Враховуючи табличку з попереднього прикладу розраховуємо:
Значення | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Розряд | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Степінь 2 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 20: Переведення між системами числення
Приклад 2б. Перетворимо вісімкове число 37518 у десяткове:
Визначаємо розряди зліва на право, які використовуємо як степені вісімки
Перемножуємо значення на степінь і додаємо:
Приклад 3б: Перетворимо шістнадцяткове число 7Е916 у десяткове:
Визначаємо розряди зліва на право, які використовуємо як степені 16:
Перемножуємо значення на степінь і додаємо:
Значення | 3 | 7 | 5 | 1
Розряд | 3 | 2 | 1 | 0
Степінь 8 | 512 | 64 | 8 | 1
Значення в шістнадцятковій СЧ | 7 | E | 9
Значення в десятковій СЧ | 7 | 14 | 9
Розряд | 2 | 1 | 0
Степінь 16 | 256 | 16 | 1

## Slide 21: Переведення між системами числення
Для переведення між двійковою, вісімковою та шістнадцятковою системами числення використовується через двійкову систему методом групування двійкових цифр по 3 та 4 розряди для вісімкової та шістнадцяткової систем відповідно. Групування двійкових цифр виконується справа наліво.
Приклад 4. Для переведення з двійкової в вісімкову і назад ділимо по групами по 3 цифри (так звані «тріади»), порожні старші розряди, за необхідності, заповнюємо нулями:
111111010012 → 011 111 101 001
0112 = 38; 1112 = 78; 1012 = 58; 0012 = 18
Результат: 37518.
І зворотній розрахунок для числа 5478:
58 = 1012 ; 48 = 1002 ; 78 = 1112 .
Результат: 1011001112

## Slide 22: Переведення між системами числення
Приклад 5. Для переведення з двійкової в шістнадцяткову і назад ділимо по групами по 4 цифри («тетради»), порожні старші розряди, за необхідності, заповнюємо нулями:
111111010012 → 0111 1110 1001
01112 = 716 ; 11102 = 1416 ; 10012 = 916.
Результат: 7Е916.
І зворотній розрахунок для числа 54716:
516 = 01012 ; 416 = 01002 ; 716 = 01112 .
Результат: 101010001112
Приклад 6. Для переведення з вісімкової в шістнадцяткову і назад виконується проміжне переведення в двійкову систему, при цьому порожні старші розряди можуть доповнюватись нулями. Використаємо зворотні розрахунки з попередніх прикладів. Переведемо вісімкове число 5478 в шістнадцяткову систему числення:
5478 = 101 100 1112 → 0001 0110 01112 = 16716
Переведемо шістнадцяткове число 54716 в вісімкову систему числення:
54716 = 0101 0100 01112 → 010 101 000 1112 = 25078

## Slide 23
Дякую за увагу!

## Slide 24: Список використаних джерел
1. Шелуха О.О. Основи архітектури комп’ютера: навчальний посібник. – Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2026. – 208 с.
2. Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с.
3. David Harris, Sarah Harris. Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. Morgan Kaufmann. 2012 – 720р.