## Slide 1
ЛЕКЦІЯ № 2
Джерела і типи
воєнно зумовленого
забруднення
Повоєнне відновлення забруднених територій
Е2 «Екологія» • магістерський рівень
02
Notes: Лекція № 2. Матеріал користувача. Ілюстрація має узагальнювальний характер і не є документальним зображенням конкретної події.

## Slide 2
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ
Поняття воєнно зумовленого забруднення
02
ВИЗНАЧЕННЯ
Забруднення довкілля — надходження або утворення речовин, організмів чи видів енергії в кількостях, які погіршують якість довкілля, порушують екосистеми або створюють ризик для здоров’я.
ВИЗНАЧЕННЯ
Воєнно зумовлене забруднення — забруднення компонентів довкілля, що прямо або опосередковано виникає через бойові дії, військову інфраструктуру, руйнування об’єктів, пожежі, мінування та відходи війни.
ПРОЯВИ ЗАБРУДНЕННЯ
небезпечні концентрації речовин
зміна фізичних властивостей
порушення біогеохімічних процесів
токсичний вплив на організми
втрата екосистемних функцій
обмеження використання території
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
раптовість і одночасна дія чинників
суміші різних забруднювачів
просторове розсіювання
обмежений і небезпечний доступ
неповні дані про склад речовин
прихований та повторний вплив
поєднання хімічної і мінної небезпеки
UNEP визначає наслідки війни в Україні як комплексну багатовимірну екологічну кризу.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача. Джерело: UNEP, The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine: A Preliminary Review. https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-ukraine-preliminary-review

## Slide 3
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
Воєнне порушення і воєнне забруднення території
03
ВИЗНАЧЕННЯ
Воєнне порушення території — зміна структури, рельєфу, ґрунтового покриву, рослинності, гідрологічного режиму або просторових зв’язків унаслідок воєнної діяльності.
ВИЗНАЧЕННЯ
Воєнне забруднення території — накопичення небезпечних речовин, матеріалів, організмів або фізичних факторів у компонентах довкілля.
ОДНА ВИРВА — КІЛЬКА ВИДІВ ВПЛИВУ
ВИРВА
механічне порушення
ЗАЛИШКИ ВИБУХІВКИ
хімічне забруднення
УЛАМКИ
фізичне засмічення і джерело металів
НЕРОЗІРВАНИЙ БОЄПРИПАС
безпосередня небезпека
ВОДА У ВИРВІ
перенесення речовин у ґрунтові води
Одна воєнна подія може одночасно спричинити механічний, хімічний і фізичний вплив.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 4
ПРОЦЕС ЗАБРУДНЕННЯ
Джерело забруднення та забруднювач
04
ВИЗНАЧЕННЯ
Джерело забруднення — об’єкт, процес або подія, з яких забруднювач надходить у довкілля.
ВИЗНАЧЕННЯ
Забруднювач — речовина, суміш, біологічний агент або вид енергії, присутність якого може негативно впливати на людину та екосистеми.
ДЖЕРЕЛА
зруйнована нафтобаза
вирва після вибуху
пошкоджений хімічний склад
згоріла військова техніка
аварійна каналізаційна система
затоплена шахта
промислова пожежа
›
ЗАБРУДНЮВАЧІ
нафтопродукти
свинець і кадмій
поліциклічні ароматичні вуглеводні
залишки вибухових речовин
азбестовий пил
патогенні мікроорганізми
радіонукліди, шум і тепло
Джерело відповідає на запитання «звідки?», забруднювач — «що саме потрапляє у довкілля?».
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 5
МІГРАЦІЯ І ВПЛИВ
Шлях міграції та реципієнт
05
ВИЗНАЧЕННЯ
Шлях міграції забруднювача — середовище або процес, за допомогою якого забруднювач переміщується від джерела до об’єкта впливу.
ВИЗНАЧЕННЯ
Реципієнт — людина, організм, популяція, екосистема або природний ресурс, на який діє забруднювач.
ОСНОВНІ ШЛЯХИ
атмосферне перенесення
поверхневий стік
інфільтрація у ґрунт
рух із ґрунтовими водами
річковий потік і ерозія
поглинання рослинами
накопичення в організмах
переміщення ґрунту та відходів
ОСНОВНІ РЕЦИПІЄНТИ
населення та аварійні служби
сапери
сільськогосподарські рослини
ґрунтова біота
водні організми і запилювачі
лісові екосистеми
джерела питної води
Воєнна подія
›
Джерело
›
Забруднювач
›
Шлях
›
Реципієнт
›
Наслідок
Приклад: обстріл нафтобази › резервуар › нафтопродукти › ґрунтові води › водозабір › ризик для питної води
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача. Загальна схема оцінювання: воєнна подія, джерело, забруднювач, шлях міграції, реципієнт, наслідок.

## Slide 6
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ
Походження і просторовий характер надходження
06
ВИЗНАЧЕННЯ
Класифікація джерел воєнного забруднення — систематизація джерел за їхнім зв’язком із бойовими діями, просторовою формою та механізмом надходження забруднювачів.
ПРЯМІ ДЖЕРЕЛА
Вибухи, уламки, залишки вибухових речовин, знищена техніка, витоки військового пального, полігони та підриви споруд.
ОПОСЕРЕДКОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Промислові аварії, руйнування очисних споруд, зупинка насосів, затоплення шахт, пожежі на складах та накопичення відходів.
ТОЧКОВІ
резервуар, вирва, склад, згоріла техніка
ЛІНІЙНІ
трубопровід, дорога, траншея, колектор
ПЛОЩИННІ
зона обстрілу, пожежа, мінне поле, затоплення
Одна територія може одночасно містити точкові, лінійні та площинні джерела.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 7
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ
Джерела за тривалістю дії
07
ВИЗНАЧЕННЯ
Тривалість дії джерела — часова характеристика, яка показує, як довго або за яких умов джерело утворює чи повторно вивільняє забруднювачі.
РАЗОВЕ
Короткочасна подія
вибух або одноразовий аварійний викид
01
ПЕРІОДИЧНЕ
Повторювана дія
забруднений стік після кожної сильної зливи
02
ПОСТІЙНЕ
Тривале надходження
резервуар, що протікає, або затоплена шахта
03
ВІДКЛАДЕНЕ
Небезпека з часом
корозія уламків, руйнування контейнерів, вимивання з відходів
04
Часова поведінка джерела визначає частоту моніторингу та терміновість локалізації.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 8
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Боєприпаси, вибухи та залишки вибухових речовин
08
ВИЗНАЧЕННЯ
Залишки вибухових речовин — компоненти вибухових сумішей і продукти їх перетворення, що потрапляють у ґрунт, воду, донні відклади або повітря після застосування боєприпасів.
ВИБУХ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ
руйнування ґрунту, вирва і перемішування горизонтів
втрата рослинного покриву
пил, дрібнодисперсні частинки й уламки
продукти горіння та залишки вибухових речовин
пожежі й пошкодження інфраструктури
ЕНЕРГЕТИЧНІ СПОЛУКИ
тринітротолуол
гексоген
октоген
продукти трансформації
МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Pb • Cu • Zn • Ni
Cr • Cd • Sb • Mn
НЕБЕЗПЕКУ ВИЗНАЧАЮТЬ
тип речовини • повнота детонації • кількість боєприпасів • pH і органічна речовина • вологість • температура • мікроорганізми • глибина ґрунтових вод
Метали не руйнуються: вони мігрують, накопичуються в ґрунті, рослинах і трофічних ланцюгах.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 9
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Військова техніка, паливо та мастильні матеріали
09
ВИЗНАЧЕННЯ
Нафтопродуктове забруднення — надходження у довкілля нафти, бензину, дизельного пального, мастил та інших вуглеводневих сумішей.
ДЖЕРЕЛА
паливні баки й автоцистерни
витоки під час заправлення
неізольоване зберігання
спалена техніка і склади
мастила та технічні рідини
ЗАБРУДНЮВАЧІ
аліфатичні й ароматичні вуглеводні
бензен, толуен, етилбензен, ксилени
поліциклічні ароматичні вуглеводні
продукти горіння та присадки
ВПЛИВ НА ҐРУНТ
закупорювання пор і порушення газообміну
зміна водопроникності
пригнічення біоти, насіння та рослин
міграція до ґрунтових вод
У водоймах нафтова плівка обмежує газообмін, пошкоджує гідробіонтів і порушує самоочищення.
Легкі фракції швидше випаровуються і мігрують; важкі довше зберігаються у верхніх горизонтах.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 10
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Пожежі та продукти горіння
10
ВИЗНАЧЕННЯ
PM₂.₅ — частинки з аеродинамічним діаметром до 2,5 мкм, здатні проникати у глибокі відділи дихальної системи.
ТИПИ ВОЄННИХ ПОЖЕЖ
лісові та степові
нафтобази й промислові підприємства
склади, будівлі та полімерні матеріали
звалища і військова техніка
ОСНОВНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ
PM₁₀ і PM₂.₅, сажа
CO, оксиди азоту та сірки
леткі органічні сполуки й ПАВ
діоксини, фурани та сполуки металів
ВТОРИННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ
сажа, зола й пил осідають на ґрунт, рослинність, водойми та агроугіддя; опади змивають їх у водотоки або сприяють інфільтрації
Завершення горіння не означає завершення екологічної небезпеки.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 11
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Руйнування промислових об’єктів
11
ВИЗНАЧЕННЯ
Ефект доміно — послідовність взаємопов’язаних аварій, коли пошкодження одного об’єкта спричиняє аварії на інших об’єктах.
ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ
хімічні, нафтопереробні й металургійні підприємства
склади пального та агрохімікатів
виробництва добрив
хвостосховища і шламонакопичувачі
шахти, ТЕС і трансформаторні підстанції
склади відходів
МОЖЛИВІ ЗАБРУДНЮВАЧІ
кислоти, луги, аміак і хлорвмісні сполуки
феноли, метали та нафтопродукти
органічні розчинники й пестициди
мінеральні добрива та ціаніди
поліхлоровані біфеніли
зола і шлаки
Ракетний удар
›
Резервуар
›
Витік
›
Пожежа
›
Сусідній склад
›
Сток у водойму
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 12
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Гірничодобувні об’єкти та затоплення шахт
12
ВИЗНАЧЕННЯ
Шахтні води — підземні та технологічні води, які надходять у гірничі виробки та можуть містити підвищені концентрації солей, металів і завислих речовин.
ПРИПИНЕННЯ ВІДКАЧУВАННЯ
Підняття вод
›
Підтоплення
›
Вихід на поверхню
›
Забруднення водоносних горизонтів
ВОДА
сульфати, метали, солі
ҐРУНТИ
засолення і підтоплення
РЕЛЬЄФ
просідання поверхні
СПОРУДИ
порушення стійкості
Особлива загроза — довготривалий неконтрольований рух вод між шахтами та водоносними горизонтами.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 13
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Руйнування водогосподарської та комунальної інфраструктури
13
ВИЗНАЧЕННЯ
Воєнно зумовлене забруднення водної інфраструктури — надходження неочищених стоків і небезпечних речовин у поверхневі або підземні води через пошкодження систем водопостачання та водовідведення.
ДЖЕРЕЛА
колектори й очисні споруди
насосні станції та водогони
дамби й водозабори
затоплені склади та промислові території
неконтрольовані скиди
ДОМІШКИ У ВОДІ
органічні речовини
азот і фосфор
патогенні мікроорганізми
нафтопродукти й метали
завислі речовини, хімікати, відходи
НАСЛІДКИ
зростання БСК і дефіцит кисню
евтрофікація
загибель гідробіонтів
санітарне погіршення
обмеження використання
накопичення у донних відкладах
Пошкодження водної інфраструктури одночасно створює екологічну, санітарну та гуманітарну небезпеку.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 14
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Відходи руйнування
14
ВИЗНАЧЕННЯ
Відходи руйнування — суміш матеріалів, що утворилася внаслідок пошкодження або знищення будівель, інженерних споруд, промислових об’єктів і транспортної інфраструктури.
СКЛАД
бетон, цегла, деревина, метал і скло
пластмаси та ізоляційні матеріали
електронне й покрівельне обладнання
хімічні залишки, забруднений ґрунт, уламки боєприпасів
НЕБЕЗПЕЧНІ КОМПОНЕНТИ
азбест і свинцеві фарби
ртутні прилади й акумулятори
мастила, трансформаторні рідини та пальне
медичні й невідомі промислові відходи
вибухонебезпечні предмети
РИЗИКИ ПОВОДЖЕННЯ
пил та азбестові волокна
забруднення нових територій і вод
змішування різних потоків
втрата ресурсного потенціалу
травмування населення
ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕДУМОВА СОРТУВАННЯ
перевірка території на вибухонебезпечні предмети уповноваженими фахівцями
Контрольоване сортування запобігає вторинному забрудненню і зберігає матеріали для повторного використання.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 15
ЛЕКЦІЯ № 2 • ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Радіаційні та ядерні ризики
15
ВИЗНАЧЕННЯ
Радіаційне забруднення — наявність радіонуклідів у довкіллі понад природний фон або нормативні рівні внаслідок аварій, пошкодження об’єктів чи переміщення забруднених матеріалів.
ПОТЕНЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА
атомні електростанції
сховища радіоактивних відходів
дослідницькі установки
медичні та промислові джерела випромінювання
території попереднього забруднення
пошкоджені системи контролю і зберігання
ВИЗНАЧЕННЯ
Ресуспензія — повторне підняття в атмосферу частинок, які раніше осіли на ґрунт або інші поверхні.
ЧИННИКИ РЕСУСПЕНЗІЇ
рух військової техніки
пожежі
порушення ґрунтового покриву
Найвищий ризик виникає там, де радіонукліди накопичувалися ще до бойових дій.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 16
ЛЕКЦІЯ № 2 • ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Біологічне забруднення
16
ВИЗНАЧЕННЯ
Біологічне забруднення — надходження або надмірне поширення мікроорганізмів, паразитів чи інших біологічних агентів, здатних створювати ризики для людей, тварин або екосистем.
ВОЄННО ЗУМОВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА
пошкоджені каналізаційні системи й очисні споруди
затоплені місця зберігання відходів
порушення ветеринарного контролю
накопичення загиблих тварин
порушення зберігання харчових продуктів
забруднення питної води та стихійні звалища
МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
зростання чисельності патогенів
погіршення санітарного стану води
поширення переносників захворювань
спалахи інфекцій
порушення мікробіологічних процесів у ґрунті й водоймах
Біологічна небезпека поєднує екологічні, ветеринарні та санітарно-епідемічні ризики.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 17
ЛЕКЦІЯ № 2 • ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Фізичне забруднення та порушення
17
ВИЗНАЧЕННЯ
Фізичне забруднення — зміна фізичних характеристик середовища або надходження фізичної енергії та матеріалів, що порушують стан організмів і екосистем.
Шум
Вібрація
Ударні хвилі
Тепло
Світло
Електромагнітний вплив
Радіаційний вплив
Уламки
Зміна температури води
АКУСТИЧНИЙ ВПЛИВ
стрес і порушення розмноження
зміна міграційних маршрутів
витіснення видів
ускладнення комунікації тварин
СВІТЛОВИЙ І ТЕПЛОВИЙ ВПЛИВ
зміна добових ритмів і поведінки нічних видів
порушення орієнтації птахів та комах
зміна температурного й кисневого режиму водойм
Фізичний вплив може змінювати поведінку організмів навіть без хімічного забруднення.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 18
ЛЕКЦІЯ № 2 • ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Первинне і вторинне забруднення
18
ВИЗНАЧЕННЯ
Первинне забруднення — безпосереднє надходження забруднювача в довкілля з джерела.
ВИЗНАЧЕННЯ
Вторинне забруднення — повторне переміщення забруднювачів або утворення нових небезпечних сполук унаслідок фізичних, хімічних чи біологічних процесів.
ПЕРВИННІ ПРИКЛАДИ
витік дизельного пального
пил під час вибуху
стічні води у річці
осідання уламків
розлив промислового реагенту
ВТОРИННІ ПРИКЛАДИ
змивання забрудненого ґрунту
вимивання металів з уламків
перенесення пилу вітром
поглинання рослинами
продукти трансформації
переміщення забруднених відходів
Пожежа
›
Викид
›
Осідання
›
Змивання
›
Водойма
›
Донні відклади
›
Організми
›
Харчовий ланцюг
Каскадний вплив переносить забруднення далеко за межі первинного джерела.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 19
ЛЕКЦІЯ № 2 • ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Типи воєнно зумовленого забруднення
19
ВИЗНАЧЕННЯ
Тип воєнно зумовленого забруднення — категорія впливу, визначена природою чинника, джерелом його утворення та компонентами довкілля, які зазнають змін.
Тип | Основні джерела | Забруднювачі або чинники | Компоненти довкілля
Хімічне | Боєприпаси, техніка, аварії | Метали, нафтопродукти, вибухові й органічні речовини | Ґрунти, води, повітря
Механічне | Вибухи, траншеї, техніка | Вирви, ущільнення, перемішування горизонтів | Ґрунти, ландшафти
Фізичне | Вибухи, пожежі, техніка | Шум, вібрація, тепло, пил, уламки | Повітря, ґрунти, біота
Біологічне | Каналізація, відходи | Патогенні мікроорганізми, паразити | Води, ґрунти, продукти
Радіаційне | Радіаційно небезпечні об’єкти | Радіонукліди, іонізуюче випромінювання | Повітря, ґрунти, води, біота
Комбіноване | Аварії, пожежі, руйнування міст | Суміш хімічних, фізичних і біологічних чинників | Усі компоненти
Вторинне | Ерозія, стік, перенесення відходів | Повторно мобілізовані забруднювачі | Суміжні території та води
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 20
ЛЕКЦІЯ № 2 • ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Забруднення основних компонентів довкілля
20
ВИЗНАЧЕННЯ
Компонент довкілля — відносно самостійна частина природного середовища, у якій забруднювачі накопичуються, трансформуються або переміщуються.
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
вибухи, пожежі, пальне, руйнування будівель, техніка і пил
Особливість: різкий пік концентрацій та перенесення шлейфу
ҐРУНТИ
метали, нафтопродукти, вибухові речовини, продукти горіння
Ущільнення, ерозія, перемішування горизонтів, втрата органічної речовини
ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ
аварійні скиди, стік, атмосферне випадання, каналізація, ерозія, промислові витоки й гідроспоруди
ПІДЗЕМНІ ВОДИ
інфільтрація, резервуари, вирви, трубопроводи, шахти та полігони
Складно виявляти, локалізувати й очищати
ДОННІ ВІДКЛАДИ
тимчасово накопичують забруднювачі та повторно виділяють їх у воду за зміни pH, кисневого режиму або швидкості течії
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 21
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА І ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Особливості воєнного забруднення України
21
ВИЗНАЧЕННЯ
Комплексне воєнно зумовлене забруднення України — накладання нових воєнних впливів на попереднє техногенне навантаження з одночасними ризиками для промислових, аграрних і природних територій.
ПОПЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ
старі накопичувачі відходів; забруднені шари ґрунту; шахти; резервуари; зупинка очисних систем і контролю
ПРОМИСЛОВА КОНЦЕНТРАЦІЯ
металургія; хімічні виробництва; шахти; склади; трубопроводи; електростанції; очисні споруди
АГРАРНІ ТЕРИТОРІЇ
родючість і безпечність продукції; експорт; продовольча безпека; зайнятість; якість поверхневих і підземних вод
МІННА НЕБЕЗПЕКА
обмежує обстеження, відбір проб, гасіння пожеж, лісовідновлення, землеробство й моніторинг природних територій
ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ВІДОКРЕМЛЮЮТЬ
ДОВОЄННИЙ ФОН
+
ДОДАТКОВЕ ВОЄННЕ
+
ВТОРИННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ
Польове обстеження починають лише після підтвердження безпечності доступу уповноваженими фахівцями.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 22
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА І ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Первинне визначення джерел забруднення
22
ВИЗНАЧЕННЯ
Первинне визначення джерел забруднення — послідовне встановлення воєнної події, потенційного джерела, можливих забруднювачів, шляхів міграції, реципієнтів і програми відбору проб.
1
ВОЄННА ПОДІЯ
що і коли сталося; пошкоджені об’єкти; пожежа; витоки; мінування
›
2
ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО
тип об’єкта; речовини; масштаб руйнування; резервуари, трубопроводи; напрям витоку
›
3
ПЕРЕЛІК ЗАБРУДНЮВАЧІВ
документація і паспорти безпеки; тип боєприпасу та пожежі; візуальні, дистанційні й попередні дані
4
ШЛЯХИ МІГРАЦІЇ
стік; рельєф; ґрунт; глибина підземних вод; вітер; річки, водозабори й дренаж
›
5
РЕЦИПІЄНТИ
населення; питна вода; угіддя; водойми; природоохоронні території; оселища рідкісних видів
›
6
ПРОГРАМА ВІДБОРУ ПРОБ
конкретна гіпотеза забруднення; набір проб залежить від типу джерела
Однакова програма проб для всіх ділянок є методично хибною: дослідження має перевіряти конкретну гіпотезу.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 23
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА І ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Ситуаційні ланцюги: від джерела до рішення
23
ВИЗНАЧЕННЯ
Ситуаційний ланцюг — структурований опис зв’язку між джерелом, забруднювачем, шляхом міграції, реципієнтом і пріоритетом дослідження.
Ситуація | Джерело та забруднювачі | Шлях | Реципієнти | Пріоритет / особливість
Згоріла техніка | Техніка; паливо, мастила, метали, продукти горіння | Ґрунт, стік, пил | Біота, рослини, водойма, населення | Нафтопродукти, метали, ПАВ
Вирва на полі | Боєприпас; вибухові речовини, метали, продукти горіння | Порушені горизонти, ґрунтові води | Культури, ґрунтова біота, підземні води | Мінна безпека, ґрунт, ерозія
Очисні споруди | Неочищені стоки; органіка, N, P, мікроорганізми | Канал або річка | Водна екосистема, водозабір, населення | Дефіцит O₂, санітарний ризик, евтрофікація
Пожежа на складі | Невідомі матеріали; пил, сажа, органічні сполуки, метали | Шлейф, осідання, пожежний стік | Населення, ґрунти, води, рослинність | Моніторинг повітря і стоку
Затоплена шахта | Шахтні води; солі, сульфати, метали, зависі | Водоносні горизонти, виходи на поверхню | Водозабори, річки, ґрунти, забудова | Повільна, довготривала небезпека
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.

## Slide 24
ЛЕКЦІЯ № 2 • ДЖЕРЕЛА І ТИПИ ВОЄННОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Висновки лекції № 2
24
ВИЗНАЧЕННЯ
Воєнно зумовлене забруднення — комплексний наслідок бойових дій, руйнування інфраструктури та порушення систем екологічного управління.
ДЖЕРЕЛА
боєприпаси; техніка й паливо; пожежі; промислові підприємства; шахти; очисні та гідротехнічні об’єкти; відходи руйнування
ТИПИ ТА РЕЧОВИНИ
хімічне, механічне, фізичне, біологічне, радіаційне й комбіноване; нафтопродукти, метали, вибухові речовини, продукти горіння, промислові хімікати
МІГРАЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ
повітря, стік, ґрунт, підземні води й трофічні ланцюги; первинне забруднення стає вторинним через ерозію, вимивання, пил і відходи
ОЦІНКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ
для України важливе попереднє техногенне навантаження; мінна безпека — перша умова; правильна ідентифікація визначає моніторинг, ремедіацію, рекультивацію та відновлення
БАЗОВА ЛОГІКА ЕКОЛОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ
ДЖЕРЕЛО
›
ЗАБРУДНЮВАЧ
›
ШЛЯХ МІГРАЦІЇ
›
РЕЦИПІЄНТ
›
НАСЛІДОК
Точна типізація забруднення — основа безпечного моніторингу та обґрунтованого відновлення екосистем.
E2 «Екологія» • Повоєнне відновлення забруднених територій
Notes: Матеріал користувача.