## Slide 1
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ
Лекція 1
Вступ до електроніки. Основи електричних кіл
80 хвилин

## Slide 2
План лекції
1
Оргмомент, структура курсу
5 хв
2
Предмет курсу. Електротехніка vs електроніка
10 хв
3
Фізичні величини: заряд, струм, напруга, потужність, енергія
20 хв
4
Закон Ома. Опір та провідність
20 хв
5
Джерела напруги та струму
15 хв
6
Підсумок, запитання
10 хв

## Slide 3
Предмет та завдання курсу
Електроніка
Галузь науки й техніки, що вивчає взаємодію заряджених частинок з ЕМ-полями та методи створення пристроїв обробки, передавання і зберігання інформації.
Завдання курсу
Фізичні основи роботи електричних та електронних кіл
Аналіз кіл постійного та змінного струму
Напівпровідникові прилади (діоди, транзистори)
Основи цифрової електроніки та вбудованих систем
Практичні навички: вимірювання, макетування схем

## Slide 4
Електротехніка vs Електроніка
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
• Виробництво, передавання, розподіл електроенергії
• Оперує великими потужностями (кВт, МВт)
• «Продукт» — енергія
• Лінійні елементи: проводи, обмотки, трансформатори
ЕЛЕКТРОНІКА
• Обробка, передавання інформації сигналами
• Оперує малими потужностями (мВт, Вт)
• «Продукт» — сигнал (інформація)
• Активно використовує нелінійні елементи: діоди, транзистори, мікросхеми
Приклад: трансформатор на підстанції (електротехніка) vs підсилювач звуку в навушниках (електроніка)

## Slide 5
Фізичні величини: заряд і струм
Q
Заряд
Величина, що характеризує здатність тіл брати участь в електромагнітній взаємодії. Носії — вільні електрони.
Q, Кулон (Кл)
e ≈ 1,6 × 10⁻¹⁹ Кл
1 Кл — заряд, що переноситься струмом 1 А за 1 с
I
Струм
Упорядкований (спрямований) рух вільних заряджених частинок під дією електричного поля.
I = Q / t
Одиниця: Ампер (А) • DC — постійний, AC — змінний

## Slide 6
Фізична величина: напруга
Напруга (різниця потенціалів) — робота, яку виконує електричне поле, переміщуючи одиничний заряд між двома точками кола.
Напруга є «рушійною силою» кола: без різниці потенціалів упорядкований рух зарядів (струм) неможливий.
U = A / Q
U — напруга [В] A — робота [Дж] Q — заряд [Кл]
Одиниця виміру — Вольт (В)

## Slide 7
Потужність та енергія
Швидкість перетворення електричної енергії в інші види (теплову, механічну, світлову).
Потужність
P = U × I
Одиниця — Ват (Вт)
Характеризує швидкість виконання роботи електричним колом.
Енергія
W = P × t
Одиниця — Джоуль (Дж), кВт·год
Робота, виконана колом за певний проміжок часу.

## Slide 8
Зведена таблиця величин
Величина | Позначення | Одиниця | Формула
Заряд | Q | Кулон (Кл) | Q = I · t
Струм | I | Ампер (А) | I = Q / t
Напруга | U | Вольт (В) | U = A / Q
Потужність | P | Ват (Вт) | P = U · I
Енергія | W | Джоуль (Дж) | W = P · t

## Slide 9
Закон Ома для ділянки кола
Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору ділянки кола.
I = U / R
Похідні форми: U = I·R R = U/I
Приклад: R = 100 Ом, U = 5 В → I = 5/100 = 0,05 А = 50 мА
U
I
нахил ~ 1/R

## Slide 10
Закон Ома в диференціальній формі
Закон Ома в диференціальній формі зв'язує густину електричного струму в кожній точці провідника з напруженістю електричного поля в тій самій точці
Або через питомий опір
— вектор густини струму (сила струму через одиницю площі поперечного перерізу, вимірюється в ;
— напруженість електричного поля всередині провідника (вимірюється в ;
σ — питома електропровідність середовища (вимірюється в ;
ρ — питомий опір матеріалу (вимірюється в .

## Slide 11
Опір та провідність
Опір (R) — властивість провідника перешкоджати проходженню струму через зіткнення електронів з кристалічною решіткою.
R = ρ · l / S
ρ — питомий опір, l — довжина, S — площа перерізу
Провідність G = 1/R, одиниця — Сименс (См)
°C
Вплив температури
Метали: опір зростає з температурою (позитивний температурний коефіцієнт).
Напівпровідники: опір, як правило, зменшується з температурою — зростає кількість вільних носіїв заряду.

## Slide 12
Ідеальні джерела напруги та струму
Джерело напруги
Підтримує на виводах постійну (задану) напругу незалежно від навантаження.
Внутрішній опір Rвн = 0
Приклад: лабораторний блок живлення в режимі стабілізації U
Джерело струму
Забезпечує в колі постійне (задане) значення струму незалежно від напруги на виводах.
Внутрішній опір Rвн → ∞
Приклад: зарядний пристрій у режимі CC (constant current)

## Slide 13
Реальні джерела напруги
Реальне джерело моделюється як ідеальна ЕРС (E), з'єднана послідовно з внутрішнім опором Rвн.
U = E − I × Rвн
Напруга «просідає» зі зростанням струму навантаження через втрати на Rвн.
Приклади джерел напруги
Батарейки, акумулятори, лабораторні блоки живлення (режим стабілізації U)
Приклади джерел струму
Зарядні пристрої Li-Ion (режим CC), драйвери світлодіодів

## Slide 14
Підсумок лекції
✓
Електроніка обробляє інформацію сигналами, електротехніка — передає енергію
✓
Базові величини: заряд Q, струм I, напруга U, потужність P, енергія W
✓
Закон Ома: I = U / R — основний інструмент розрахунку кіл
✓
Опір залежить від матеріалу, довжини та перерізу провідника
✓
Ідеальні джерела: напруги (Rвн = 0) і струму (Rвн → ∞)
Завдання на СРС: опрацювати конспект, підготуватися до лаб. роботи №1

## Slide 15
Питання для самоперевірки
1
Чим електроніка відрізняється від електротехніки?
2
Сформулюйте закон Ома для ділянки кола
3
Від чого залежить опір провідника?
4
Чим ідеальне джерело напруги відрізняється від джерела струму?