## Slide 1
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ
Лекція 2
Резистори та закони Кірхгофа
80 хвилин

## Slide 2
Повторення: лекція 1
I = U / R
Закон Ома для ділянки кола
Q, I, U, P, W
Базові фізичні величини кола
Rвн = 0
Ідеальне джерело напруги
Rвн → ∞
Ідеальне джерело струму

## Slide 3
План лекції
1
Повторення попередньої лекції
5 хв
2
Резистори: типи, маркування, потужність
20 хв
3
Послідовне та паралельне з'єднання
15 хв
4
Закони Кірхгофа (KCL, KVL)
25 хв
5
Подільники напруги та струму
10 хв
6
Підсумок
5 хв

## Slide 4
Резистори: призначення та типи
Пасивний компонент, що чинить нормований опір проходженню струму.
Постійні
фіксований номінал (вуглецеві, металоплівкові, SMD)
Змінні
потенціометри, реостати — плавне регулювання
Підстроювальні
точне одноразове налаштування (trimmer)
Спеціальні
терморезистори, фоторезистори, варистори

## Slide 5
Кольорове маркування резисторів
4-смугове маркування: 2 значущі цифри → множник (степінь 10) → допуск.
1
0
×100
±5%
1-0-×100-золотий →
1000 Ом = 1 кОм, ±5%
Типові допуски:
Золотий — ±5%
Срібний — ±10%
Коричневий — ±1%

## Slide 6
Потужність розсіювання
Частина енергії при проходженні струму перетворюється на тепло й розсіюється у навколишнє середовище.
P = U·I = I²R = U²/R
Перевищення номінальної потужності → перегрів і вихід з ладу
Типові номінали:
0,125 Вт
0,25 Вт
0,5 Вт
1 Вт
2 Вт
Правило запасу: фактична потужність ≤ 50–70% від номінальної

## Slide 7
Послідовне з'єднання резисторів
R1
R2
R3
Струм у всіх елементах однаковий: I1 = I2 = I3
Загальна напруга розподіляється: Uзаг = U1 + U2 + U3
Rзаг = R1 + R2 + ... + Rn

## Slide 8
Паралельне з'єднання резисторів
R1
R2
Напруга на всіх гілках однакова: U1 = U2
Загальний струм розподіляється: Iзаг = I1 + I2
1/Rзаг = 1/R1 + 1/R2 + ...
Rзаг = (R1·R2)/(R1+R2)

## Slide 9
Перший закон Кірхгофа (KCL)
Закон збереження заряду: сума струмів, що втікають у вузол, дорівнює сумі струмів, що витікають з нього.
ΣIвх = ΣIвих
Вузол — точка з'єднання трьох і більше гілок
I1
I2
I3

## Slide 10
Другий закон Кірхгофа (KVL)
Закон збереження енергії: у замкненому контурі сума ЕРС дорівнює сумі падінь напруг на всіх елементах контуру.
ΣE = ΣI × R
Контур — будь-який замкнений шлях у колі. Знак падіння напруги залежить від напрямку обходу відносно напрямку струму.

## Slide 11
Методи розрахунку складних кіл
1
Позначити вузли, обрати напрямки невідомих струмів
2
Скласти рівняння KCL для (n−1) вузлів
3
Скласти рівняння KVL для незалежних контурів
4
Розв'язати систему рівнянь відносно струмів
5
Від'ємний результат означає протилежний напрямок
Для складних кіл використовують метод контурних струмів та метод вузлових потенціалів — вони скорочують кількість рівнянь у системі.

## Slide 12
Подільник напруги
R1
Uвих
R2
U
Uвих = U × R2 / (R1 + R2)
Застосування: узгодження рівнів сигналів, опорні напруги, датчикові схеми (з терморезистором або фоторезистором).

## Slide 13
Подільник струму
I2 = Iзаг × R1 / (R1 + R2)
⚠ Важливо: струм через гілку визначається опором іншої (сусідньої) гілки — «перехресна» логіка формули. Часта помилка студентів!
Струм розподіляється обернено пропорційно опору гілки
Приклад:
R1 = 100 Ом, R2 = 300 Ом, Iзаг = 40 мА
I2 = 40 × 100/400 = 10 мА
I1 = 40 × 300/400 = 30 мА

## Slide 14
Підсумок лекції
✓
Резистори: типи, маркування, обмеження за потужністю
✓
Послідовне з'єднання: Rзаг = R1+R2+... Паралельне: 1/Rзаг = 1/R1+1/R2+...
✓
KCL: сума струмів у вузлі дорівнює нулю
✓
KVL: сума ЕРС дорівнює сумі падінь напруг у контурі
✓
Подільники напруги та струму — базові вимірювальні та узгоджувальні схеми
Завдання на СРС: задачі на розрахунок кіл, підготовка до лаб. роботи №1