| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» Освітній рівень: «магістр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР _________ А.В. Морозов «__» ________2019 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій Протокол № 9 від «27» серпня 2019 р. Завідувач кафедри ___________Т.М. Нікітчук «__» ___________2019 р. |
| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «Цифрові та телевізійні мережеві технології» |

| № п/п | Текст завдання |
| --- | --- |
| 1. | Дайте визначення сигналу |
| 2. | Визначте кількість типів сигналів по розмірності їх областей визначення та значень. |
| 3. | Визначте розмірність області визначення аналогічного сигналу |
| 4. | Визначте розмірність області значень аналового сигналу |
| 5. | Визначте розмірність області визначення дискретного сигналу |
| 6. | Визначте розмірність області значень дискретного сигналу |
| 7. | Визначте розмірність області визначення квантового сигналу |
| 8. | Визначте розмірність області значень квантового сигналу |
| 9. | Визначте розмірність області визначення цифрового сигналу |
| 10. | Визначте розмірність області значень цифрового сигналу |
| 11. | Визначте сутність процедури дискретизації сигналів |
| 12. | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому дискретного сигналів в областях їх визначення |
| 13. | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому дискретного сигналів в областях їх значень |
| 14. | Визначте значення дискретного сигналу в довільний момент часу |
| 15. | Визначте основний ппраметр рівномірної процедури дискретизації |
| 16. | Визначте одиниці вимірювання періоду дискретизації сигналу S (+)=10cos(5t+0,5)[В] |
| 17. | Визначте одиниці вимірювання періоду дискретизації сигналу S (w)=10cos(5w+0,5)[В]. |
| 18. | Визначте необхідні дії по усуненню похибки дискретизації часового аналогового сигналу |
| 19. | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому квантованого сигналів в областях їх визначення |
| 20. | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому квантового сигналів в областях їх значення |
| 21. | визначте крок квантування по рівню сигналів |
| 22. | визначте сутність вимірювальної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 23. | Визначте сутність перетворювальної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 24. | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації прийнятого сигналу РЛС при заданій похибці вимірювання дальності 300м |
| 25. | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації імпульсного сигналу при допустимій абсолютній похибці вимірювання його тривалості 100кс |
| 26. | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації імпульсного відеосигналу при допустимій абсолютній похибці вимірювання його тривалості 2мс |
| 27. | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації пилкоподібного відеосигналу з похідною 100 В/мкс при допустимому відхиленні дискретного сигналу від нього не більше 1мВ |
| 28. | Визначте тип модульного сигналу модуляційної моделі процедури дискретизації |
| 29. | Визначте базову операцію модуляційної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 30. | Визначте необхідні умови застосування перетворювальної моделі процедури дискретизації сигналів |
| 31. | Визначте мінімально допустиме значення частоти дискретизації перетворювальної моделі згідно теореми відліків (Котельникова). |
| 32. | Визначте допустиме значення частоти дискретизації гармонічного сигналу S(+)=10cos(π*100t+π/2) |
| 33. | Визначте допустиме значення частоти дискретизації модульованого коливання S(+)=2*(1+0.2cos(π*50t) )*cos(π*200t+π/2) |
| 34. | Визначте необхідні дії по усуненню похибки дискретизації сигналів. |
| 35. | Визначте необхідні вимоги до параметрів аналогового сигналу, що підлягає дискретизації |
| 36. | Визначте спектральний склад дискретизованого сигналу відносно аналогового прототипу. |
| 37. | Визначте мінімальну частоту дискретизації аналогового сигналу S(+)=5cos(π*100t)+2sin(π*200t) |
| 38. | визначте можливість відновлення аналогового сигналу по його дискретним відлікам, що сформовані згідно теореми відліків |
| 39. | Визначте кількість рівнів квантування сигналу S(+)=2cos(π*40t+π/2)[В] при кроці квантування hкв=1мВ |
| 40. | Визначте максимальне значення похибки квантування для діапазону можливих значень 1В і кількості рівнів квантування 10. |
| 41. | Визначте сутність операції квантування при аналого-цифровому перетворенні. |
| 42. | Визначте розрядність двійкового коду АЦП при кількості рівнів квантування 143. |
| 43. | Визначте крок квантування АЦП, розрядність вихідного коду якого дорівнює r=6, а діапазон вхідного сигналу {-1, +1}В. |
| 44. | Визначте дисперсію похибки квантування АЦП в залежності від кроку квантування h. |
| 45. | Визначте кількість компараторів паралельного m-розрядного АЦП. |
| 46. | Визначте максимальну кількість циклів перетворення паралельного m-розрядного АЦП. |
| 47. | Визначте кількість компараторів послідовного m- розрядного АЦП. |
| 48. | Визначте максимальну кількість циклів перетворення послідовного m- розрядного АЦП. |
| 49. | Визначте кількість компараторів m- розрядного АЦП порозрядного врівноважування |
| 50. | Визначте максимальну кількість циклів перетворення m- розрядного АЦП порозрядного врівноважування. |
| 51. | Визначте основну перевагу паралельних АЦП. |
| 52. | Визначте основний недолік паралельних АЦП. |
| 53. | Визначте основну перевагу послідовних АЦП. |
| 54. | Визначте основний недолік послідовних АЦП. |
| 55. | Визначте основну перевагу АЦП з порозрядним врівноважуванням. |
| 56. | Визначте динамічний діапазон m-розрядного паралельного АЦП в децибелах. |
| 57. | Визначте основний критерій лінійного оброблення сингалів дискретною системою. |
| 58. | Визначте модель дискретної системи з постійними параметрами. |
| 59. | Визначте модель імпульсної характеристики лінійної дискретної системи. |
| 60. | Визначте функціональну залежність відгуку лінійної дискретної системи з постійними параметрами на довільну вхідну дію. |
| 61. | Визначте модель розкладання довільного дискретного сигналу S(n) на одиничні імпульси послідовності. |
| 62. | Визначте спосіб аналітичного представлення роботи у часі лінійних дискретних систем. |
| 63. | Визначте особливість різницевих рівнянь пере курсивних дискретних систем. |
| 64. | Визначте особливість різницевих рівнянь рекурсивних дискретних систем. |
| 65. | Визначте особливість імпульсної характеристики перекурсивних дискретних систем. |
| 66. | Визначте особливість імпульсивної характеристики рекурсивних дискретних систем. |
| 67. | Визначте умови стійкості перекурсивних дискретних систем. |
| 68. | Визначте умови стійкості рекурсивних дискретних систем. |
| 69. | Визначте тип тестових сигналів дискретних систем для визначення їх частотних характеристик. |
| 70. | Визначте сутність частотної характеристики дискретної системи. |
| 71. | Визначте сутність амплітудно-частотної характеристики дискретної системи. |
| 72. | Визначте сутність фазочастотної характеристики дискретної системи. |
| 73. | Визначте ступінь взаємозв’язку імпульсної характеристики та частотної характеристики дискретної лінійної системи. |
| 74. | Визначте особливості розподілу частотної характеристики дискретної системи по частоті. |
| 75. | Визначте особливості розподілу А4х дискретної системи, що має дійсну імпульсну характеристику. |
| 76. | Визначте особливість розподілу фазово-частотної характеристики дискретної системи з дійсною імпульсною характеристикою. |
| 77. | Визначте вид функціональної залежності Z-зображення дискретного сигналу від змінної Z. |
| 78. | Визначте особливості області значень Z-зображення дійсних сигналів. |
| 79. | Визначте Z-зображення одиничного імпульсу U0(n). |
| 80. | Оцініть лінійність Z-перетворення дискретних сигналів. |
| 81. | Визначте вплив на Z-зображення дискретних сигналів S(n) їх затримки у часі на mтактів. |
| 82. | Визначте межове значення Z-зображення сигналу S(n) для умови Z→∞. |
| 83. | Визначте межеве значення Z-зображення сигналу S(v) для умови Z→1 |
| 84. | Визначте функціональну залежність Z- зображень сигналів, що у часі зв’язані залежністю згортки. |
| 85. | Визначте функціональну залежність Z– зображень сигналів, що у часі зв’язані залежністю добутку. |
| 86. | Визначте Z- зображення затриманого одиничного імпульсу U0(n-m). |
| 87. | Визначте Z–зображення сигналуS(n)=2x(n)-5x(n-2) |
| 88. | Визначте Z- зображення вихідного сигналу дискретної системи y(n)=2*X(n-1)+3y(n-3). |
| 89. | Визначте сутність передаточної Z- функції дискретної системи. |
| 90. | Визначте передаточну Z-функцію дискретної системиy(n)=2x(n)-x(n-2) |
| 91. | Визначте передаточну Z-функцію дискретної системи y(n)=2x(n-1)-5y(n-3). |
| 92. | Визначте оригінал сигналу по його Z-зображеннюS(Z)=(1-5Z-1)*X(Z). |
| 93. | Визначте Z-зображення вихідного сигналу дискретної системи по відомим Z-зображенню вхідного сигналуX(Z) і передаточній Z-функціїH(Z). |
| 94. | Визначте Z- зображення вхідного сигналу дискретної системи по відомим Z- зображенню вихідного сигналуY(Z) і передаточній Z- функціїH(Z). |
| 95. | Визначте необхідне перетворення передаточної Z- функції системи для реалізації її в каскадній формі. |
| 96. | Визначте необхідне перетворення передаточної Z- функції дискретної системи для реалізації її в паралельній формі. |
| 97. | Визначте сутність цифро-аналогового перетворення сигналу. |
| 98. | Визначте кількість основних етапів цифро-аналогового перетворення. |
| 99. | Визначте сутність першого етапу цифро-аналогового перетворення. |
| 100. | Визначте сутність другого етапу цифро-аналогового перетворення. |
| 101. | Визначте сутність останнього етапу цифро-аналогового перетворення. |
| 102. | Визначте тип відновлювального фільтра при цифро-аналоговому перетворенні. |
| 103. | Визначте оптимальне значення частоти зрізу відновлювального фільтра при цифро-аналоговому перетворенні. |
| 104 | Визначте шляхи зменшення похибки цифро-аналогового перетворення. |
| 105 | Визначте шляхи зменшення похибки цифро-аналогового перетворення. |
| 106. | Дайте визначення цифрового фільтра. |
| 107. | Визначте переваги цифрових фільтрів. |
| 108. | Визначте переваги не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 109. | Визначте переваги не рекурсивних цифрових фільтрів у порівнянні з рекурсивними. |
| 110 | Визначте недоліки цифрових фільтрів у порівнянні із аналоговими. |
| 111. | Визначте недоліки цифрових фільтрів у порівнянні із аналоговими фільтрами. |
| 112. | Визначте переваги цифрових фільтрів у порівнянні із аналоговими. |
| 113. | Визначте недоліки не рекурсивних цифрових фільтрів в порівнянні із рекурсивних. |
| 114. | Визначте недоліки не рекурсивних цифрових фільтрів у порівнянні із рекурсивними. |
| 115. | Визначте умови можливості фізичної реалізації цифрового фільтра, що має імпульсну характеристику h(n). |
| 116. | Визначте умови лінійності фазо-частотної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра, що має імпульсну характеристику h(n). |
| 117. | Визначте затримку сигналу в не рекурсивному цифровому фільтрі з лінійною фазо-частотною характеристикою. |
| 118. | Визначте кількість класів методів розрахунку не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 119. | Визначте сутність першої операції методу зважування при синтезі не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 120. | Визначте спосіб розрахунку імпульсної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра при використанні методу зважування (вікна). |
| 121. | Визначте характер розрахованої імпульсної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра при використанні методу зважування. |
| 122. | Чим визначається характер у часі розрахованої імпульсної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра при використанні методу зважування? |
| 123. | Визначте сутність другої операції методу зважування при синтезі не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 124. | Визначте сутність третьої операції методу зважування при синтезі не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 125. | Визначте чинник, що визначає селективність не рекурсивного цифрового фільтра в смузі його подавлення. |
| 126. | Визначте чинник, що визначає в першу чергу крутизну перехідної смуги не рекурсивного цифрового фільтра. |
| 127. | Визначте сутність четвертої операції методу зважування при синтезі не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 128. | визначте сутність першої операції методу частотної вибірки при синтезі не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 129. | Визначте сутність другої операції методу частотної вибірки при синтезі не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 130. | Визначте основний чинник, що визначає необхідний інтервал дискретизації бажаної передаточної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра при використанні методу частотної вибірки його синтезу. |
| 131. | Визначте характер розподілу дискретних відліків частотної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра при його синтезі методом частотної вибірки. |
| 132. | Визначте метод розрахунку відліків імпульсної характеристики не рекурсивного цифрового фільтра при синтезі його методом частотної вибірки. |
| 133. | Визначте сутність оптимальних методів розрахунку не рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 134. | Визначте умову можливості фізичної реалізації рекурсивного цифрового фільтра з імпульсною характеристикою h(n). |
| 135. | Визначте умову стійкості роботи рекурсивного цифрового фільтра з імпульсною характеристикою h(n). |
| 136. | Визначте характер передаточної Z-характеристики рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 137. | Визначте сутність нулів передаточної Z-характеристики рекурсивного цифрового фільтра. |
| 138. | Визначте сутність полюсів передаточної Z-характеристики рекурсивного цифрового фільтра. |
| 139. | Визначте характер розподілу нулів рекурсивного стійкого цифрового фільтра в Z-площині. |
| 140. | Визначте характер розподілу полюсів стійкого рекурсивного цифрового фільтра в Z-площині. |
| 141. | Визначте характеристики рекурсивних цифрових фільтрів, що використовуються при їх синтезі. |
| 142. | Визначте сутність фазової характеристики рекурсивного цифрового фільтра з передаточною характеристикою H(jw). |
| 143. | визначте сутність групової затримки рекурсивного цифрового фільтра з фазовою характеристикою ß(w). |
| 144. | Визначте кількість класів методів розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 145. | Визначте сутність першого етапу розрахунку рекурсивного цифрового фільтра методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики. |
| 146. | Визначте метод розрахунку імпульсної характеристики аналогового фільтрапрототипа. |
| 147. | Визначте сутність другого етапу розрахунку цифрового рекурсивного фільтра методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики. |
| 148. | Визначте сутність третього етапу розрахунку цифрового рекурсивного фільтра методом інваріантного перетворення імпульсної характеристики. |
| 149. | Визначте характер співвідношення частотних характеристик фільтра прототипа та цифрового рекурсивного фільтра, що розраховується методом інваріантної імпульсної характеристики. |
| 150. | Визначте переваги методу інваріантної імпульсної характеристики при розрахунку цифрових рекурсивних фільтрів. |
| 151. | Визначте сутність першого етапу розрахунку цифрового рекурсивного фільтра методом білінійного Z-перетворення. |
| 152. | Визначте об’єкт аналізу на першому етапі розрахунку цифрового рекурсивного фільтра методом білінійного Z-перетворення. |
| 153. | Визначте сутність другого етапу розрахунку цифрового рекурсивного фільтра методом білінійного Z-перетворення. |
| 154. | Визначте результат другого етапу розрахунку цифрового рекурсивного фільтра методом білінійного Z-перетворення. |
| 155. | Визначте особливості імпульсної характеристики цифрового рекурсивного фільтра, що розрахований методом білінійного Z-перетворення фізично реалізованого аналогового прототипа. |
| 156. | Визначте особливості роботи цифрового рекурсивного фільтра, що розрахований методом білінійного Z-перетворення стійкого аналогового прототипа. |
| 157. | Визначте основну перевагу методу білінійного Z- перетворення при розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 158. | Визначте основний недолік методу білінійного Z- перетворення при розрахунку цифрових рекурсивних фільтрів. |
| 159. | Визначте алгебраїчну підстановку, що використовується в методі білінійного Z- перетворення при розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 160. | Визначте сутність першого етапу методу квадрата амплітудної характеристики при розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 161. | Визначте сутність другого етапу методу квадрата амплітудної характеристики при розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 162. | Визначте сутність третього етапу методу квадрата амплітудної характеристики при розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 163. | Визначте переваги методу квадрата амплітудної характеристики при розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів.. |
| 164. | Визначте недоліки методу квадрата амплітудної характеристики для розрахунку рекурсивних цифрових фільтрів. |
| 165. | Визначте мінімальну кількість елементів затримки, що необхідні для реалізації не рекурсивного цифрового фільтра М-го порядку. |
| 166. | Визначте мінімальну кількість перемножувачів, що необхідні для реалізації не рекурсивного цифрового фільтра М-го порядку. |
| 167. | Визначте мінімальну кількість елементів затримки, що необхідні для реалізації рекурсивного цифрового фільтра М-го порядку. |
| 168. | Визначте мінімальну кількість перемножувачів, що необхідні для реалізації рекурсивного цифрового фільтра М-го порядку. |
| 169. | Визначте особливості сигналів, для яких існує дискретне перетворення Фур’є. |
| 170. | Визначте кількість складових, що обчислює дискретне перетворення Фур’є при обробленні реалізації сигналу із Nвідліків. |
| 171. | Визначте мінімальну кількість комплексних операцій множення для реалізації дискретного перетворення Фур’є реалізації сигналу із Nвідліків. |
| 172. | Визначте допустиму кількість Nвідліків реалізації сигналу для визначення його дискретного перетворення Фур’є. |
| 173. | . Визначте сутність властивості лінійності дискретного перетворення Фур’є.. |
| 174. | Визначте сутність властивості ,,зсуву,, дискретного перетворення Фур’є при затримці сигналу на mвідліків. |
| 175. | Визначте сутність властивості симетрії дискретного перетворення Фур’є дійсних сигналів. |
| 176. | Визначте сутність властивості ,,згортки,, дискретного перетворення Фур’є при перетворенні згортки вхідних сигналів x(n) iy(n). |
| 177. | Визначте основну перевагу алгоритму швидкого перетворення Фур’є. |
| 178. | Визначте необхідну кількість операцій множення для реалізації швидкого перетворення Фур’є реалізації сигналу із Nвідліків. |
| 179. | Визначте особливості оброблення відліків сигналу по алгоритму швидкого перетворення Фур’є методом проріджування у часі. |
| 180. | Визначте особливості оброблення відліків сигналу по алгоритму швидкого перетворення Фур’є методом проріджування по частоті. |
| 181. | Визначте апаратурні засоби прийому та перетворення аналогових сигналів мікроконтролерів серії AVR. |
| 182. | Визначте архітектурні засоби забезпечення цифрового оброблення сигналів в AVR-мікроконтролерах. |
| 183. | Визначте апаратурні засоби цифрового оброблення сигналів вAVR- МК. |
| 184. | Визначте розрядність вбудованого АЦП AVR- МК. |
| 185. | Визначте спосіб реалізації вбудованого АЦП AVR- МК. |
| 186. | визначте режими роботи АЦП AVR- МК. |
| 187. | Визначте діапазон частоти дискретизації АЦП в AVR- МК, при якому досягається найбільша точність перетворення. |
| 188. | Визначте модель двовимірного дискретного сигналу. |
| 189. | Визначте сутність роздільності двовимірної дискретної лінійної системи. |
| 190. | Визначте особливості часових характеристик роздільних двовимірних систем. |
| 191. | Визначте призначення сигнальних мікропроцесорів. |
| 192. | Визначте архітектурні особливості сигнальних мікропроцесорів. |
| 193. | Визначте апаратурні засоби сигнальних мікропроцесорів для оброблення сигналів. |
| 194. | Визначте особливості системи команд сигнальних мікропроцесорів. |
| 195. | Визначте основну перевагу сигнальних мікропроцесорів з плаваючою комою. |
| 196. | Визначте особливість виконання команд сигнального мікропроцесора TMS 320 C30. |
| 197. | Визначте архітектурні особливості побудови центрального процесора TMS 320 C30. |
| 198. | Визначте структуру вбудованої пам'ять сигнального мікропроцесора TMS 320 C30. |
| 199. | Визначте кількість незалежних внутрішніх шин адреси та даних сигнального мікропроцесора TMS 320 C30. |
| 200. | Визначте кількість незалежних внутрішніх шин адреси та даних сигнального мікропроцесора TMS 320 C30. |
| 201. | Визначте основні переваги цифрового оброблення сигналів |
| 202. | Визначте сутність цифрового гетеродинування при дискретизації сигналів |
| 203. | Визначте розмірність множини копій спектра сигналу після його дискретизації |
| 204. | Визначте період повторення копій спектра сигналу після його дискретизації |
| 205. | Визначте діапазон частот цифрових аналізаторів спектра |
| 206. | Визначте вміст смуги { 0, Φд / 2 } частот при дискретизації дійсного сигналу з прямим цифровим гетеродинуванням |
| 207. | Визначте вміст смуги {0, Φд / 2 } частот при дискретизації каналового дійсного сигналу з інверсним цифровим гетеродинуванням |
| 208. | Визначте ступінь кратності Кг цифрового гетеродинування |
| 209. | Визначте смугу частот, для якої визначається кратність цифрового гетеродинування |
| 210. | Визначте переваги режиму цифрового гетеродинування при дискретизації сигналів |
| 211. | Визначте параметри сигналу, що враховується при його дискретизації із цифровим гетеродинуванням |
| 212. | Визначте параметри сигналу, що враховується при його дискретизації із цифровим гетеродинуванням |
| 213. | Визначте параметри приймача, що впливають на частоту дискретизації його вихідного сигналу на проміжній частоті. |
| 214. | Визначте параметри приймача, що впливають на частоту дискретизації його вихідного сигналу на проміжній частоті. |
| 215. | Визначте мінімально допустиме значення частоти дискретизації комплексного радіосигналу з шириною спектра {0, Φs max } |
| 216. | Визначте умови доцільності обробляти фазовий сигнал при квадратурній обробці. |
| 217. | Визначте умови доцільності оброблення амплітудного сигналу при квадратурному прийомі |
| 218. | Визначте мінімальне значення частоти дискретизації при обробленні амплітудного сигналу, що має ширину спектра {0, Φs max} |
| 219. | Визначте мінімально допустиме значення частоти дискретизації фазового сигналу, що має ширину спектра {0, Φs max } |
| 220. | Визначте кількість каналів квадратурного перетворювача, що формує комплексний сигнал з дійсного. |
| 221. | Визначте склад каналу квадратурного перетворювача |
| 222. | Визначте частоту сигналу квадратурного перетворювача вузькосмугового сигналу із смугою частот { Φs min+ Φs max } |
| 223. | Визначте ступінь дельта модуляційного представлення цифрових сигналів |
| 224. | Визначте переваги дельта модуляції |
| 225. | Визначте переваги дельта модуляції в порівнянні з імпульсно-кодовою модуляцією |
| 226. | Визначте особливість кроку квантування різницевого сигналу при лінійній дельта модуляції |
| 227. | Визначте спосіб формування апроксимуючого сигналу при лінійній дельта-модуляції |
| 228. | Визначте чинник знаку кроку квантування при лінійній дельта модуляції |
| 229. | Визначте кількість двійкових розрядів цифрових відліків сигналу при його лінійній дельта-модуляції |
| 230. | Визначте особливість сигналів, що можуть ефективно перетворюватися дельта-сигма-модуляцією |
| 231. | Визначте особливість кроку квантування при дельта-сігмі модуляції сигналів |
| 232. | Визначте спосіб формування апроксимуючого сигналу при дельта-сігмі модуляції сигналів |
| 233. | Визначте спосіб оцінки знаку кроку квантування при дельта-сігма модуляції |
| 234. | Визначте переваги тріскової демодуляції в порівнянні з дельта-модуляцією |
| 235. | Визначте кількість можливих значень модуля кроку квантування при трійковій дельта-модуляції |
| 236. | Визначте умови формування нульового кроку квантування при трійковій дельта-модуляції при заданій різницевій зоні δ та різницевому сигналі L(К) |
| 237. | Визначте спосіб формування апроксимуючого сигналу при трійковій дельта-модуляції |
| 238. | Визначте переваги диференційної дельта-модуляції в порівнянні з трійною дельта-модуляцією |
| 239. | Визначте особливість кроку квантування при диференційній дельта-модуляції |
| 240. | Визначте спосіб формування апроксимуючого сигналу при диференційній дельта-модуляції |
| 241. | Визначте переваги адаптивної дельта-модуляції |
| 242. | Визначте спосіб формування кроку квантування при адаптивній дельта-модуляції |
| 243. | Визначте метод вибору кроку квантування при адаптивній дельта-модуляції |
| 244. | Визначте типи сигналів, для яких доцільно використовувати адаптивну дельта-модуляцію |
| 245. | Визначте переваги знакової дельта-модуляції |
| 246. | Визначте кількість можливих значень модуля кроку квантування при знаковій дельта модуляції |
| 247. | Визначте максимальне значення модуля кроку квантування при знаковій дельта-модуляції |
| 248. | Визначте чинники, що впливають на значення частоти дискретизації при дельта=модуляції сигналів. |
| 249. | Визначте чинники, що впливають на значення частоти дискретизації при дельта-модуляції сигналів |
| 250. | Визначте чинники, що впливають на крутизну характеристики лінійного дельта-кодера |