## Slide 1: Презентація до лекції на тему:
Пошукові передумови
та пошукові ознаки

## Slide 2: Пошукові геологічні передумови (критерії) це геологічні факти, які прямо або опосередковано вказують на можливість виявлення в певних умовах різних корисних копалин і їх поділяють на:
стратиграфічні,
фаціально-літологічні,
структурно-тектонічні,
магматичні,
геохімічні,
геоморфологічні.

## Slide 3: Стратиграфічні передумови
відбивають зв'язок родовищ із певними відрізками в історії Землі, в окремих випадках характеризують зв'язок родовищ із певними стратиграфічними підрозділами (системами, ярусами, свитами, горизонтами земної кори).
До цієї групи відносяться геологічні факти, пов'язані, в першу чергу, з віком різних свит або датованих стратиграфічними даними інтрузій, що містять у собі корисну копалину.

## Slide 4: Стратиграфічні передумови поділяють на:
Глобальні | Регіональні | Локальні
Стосуються всіх типів родовищ. | Характерні для екзогенних родовищ, приурочених до осадових басейнів. | Приуроченість корисних копалин до світ, ярусів, горизонтів.
Виражаються в глобальних металогенічних (мінерагенічних) епохах зруденіння, специфічних для кожного типу корисної копалини | Басейни утворюються в платформних западинах континентів і шельфів, у западинах крайових і внутрішніх морів, в орогенних западинах, у рифтах. | Закономірності мають місцеве значення – у межах басейну, району.

## Slide 5: Літолого-фаціальні передумови
базуються на виявленні і використанні тісних зав'язків корисних копалин з осадовими, вулканогенно-осадовими породами певного складу та їх типовими літологічними фаціями. Найбільшу значимість ці критерії набувають при пошуках і прогнозуванні осадового і вулканогенно-осадового зруденіння .
Наявність літологічних схем, карт і профілів обов'язкова для науково обґрунтованого проведення пошуків і розвідки осадових родовищ і узагальнення отриманих матеріалів.
Літолого-фаціальні передумови повинні розглядатися в комплексі зі стратиграфічними.

## Slide 6: Структурно-тектонічні передумови
полягають у вивченні особливостей тектонічної будови земної кори, що визначають умови локалізації родовищ.
Структурно-тектонічні передумови можуть бути пов'язані з тектонічними структурами різного порядку – від регіональних глибинних розломів і зон складчастості до окремих елементів складок, дрібних розривних порушень, зон тріщинуватості.

## Slide 7: Магматичні передумови
визначаються геологічними фактами, які вказують на генетичний зв'язок інтрузивних порід з ендогенними родовищами, тобто передбачають взаємозв'язок зруденіння з плутонами, екструзивними, субвулканічними тілами, поясами дайок і малих інтрузій.
До основних факторів магматичного зруденіння можна віднести:
зв'язок ендогенних родовищ із певними типами вивержених і вулканоплутонічних порід;
закономірне розміщення родовищ відносно магматичних тіл;
однакові фаціально-глибинні умови утворення.

## Slide 8: Геохімічні передумови
полягають у вивченні закономірної поведінці хімічних елементів у земній корі, що обумовлені як властивостями самих елементів, так і фізико-хімічною обстановкою і особливостями геологічних процесів.
Основні геохімічні закономірності, що мають значення для пошукових цілей:
поведінка хімічних елементів у процесах ендогенного рудоутворення і, зокрема, в процесах метаморфізму і метасоматозу;
поведінка хімічних елементів при екзогенних процесах (у зоні окислення);
закономірні парагенетичні асоціації елементів, мінералів і родовищ.

## Slide 9: Геоморфологічні передумови
визначаються наявністю просторового зв'язку родовищ корисних копалин із давніми і сучасними формами рельєфу.
Стосовно рельєфу всі родовища можна розділити на дві групи:
рудні об'єкти, пов'язані з формуванням рельєфу (клас екзогенних родовищ)
рудні об'єкти, що виникли поза зв'язком з рельєфом (ендогенний клас родовищ).

## Slide 10: Пошукові ознаки це геологічні та інші факти, які прямо або опосередковано вказують на наявність або можливість виявлення в конкретному місці проявів корисних копалин.
:
Прямі пошукові ознаки
виходи корисної копалини на поверхню;
первинні ореоли розсіювання корисних мінералів і рудоутворюючих елементів;
вторинні механічні, літогеохімічні, гідрогеохімічні, біогеохімічні, атмогеохімічні ореоли і потоки розсіювання корисних мінералів і рудоутворюючих елементів;
сліди старих гірських робіт або переробки корисної копалини і історичні дані про гірський промисел.
Опосередковані пошукові ознаки
навколорудні зміни гірських порід;
мінерали-індикатори;
геофізичні аномалії;
геоморфологічні ознаки;
ботанічні ознаки.

## Slide 11: Прямі пошукові ознаки Виходи корисної копалини на поверхню або рудні виходи
Стосовно агентів вивітрювання рудні виходи можна розділити на три групи. |  | 
складені мінералами, які практично стійкі в зоні вивітрювання | рудні мінерали окислюються, але залишаються на місці і переходять в іншу мінеральну форму | складені нестійкими мінералами, які розчиняються і в основному розсіюються
родовища оксидів марганцю, бокситів, хромітів, каситериту, а також руди вольфраміту, ртуті, золота, платиноїдів і ряд інших родовищ, що складені фізично і хімічно стійкими мінералами | мінерали заліза (магнетит, гематит, сидерит, пірит та ін.) можуть окислитися до гідрогематиту або лімоніту, карбонати марганцю переходять у піролюзит, галеніт заміщується церуситом, арсенопірит – скородитом. | Сульфіди міді і цинку перетворюються в легко розчинні сульфати і виносяться із зони окислення. Частина міді може дати незначні скупчення малахіту, азуриту. Сульфат цинку виноситься, але при наявності карбонатів може реагувати з ними з появою нижче зони окислення покладів смітсоніту і каламіну.
це природні на денній поверхні або штучні (розкриті гірничими виробками і свердловинами) виходи рудного тіла. Вихід корисної копалини на денній поверхні або поблизу її знаходиться під впливом фізичного і хімічного вивітрювання і часто помітно перетворюється в порівнянні з первинними рудами, що утрудняє його визначення.

## Slide 12: Прямі пошукові ознаки Первинні ореоли розсіювання корисних мінералів і рудоутворюючих елементів
Сингенетичні | Епігенетичні
можуть утворююватися одночасно з виникненням рудних концентрацій в навколорудних метасоматитах і жильних утвореннях | можуть утворюватися в більш пізній час
розподіл хімічних елементів характеризується плавним підвищенням концентрацій у напрямку до рудних тіл. | супроводжують накладені родовища, які утворюються в результаті процесів, що відбуваються у середовищі раніше сформованих вміщуючих порід.
магматичні і осадові родовища представлені тонкодисперсними мінеральними і геохімічними асоціаціями рудних мінералів і хімічних елементів, що утворюють своєрідні «чохли» навколо рудних тіл. | типовими представниками цих утворень є пегматитові, жильні, гідротермальні родовища
виникають у породах, що вміщують руди, і є більш-менш ізометричними ділянками, що оточують родовище і збагачені в процесі рудоутворення рядом хімічних елементів.

## Slide 13: Прямі пошукові ознаки Вторинні ореоли і потоки розсіювання корисних мінералів і рудоутворюючих елементів
Вторинними ореолами і потоками розсіювання можна назвати зони підвищених вмістів хімічних елементів, характерних для даного родовища, що розвиваються в алювіальних, еолових, льодовикових та інших відкладах; річкових, озерних і підземних водах на шляхах твердого і водного стоків. У напрямку стоку вміст хімічних елементів зменшується, поступово наближаючись до значень, що відповідають місцевому геохімічному фону.
виникають при руйнуванні родовищ корисних копалин та їхніх первинних ореолів під впливом фізичного і хімічного вивітрювання з наступним переміщенням і розсіюванням рудної речовини.
ореоли характеризуються ізометричною формою в плані,
у потоків витягнута форма, обумовлена переміщенням продуктів руйнування постійними або тимчасовими водотоками, рідше іншими агентами.

## Slide 14: Характер і ступінь руйнування родовища, а також фазовий стан продуктів руйнування визначає розподіл вторинних ореолів і потоків розсіювання на:
механічні,
сольові,
водні (гідрогеохімічні),
газові (атмогеохімічні)
біогеохімічні.

## Slide 15: Механічні ореоли і потоки розсіювання
елювіальні | делювіальні | алювіальні | валунно-льодовикові
характеризуються перевагою великоуламкового матеріалу | утворюються за рахунок фізичного вивітрювання рудних тіл і переміщення продуктів руйнування по схилу | утворюються за рахунок елювіальних і делювіальних відкладів у результаті їхнього перенесення, переробки і сортування водними потоками | утворюються за рахунок механічного руйнування родовищ і перенесення рудних уламків на ту або іншу відстань льодовиком
утворюються за рахунок міцних, стійких проти хімічного вивітрювання руд, що залягають у більш пухких вміщуючих породах | рудні уламки перемішуються з безрудними і тією чи іншою мірою подрібнюються | дальність перенесення, ступінь переробки і сортування матеріалу залежить від швидкості течії і потужності водного потоку, а також від міцності руд, густини мінералів та їхньої хімічної стійкості | продукти руйнування, що переміщуються по дну льодовика, зазнають сильного стирання, а уламки, що знаходяться у тілі льодовика, не піддаються значної механічної обробки
продукти руйнування подрібнюються і виносяться за межі ореолу, а рудні брили і уламки залишаються на місці і свідчать про наявність руд у корінному заляганні | залежно від міцності руд, а також від крутості схилу співвідношення розмірів рудних уламків може бути різним | однією з важливих властивостей, що визначають відстань перенесення, є обкатаність | уламковий матеріал, як правило, не сортується за розмірами часток
виникають у всіх типах пухких відкладів від елювіальних до льодовикових при руйнуванні хімічно стійких у зоні гіпергенезу корисних копалин.
За крупністю і агрегатним станом продуктів руйнування вони поділяються:
крупноуламкові – рудні розвали, валуни, галька розміром до десятків сантиметрів у діаметрі серед елювіально-делювіальних, річкових і льодовикових відкладів;
шліхові або піщано-гравійні – розміри рудних зерен важких фракцій пухких утворень від десятих часток до перших міліметрів;
тонкодисперговані (глинисті) – розміри рудних зерен від сотих до тисячних часток міліметра.

## Slide 16: Сольові ореоли і потоки розсіювання формуються в результаті хімічних процесів розкладання, розчинення, перенесення, перевідкладення речовини в оточуючих породах у вигляді елементів та їхніх солей.
Газові ореоли розсіювання утворюються при хімічних перетвореннях сульфідних руд, родовищ ртуті; ореоли радону, торія і гелію виникають над родовищами радіоактивних елементів, чітко проявляються над родовищами вугілля.
Біогеохімічні ореоли розсіювання обумовлені акумуляцією рослинами мікроелементів із ґрунту і підземних вод, з підвищенням їхніх вмістів іноді в десятки і сотні разів та являють собою ділянки поширення рослин і їхніх залишків, що несуть підвищені вмісти хімічних елементів, характерних для родовищ та їхніх первинних і вторинних ореолів розсіювання.
Водні ореоли і потоки розсіювання утворюються за рахунок розчинення і виносу хімічних елементів та їхніх сполук із рудних тіл і супровідних первинних і вторинних ореолів розсіювання.
Виявляються в багатьох родовищах кольорових, рідкісних, благородних і рідкіснометалевих елементів, особливо із сульфідним складом руд.

## Slide 17: Прямі пошукові ознаки Сліди давніх гірських робіт або переробки корисної копалини та історичні дані про гірничий промисел
Давні виробки та їхні відвали розглядаються в якості прямих пошукових ознак тільки в тому випадку, якщо в них виявлені рудні виходи або залишки рудного матеріалу.
Важливим показником про наявність корисних копалин можуть бути різні фондові, архівні та інші літературні джерела: звіти про подорожі, геологічні дослідження, геологічні зйомки, пошуки, розвідку, розробку і переробку корисних копалин.
використовуються для прогнозування і пошуків рудних об'єктів
Давні розробки зазвичай зустрічаються у відомих гірничорудних районах. Це засипані пухкими відкладами і покриті рослинністю кар'єри, шурфи, штольні, шахти.
Поблизу їх розташовуються відвали, зазвичай покриті рослинністю, виявляються вони за позитивними формами рельєфу.

## Slide 18: Опосередковані пошукові ознаки Навколорудні зміни вміщуючих порід
скарни і скарновані породи | характерні для родовищ заліза, міді, свинцю і цинку, вольфраму і молібдену, бору
грейзенізація | супроводжує певне рудне мінералоутворення: каситериту, вольфраміту, шеєліту, молібденіту, берилу, танталіту-колумбіту
серпентинізація | виникає при гідротермальному перетворенні ультраосновних порід з якими пов'язані родовища хризотил-азбесту і тальку
окварцювання | призводить до утворення вторинних кварцитів, в яких поряд з різко переважним кварцом присутні серицит, каолініт, андалузит, алуніт, пірофіліт, рутил, турмалін і рудні мінерали
березитизація | супроводжує утворення золоторудних жильних родовищ і деяких молібденових, вольфрамових, мідних
Найбільш важливими для пошуків є такі типи змін:
скарнування,
грейзенізація,
серпентинізація,
окварцювання,
.березитизация

## Slide 19: Опосередковані пошукові ознаки Мінерали-індикатори
Використовуються мінеральні асоціації безрудних фронтальних і флангових зон рудних полів, рудних вузлів, а також жильні мінерали-супутники рудних мінеральних комплексів.
кварц, барит, флюорит, карбонати при пошуках рідкіснометалевих і золоторудних родовищ;
піропи, пікроільменіти – алмазних; хромшпінеліди − платинових родовищ;
лепідоліти і різнобарвні турмаліни – рідкіснометалевих літій-тантал-ніобієвих і каситерит-вольфрамітових родовищ;
пірит, арсенопірит – золоторудних і золото-платиноїдних об'єктів родовищ.
Мінерали-індикатори виявляються при шліховому методі пошуків і представлені важкими мінералами, стійкими до фізичного і хімічного вивітрювання.
Найважливіше індикаторне значення мають гіпергенні мінерали зон окислення сульфідних родовищ: гідрооксиди, гідрокарбонати, сульфати Fe, Сu, Pb, Zn, As, Sb, Bi, Ті, Se.

## Slide 20: Опосередковані пошукові ознаки Геофізичні аномалії
Магнітні аномалії | обумовлені змінами відносної напруженості магнітного поля, що викликані наявністю порід, неоднакових за магнітними властивостями.
Гравітаційні аномалії | ділянки із зафіксованими в гравітаційному полі відхиленнями значення прискорення сили тяжіння від нормальних, що обумовлене неоднорідністю будови земної кори.
Електричні аномалії | обумовлені відхиленням електромагнітного поля від його нормального значення, що викликані впливом електричного струму або електромагнітних коливань.
Сейсмічні аномалії | обумовлені різними пружними властивостями порід і виражаються в різній швидкості поширення пружних хвиль від місця збудження до пункту прийому.
Радіоактивні аномалії | викликані підвищеними концентраціями радіоактивних елементів та їхніх ізотопів у рудах.
Аномалії відбивають неоднорідність фізичних полів і дають можливість виділяти сприятливі для локалізації зруденіння геологічні структури.

## Slide 21: Опосередковані пошукові ознаки
Геоморфологічні пошукові ознаки
це форми рельєфу (як позитивні так і негативні), що виникають переважно в зонах контакту рудоносних структур, навколорудних метасоматитів вміщуючих порід.
є основою пошуків усіх типів розсипів: золота, платини, алмазів, каситериту та інших мінералів, стійких у поверхневих умовах. Формування розсипів тісно пов'язане з перетвореннями форм рельєфу.
Ботанічні пошукові ознаки
виражаються в тому, що над мінеральними скупченнями або над їхніми ореолами розсіювання виростають певні види рослин.
універсальні індикатори являють собою рослини, що завжди і скрізь указують на наявність певних елементів у ґрунтах, наприклад, рослини-індикатори галмейна фіалка і галмейна ярутка, завжди пов'язані із проявами цинкових руд.