Частина 2

Петрографія

2.1. Завдання петрографії.

Петрографія – наука про гірські породи. Земна кора складена різноманітними мінеральними агрегатами, які називаються гірськими породами. Гірські породи можуть бути мономінеральними (мармур) або полімінеральними (граніт).

Гірська порода утворюється в певних геологічних умовах. Ці умови впливають на форму її залягання, характер і взаємостосунки складових її мінералів (структуру).

Кожна гірська порода відрізняється від інших порід і за фізичними властивостями: кольором, щільністю, механічною міцністю, плавкістю і т.д.

Таким чином, гірська порода  це агрегат більш або менш кількісно і якісно постійних мінеральних зерен, які відрізняються певною будовою, фізичними  властивостями і геологічними умовами утворення.

За походженням всі гірські породи поділяються на три великі групи:

1.	Магматичні, пов`язані з процесами магматичної діяльності,

2.	Осадові, пов'язані з екзогенними процесами,

3.	Метаморфічні, які утворюються в наслідок перетворення магматичних і осадових порід. Крім того існує група проміжних гірських порід – вулканогенно-уламкові, серед яких одні нагадують вулканічні вивержені породи, а інші осадові.

Загальна схема утворення гірських порід і кругообіг речовини літосфери представлена на мал.9. Розповсюдження різних гірських порід різне. Підраховано, що літосфера на 95% складається з магматичних і  метаморфічних порід і  менше 5% становлять осадові породи. В той же час останні вкривають 75% земної поверхні і тільки 25% її зайнято магматичними і  метаморфічними породами.

Всебічним вивченням гірських порід і займається петрографія. Вона вивчає мінеральний і хімічний склад гірських порід, їх будову, походження, геологічні умови залягання, взаємовідносини між різними породами , а також зміну гірських порід в часі.

Мал. 9. Загальна схема утворення магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

Мал. 9. Загальна схема утворення магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

§ 2.2. Магматичні гірські породи.

Як показує сама назва, магматичні гірські породи утворюються внаслідок застигання і кристалізації магми, вони також звуться виверженими гірськими породами.

Магма являє собою вогненно-рідкий силікатний розплав, який містить у собі різні хімічні елементи , їх окисли і летючі компоненти (фтор, хлор, воду, вуглекислоту і інше). Зниження температури і зміна тиску приводить до кристалізації цього розплаву. Магма може застигати в глибині земної кори під покровом певної товщі різних порід, на поверхні або поблизу поверхні землі. У першому випадку процес застигання проходить повільно, вся магма встигає закристалізуватись – утворюються повнокристалічні зернисті породи. При швидкому піднятті магми на поверхню землі температура її швидко падає, тиск знижується до нормального, від магми відокремлюються летючі компоненти. В цьому випадку породи іноді мають склоподібну структуру, тобто не стають повністю закристалізованими.

Магматичні породи, що утворюються глибоко в надрах землі, мають назву інтрузивних, або глибинних, порід. Якщо застигання магми відбувається на поверхні землі то утворюються ефузивні, або виливні породи. Залежно від умов утворення, інтрузивні і ефузивні породи розрізняються за умовами залягання і  за складом (структурою і текстурою).

Магма завжди містить певну кількість газів і перегрітої пари води, які при виверженні вибухають. Вулканічні викиди складаються із роздріблених або розпилених продуктів виверження. Сюди відносяться вулканічні попіл і пісок, лапілі і вулканічні бомби. В сукупності вони називаються пірокластичним матеріалом, для якого характерні кутастість уламків і відсутність будь-якого сортування.

Пірокластичний матеріал накопичується на схилах вулканів, осідає в долинах і зазнає цементації. Внаслідок цього утворюються гірські породи, які мають загальну назву вулканічні туфи. Вони мають приблизно той же хімічний склад, що і ефузії, які породили їх.

§ 2.3. Форми залягання магматичних порід.

Магматичні гірські породи займають великі простори. Форми їх залягання залежать від кількості інтрузивного матеріалу і геологічних особливостей району. Виділяють згідні (конкордантні) форми залягання магматичних порід, коли магма поширювалась, укорінювалась згідно нашаруванню осадових порід (лаколіти, лополіти,факоліти, сіли), і незгідні (дискордантні) форми залягання, які не залежать від нашарування осадових порід (батоліти, штоки, дайки, інтрузивні жили, вулканічні неки і інші, мал. 10).

Серед незгідних інтрузивних порід слід відмітити інтрузивні жили , що утворюються внаслідок проникнення магми в тріщини.

Мал. 10. Схематичне зображення згідних і незгідних інтрузій: 1батоліт; 2шток; 3дайки; 4акмоліт; 5нек; 6лавове джерело; 7купол; 8жила; 9лаколіт; 10лополіт; 11пластові поклади (сіли); 12факоліти; 13гарполіти; 14лави; 15верстви пірокластичного матеріалу; 16лавовий обеліск.

Мал. 10. Схематичне зображення згідних і незгідних інтрузій: 1батоліт; 2шток; 3дайки; 4акмоліт; 5нек; 6лавове джерело; 7купол; 8жила; 9лаколіт; 10лополіт; 11пластові поклади (сіли); 12факоліти; 13гарполіти; 14лави; 15верстви пірокластичного матеріалу; 16лавовий обеліск.

§ 2.4. Структури і текстури магматичних порід.

Під структурою розуміють особливості будови гірської породи, які залежать від ступеня кристалічності, форми, розміру і взаємовідносин мінералів. Текстура гірської породи показує, як мінеральні агрегати розподілені у просторі, тобто показує склад породи. Як уже зазначалось, в залежності від умов утворення магма може закристалізовуватись повністю, частково або утворювати склоподібну породу. За ступенем кристалічності структури розрізняють повнокристалічні, напівкристалічні і склоподібні (гіалінові) структури. Перші характерні для інтрузивних порід, другі  для ефузивних, треті для лав. За відносною величиною зерен мінералів, які складають породу, виділяють також рівномірнозернисті і порфироподібні структури.(Мал. 11,12.)

Мал. 12. Порфірова структура.

Мал. 12. Порфірова структура.

Мал. 11. Рівнозерняста структура.

Мал. 11. Рівнозерняста структура.

Порфироподібною зветься така структура, коли серед основної, звичайно дрібнозернистої, маси розсіяні крупні вкраплення мінералів, наприклад польового шпату. Про дуже тонкозернисті щільні породи з кристалічно-зернистою будовою кажуть, що вони мають афанітову структуру. Афанітова структура характерна для багатьох вивержених порід-андезитів і інших.

За розміром зерен серед явнокристалічних порід розрізняються гігантозернисті (>10мм), крупнозернисті (5-10 мм), середньозернисті (1-5 мм) і дрібнозернисті (<1 мм).

Серед інших структур інтрузивних порід слід відмітити пегматитову (мал. 13) яка виникає при одночасній кристалізації двох мінералів, закономірно проростаючих один одного. Прикладом такої структури може служити писемний граніт, при утворенні якого відбувалась одночасно кристалізація польового шпату і кварцу.

Мал. 13. Пегматитова (графічна) структура.

Мал. 13. Пегматитова (графічна) структура.

Пойкілітова структура відрізняється проростанням одного крупного мінералу дрібними зернами інших мінералів.

Повнокристалічні, зернисті породи звичайно мають масивну текстуру.

Для деяких вивержених порід характерна флюїдальна  текстура, пов'язана з течією магми, і мигдалеподібна текстура (мал. 14), завдячна присутністю пустот (мигдалин), заповнених кальцитом, цеолітами і іншими мінералами. Розрізняють також такситову текстуру, яка утворюється при розташуванні мінеральних скупчень у вигляді окремих п’ятен.

Мал. 14. Мигдалекам’яна структура.

Мал. 14. Мигдалекам’яна структура.

§ 2.5. Класифікація магматичних порід.

Як вже зазначалося, магматичні породи за геологічним принципом поділяються на інтрузивні (глибинні) і ефузивні (ті, що вилились на поверхню) породи. Трохи окремо від них стоїть третя група – жильні породи, які виповнюють тріщини.

Для хімічної характеристики породи показовим є вміст кремнекислоти SiO2.  На цій підставі прийнято ділити магматичні породи на такі групи:

Ультраосновні……………менше 45% SiO2

Основні…………………...від 45% до 52% SiO2

Середні……………………від 52% до 65% SiO2

Кислі………………………від 65% до 75% SiO2

В окрему групу виділяються лужні породи, які характеризуються значним вмістом лугів (до 20%) і меншою у порівнянні з кислими породами кількістю SiO2 (біля 40-55%).

В таблиці 8 приводиться скорочена класифікація магматичних порід. Тут поряд з інтрузивними породами показані близькі їм по хімічному і мінеральному складу ефузивні породи, розділені по ступеню змінності (збереженню).

§ 2.6. Опис магматичних порід.

Опис магматичних порід прийнято вести відповідно до прийнятої вище класифікації, виділяючи ультраосновні, основні, середні, кислі і лужні породи. На початку кожної групи дається характеристика інтрузивних, а потім ефузивних порід.

Ультраосновні породи. Ультраосновними (або ультрабазитами, або гіпербазитами) породи названі тому, що містять всього біля 40-45% SiO2. Вони багаті окислами заліза і магнію при майже повній відсутності глинозему і лугів. Всі ультраосновні породи важкі. Щільність їх біля 3,0-3,4. Вони складаються виключно з кольорових (мафічних) мінералів: олівіна, піроксенів і рогової обманки. Звідси і забарвлення їх: темно-зелене, буровато-чорне до чорного.

Перидотити – звичайно середньозернисті породи, темно-зеленого, темно-сірого або чорного кольору, які складаються переважно із олівіна і піроксена при переважанні олівіна (назва породи походить від старої назви олівіна- “перидот”).

Дуніти складаються в основному з олівіну (90-100%). Колір породи жовтувато-зелений. При зруйнуванні олівіну (серпентизація) колір стає темно-зеленим і чорним. Будова породи зерниста. Дуніти часто містять магнетит, хроміт, іноді платину.

Піроксеніти  породи, в яких піроксен різко переважає над олівіном(~95% піроксену). Вони чорного кольору, середньо- та крупнозернисті, великі. Відповідно до мінерального складу розрізняють енстатитіти, гіперстеніти, діалагіти і т.д. Вебстеріт- складається з приблизно рівної кількості ромбічних і моноклинних піроксенів.

Горнблендіти складаються переважно з рогової обманки. Вони менше розповсюджені у порівнянні з вищеописаними породами.

Перидотити, дуніти і піроксеніти мають інтрузивне залягання і зустрічаються у вигляді штоків, утворюючи невеликі масиви.

Вилиті породи  ультраосновного складу зустрічаються рідко. До них відносяться пікрити і пікритові порфірити. Вони зустрічаються в Сибіру, в басейні р.Хатанги (меймегити). Своєрідними породами, спорідненими з пікритами, є алмазоносні кімберліти Південно-Африканської республіки і Якутії. Вони складаються з уламків ультраосновних і вміщуючих порід і мінералів: олівіну, діоксиду, бронзиту, флогопіту, піропу, хроміту, ільменіту, хлориту і т.д.

В крупних геологічних структурах всі ультраосновні породи звичайно входять до складу складних інтрузивних комплексів і тісно пов’язані зосновними породами групи габро, утворюючи габро-перідотити, габро-піроксеніти і інше.

Основні породи.

Основні породи містять біля 45-52% SiO2. Кольорових (мафічних) мінералів в середньому біля 45-50%. Тому основні породи темно-зеленого, іноді майже чорного кольору. Всі основні породи важкі. Їх щільність 2,6-3,27.

Головними породоутворюючими мінералами є основний плагіоклаз (від лабрадору до анортиту) – 50-70%, ромбічні і моноклинні піроксени (25-50%), рідше бувають олівін (0-10%) рогова обманка і біотит. Другорядні акцесорні мінерали  (1-6%) представлені кварцом, ортоклазом, хромітом, апатитом, магнетитом, ільменітом, піротином і пентландитом.

Інтрузивні основні породи представлені габро, норитами, анортозитами і лабрадоритами.

Габро-середньо- або крупнозерниста повнокристалична порода темно-зеленого, темно-сірого, або чорного кольору. Відрізняється в’язкістю і великою механічною міцністю. Габро складається з плагіоклазу (частіше № 50-70) і піроксену, переважно авгіту (діалагу). Іноді буває олівін (олівінове габро) і рогова обманка (роговообманкове габро). За співвідношенням кольорових мінералів і плагіоклазів розрізняють:

1) 	лейкократове габро із вмістом 85-70% плагіоклазів;

2) 	нормальне габро із вмістом 70-30% плагіоклазів;

3) 	меланокритове габро (15-30% плагіоклазу).

Формами залягання габроїдних порід є штоки, лінзи, інтрузивні поклади і дайки. Окремість шарова або брилова.

Інтрузії габро поширені на північному і середньому Уралі, в районах Нижнього Тагілу, Норільська, Катеринбургу, в масивах Бушвельд (ПАР) і Седбері(Канада), у меншій мірі на Кавказі, в Карелії і в інших місцях. В Україні габро поширені в межах Коростенського плутону. Основні породи в коростенському плутоні складають 2250 км2.

Базальти-найбільше поширена із усіх вилитих порід. По зовнішньому вигляду це темні, темно-сірі або чорні, щільні або дрібнозернисті породи, що мають велику міцність. Назва походить від ефіопського слова “базал”, що значить “кип’ячений”, тому що базальти народжені в жерлах вулканів. Мінеральний склад базальтів аналогічний габро.

Базальти поширені на Україні (Рівненська обл.), у Вірменії, на Алтаї. Трапи широко розвинуті на Сибірській платформі між Леною і Єнісєєм. Область поширення Сибірських трапів понад 150000 км2. з трапами у Східному Сибіру пов’язані Ангаро-Ілімські родовища магнетиту(Коршунівське, Рудногорське). Великі площі займають трапи на плоскогір’ї Декан(Індія) та в Гренландії.

Діабази (або базальтові порфірити), на відміну від базальтів більш сильно змінені вторинними процесами. Завдяки розвитку ураліту та хлориту вони мають  темно-зелений колір, і тому віднесені до зелено-кам’яної фази. Діабази звичайно тонкозернисті щільні породи порфирової структури.

Деякі сучасні вулкани Камчатки, Італії, Ісландії виливають лаву базальтового складу. Припускають, що значна площа для тихого океану складена базальтами, про що свідчать, зокрема, базальтові вулканічні острови. Так, Гавайські острови цілком складаються з базальтів.

Діабази поширені в Карелії, Криму, на Кавказі, Німеччині, Скандинавії і Франції.

Поява базальтової лави на поверхні землі пов’язана з плавленням базальтового шару земної кори, або ,можливо, більш глибоких утворень планети.

Базальти і діабази використовуються як будівельні матеріали (щебінь), брущатка для брукування вулиць і в кам’яноливарній промисловості. Базальти Полісся використовуються для виробництва тепло- та звукоізаляціонних матеріалів  мінеральної вати.

Середні породи. Середні породи містять у порівнянні з основними більше кременевої кислоти (52-65%) і менше кольорових мінералів (близько 25%). Щільність їх 2,7-2,9. Вони поділяються на породи з плагіоклазами та калієвими польовими шпатами.

Середні породи з плагіоклазами. Головними породоутворюючими мінералами цих порід є середній плагіоклаз і рогова обманка, рідше буває біотит, піроксен і кварц. В цій групі також переважають вилиті породи над глибинними. Глибинні породи представлені діоритами і кварцовими діоритами, вилиті породи  андезитами і порфіритами (андезитовими порфіритами).

Діорити  сірі, темно-сірі або зеленувато-сірі зернисті інтрузивні породи. До складу діоритів входять плагіоклаз (андезин, олігоклаз) і рогова обманка, рідше піроксен і біотит.

Діорити зустрічаються на Уралі, Алтаї, в Закавказзі і інших місцях. З ними іноді зв’язані родовища міді і поліметалів, але значення їх в процесах рудоутворення незначне.

Використовуються діорити як лицювальний матеріал, а також як щебінь і бутовий камінь.

Андезити  дуже поширена ефузивна порода темно-сірого, сірого або чорного кольору. Будова андезитів порфірова. В порфірових виділеннях присутні плагіоклаз, звичайно свіжий, білий (на відміну від порфіритів), добре помітний на загальному сірому фоні породи.

Андезити поширені на Камчатці, в Примор’ї, Східному Сибіру, на Алтаї, Уралі, в Карпатах і на Кавказі, де ними складені згаслі вулкани Казбек і Ельбрус.

Порфірити  (або андезитові порфірити) аналогічні по складу, будові і формам залягання андезитам, але являють собою сильно змінені породи. Колір порфіритів темно-синій або темно-зелений.

Порфірити відомі в Казахстані, Середній Азії, на Кавказі, Уралі, Алтаї, в Східному Сибіру і на далекому Сході.

Андезити і порфірити використовуються в будівельній справі як кислототривкий матеріал.

Середні породи з калієвими польовими шпатами. Для деяких середніх порід характерний істотний вміст калієвого польового шпату(ортоклазу чи мікрокліну для інтрузивних порід і санидіну і ортоклазу для ефузивних).

Поява в породах нефеліну приводить до формування власне лужних порід типу нефелінового сієніту і т.д.

Для ефузивних аналогів спостерігаються такі ж закономірності.

Сієніти  глибинні середні породи. Названі по м. сун (Сієна, тепер Асуан) в Єгипті. Забарвлення їх світле, зумовлене кольором польових шпатів. Головні породоутворюючі мінерали  калієвий польовий шпат(мікроклін, ортоклаз) – 50-70% , кислий плагіоклаз (№ 10-30) – 10-30%, рогова обманка (нормальні роговообманкові сієніти) – до 15%, рідше буває біотит(до 10%) і піроксен; кварц відсутній або зустрічається в дуже незначній кількості. Входять до складу складних гранітоїдних і габроїдних масивів, рідше утворюють самостійні тіла і навіть великі масиви (Сеара в Бразилії). Із сієнітами пов’язані скарнові родовища руд заліза (г.Висока і г.Благодать на Уралі, Монцоні в Тіролі, Австрія), міді (р-н Тагілу, Урал), вольфраму (Таджикистан), поліметалів, срібла і золота (Урал, Кавказ). Використовуються також як бутовий і облицьовувальний камінь (род. в Іркутській обл., Красноярський край).

Трахіти являють собою свіжі вилиті аналогії сієнітів. Вони шорсткі на дотик, звідки і одержали свою назву (“трахіт” по-грецьки “шорсткий”). Забарвлення трахітів біле, жовтувате, сірувате, бурувате. Структура порфірова.

Ортофіри – (безбарвні порфіри, ортоклазові порфіри або просто порфіри) відрізняються від  трахітів ступенем змінності. Мінеральний і хімічний склад їх однаковий.

Трахіти відомі на північному Кавказі, у Вірменії, в Карпатах, Італії, Східній Африці, поширені на східному схилі Уралу, в Казахстані, на Алтаї, зустрічаються в ряді місць Сибіру і в Криму.

Трахіти і ортофіри застосовуються як будівельний і кислототривкий матеріал.

Кислі породи.

Кислі породи характеризуються високим вмістом кременевої кислоти (понад 65%), незначним вмістом кольорових компонентів (3-12%) і загальним світлим забарвленням. Щільність їх біля 2,7.

Головними породоутворюючими мінералами кислих порід є кварц(25-35%), калієвий польовий шпат(35-40%), кислий плагіоклаз(15-25%), біотит (5-15%), рідше мусковіт (0-3%) і рогова обманка.

Глибинні породи кислої магми надзвичайно широко поширені і зустрічаються частіше від вилитих. До них відносяться граніти і близькі по складу, структурі і геологічному положенню перехідні породи до кварцових діоритів, які за Ф.Ю.Левінсон-Лесингом, об’єднуються під загальною назвою  гранітоїдів.

Граніти – (від латинського “грануле”- зерно) інтрузивні повнокристалічні світлі породи. Макроскопічно в граніті можна розрізнити кварц, польовий шпат і слюду (звичайно біотит, значно рідше мусковіт), іноді буває рогова обманка.

Граніти як гірська порода використовуються в будівельній справі як лицювальний матеріал, щебінь і бут. Родовища граніту широко розробляються на Україні, в Карелії, на північному Кавказі, Уралі, в Росії в Новосибірській області, Красноярському краї і інших областях. Найбільш відомими є граніти України і Карелії.

На Україні граніти розробляються в Житомирській області (Коростишівське, Крошнянське родовища), у Вінницькій  (Жежелівське родовище), в Київській і інших областях. Ними оздоблено багато споруд у Києві, Москві і інших містах. Граніти Карелії розробляються головним чином на східному узбережжі Онезького озера і використовуються на будовах північного заходу Росії.

Ліпарити(назва за Лопарськими о-вами в Середземному морі) – є аналогами гранітів. Вони мають той же мінеральний склад, що і граніти, але калієвий польовий шпат тут представлений більш високотемпературним різновидом – санідином. На відміну від зернистої структури гранітів, ліпарити мають порфірову структуру. В порфірових вкрапленниках знаходяться кварц або польовий шпат. Поширені на далекому сході, у Вірменії, Закарпатті, Криму. Використовуються для виробництва щебеню, облицювальних матеріалів.

Кварцові порфіри відрізняються від ліпаритів ступенем  змінності. Структура їх також порфірова, забарвлення більш темне, звичайно буре, червоно-буре, сіро-зелене.

Ліпарити і кварцові порфіри розповсюджені значно менше, ніж граніти. Формами їх залягання є лавові потоки, куполи, шаруваті залежі, лаколіти. Вони поширені на Камчатці, Далекому Сході, в Криму, у Вірменії, збагачені лугами різновиди ліпаритів зустрічаються на північному Кавказі(гори Бештау, Розвалка, Залізна біля П’ятигорська). Кварцові порфіри є в Казахстані, на Алтаї, в Забайкаллі.

Ліпарити і кварцові порфіри застосовуються в будівництві.

Дацити відрізняються від ліпаритів мінеральним складом, є деякі відміни у структурах основної маси порід. Назва лат. Дація – Дакія  римська провінція на території сучасної Румунії. Світло-сіра, зеленувато-сіра, рідше темно-сіра, порфірова або афірова порода, яка містить у вкрапленнях плагіоклаз(андезин), рідше  калійнатрійовий польовий шпат, рідко кварц і темноколірні мінерали: амфібол, моноклинний або ромбічний піроксен, біотит. В СНД поширені на Кавказі, в Казахстані, Середній Азії. Використовуються як будівельний камінь.

Лужні породи. Лужні породи характеризуються підвищеним вмістом калію і натрію по відношенню до алюмінію. В їх складі не вистачає кременю для утворення алюмосилікатного типу польових шпатів. Саме тому для лужних порід характерний вміст нефеліну, а для ефузивних різновидів (порівнюючи рідко) – лейциту.

Нефелінові сієніти – крупнозернисті глибинні породи, які представляють собою дуже лужні різновиди сієнітів. Від сієнітів вони відрізняються більш низьким вмістом кременевої кислоти, повною відсутністю кварцу, присутністю нефеліну і великим вмістом лужних амфіболів і піроксенів. Головними мінералами є калієві польові шпати (55-65%), нефелін (15-30%), егірин (10-20%), лужні амфіболи, іноді біотит. Для нефелінових сієнітів характерна присутність апатиту і різних цирконо- і титаносилікатів(евдіаліт, титаніт і інші), які іноді стають породоутворюючими мінералами (2–4%).

Нефелінові сієніти утворюють невеликі масиви, іноді шаруваті інтрузії. Найбільшою лужною провінцією світу є Хібінські гори на Кольському півострові, які відрізняються різноманітністю порід. З нефеліновими сієнітами тут зв’язані родовища апатиту і нефеліну. Нефелінові сієніти відомі також в районі м.Міасса(Урал), в Приазов’ї (Україна), в Туркестанському і Алтайському хребтах в Середній Азії, в Східних Саянах і на Далекому сході. Велике практичне значення мають також похідні нефелінових сієнітів – лужні пегматити, які містять різні рідкі і рідкоземельні метали.

Пірокластичні гірські породи. При виверженнях вулканів в атмосферу викидається велика кількість розжарених уламків вулканічного скла, кристалів різних мінералів, твердіючої лави. Падаючи на землю, ці уламки засипають великі площі, часто змішуються з осадовими породами річкового, морського генезису, утворюючи специфічну групу пірокластичних (в перекладі з грецької- вогненно-осадових) порід. Найбільш поширеними сипкими породами цієї групи є вулканічний попіл, який складається з уламків розміром до 1 мм, вулканічний пісок (1-2 мм), вулканічний гравій (2-10 мм), лапілі (кужелеподібні уламки застиглої в польоті лави 10-30 мм довжиною), вулканічні бомби (уламки і шматки застиглої в польоті лави до кількох метрів в діаметрі). Часто такі сипкі відклади зазнають діагенезу і стають щільними породами, хоча все ж залишаються осадовими породами. До таких порід належать туфи (найчастіше попелові), туфопісковики – туфи з домішкою тієї чи іншої кількості піску, туфоконгломерати – туфи з домішкою обкатаних уламків гірських порід, туфобрекчії, для яких характерні великі кутасті уламки вулканогенного матеріалу в туфовому цементі(табл.9). На відміну від туфів, породи, які мають ясну верствуватість, складаються з попелового та уламкового матеріалу із значним вмістом нормального осадового матеріалу і відкладаються у водному середовищі, називаються туфітами. Часто цементом пірокластичному матеріалу можуть бути не тільки утворення осадового походження, а й сама лава. При русі лавових потоків верхня, вже застигла тонка шкоринка розламується, уламки цієї кірки цементуються тією ж лавою і після застигання утворюються лавобрекчії (інколи їх називають агломератовими лавами). При вивченні пірокластичних порід слід мати на увазі, що їх визначення можливе лише тоді, коли однозначно визначається генезис уламків. В інших випадках породи слід визначати як осадові.

Вулканогенні (пірокластичні) гірські породи.

Таблиця 9

| Розміри уламків | Сипкі вулканічні | Тверді продукти |
| --- | --- | --- |
| вулканогенних порід | продукти | без домішок осадового матеріалу | з домішками осадового матеріалу |
| До 1 | Попіл | Туфи: | Туфіти: |
| 1-2 | Пісок | попелові | туфопісковики, |
| 2-10 | Гравій | піщані, гравійні, | туфоконгломерати |
| 10-30 | Лапілі | лапілеві |  |
| 30 | Бомби | Вулканічні (туфо) брекчії |

§ 2.7. Осадові гірські породи.

Осадові гірські породи утворюються в результаті руйнування і наступного відкладення різноманітних продуктів вивітрювання магматичних і метаморфічних (а також осадових) порід. Утворення осадових порід пов'язане з екзогенними процесами, які відбуваються на поверхні землі і в гідросфері. На мал.1 показана схема екзогенних процесів і утворення осадових порід, а також зв'язок останніх з метаморфічними і магматичними породами.

§ 2.8. Походження осадових порід і їх класифікація.

Як уже зазначалось, в поверхневій зоні літосфери під впливом коливань температури, води, вітру, газів, діяльності організмів і інших факторів протікає могутній процес руйнування гірських порід. Цей процес, який являє собою сукупність дій фізичного руйнування і хімічного розкладу гірських порід, носить назву вивітрювання.

Всі гірські породи, магматичні, осадові і метаморфічні, на які діють агенти вивітрювання, в тій чи іншій мірі руйнуються. Розрізняють фізичне (механічне) і хімічне вивітрювання. Перше полягає в механічному дробленні мінералів (розчині, окисленні, карбонатизації, гідратизації) і утворенні нових продуктів, стійких в зоні вивітрювання.

Процеси вивітрювання відбуваються не тільки на суші, але і в гідросфері – на дні океанів і морів. Тут внаслідок солоності морської води, її температури, тиску і газового режиму також іде розклад мінералів і гірських порід. Сукупність усіх цих складних процесів розкладу і змін носить назву підводного вивітрювання або гальмиролізу.

Продукти вивітрювання можуть залишатися на місці руйнування. Так внаслідок фізичного вивітрювання утворюються елювіальні  відклади, а в результаті хімічного – залишкові утворення.

Механічні частки і розчинені речовини в процесі осадкоутворення випадають в певній послідовності – відбувається осадкова диференціація продуктів вивітрювання. Розрізняють механічне і хімічну осадкову диференціацію.

Механічна диференціація – розподіл і послідовне випадання часток зруйнованих порід у процесі осадконакопичення за величиною часток, їх формою і щільністю.

Хімічна диференціація – послідовне випадання речовин, що знаходяться в розчиненому стані. Ця послідовність залежить від ступеня розчинності речовин і фізико-хімічних умов розчинів (концентрації, температури, тиску, кислотності чи лужності середовища та ін.).

Утворювані осадки можуть бути механічними, хімічними, біохімічними і органічними. Але осадки ще не є гірськими породами. Вони проходять стадію ущільнення і цементації – діагенезу, що обумовлено зміною фізико-хімічної рівноваги між осадом і оточуючим середовищем та між різними частинами самого складу. Діагенез виражається в перекристалізації осаду, утворенні конкрецій і стійких мінеральних модифікацій, дегідратації (або гідратації) і цементизації осаду. Осадки, які пройшли стадію діагенезу, перетворюються в гірські осадові породи.

Класифікувати осадові породи можна по мінералогічному і генетичному ознаках.

По генетичних ознаках, тобто по умовах утворення, всі гірські породи можна розділити на три групи:

1.	Уламкові (механічні або кластичні) породи.

2.	Хімічні (хемогенні) породи.

3.	Органічні породи.

Уламкові породи утворюються з механічних осадків; такими є гравій, пісок, глини.

Хімічні породи утворюються з хімічних осадків істинних або колоїдних розчинів. Випадання осадів з розчинів залежить головним чином  від концентрації розчинених солей і температури розчину. До хімічних порід відносяться галій, калійні солі, деякі вапняки, доломіт, боксити, кременисті породи.

Органогенні породи утворюються завдяки життєдіяльності організмів, причому розрізняють породи фітогенні (утворені з рослин) і зоогенні (утворені з тварин). Прикладом органічних порід можуть бути крейда, вапняк, діатоміт і каустобіоліти (вугілля, нафта).

За місцем утворення осадові породи поділяють на три групи: морські  (прибережні, мілководні, глибоководні), лагунні і континентальні (прісноводні, льодовикові, пустинні, еолові та інші).

§ 2.9. Склад і будова осадових порід.

Хімічний склад осадових гірських порід більш різноманітний, ніж вихідних магматичних і метаморфічних порід. Це пояснюється дуже тонким розподілом продуктів руйнування цих порід і переходом в розчин їх складових частин. Мінеральний склад осадових порід характеризується присутністю тих мінералів, які є стійкими в зоні осадконакопичення або утворюються при екзогенних процесах. Серед них в першу чергу слід відмітити кварц, халцедон, опал, мінерали групи каолініту (каолініт, монтморилоніт і ін.), глауконіт, силікати заліза, гідроокисли заліза, марганцю, амонію. Характерні карбонати – кальцій, доломіт, сидерит, арагоніт, а також галоїдні сполуки і сульфати – галіт, сильвін, карналіт, гіпс, ангідрит, барит, целестин, мірабіліт та ін.

Крім мінеральної речовини, осадові породи часто містять кістякові рештки організмів у вигляді скам'янілостей.

Осадові породи, якщо їх положення не порушене наступними геологічними процесами, залягають горизонтальними шарами, в яких не рідко можна спостерігати шаруватість. Шаруватість полягає в чергуванні порід, які відрізняються одна від іншої розмірами зерен, кольором і іншими ознаками. Шаруватість обумовлена зміною матеріалу під час осадкоутворення. Шаруватість є найважливішою макроструктурою осадових гірських порід. Нерідко вона веде до утворення шаруватої окремості, яка полягає в розколюванні породи на окремі плити.

Із інших форм окремості в осадових породах іноді зустрічається кульова, яка утворюється внаслідок розколу масиву по кривих площинах. Кульова окремість характерна, наприклад, для деяких пісковиків.

Текстури поверхневого складу осадових порід дуже своєрідні. Вони цікаві у тому смислі, що дозволяють встановити умови походження даної породи.

До текстур поверхневого шару порід відносяться знаки брижів прибою, струменів, відбитки крапель дощу, тріщини висихання і т.д.

Структури порід уламкового походження характеризуються величиною уламків або зерен, які складають породу. Серед них виділяють глибокоуламкову, піщану, мулувату, глинисту і змішану структуру.

§ 2.10. Опис осадових порід.

Уламкові породи. Найбільш поширеними серед осадових порід є уламкові породи, які також прийнято називати кластичними або механічними породами. Вони складаються з уламків порід або мінералів і представляють собою пухкі або зцементовані механічні осадки (таблиця 10).

Класифікація уламкових порід.

Таблиця 10.

|  | Характер уламків і склад |
| --- | --- |
| Розмір | Пухкі | Зцементовані |  |
| уламків (в мм) | уламки гостро-кутні | уламки обкатані | уламки гостро-кутні | уламки обкатані | Основні структури |
| понад 1000 | брили | крупні валуни |  |  |  |
| 100-1000 | дрібні брили | валуни |  |  | Псефітові (грубоулам-кові) |
| 10-100 | щебінь | галечник | брекчія | конгло- |  |
| 2-10 | жорства | гравій |  | мерат |  |
| 0,1-2 | пісок | пісковик | псамітові (піщані) |
| 0,01-0,1 | алеврит | алевроліт | алевритові (муловаті) |
| менше 0,01 | пеліт(глина) | аргіліт | пелітові (глинисті) |

Класифікація уламкових порід грунтується на величині уламків. Виділяють такі види уламкових порід:

1.	Крупноблочні породи або псефіти (від грецького слова "псефос" – камінчик), розмір уламків понад 2 мм – валуни, галька, гравій і ін.

2.	Середньоуламкові породи або псаміти (розмір зерен від 0,1 до 2 мм – різноманітні піски і пісковики.

3.	Дрібноблочні породи або алеврити і алевроліти (від грецького слова "алеврон" -  муха) – лес, лесоподібні суглинки.

4.	Тонкодисперсні глинисті породи або пеліти (від грецького слова "пелес" - глина), розмір часток менше 0,01 мм – різноманітні глини.

До уламкових порід відносяться також породи, які складаються з пірокластичного і осадового матеріалу. До останніх відносяться туфіти або туфогенні пісковики, які зустрічаються на Кавказі, на Уралі, в Казахстані і Середній Азії. Походження їх ефузивно- осадове.

Хімічні і біохімічні породи.

Хімічні і біохімічні осадки утворюються шляхом випадання їх із розчинів в наслідок різних реакцій. Ці реакції викликаються збільшенням концентрації і зміною температури розчинів, коагуляцією колоїдів і участю організмів, які поглинають і концентрують деякі сполуки в своїх тілах і кістках (CaCO3 SiO2, фосфати).

В стадії діагенезу з цих осадів утворюються хімічні і біохімічні осадові гірські породи.

Якщо уламкові породи є результатом механічної диференціації, то хімічні і біохімічні породи – продукти хімічної і осадової диференціації. Серед хімічних і біохімічних осадових порід розглянемо такі:

а) латерити і боксити, б) залізисті породи, в) марганцеві породи,

г) фосфорити, д) кременисті породи, е) карбонатні породи, ж) солі.

Всі названі тут породи мають важливе практичне значення. Поширеність карбонатних і кременистих порід, а також солей значна, інші породи утворюють місцеві скупчення.

Боксит  - порода, яка складається в основному з гідратів окислів алюмінію – діаспору і гідраргіліту. Вміщує також домішку каолініту, кремнезему, окислів заліза та ін.

Білий і рожевуватий до червоного в залежності від вмісту заліза. Кам’янистий або глиноподібний, часто оолітової структури. Густина приблизно 2,5. Мало гігроскопічний. Походження: латеритного типу – грунтове утворення тропічного клімату, типу terra rossa – залишковий матеріал від розчинення вапняків, продукт гідрохімічних реакцій поблизу земної поверхні, хімічний осад озерного походження. В СНД головними родовищами бокситу є Тихвінське, група уральських родовищ, Високопільське родовище (Дніпропетровська обл.), Побужжя. Серед інших країн – Бо (Франція), Кроація (Хорватія), Індія, США (штати Арканзас, Джорджіа).

Залізисті породи. Найбільше поширення і практичне значення мають оолітові бурі залізняки, які складаються з дрібних, округлих, концентрично шкаралупуватих або радіально – променистих утворень (ооліти розміром від долей мм до 15 – 20 мм). Інколи вони бувають збагачені марганцевими сполуками. Багато родовищ залізних руд являють собою типові осадові утворення поверхневих зон земної кори. Вони можуть формуватись в болотах, озерах, морях  і при окисленні закисних сполук заліза в процесі звітрювання на поверхні суші, при руйнуванні залізисто-магнезиальних порід і мінералів.

До марганцевих порід належать перевідкладені кори звітрювання, продукти розмиву живлячої суші, продукти підводного вилуговування , залізо-марганцеві конкреції. Останні являють собою  аутігенні мінеральні стягнення  гідрооксидів заліза і марганцю на дні озер, морів та океанів. Розміри їх сягають десятків сантиметрів і до кількох метрів, складаються вони з ядра та рудної оболонки концентрично- шаруватої будови. Мінерали заліза представлені гідрогематитом, гідрогетитом, гематитом та ін, мінерали марганцю - піролюзитом, браунітом, вернадитом та ін. Ці породи вважаються перспективною сировиною для видобутку металів. Зараз найбільшу цінність представляють оксидні та окислені руди (псиломелан-піролюзитові і манганітові).До родовищ, де видобувають марганцеві руди належать Нікопольське і Токмацьке в Україні, Чіатурське в Грузії та ін. Фосфоритові породи  являють собою осадові породи, які вміщують 12-40% P2O5. За формою залягання розрізняють фосфорити конкреційні або жовнові, коли вони представлені жовнами кулеподібної або неправильної округлої форми, і пластові, коли вони зцементовані в плити конгломерату. Найбільшим поширенням користуються жовна фосфоритів. Вони залягають звичайно у вигляді включень в піщано-глинястих або в карбонатних породах і мають розміри всього декілька сантиметрів в діаметрі (рідше 10-20см). Фосфоритові конкреції виникають на дні морів в іще незатверділих мулових осадках внаслідок стягнення сполук фосфору  навколо деяких центрів, а також в результаті концентрації фосфору в морських організмах. Фосфорити є сировиною для одержання мінеральних добрив (при вмісті в них P2O5 від 12-15% і вище). Видобувають фосфорити в Естонії, Казахстані, Башкирії, Поволжі, на Поділлі, в Придністров’ї.

До кремнястих порід належать діатоміти, трепели, опоки, кременеві конкреції, яшма.

Діатоміт  сипка, землиста або слабко зцементована гірська порода  жовтуватого, або світло-сірого кольору, яка утворюється із мікроскопічних скелетів діатомових водоростей, оболонка яких складається з водного кремнезему(опалу). Діатоміт використовується для ізоляції теплової і звукової, як будівельний матеріал, для виготовлення динаміту, фільтрування і шліфування.

Опока  порода, за своїм складом близька до діатоміту та трепелу, але відрізняється  більшою зцементованістю та міцністю (густина 1,1 - 1,8). Легка, тому що пориста. Складена мінералом опалом. Поширена в Середньому та Нижньому Поволжі, в Підмосков’ї, Уралі, Донбасі, на Кавказі і в Закарпатті (родовище Кісатібі в Грузії, Нурнуське у Вірменії), в Молдові( по р.Дністер).

Трепел за своїми властивостями аналогічний діатоміту, але відрізняється від нього відсутністю решток органічного походження. Порода складається переважно з найдрібніших опалових зерняток.

Діатоміт, трепел та опока використовуються як адсорбенти для очищення сиропів, соків, олії, газів, нафтопродуктів та ін, слугують гідравлічною добавкою до портландцементу, яка забезпечує довговічність підводних споруд, добавкою для виготовлення легких бетонів, кераміки, теплоізоляційних виробів, наповнювачем у виробництві пластмас, гуми, сірників, паперу для серветок, фарб. Тонко подрібнений діатоміт – добрий полірувальний матеріал.

Кремні – включення різної форми й розміру серед порід іншого складу. Це продукти випадання SiO2 на дні моря або продукт окремніння готової породи. Нерідко конкреції виповнюють порожнечі та тріщини в породах при випаданні кременекислоти з циркулюючих розчинів. Кремені бувають опалово-халцедонові. Поширені в Московській обл. Росії, в Хмельницькій, Чернігівській, та ін. областях України. Використовуються для облицювання внутрішніх мурів в млинах, де розмелюють кварц-польовошпатову масу. З кременя виготовлюють абразивні матеріали для полірування і оздоблення деревини і шкіри. Деякі з кременів – цікавий виробний декоративний камінь.

Яшми – перекристалізовані кременисті породи, що складаються з халцедону. Вони червоні, жовті, зелені, темні, смугасті, досить тверді і міцні, тонкозернисті, однорідні. В складі породи, крім халцедону може бути кварц, невелика домішка опалу. Вони забарвлюються окислами заліза, глинистою та органічною речовиною. Яшми супутники ефузивних порід, утворення яшм пов’язують з нагромадженням мулів, які складаються з опалових скелетів мікроскопічних тварин – радіолярій в глибоких, але вузьких морських западинах. Поширена на Уралі, Алтаї, у вигляді проверстків серед залізистих кварцитів в Криворіжжі та на Овруччині. Яшма – гарний і міцний виробний камінь.

Карбонатні породи складаються з карбонату кальцію, який представлений кальцитом. Крім того, в них є домішки пісково-пилуватого матеріалу, глини, кремнезему і доломіту. При збільшенні глинистих домішок вапняки переходять у мергелі, а при збільшенні піску – в піщані вапняки та вапняні пісковики.

За походженням вапняки бувають органогенними і хімічними.

Органогенні вапняки складаються з черепашок молюсків та ін. скелетних частин тваринних організмів (зоогенні вапняки), або з водоростей (фітогенні вапняки). Органогенні вапняки дістають назву від тих організмів, з яких вони складені, наприклад: коралові, моховаткові, брахіоподові, гастроподові, пелециподові, фузулінові,  нумулітові тощо. Вапняки, в яких добре збереглися стулки черепашок молюсків, називається вапняками-черепашниками. Відміною вапняків вважається крейда, складена черепашками дрібних організмів – форамініфер.

Хімогенні вапняки трапляються рідше. Сюди належать оолітові вапняки, вапняні туфи та ін. Оолітові вапняки являють собою скупчення кулястих вапняних зерен – оолітів, що мають шкаралупчасту або радіально – променисту будову. Розмір оолітів від зернини проса до горошини. Ооліти утворюються в теплих морях, де вода перебуває в русі і не насичена CaCO3. Рух води сприяє віддачі CO2 в повітря, а це – випаданню CaCO3.

Вапняний туф має пористу будову, утворюється джерелами, води яких збагачені на розчин вапна.

До карбонатних порід належать також натічні утворення – сталактити і сталагміти, які формуються в печерах.

Якщо породи складаються з мінералу доломіту (CaCO3 i MgCO3), кількість якого досягає 95%, то вони називаються доломітами.

У вапняках всіх генетичних типів зустрічаються такі домішки: пісок, гравій, глина, доломіт, кварц, халцедон, глауконіт, фосфорити, пірит, сидерит, гідроокисли заліза, гіпс, барит, сірка, флюорит, кам’яна сіль тощо.

Вапняки зустрічаються великими товщами в багатьох геологічних системах і мають велике поширення. В Україні розробляються родовища в Хмельницькій, Одеській областях та в Криму. Використовуються вони як будівельний матеріал та в інших виробництвах (очистка цукру, кормові добавки для сільськогосподарських тварин, для вапнування грунту).

Солі.

Солі представляють собою типові хімічні осадки, які випадають із істинних водних розчинів. Випадання відбуваються в замкнутих водних басейнах, мілководних затоках і соляних лагунах, де завдяки інтенсивному випаровуванню утворюються насичені розчини, що і приводять до кристалізації солей.

На сіль NaCl припадає 77,8% усіх солей, на MgCl біля 10%. Процентний вміст інших солей значно менший.

Характерною особливістю усіх територій, де іде процес відкладання солей, є інтенсивне прогинання, звичайно нерівномірне. Області найбільш інтенсивного прогинання являються площами, куди іде стікання найбільш концентрованих розсолів, де вони потім інтенсивно випаровуються, в наслідок чого там відбувається відкладання солей у порядку їх кристалізації.

Крупні соляні поклади можуть мати потужність до 500 м і більше і поширюються на площі в декілька десятків і навіть сотень квадратних кілометрів. Особливо крупні родовища такого типу приурочені до відкладів кембрійського, девонського, пермського і неогенового віку.

Каустобіоліти. В перекладі з грецької мови слово "каустобіоліти" означає горюче каміння органічного походження. До каустобіолітів відносяться викопне вугілля, торф і горючі сланці. Нафта і горючі гази генетично і геологічно зв'язані з каустобіолітами – всі разом ці природні продукти звичайно розглядаються як горючі корисні копалини. Крім того з нафтою генетично і просторово тісно зв'язані асфальт і озокерит. В групу органічних сполук входить також янтар.

Особливо велике значення вугілля і нафти. Вони є особливим джерелом енергії для більшості видів транспорту, для теплових електростанцій, без них неможлива виплавка чорних металів, вони є основною сировиною для багатьох галузей хімічної промисловості.

За фізичним обсягом і вартістю щорічного видобування горючі корисні копалини стоять на першому місці серед усіх видів мінеральної сировини.

§ 2.11. Метаморфічні гірські породи.

Осадові і магматичні гірські породи завдяки рухам земної кори можуть піддаватись впливу високої температури, великого тиску і різноманітних газових і водних розчинів. Природно, що при цьому вони змінюються. Сукупність процесів, які приводять до зміни гірських порід, називається метаморфізмом. Метаморфізм гірських порід залежить від таких факторів: температури(T), тиску(P), складу порід і складу газових і водних розчинів, якщо вони беруть участь у метаморфізмі.

Джерелами тепла являються:

1.	Процеси радіоактивного розкладу елементів.

2.	Високі температури в зв'язку з геотермічним градієнтом

3.	Близькість розплавлених порід.

Очевидно, що друге і третє джерела тепла також є наслідком радіоактивного розпаду. Тиск викликається вагою порід, які залягають вище, і горотворними процесами.

Механізм метаморфічних процесів полягає в обезводнюванні, перекристалізації і дії різних  метасоматичних явищ.

Кількість H2O і CO2 в процесі метаморфізму порід може суттєво змінюватись. Якщо при цьому вміст інших компонентів породи не змінюється, то метаморфізм називається ізохімічним, тобто відбувається обезводнювання і проста перекристалізація порід. Якщо вміст хімічних елементів в процесі метаморфізму змінюється, то ми маємо справу з метасоматичним явищем, з приносом одних і виносом інших елементів. Останнє особливо чітко проявляється при контактово-метасоматичному утворенні скарнів, а також при ультраметаморфізмі, зокрема при гранітизації порід.

Загальна схема утворення вивержених, осадових і метаморфічних гірських порід показана на малюнку 1.

Види метаморфізму. В залежності від переважання того чи іншого фактору розрізняють декілька видів метаморфізму.

Термальний метаморфізм пов'язаний із зміною гірських порід під впливом температур (випалювання, загартування, часткова зміна мінерального складу і структури – перекристалізація).

Динамометаморфізм або дислокаційний метаморфізм, виникає при зануренні гірських порід на значні глибини і при процесах складкоутворення. В першому випадку він зв'язаний з загальним гідростатичним тиском порід, які залягають вище, у другому – з направленим тиском (стресом). Дякуючи динамометаморфізму відбувається зміна структури і частково мінерального складу.

Контактовий метаморфізм пов'язаний з впливом магматичних мас, які укорінюються, на вміщуючі породи (температура, розчини). Якщо газові і водні розчини діють не тільки в зоні контакту, але і за її межами, то відбувається пневматолітовий чи гідротермальний метаморфізм. У цьому випадку метаморфічні явища полягають в метасоматичній переробці гірських порід із зміною їх хімічного і мінерального складу. Якщо розчини діють вздовж тріщини або жил, які виявляються найбільш ослабленими і зручними для проникнення напрямками, то метаморфізм називають навколотріщинним, або навколожильним.

Регіональний метаморфізм відбувається на великих глибинах в наслідок сумісного впливу на гірські породи високої температури, тиску і післямагматичних розчинів.

Регіональний метаморфізм охоплює великі ділянки земної кори, які містять різноманітні гірські породи. Явища регіонального метаморфізму особливо поширені в стародавніх і найбільш поширених породах. Вважають, що завдяки великій кількості ін'єкцій утворюються складні породи – мігматити. Їх утворення називається мигматизацією.

Крайня ступінь метаморфізму полягає  в частковому або повному розплавленні гірських порід з утворенням вторинної магми. Ці процеси носять назву палінгенезу або анатексису.

Існує ще один вид метаморфізму – регресивний (ретроградний) метаморфізм або діафторез. Він виникає у тому випадку, коли глибокометаморфізовані породи в наслідок їх підняття до поверхні зазнають впливу більш низькотемпературних процесів.

§ 2.12. Склад, текстури і структури метаморфічних порід.

Вихідним матеріалом для утворення метаморфічних порід є осадові і магматичні породи. Тому форми залягання метаморфічних порід повинні бути схожими на форми залягання цих порід.

В процесі метаморфізму порода може сильно змінити свій склад, але попередньо осадові породи зберігають шарувату форму, а магматичні – форму інтрузії або покрову. Цим іноді користуються  для розпізнання походження метаморфічних порід. Якщо вдається встановити походження метаморфічної породи за рахунок осадової, то їй дається назва з префіксом "пара", якщо за рахунок магматичної, - "орто" (наприклад, парагнейси, ортогнейси).

Мінеральний склад метаморфічних порід також різноманітний. Вони можуть складатися з одного мінералу, наприклад кварцу (кварцит), кальциту (мармур), або з багатьох складних силікатів. Головні породоутворюючі мінерали представлені кварцом, польовими шпатами, слюдами, піроксенами і амфіболами.

Поряд з ними бувають присутніми типово метаморфічні мінерали: гранати, андалузит, дистен, силіманіт, кордієрит, скаполіт і ін. Для слабо метаморфізованих порід особливо характерні тальк, хлорити, актиноліт, епідот, цоізит, карбонати.

Сланцювата текстура характеризується тим, що порода розпадається на тонкі плитки і пластинки. Вона є наслідком розміщення мінералів плоскими поверхнями паралельно один одному. Розрізняють також смугасту текстуру метаморфічних порід, для якої характерне чергування різноманітних за складом смуг що утворюються при наслідуванні текстур осадових порід, або в наслідок ін'єкцій, п’ятнисту- при наявності в породі ділянок (п’ятен), які відрізняються складом, кольором, стійкістю до вивітрювання, масивну – при відсутності орієнтировки породоутворюючих мінералів; плойчату коли під впливом стресу порода зібрана в дрібні складки, очкову – завальними агрегатами серед сланцюватої маси породи; катакластичну, для якої властиві роздроблення і деформації мінералів. Структури метаморфічних порід виникають в процесі перекристалізації у твердому стані або кристалобластезу. Такі структури звуться кристалобластовими.

Таким чином, в процесі регіонального метаморфозу породи набувають смугастість, яка виражається в чергуванні прошарків або смуг порід, які  відрізняються вмістом головних породоутворюючих мінералів, і кристалізаційну сланцюватість, зумовлену закономірною паралельною орієнтировкою слюд – біотиту і мусковіту.

§ 2.13. Класифікація метаморфічних порід.

Продукти метаморфізму можна виділяти за його видами, розрізняючи породи гідротермального, контактового, дислокаційного і регіонального метаморфізму.

Метаморфічні фації виділяються на основі вивчення парагенезисів мінералів, які представляють собою систему, що досягли рівноваги при певних Р-Т умов. Таким чином метаморфічна фація – це група порід, мінеральні парагенезиси яких відображають більше або менше подібні Р-Т умови метаморфізму.

В міру вивчення Р-Т умов виділяються такі найголовніші фації:

1.	Фація зелених сланців;

2.	Епідот-амфіболітова фація;

3.	Амфіболітова фація;

4.	Гранулітова фація.

Фації розрізняються по знаходженню "критичних" мінералів або мінеральних асоціацій, можливих тільки в одній визначеній фації і не характерних для інших. Так фація зелених сланців охоплює низькотемпературну область регіонального метаморфізму. Для неї звичайні такі парагенезиси: хлорид – кальцит – кварц, кварц – альбіт – мусковіт – хлорит, мусковіт – хлорит – актиноліт і ін.

Породи зеленосланцьової фації широко розповсюджені в фанерозойських складчастих областях Кавказу, Карпат, Тянь-Шаню, Уралу і інших районів. Епідот – амфіболітова фація відповідає більш високим температурам для яких хлорид є "забороненим" мінералом. Тут з'являється біотит.

Звичайні мінерали цієї фації рогова обманка, епідот, біотит, мусковіт, кварц, ставроліт, хлоритоїд.

Типові породи – андалузитові, мусковітні, слюдяні, слюдяно-гранатові, ставролітові, сланці і багато гнейсів.

Амфіболітова фація охоплює велику область температур і тисків і характеризується критичними мінералами: звичайно роговою обманкою і плагіоклазом. Звичайні мінерали: біотит, амфіболи, плагіоклази, альмандин, силіманіт, калієвий польовий шпат, кварц.

Типові породи – різноманітні гнейси (біотитові, силіманітові і ін.) і амфіболіти. Гранулітова фація характеризує найбільш високі тиски і температури. Вона є "сухою" фацією (серед порід цієї фації нема гідроксиловміщуючих мінералів – рогової обманки, мусковіту, біотиту). Звичайні мінерали: піроксени, ромбічні і моноклинні, гранат, плагіоклаз, ортоклаз, кварц, силіманіт.

Типові породи – піроксенові, двопіроксенові гнейси, грануліти. Названі породи розповсюджені в областях докембрійських щитів (Український, Балтійський, Алданській, Анабарській і фундаменті Східно-Європейської платформи.

§ 2.14. Опис метаморфічних порід.

Більшість метаморфічних порід утворилась внаслідок сумісного впливу на породи високої температури і прогресуючого(зростаючого) тиску. Так в міру посилення метаморфізму виникають породи різних метаморфічних фацій. Нижче подається опис найбільш поширених порід, утворених в наслідок регіонального метаморфізму (від менш матаморфізованих до більш матаморфізованих).

Глинясті сланці становлять початкову стадію метаморфізму глинястих порід. В них добре виражена сланцюватість, вони легко розламуються на плитки. Колір глинястих сланців сіро-зелений, сірий, бурий до чорного. У воді не розмокають.

Глинясті сланці частково складаються з глинястих мінералів, частково з новоутворень кварцу, серициту, біотиту, хлориту і інших мінералів. В них часто буває присутньою вуглиста речовина.

Філіти – в певній мірі сильніше метаморфізовані глинясті породи. Вони повнокристалічні, тонкосланцюваті. Колір їх дуже різноманітний: зеленуватий, сірий, чорний. Філіти складаються із серициту, хлориту, біотиту, кварцу і польового шпату, причому найбільше поширення мають серицит і кварц.

До порід метаморфічної фації зелених сланців відносяться широкорозповсюджені талькові, хлоритові, серицитові, актинолітові і інші сланці. В залежності від переважання тих чи інших мінералів виділяють хлорит – актинолітові, тальк – хлоритові, хлорит – епідотові, кварц – альбіт – мусковіт – хлоритові та інші різновиди. Вони утворюються за рахунок пелітових порід, пісковиків, у тому числі і туфогенних і  вулканічних порід. Вони широко розповсюджені в складчастих областях багатьох регіонів, зокрема на Уралі.

Хлоритові сланці. Являють собою сланцюваті або лускуваті породи, які складаються переважно із хлориту, а також актиноліту, талька, слюди, епідоту, кварцу і інших мінералів. Колір їх зелений, на дотик жирні, твердість невелика.

Талькові сланці складаються в основному з дрібних гнучких листочків тальку. Колір їх білий, сірий, зеленуватий, дряпаються нігтем. Майже чисті талькові сланці називаються тальковим каменем, який широко використовується як чудовий вогнетривкий та кислототривкий матеріал. Родовища його відомі на Уралі.

Кристалічні сланці – більш глибокометаморфізовані сланцюваті породи. Всі кристалічні сланці – зернисті породи; глинясті мінерали, серицит, хлорит і багато інших мінералів в них перекристалізовані, тому що в умовах більш значних тисків і високих температур всі ці мінерали виявились нестійкими.

Кристалічні сланці розповсюджені дуже широко. Ними в значній мірі представлені докембрійські породи у Східному Сибіру (Єнісейський кряж, Саяни, Забайкалля, Алдан, Вітімське нагір'я), в Карелії, на Кольському півострові, на Україні. Вони також характерні для глибоких зон більш молодих геосинкліналей і зустрічаються в Середній Азії, Казахстані, на Алтаї, на Уралі і Центральному Кавказі. Багаті дистеномісткі сланці відомі в Патомському нагір'ї і Кансько-Чуйському районі Східного Сибіру та в Карелії.

Амфіболіти – щільні або сланцюваті породи, які складаються в основному із рогової обманки і польового шпату(плагіоклазу), крім того в них можуть бути кварц, епідот, гранат і інші мінерали. Колір амфіболітів сіро – зелений, зелений до темно – зеленого, майже чорного.

Кварцити  являють собою масивні щільні зернисті породи, які складаються головним чином з кварциту. Вони дуже міцні і відрізняються великою твердістю і опірністю вивітрювання. Колір кварцитів переважно сірий. Широко відомі кварцити Карелії, наприклад, шокшинські кварцити, які добуваються поблизу Шокши (на південь від Петрозаводська). Вони мають темно-червоний колір і дуже гарні в поліровці. Шокшинським кварцитом облицьована верхня частина Мавзолею Леніна в Москві. Дуже гарний також рожевий білорецький кварцит, який розробляється на Алтаї.

Дуже важливі в промисловому відношенні залізисті кварцити, які представляють собою кварцитові породи, які у великій кількості містять дрібні вкраплення гематиту і магнетиту.

Кварцити як сировина для металургії (формовочні суміші і теплоізоляційні вкладиші) добуваються на Уралі, на Україні і відомі також в Музерському районі Карелії.

Мармур представляє собою зернисту метаморфічну породу, яка складається з одного мінералу – кальциту. По крупності зерен виділяють дрібно-, і крупнозернисті мармури. Вони утворюються при перекристалізації вапняків.

Мармури широко розповсюджені на Уралі(Коелгінське, Прохоро-Баландинське і інші родовища). Білий або сірувато-білий теплих відтінків коелгінський мармур дуже відомий в будівництві. Плитами з нього облицьовані Палац З'їздів в Москві, Ленінський меморіал в Ульяновську, станції метро в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві і Тбілісі, нове приміщення Державної картинної галереї в Москві. Мармури відомі також в  Грузії і Вірменії (кольорові мармури), в Середній Азії(Газганське), в Карелії біля Петрозаводська.

Мармури і мармуризовані вапняки поширені в стародавніх метаморфічних породах Сибіру, на Алтаї і в інших місцях. В Саянах недавно відкрите крупне Кібік-Кордонське родовище мармуру. Цінні види мармуру знаходяться в Греції та Італії (Карара).

Гнейси – глибокометаморфізовані породи, які характеризуються більш – менш виразною сланцюватою будовою. Складаються вони із кварцу, польового шпату і кольорових мінералів. Найбільш розповсюджені біотитові і роговообманкові гнейси.

Гнейси широко розповсюджені серед стародавніх метаморфічних порід. Ними складені значні площі у Східному Сибіру і Карелії. Разом з кристалічними сланцями вони поширені на Уралі,  на Україні, в Середній Азії і інших місцях. Кристалічний фундамент Східно-Європейської платформи представлений в основному гнейсами.

Гнейси застосовуються як будівельний матеріал (щебінь, бутовий камінь), однак по міцності вони поступаються перед гранітами, бо легко вивітрюються.

Грануліти  глибокометаморфізовані дрібнозернисті світлі породи кварц-польовошпатового складу часто з гранатом.

Еклогіти типові для глибоких зон метаморфізму. Складаються вони з зеленого піроксену (омфациту) і гранату. Еклогіти утворюються в безводних умовах на великій глибині і при високому тиску за рахунок порід типу габро. Зустрічається рідко. Відомі на Полярному і південному Уралі.

Породи ударного метаморфізму.

Метаморфічні перетворення, пов'язані з місцями співударянь метеоритів з поверхнею Землі, призводять до формування особливих гірських порід, які об'єднуються під назвою імпактити. Ударний космогеологічний метаморфізм відрізняється від метаморфізму, якій відбувається в земній корі, високою динамічністю. В процесі імпактного метаморфізму виділяється кількість енергії, еквівалентна кількості енергії катастрофічних геологічних процесів. В момент співударяння метеориту з Землею від епіцентру до країв утворюється:

1.	Зона випаровування вихідної речовини мішені (тиск тут сягає 105-106 МПа, температури 104 С);

2.	Зона плавлення (0,6ґ105 МПа, температура 1,5ґ103 С);

3.	Зона поліморфних переходів (104 МПа і температура 102 С);

4.	Зона брекчированих порід (яка поступово переходить в непорушені породи мішені);

В результаті цих процесів на Землі існує близько 100 метеоритних структур – кратерів. Розміри яких коливаються від 0,5 до 100 км в діаметрі, найчастіше це 8-12 км. Вчені вважають що на землі існує ймовірність відкриття приблизно 900 таких структур.

Серед продуктів ударного метаморфізму виділяють три групи порід:

1.	Утворені при подрібненні (катаклазити і різноманітні брекчії),

2.	Утворені при плавленні (тагаміти),

3.	Які формуються при перемішуванні продуктів подрібнення і плавлення (зювіти).

Тектити являють собою породи, утворені з розплаву охолодженого і застиглого у вигляді скла в процесі транспортування фрагментів порід мішені і розплаву по балістичних траєкторіях.

Ознаками імпактного походження породи можуть бути конуси руйнування, наявність деформації особливого виду та високобарвних мінералів в породі.

§ 2.15. Метасоматичні гірські породи.

Метасоматоз – це метаморфізм із зміненням хімічного складу, з привнесенням і винесенням речовин без зміни об'єму.

Кожна метасоматична формація утворюється в порівняно широкому інтервалі фізико-хімічних умов і по різних породах. За Д.С.Коржинським всі метасоматичні процеси і відповідно породи, які формуються в наслідок цих процесів, поділяються на такі групи:

1.	Породи ранньої лужної стадії;

2.	Породи кислотної стадії (стадії кислотного вилуговування);

3.	Породи пізньої лужної стадії.

Рання лужна стадія (стадія пониженої кислотності) високотемпературна (температура 500-750°), частина метасоматичних процесів цієї стадії належить до магматичної(формування магнезіальних скарнів), частина до постмагматичної стадії (утворення вапнякових скарнів).

Кислотна стадія проявляється в умовах середніх температур (600-400°). Вона характеризується загальним вилуговуванням, виносом всіх основ і компенсується осадженням кварцу. Кислотна стадія пов'язана з постмагматичним процесом, формуються грейзени, вторинні кварцити, пропіліти.

Кислотна стадія змінюється низькотемпературною (400-100°С) пізньою лужною. Розчини нейтралізовані, відбувається осадження карбонатів і утворення березитів, лиственітів.

§ 2.16. Опис метасоматичних порід.

Метасоматичні породи ранньої лужної стадії.

Скарнами називаються породи, складені вапняково-магнезіально–залізистими силікатами і алюмосилікатами: піроксенами, діопсид-геденбергитового ряду; гранатами гросуляр-андрадитового ряду, воластонітом, везувіаном, магнезіальним олівіном, флогопітом, шпінеллю. Контактово-реакційні породи, які вміщують у своєму складі польові шпати, скаполіти, епідот, називаються колоскарновими породами. Скарни по алюмосилікатним породам називають ендоскарнами, а по карбонатним – екзоскарнами.

За мінеральним складом розрізняють магнезіальні і вапнякові скарни. Магнезіальні скарни утворюються в контактах доломітів і магнезитів з магматичними породами (особливо гранітоїдними інтрузіями). Магнезіальні скарни поділяють на дві стадії формування: магматичну та постмагматичну.

Магнезіальні скарни магматичної стадії формуються при високих температурах. Для них встановлені такі метасоматичні зони:

1.	Піроксен – плагіоклазові породи (колоскарнові породи);

2.	Піроксеновий скарн (типовий скарн із шпінеллю: піроксен +шпінель +кальцит);

3.	Фостерит-піроксеновий скарн (фостерит+ піроксен+шпінель+

+кальцит);

4.	Форстеритовий скарн (форстерит +шпінель +кальцит);

5.	Зона мінералізованих мармурів (кальцифірів): кальцит +форстерит +піроксен +шпінель.

В магнезіальні скарни постмагматичної стадії додається флігопіт. В цих скарнах знаходяться родовища цього мінералу (наприклад в Канаді, на о. Шрі-Ланка, на Алданському щиті).

Для вапнякових скарнів властива така зональність:

1.	Алюмосилікатна порода,

2.	Піроксен – плагіоклазова колоскарнова порода;

3.	Піроксен – гранатовий ендоскарн;

4.	Гранатовий ендоскарн;

5.	Піроксеновий екзоскарн;

6.	Воластонітовий екзоскарн;

7.	Вапняк.

Скарнам властива плямиста і смугаста текстура. Вони мають крупнозернясту будову, структура повнокристалічна.

Вапнякові скарни відомі на Уралі, в гірських хребтах Тянь-Шаню, Памір Алаю, в Забайкаллі, Примор'ї. Вапнякові скарни часто супроводжуються родовищами руд заліза, вольфраму, молібдену, свинцю, цинку, бору, олова, берилію, найбільші вольфрамові (шеєлітові) і залізорудні (магнетитові) родовища (г. Магнітна) належать до скарнового типу.

Магнезіальні скарни поширені в районі Алдану, на Кольському п-ві, в Прибайкаллі. З цими породами пов'язані, крім родовищ флогопіту також магнетитові залізні руди.

Метасоматичні породи кислотної стадії.

Породи кислотного вилуговування утворюються в контактах магматичних і вміщуючих порід різного складу під впливом розчинів, які вміщують HCl, HF, H2S та інші кислотні компоненти. До таких порід належать грейзени, вторинні кварцити та пропіліти.

Грейзени – найбільш типові метасоматичні утворення середньотемпературної кислотної стадії. Це кварц-мусковітові, кварц-топазові, суттєво кварцові породи, інколи вміщують турмалін, флюорит, каситерит, вольфраміт, колумбіт, молібденіт та ін. рудні  мінерали. Структура крупно-, середньо-, дрібно-, або тонкозерняста. В останньому випадку окремі мінерали розрізняються важко неозброєним оком. Текстура звичайно неоднорідна, смугаста, рідше масивна. Колір білий до сірого, більш темне забарвлення спостерігається при наявності скупчень каситериту, вольфраміту, сульфідів або темної слюди. Залягають у вигляді облямівки поблизу високотемпературних кварцових і польовошпатовокварцевих жил. Зустрічаються також площинні грейзени на ділянках концентрації багаточисельних кварцових жил та прожилків у верхніх та приконтактових зонах гранітних масивів та прилеглих до них піщано-глинястих порід.

Поширені ці породи в Казахстані, Східному Сибіру, Забайкаллі. Виходячи із складу рудних мінералів в грейзенах, ці породи є однією з провідних пошукових ознак на рідкіснометальні родовища.

Вторинні кварцити – це дуже своєрідні метасоматити, які займають площі до десятків кілометрів в областях активної вулканічної діяльності. Структура дрібно- або середньозерниста, інколи залишкова (реліктова) порфірова. Текстура масивна або ділянкова, часто пориста, ніздрювата. У складі переважає кварц; присутні також серицит або мусковіт, каолініт, діаспор, корунд, андалузит, топаз, пірофіліт, алуніт; часто спостерігається вкрапленість піриту, халькопіриту та ін. Колір білий, жовтуватий або рожевуватий, буруватий до іржаво – бурого (за рахунок вмісту лімоніту). Твердість висока. Ця порода часто утворює лінзи, поклади, тіла неправильної форми, пов'язані з верхніми частинами дрібних інтрузивних тіл гранітного складу. Вторинні кварцити є продуктом гідротермальної переробки (вилуговування і окварцювання) кислих вивержених порід інтрузивного і вулканічного походження (гранітів, граніт – порфірів, кварцових порфірів) і частково аркозових пісковиків і туфів, які залягають в покрівлі магматичних тіл.

Зустрічаються такі породи на північному Кавказі, в Закавказзі, на Уралі, в Казахстані в Середній Азії. З цими породами асоціюють великі родовища міді, сірчаного колчедану, алуніту та ін. видів високоглиноземної сировини.

Пропіліти утворюються в процесі метасоматичних змін вулканогенних порід переважно основного або середнього складу. Вони забарвлені в зелені кольори різних відтінків, мають дрібнозернисту, часто реліктову структуру і складені епідотом, альбітом, уралітом, хлоритом, серицитом, карбонатами, цеолітами, інколи присутні кварц, адуляр, преніт, пірит. 3 пропілітами пов'язані родовища золота, срібла, свинцю, цинку, міді, сурми, ртуті, інших металів (Урал, Середня Азія, Казахстан, Карпати, Хінган).

Метасоматичні породи пізньолужної стадії.

Низькотемпературні метасоматичні процеси розвиваються вздовж тріщин, зон розсланцювання, вздовж контактів дайок. Викликані ці процеси впливом нейтралізованих розчинів на породи різного складу. Найбільш поширені породи цієї стадії – березити і ліственіти.

Березити – це світлі дрібнозернисті породи, які складаються з кварцу і серициту, з домішками анкериту і доломіту, а також розсіяною вкрапленістю піриту. Інколи присутні польові шпати – альбіт або ортоклаз. Текстура породи масивна, однорідна. Березити складають приконтактові зони кварцових жил в середньотемпературних жильних гідротермальних родовищах золота, свинцю, цинку, міді та ін. Утворюються березити при зміненні порід гранітного складу поблизу гідротермальних кварцових жил. Зустрічаються на Уралі (район березівського родовища), на Кавказі (Садон), у Східному Забайкаллі (Клічка), Сер. Азії (Карамазор). Ці породи вказують на наявність рудних кварцових жил; важлива пошукова ознака на золото, поліметали. Березити самі також золотоносні.

Ліственіти – породи, які складаються з кварцу, магнезиту або брейнериту (Mg,Fe)CO3, хромвміщуючого мусковіту, фукситу, хлориту, піриту або гематиту. Колір в наслідок присутності фукситу зелений, сірувато- або жовтувато – зелений. Блиск сильний, алмазний. Структура рівномірно-, дрібнозерниста. Текстура масивна або плямиста. Твердість середня. Утворюється ця порода в результаті взаємодії вуглекислих розчинів на серпентиніти, в процесі формування гідротермальних кварцових жил. Зустрічається в коложильних зонах які супроводжують золоторудні кварцові жили в серпентинітах; часто асоціює з тальково – карбонатними породами. Поширені ліственіти на Уралі (Березівське родовище), на північному Кавказі, Алтаї, в Бурятії. Практичне значення цих порід полягає в тому, що вони супроводжують середньотемпературні золоторудні кварцові жили в серпентинітах і деякі інші родовища. Відміни з гарним забарвленням використовуються як виробне каміння.

§ 2.17 Методика виконання лабораторних робіт з петрографії.

Починаючи визначення гірських порід необхідно:

1.	Познайомитись з основними відмінами між осадовими, вулканогенноуламковими, магматичними (інтрузивними і ефузивними) і метаморфічними гірськими породами;

2.	Засвоїти методику визначення основних фізичних властивостей гірських порід;

3.	Вміти розпізнавати головні породоутворні мінерали: кварц, польові шпати, нефелін, карбонати, темноколірні метали, а також вулканічне скло. У випадках, коли зерна мінералів малі (до 1-2 мм), визначення слід проводити за допомогою 7-10 кратної лупи.

Корисно також володіти найголовнішими методами хімічних випробувань гірських порід, які застосовуються з метою діагностики, наприклад, реакція на фосфор, взаємодія з 10% соляною кислотою, забарвлення азотної кислоти і органічних розчинювачів, тобто скипидару, бензину (для визначення бурого вугілля), реакції зафарблення карбонатів і глинястих мінералів. Ці знання студенти отримують також в курсах з геохімії і неорганічної хімії

Для виконання лабораторних робіт потрібне обладнання: зразки гірських порід різного генезису – магматичних, метаморфічних, осадових порід; роздаточний матеріал; шматки скла, розбавлена соляна кислота і інші реактиви в залежності від тематики заняття; контурні карти України, Світу.

Мета заняття: Навчитись визначати гірські породи за зовнішніми ознаками, засвоїти методику роботи з визначником гірських порід. Визначити практичне застосування і найбільш великі родовища.

Зміст роботи.

1.	Визначити зовнішні ознаки гірських порід: будову, твердість, мінералогічний склад, забарвлення, густину. Всі дані записати в зошит.

2.	Познайомитись із схемою визначника гірських порід (стор.    ) та визначити породи за допомогою визначника.

3.	Замалювати в зошиті форми залягання гірських порід різного генезису.

4.	Нанести на контурну карту великі родовища. Познайомитись з практичним використанням вивчених корисних копалин.

Практичні навички. Визначення гірських порід різного генезису.

Порядок вивчення і опису ознак інтрузивних порід.

1.	Колір інтрузивних порід різноманітний, оскільки мінерали, які їх складають, забарвлені в різні кольори. Слід зазначити при описі кольору наявність ізольованих скупчень мінералів (шлірів та ін.) та їх колір.

2.	Текстура.

3.	Структура (мал.11-14)

4.	Мінеральний склад. З достатнім ступенем точності об'ємні співвідношення мінералів можна визначити на око. Крім породотворних, описуються також акцесорні, вторинні, рудні мінерали. Вторинні мінерали, якщо їх можна виявити без мікроскопу (хлорит, епідот, серпентин і ін.) при підрахунках кількісних співвідношень сумуються з тими первинними, по яких вони розвинулись.

5.	Кількісні співвідношення головних мінералів виражаються в об'ємних відсотках по відношенню до всього об'єму породи.

6.	Кольорове число.

7.	Опис головних мінералів. Опис мінералів включає переважаючі розміри кристалічних зерен, їх форму і діагностичні ознаки, за якими можна безпомилково назвати мінерал. Крім головних мінералів, інтерес можуть викликати також мінерали інших груп.

При діагностиці осадових порід визначають: структуру або гранулярний склад, колір, петрографічний або мінералогічний склад, форму зерен, склад цементу (для зцементованих).

Визначення метаморфічних порід слід починати з встановлення їх мінерального складу. Другою важливою ознакою є текстура. Мають значення також структура і колір. При дослідженні метаморфічних порід слід намагатися встановити:

1.	Що являла собою порода до метаморфізму

2.	Які явища обумовив метаморфізм (тип метаморфізму).

Слід зазначити, що для повного і впевненого розв'язання цих питань необхідно вияснити умови залягання порід та їх співвідношення з оточуючими породами, тобто вивчення порід в природних умовах, а також детальне дослідження під мікроскопом, але дуже корисне попереднє макроскопічне визначення.

Опис метаморфічних порід слід проводити за тим же планом, що і магматичних:

1.	Назва.

2.	Колір, структура, текстура породи.

3.	Мінеральний склад.

4.	Жили та прожилки мінералів, які зустрічаються в породі.

5.	Сторонні включення і вкраплення. Після опису породи додатково вказується тип метаморфізму та назва вихідної породи (групи порід).

ЯК ВИЗНАЧАТИ ГІРСЬКІ ПОРОДИ ЗА ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Для визначення гірських порід потрібне таке обладнання: 1) шкала твердості; 2) фарфорова шорстка пластинка; 3) магнітна стрілка; 4) спиртівка (свічка); 5) пробірки з підставками; 6)реактиви HCI, HNO3, КОН, СО(NОз)2, AgNO3; 7) скляні палички; 8) сода; 9) молоток, складаний ножик; 10) агатова ступка; 11) рогова ложечка; 12) пінцет; 13) кувалда, зубильце; 14) лупи 4-, 6-, 10-, 20-кратні; 15) скло (звичайне); 16) колекції робочих гірських порід; 17) коробки 2х5х7 см для колекцій гірських порід; 18) мішечки для зберігання зразків гірських порід у полі; 19) рюкзак.

ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ТАБЛИЦЕЮ ВИЗНАЧЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

(Методичні прийоми)

Для визначення порід слід ознайомитися з головними породотворчими мінералами: кварцом, різновидностями польового шпату, слюдою, кальцитом, роговою обманкою, піроксеном, серпентином, олівіном та іншими, про які подано відомості, зокрема у “Короткому визначнику мінералів за зовнішніми ознаками”.

Визначаючи породу в польових умовах, треба мати: молоток, лопатку, складаний ножик, фарфорову шорстку пластинку, звичайне скло, лупу i 10-процентний розчин соляної  кислоти.

Спроба з кислотою. Порошок породи кладуть у пробірку з кислотою i спостерігають за ходом реакції.

Можна випробовувати породу i так: скляною паличкою наносять соляну кислоту на свіжий злам породи, внаслідок чого спостерігатиметься шипіння. Наприклад, вапняки від дії соляної кислоти розкладаються з шипінням i виділяють вуглекислий газ.

Породу слід вивчати на власноручно відбитому молотком куску зі свіжою, не звітреною поверхнею. У сумнівних випадках рекомендується відбити ще невеликий кусок породи: більший  для музею, а менший — для виготовлення в науковому закладі шліфу, щоб спеціалісти-геологи могли точно мікроскопічно визначити породу. Якщо порода пухка, треба лопаткою зіскоблити частину її поверхні і на свіжому зрізі вивчати її.

Прості породи можна визначити за допомогою “Короткого визначника мінералів за зовнішніми ознаками”, хоч ці прості породи є i в “Таблиці визначення гірських порід за зовнішніми ознаками”, за допомогою якої визначають складні породи (скупчення мінералів).

Якщо породи визначені, то з них можна скласти навчальну колекцію i передати її в школу або в музей.

Визначаючи за допомогою “Таблиці визначення гірських порід” ту або іншу породу, щоразу треба починати з першого номера. 3 двох або трьох ознак слід вибрати ту, яка найбільше підходить, i дивитись праворуч, де в кінці рядка стоїть цифра, що показує дальший ступінь у таблиці визначення, до я кого треба перейти.

Наприклад, визначаємо гірську породу граніт. Читаємо в таблиці з першого номера:

1. 	Теза. Порода щільна, кам'яниста2

— Антитеза. Порода сипка, легко розсипається, окремі компоненти незцементовані (пісок)40

Розглядаємо досліджувану породу i робимо висновок, що вона щільна, кам'яниста. Беремо з таблиці цифру 2, що стоїть на полях справа.

2. Теза. Порода з кристалами або кристалічними зернятами3

Антитеза. Порода без кристалів, щільна або ніздрювата16 Досліджувана порода з кристалами. Беремо цифру 3.

3. Теза. Порода вся кристалічна4

—Антитеза. Порода з окремими крупними кристалами сіруватого, чорного або безколірного кварцу скляного блиску, неправильного обрису i з кристалами польового шпату, червоного, жовтого, білого кольору, правильного обрису. Кристали вкраплені в щільну основну масу. Колір породи бурий, червоний, жовтий, зеленуватий, фіолетовий, сіруватий, темно-сірий, сірий. Часто порода плямиста. З поверхні шорстка. Структура порфірова.

Кварцовий порфір.

Розглядаємо породу i робимо висновок, що вона вся кристалічна. Беремо цифру 4.

4. 	Теза. Кристали розташовані безладно5

—Антитеза. Кристали розташовані рядками, порода смугаста15

Порода, яку ми визначаємо, має кристали, що розташовані безладно. Беремо цифру 5.

5. 	Теза. У породі є польовий шпат у вигляді непрозорих призм, платівок або зернят: білих, сірих, рожевих з блискучою поверхнею спайності6

—Антитеза. У породі польового шпату немає9

Досліджувана порода має кристали польового шпату. Беремо цифру 6.

6. 	Теза. Кристали польового шпату великі7

—Антитеза. Кристали польового шпату дрібні, є кварц (блискучі зерна), слюда (лусочки, які легко розрізнити); другорядні: апатит, магнетит, циркон. Польовий шпат — головний компонент червоного, жовтого, світло-сірого, сірого або рожевого забарвлення. Структура повнокристалічно-зерниста. Порода може бути крупно, середньо i дрібно-зерниста. Масивна, стійка, кам'яниста.

Граніт.

Якщо розглянути структуру досліджуваної породи та вивчити її фізичні властивості, то можна зробити висновок, що це граніт.

А тепер визначимо лес. Читаємо в таблиці: з першого номера.

1.	Теза. Порода щільна, кам’яниста2

—Антитеза. Порода легко розсипається, окремі компоненти незцементовані40

Розглядаємо досліджувану породу i робимо висновок, що вона легко розсипається, незцементована. Беремо цифру 40, яка стоїть справа.

40. Теза. Порода складається з незцементованих уламків мінерального походження41

Антитеза. Порода складається з незцементованих уламків органічного походження. Руді або землисті більш-менш ущільнені маси з яскраво помітною рослинною структурою. Колір жовто-бурий або чорний. Риска світло-бура, матова. У сухому стані загоряється від сірника. 3 водою дає забарвлення. Утворюється на болоті.

Торф.

Досліджувана порода складається з незцементованих уламків мінерального походження. Беремо цифру 41.

41. Теза. Уламки не менші від горошини42

— Антитеза. Уламки, дрібні зернята, пил44

Досліджувана порода складається з дрібних зерняток, пилу. Беремо цифру 44.

44. Теза. Зерна легко видно неозброєним оком. Складається з зерен кварцу, є зерна польового шпату, магнетиту, гранату, циркону, глауконіту й інших твердих та хімічно стійких мінералів. Колір різний: сірий, жовтий, іржаво-бурий, червонуватий, сірувато-зелений. Розміри зерен 0,1—2 мм — від зернини пшениці до зернини пшона і менші. Розсипчаста порода.

Пісок.

— Антитеза. Порода землиста. Зерна дуже дрібні (від 0,05 до 0,005 мм), Ніжна, борошнувата, розтирається пальцями на пил. Від дії HC скипає з шипінням. Нешарувата. Колір світло-жовтий; складається з дуже дрібних зерен піску, глинистих речовин з домішкою вуглекислого вапна (до 30%), що іноді перетворюється в конкрецію (“журавчики”) білого кольору. У породі є бурий залізняк і інші мінерали. Запах глини. з водою дає слабкопластичну масу, не розбухає, втрачає структуру. Можна різати ножем.

Лес.

Розглядаємо досліджувану породу, робимо спробу з НС і водою, розтираємо на пил пальцями, дихаємо, перевіряємо наявність запаху глини i “журавчиків”. Робимо висновок, що це лес.

ТАБЛИЦЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА

ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ

1. Порода щільна, кам'яниста2

— Порода сипка, легко розпадається, окремі компоненти незцементовані (пісок)40

2. Порода з кристалами або з кристалічними зернятами3

— Порода без кристалів, щільна або ніздрювата16

3. Порода вся кристалічна4

Порода з окремими крупними кристалами сіруватого, чорного або безколірного кварцу скляного блиску, неправильного обрису і з кристалами польового шпату червоного, жовтого, білого кольору, правильного обрису. Кристали вкраплені в щільну основну масу. Колір породи бурий, червоний, жовтий, зеленуватий, фіолетовий, сіруватий, темно-сірий, сірий. Часто порода плямиста. З поверхні шорстка. Структура порфірова.

Кварцовий порфір.

4. Кристали розташовані безладно  5

Кристали розташовані рядками, порода смугаста15

5. У породі є польовий шпат у вигляді непрозорих призм, платівок або білих, сірих, рожевих з блискучою поверхнею спайності зернят6

— У породі польового шпату немає9

6. Кристали польового шпату великі7

— Кристали польового шпату дрібні, є кварц (блискучі зерна), слюда (лусочки, які легко розрізнити); другорядні: апатит, магнетит, циркон. Польовий шпат — головний компонент червоного, жовтого, світло-сірого, сірого або рожевого забарвлення. Структура повнокристалічно-зерниста. Порода може бути: крупно-, середньо- i дрібнозерниста. Масивна, стійка, кам'яниста.

Граніт.

7. Крім великих кристалів польового шпату, є великі кристали кварцу, але в меншій кількості. Щільні маси кварцу чергуються з гніздами крупних кристалів польового шпату, сірого або димчастого кварцу; шпат проростає кварцом, що має вигляд букви (пегми). Цим, а також жильним заляганням, він відрізняється від граніту. Із другорядних мінералів до складу породи входять кристали мусковіту розміром до 1 мм i більше у поперечнику, берилу, топазу, каситериту, вольфраміту, біотиту, турмаліну, молібденіту та ін. Структура пегматитова. Колір породи сіруватий, білий, червонуватий, зеленуватий.

Пегматитовий граніт

— Крім кристалів польового шпату, є дрібні кристали кварцу8

8. Кристали кварцу димчасто-сірого кольору у великій кількості правильно (однаково, індивідуально) орієнтовані, покручені. Часто спостерігається пегматитова, або графічна, структура. Ця структура характерна тим, що в поперечному перетині в полірованому зразку поверхня такої породи нагадує рукопис із староєврейськими або ассірійськими клиноподібними письменами, або латинську літеру.

Письмовий граніт.

— Кристали кварцу розташовані безладно. Мінералогічним складом порода подібна до граніту. Ефузивна порода. Переважає порфірова структура, напівкристалічна або склувата. Забарвлення світле: біле, світло-сіре жовтувате або червонувате. Питома вага 2,3—2,7. Злам здебільшого рівний.

Ліпарит.

9. Порода легко розчиняється у воді. Безколірна, прозора. Домішки дають відтінки: білий, рожевий, синій, голубий, бурий, червоний і ін. Блиск скляний. Риска біла. Твердість 2,5. Питома вага 2,1—2,2. Маси суцільні, зернисті, щільні, листовиднi, волокнисті, натічні (сталактити). Кристали(врослі і нарослі), друзи, нальоти. Спайність досконала по гранях куба.

Галіт. (кам'яна сіль) NaCI.

Порода у воді не розчиняється10

10. Порода м'яка. Якщо провести по ній  нігтем то залишаються подряпини. Твердість 2. Питома вага 2,3. Кристалічна, різнозерниста, трапляються щільні різновидності. іноді волокниста. Безколірна, біла, сірувата, жовтувата, рожева, червона, синя. Риска біла. Суцільні, зернисті, землисті, листуваті, голчасті маси. Врослі i окремі кристали, двійники “ластівчин хвіст”, друзи. Спайність досконала. Листочки гнучкі, але не пружні, ламаються. В HC розчиняється. При нагріванні виділяє воду.

Гіпс CaSO4 - 2Н2О .

— Якщо провести по породі нігтем, то слідів не залишається11

11. Від дії HC скипає  12

— 3 HC не діє 13

12. Структура зерниста, однорідна. Зерна різних розмірів, іноді з прожилками. У невеликій кількості є домішки кварцу, рогової обманки, олівіну, гранату, польового шпату. Твердість середня. Колір непостійний (білий, жовтий, світло-сірий, іноді темно-сірий); Він зумовлений наявністю великої кількості силікатів. Краплина HC на породі швидко закипає. Порода схожа на цукор.

Мармур.

—	Структура щільна, трапляються скам'янілості, іноді блискучі кристали. Порода органічного походження. Утворилася від скупчень черепашок молюсків, решток форамініфер, рослин, будівель коралових поліпів, які під впливом діагенезу перетворилися в щільну, іноді дрібно зернисту породу. Твердість середня. На склі не залишає подряпин. Колір білий, сіруватий, червонуватий, бурий або чорний. Від дії HC скипає.

Вапняк (щільний).

13. Жовтувато-білі, щільні суцільні маси схожі на цукор i на мармур або вапняки. З НCI на холоді не діє. Твердість 3,5—4. Питома вага і,8—2,9. Колір білий, жовтий, сірий, зелений, чорний. Риска біла. Блиск скляний, на площинах спайності перламутровий. Кристали мають форму ромбоедрів. іноді сідлоподібно зігнуті агрегати. Спайність досконала в трьох напрямах по гранях ромбоедрів. Структура зернисто-щільна.

Доломіт CaMg(C03)2.

—	Порода складається з зернин14

14. Зерна кварцу зцементовані  кварцовим цементом. Порода тверда, є домішки слюди. На склі залишаються подряпини. Поверхня зерен нерівна, злам блискучий. Порода метаморфічна. Забарвлення світле з різними відтінками. 3алізиста різновидність містить багато магнетиту i гематиту. 3овнішнім виглядом нагадує мармур. Структура тонкозерниста.

Кварцит.

— Зерна кварцу зцементовані іншим мінеральним цементом. Цементація різна. Порода іноді шарувата. Забарвлення різне. Порода осадочна. Структура уламкова.

Пісковик.

15. Порода кам'яниста, міцна, складається з польового шпату, кварцу, слюди, іноді входять домішки рогової обманки. Компоненти розташовані рядками або смугами, іноді помітне фалдування. Порода метаморфічна. Колір сірий, рожевий, червоний. Структура шарувата.

Гнейс.

—	Порода ламка, шарувата, сланцювата. Розколюється на тоненькі платівки, складається з слюди або слюди i кварцу, який скріплює слюду; часто з домішками гранатів, ізумрудів, турмалінів, іноді графіту. Дуже давня метаморфічна порода. Поверхня породи шовкового блиску.

Слюдяний сланець.

16. Порода складається із зцементованих уламків17

— Порода однорідна, щільна або ніздрювата, зерниста21

17. Порода складається з заокруглених уламків (галька, гравій)18

— Порода складається з гострокутних уламків неправильної

форми 19

18. Уламки зцементовані міцно. Цементом можуть бути: вапняки, гіпс, глина, кварц, халцедон, опал, водні окисли заліза, бітуми тощо. Уламки округлі. Складаються з гальки, гравію i валунів. Структура уламкова.

Конгломерат.

Уламки слабко зцементовані червоно-бурим або бурим суглинком (глина з домішкою піску). Складається з гальки, гравію. Походження льодовикове. Структура уламкова.

Моренний суглинок.

19. Уламки мінерального походження20

Уламки органічного походження. Порода складається переважно з вапнякових черепашок молюсків, іноді черепашки добре збереглися. Порода зцементована вапняком. Щільна. На склі не залишає подряпин. Діє з HC. Структура черепашкувата.

Черепашкуватий вапняк.

20. Уламки тверді, вулканічного походження (попіл, бомби та ін.). Характерна ознака — неоднорідна   будова,   уламково-пориста порода, у пористій масі розкидані уламки порід різної величини, форми і кольору. Питома вага 1,4—2,5. Структура ніздрювата.

Вулканічний туф.

— Уламки невулканічного походження. Складається порода з великих неокруглених уламків жорстви, щебеню, брил, зцементованих у суцільну масу. Цементом можуть бути вапняк, гіпс, глина, кварц, халцедон, опал, водні окисли заліза, бітуми тощо. Структура уламкова.

Брекчія.

21. Порода ніздрювата22

— Порода щільна або зерниста 24

22. В HC скипає з шипінням. Складається з кальциту. Ніздрювата, пориста порода білого, сіруватого або жовтуватого кольору. На склі не залишає подряпин.

Вапняковий туф СаСОз.

— 3 HC не діє23

23. Порода чорна або темна. Коміркувата або пухирювата. Некристалічна, склувата або аморфна.

Лава.

Порода світла, дуже пориста, ніздрювата, губчаста, шорстка на дотик, схожа на піну. Дуже легка, плаває на воді. Вибухова. Сірувато-біла або жовтувата, іноді чорна. Питома вага 0,3—0,9. Однорідна. Структура ніздрювата.

Пемза.

24. Порода складається з окремих міцно зцементованих зернят25

— Порода щільна. Окремих зернят не видно27

25. Зерна кварцові26

—	Зерна кальциту концентрично-шкаралупчастої будови, зцементовані вапном. За розміри i оолітові форми зерен породу називають “гороховий, або ікристий, камінь”. В HC скипає з шипінням. Розміри оолітів — від просяного зерна до гороху. Структура оолітова.

оолітовий вапняк.

26. Цемент до кінця заповнює щілини між зернятами. До складу породи входять магнетит, гематит (з вмістом заліза до 40% i більше). Різновидність кварцу, 3алізисті кварцити мають тонкошарувату структуру.

Джеспіліт.

— Цемент до кінця не заповнює щілин 45

27. Порода нагадує скло, щільна, тверда. Блиск скляний, шовковистий. Колір сірий, зеленуватий, чорний, коричневий. Іноді порода смугаста з вкрапленнями іншого компонента. Злам типовий раковистий. Ніж дряпає породу i дає борозну. Клиновидні уламки дають подряпини на кварці. Питома вага 2,2-2,4. Структура скловидна.

Обсидіан

— Порода не нагадує скло28

28. Порода на дотик нагадує шовк, масна або маже руки 29

— Порода шорстка або липуча (коли мокра) 33

29. Порода тонко шарувата, білувата, жовтувата, світло-сіра, зеленувата. Масна на дотик. В основному порода складається з тальку. Крім тальку, до її складу входять магнезит, хлорит, слюда, рогова обманка тощо. Ніготь залишає подряпини. Листочки гнучкі, але не пружні.

Тальковий сланець.

— Порода не шарувата30

30. Порода темна, щільна, метаморфічна, з гачкуватим зламом. Колір жовтуватий, зелений з відтінками до чорно-зеленого, бурувато-червоний з прожилками азбесту і магнезиту. Порода плямиста, як шкіра гадюки, звідси й назва породи. Питома вага 2,5— 2,6. Твердість 2,5—4. Блиск восковий або масляний, матовий. Спайності не має. Риска біла. Текстура паралельно-волокниста.

Змійовик H4Mg3Si2O9.

— Порода м'яка, легко ламається31

31. В HC бурхливо скипає. М'яка, землиста. Легко розтирається пальцями. Складається з кальциту, є домішки. Колір білий, жовтуватий, сіруватий, зеленуватий. До складу породи входять дуже дрібні шкаралупки тварин (корененіжок) i рештки водоростей, що виділяють кальцій. Порода м'яка, нею можна писати.

Крейда.

— 3 HC не діє. Порода жирна на дотик32

32. Порода нагадує собою землисті, щільні іноді пухкі маси. Колір білий. Від домішок може бути cipyвато-бура, жовтувата, блідо-рожева, червонувата, бурувата, синювата. Риска біла. Блиск жирний, матовий, перламутровий. 3 водою дає пластичну масу. Якщо дихати на породу, відчувається запах глини. Питома вага 2,6. Твердість 1. Дpi6ноуламкова, землиста структура.

Каолін Al2H4Si2O9.

Порода сіра, світло-сіра, зеленувата, жовтувата. Головна складова частина — каолін (від 40 до 70%) з домішкою зерен кварцу. Легко поглинає воду, дає пластичну масу. Коли дихати, дає запах глини. Порода жирна на дотик. Структура дрібноуламкова, зерниста. Вогнетривка при високій температурі.

Вогнетривка глина.

33. Порода пластична, липне до рук, якщо змочити її водою34

34. Порода кам’яниста35

Порода суха, землиста, тверда або розсипається, розтирається пальцями на тонкий порошок. Мінеральний склад не сталий. Складається з каоліну, кварцу, слюди, окисів заліза тощо. Колір також може бути різний: червоний, бурий, жовтий, зеленуватий, синій, чорний. Структура тонкоуламкова, землиста. Розміри складових часточок < 0,01 мм. Порода жадібно вбирає воду, набухає, дає пластичну, липучу масу, стає водонепроникною. Твердне під час висихання, а при випалюванні набуває твердості каменю. Питома вага 1,6— 2,5. Якщо подихати на породу, відчувається землистий запах.

Глина.

—	Порода суха, з домішкою піску, шорстка, землиста. Легко розтирається пальцями, відчуваються піщинки. Колір світло-бурий або жовтий, з водою дає пластичну масу або кульку з тріщинками. При диханні на неї відчувається запах глини. Якщо відмучувати, то спочатку виділяються піщинки, а потім глинисті речовини.

Суглинок.

35. Порода щільна або пориста, дрібнозерниста, кристалічна або склувата. Поверхня шорстка на дотик. Темна, іноді чорна. 3вітрілі різновидності забарвлені в іржавобурий або зеленуватий колір. Питома вага 2,6—3,4. Кислототривка. Злам гачкуватий. Складається з піроксенів, плагіоклазу, авгіту, вулканічного скла, магнетиту; є вкраплення олівіну. Блиск скляний з жовтозеленуватим відтінком. Аналог габро.

Базальт.

Порода щільна, неважка. Колір різний36

36. На плиточки не розколюється. В HC скипає з шипінням46

— Легко розколюється на плиточки37

37. Горить у полум’ї спиртової  лампи38

— У полум'ї спиртової лампи не горить  39

38. Порода чорна, темна, дуже тверда, з металевим блиском. Твердість 3. Колір чорний, риска чорна. Рук не маже. Порода крихка, аморфна. Спайності не має. Горить.

Антрацит.

—Порода чорна, темна, риска чорна. Твердість 2—2,5. Питома вага 1,2—1,3. Блиск металевий, жирний, смолистий. Розчин їдкого калію стає бурим від породи. Забруднює руки. Спайності не має. Суцільна, щільна, смугаста, шарувата, аморфна порода.

Кам'яне вугілля.

39. В HC скипає з шипінням. Після реакції з HC залишає брудну пляму. Вапняково-глиниста порода. Будова щільна, землиста, колір різний: білий, сірий, жовтуватий, буруватий, червонуватий, зеленуватий, чорний або строкатий. Якщо дихати на породу, відчувається запах глини. При збовтуванні куска породи в HC утворюється багато муті, а також осад глинистої  речовини.

Мергель.

— 3 HC не діє. Порода являє собою дуже ущільнені глини. Твердіша за глину. Складається з тонких глинистих компонентів з домішкою кварцу, іноді з лусочок хлориту. Забарвлення темне, сіре, жовтувате, червонувато-буре, зеленувате. У воді не розмокає. Від удару молотком легко розколюється на пластинки. Поверхня розколу матова, іноді має помітний шовковистий блиск. Структура сланцювата. При диханні відчувається землистий запах.

Глинистий сланець.

40. Порода складається з незцементованих уламків мінерального походження 41

— Порода складається з незцементованих уламків органічного походження. Руді або землисті більш-менш ущільнені маси з яскраво помітною рослинною структурою. Колір жовто-бурий або чорно-бурий. Риска світло-бура, матова. У сухому стані загоряється від сірника. 3 водою дає забарвлення. Утворюється в болоті.

Торф.

41. Уламки не менші від горошини42

— Уламки, дрібні зернятка, пил44

42. Уламки не заокруглені, гострокутні. Складається порода з уламків зруйнованих порід. Розміри уламка 2—50 мм. Незцементована структура.

Жорства.

— Уламки заокруглені43

43. Уламки більші за горошину. Розміри уламків —50-200 мм. Незцементована структура.

Галька.

— Уламки менші за горошину. Розміри уламків 2,5—50 мм. Незцементована структура.

Гравій.

44. Зерна легко видно неозброєним оком. Складається з зерен кварцу, є зерна польового шпату, магнетиту, гранату, циркону, глауконіту та інших твердих i хімічно стійких мінералів. Колір різний: сірий, жовтий, іржаво-бурий, червонуватий, сірувато-зелений. Розміри зерен —0,1—2 мм, від зерна пшениці до зерна пшона і менші. Розсипчаста порода.

Пісок

— Порода землиста. Зерна дуже дрібні (від 0,05 до 0,005 мм). Ніжна, борошнувата, розтирається пальцями на пил. В НС розчиняється з шипінням. Нешарувата. Колір світло-жовтий; складається з дуже дрібних зерен піску глинистих речовин з домішкою вуглекислого вапна (до 30%), що іноді перетворюється в конкрецію (“журавчики”) білого кольору. У породі є бурий залізняк i інші мінерали. Має запах глини. 3 водою дає слабкопластичну масу, не розбухає, втрачає структуру. Можна різати ножем.

Лес

45. Кварцові зерна зцементовані кварцовим цементом міцно або слабко, колір світлий.

Порода дуже тривка

Кварцовий пісковик.

— Кварцові зерна зцементовані вапняком або глауконітом міцно або слабко.

Вапняковий пісковик.

46. Переважають рештки скелетів морських тварин — нумулітів, які своєю формою нагадують монету. Колір білий, жовто-сірий, рожевий діє з НС.

Нумулітовий вапняк .

— Переважають рештки скелетів черепашок корененіжок фузулін, що нагадують своєю видовженою формою i розмірами зерна жита. У природі зустрічаються великі товщі. Колір білий, жовтуватий, чорний. Діє з НС.

Фузуліновий вапняк.

Контрольні запитання.

1.	Що називають гірською породою?

2.	На які генетичні групи ділять гірські породи?

3.	Які бувають форми залягання інтрузивних гірських порід?

4.	Що таке структура гірської породи?

5.	Що таке текстура гірської породи?

6.	В чому полягають особливості мінерального складу, структур і текстур магматичних гірських порід?

7.	За якими ознаками класифікують магматичні гірські породи?

8.	Які процеси відносять до постмагматичних?

9.	Які відомі різновиди структур магматичних гірських порід, які можливо визначити макроскопічно?

10.	Як можна пояснити різноманітність гірських порід, утворених з магми?

11.	Які корисні копалини пов'язані з магматичними породами?

12.	Які групи осадових порід виділяють за походженням?

13.	Що таке осадова диференціація?

14.	Як класифікують уламкові породи?

15.	Які породи відносять до хемогенних, органогенних, біохімічних?

16.	Які текстури характерні для осадових порід?

17.	В яких формах залягають осадові породи?

18.	Що таке пірокластичні гірські породи?

19.	Як класифікують пірокластичні породи?

20.	Які породи відносять до регіонального метаморфізму?

21.	Які породи характерні для контактового метаморфізму?

22.	Які особливості порід авто метаморфізму і динамометаморфізму?

23.	Якими ознаками характеризуються породи ультраметаморфізму?

24.	Що таке метасоматоз і які породи для нього характерні?

25.	Які породи характерні для ударного метаморфізму?

26.	Як класифікують процеси метаморфізму?

27.	Які корисні копалини пов'язані з метасоматичними породами?

28.	Як залягають метаморфічні гірські породи?

29.	Які структури та текстури характерні для метаморфічних порід?

30.	Що таке метаморфізм? Дати визначення.

Література до розділу "Петрографія"

1.	Курс общей геологии. Под ред. Серпухова В.И. – М.: Недра, 1976.

2.	Петрографический словарь. Под ред. Петрова В.П. – М.: Недра, 1981.

3.	Миловский А.В. Минералогия и петрография. - М.: Недра, 1976.

4.	Мильничук В.С., Арабаджи М.С. Общая геология. – М.: Недра, 1979.

5.	Минералы и горные породы СССР. – М.: Мысль, 1970.

6.	Емельяненко П.Ф., Яковлева Е.Б. Петрография магматических и метаморфических пород. – М.:, изд-во МГУ, 1985.

7.	Саранчина Г.М., Шинкарев Н.Ф. Петрография магматических и метаморфических пород. – Л.: Недра, 1967.

8.	Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР. – М.: Недра, 1984.

9.	Горная энциклопедия (в пяти томах). – М: Советская энциклопедия, 1991.

10.	Кузьменко А.Х., Смирнов А.Г. Методические указания к выполнению практических работ по курсу "Геологические дисциплины" для студентов специальности 0209. Раздел "Общая геология" (Петрография). – К.: КПИ, 1983.

11.	Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. – М.: Недра, 1982.

12.	Пущало А.А. Короткий визначник гірських порід. – К.: Рад. школа, 1964.

13. Заридзе Г.М. Петрография. – М.: Недра. 1988.